江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理

与土地复垦方案

宜春国轩矿业有限责任公司

二〇二三年五月

江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案

项目负责人：严平辉

技术负责人：黎林生

调 查 人 员：黎林生、陈淑文、王立忠

编   写   人：严平辉、黎林生、李坊清、李俊萌、黄隆伟、

陈淑文、王立忠、刘春燕

审   核   人：严平辉、李坊清

法定代表人：王立忠

编 制 单 位：江西岩矿矿业有限公司

提 交 单 位：宜春国轩矿业有限责任公司

提 交 时 间：2023年5月

目  录

1概述	1

1.1编制目的、范围及矿山概况	1

1.1.1编制目的	1

1.1.2矿山概况	1

1.1.3交通位置	3

1.2矿山自然概况	4

1.2.1地形地貌	4

1.2.2气象水文	5

1.2.3土壤植被	6

1.2.4项目区土地分类现状	7

1.2.5社会经济概况	7

1.3区域地质背景和土地利用现状	8

1.3.1区域地质	8

1.3.2水文地质条件	13

1.3.3工程地质条件	16

1.3.4环境地质条件现状评价	16

1.3.5土地利用现状	17

1.3.6矿山及周边人类工程活动情况	18

1.3.7矿山地质环境和土地条件小结	19

1.4矿山开采历史及生产现状	21

1.4.1矿山开采历史	21

1.4.2矿山生产现状	21

1.5编制依据	22

1.5.1主要编制依据	22

1.5.2前期工作概况	26

1.5.3方案的适用年限	28

1.6矿产品需求现状和预测	29

1.6.1市场需求和供给状况	29

1.6.2产品价格分析	31

2矿产资源概况	35

2.1矿区总体概况	35

2.1.1矿区总体规划	35

2.1.2矿区资源概述	35

2.2本项目资源概况	36

2.2.1矿区地质	36

2.2.2矿床地质	38

2.2.3矿床开采技术条件	49

2.2.4矿产资源储量	65

2.2.5对地质报告的评述	66

3主要建设方案的确定	67

3.1开采方案	67

3.1.1生产规模及产品方案的确定	67

3.1.2确定开采储量	68

3.1.3矿床开采方式	70

3.1.4开拓运输方案及厂址选择	70

3.2防治水方案	73

4矿床开采	75

4.1设计开采范围	75

4.2开采方式	75

4.3开采技术条件	75

4.3.1水文地质条件	75

4.3.2工程地质条件	76

4.3.3环境地质条件	76

4.4露天开采境界	77

4.4.1圈定露天开采境界的原则	77

4.4.2经济合理剥采比确定	77

4.4.3境界边坡参数	77

4.4.4露采境界内矿岩量	78

4.4.5露采最终境界周边设施及矿权情况	79

4.4.6回采率对标分析	80

4.5矿山工作制度和生产能力	80

4.5.1矿山工作制度	80

4.5.2生产能力验证	80

4.6服务年限	81

4.7开拓运输	82

4.7.1运输方案选择	82

4.7.2开拓工程布置	83

4.8采剥工作	83

4.8.1矿山开采顺序及工艺	83

4.8.2生产采剥要素	84

4.8.3凿岩爆破	84

4.8.4铲装	86

4.8.5运输	87

4.8.6辅助作业设备	88

4.9矿山排水	89

4.10供水供电	90

4.11废石（废土）场	91

4.12基建工程	95

4.13采矿设备	96

5选矿及尾矿设施	97

5.1选矿方案	97

5.1.1原矿	97

5.1.2选矿实验简述及评价	98

5.2综合利用	113

6矿山安全设施及措施	115

6.1主要安全因素分析	115

6.2配套的安全设施及措施	116

6.2.1露天开采劳动安全措施	116

6.2.2矿山工业卫生要求	118

6.3安全保障	119

6.3.1采矿场安全机构及人员配备	119

6.3.2矿山应急救援	120

6.3.3矿山安全教育培训	122

6.3.4岗位安全职责	122

6.4主要污染物及其治理措施	123

7矿山地质环境影响与土地损毁评估	124

7.1评估范围与级别	124

7.1.1评估范围	124

7.1.2评估级别	124

7.2现状评估	127

7.2.1地质灾害现状评估	127

7.2.2含水层破坏现状评估	144

7.2.3地形地貌景观与生态破坏现状评估	144

7.2.4永久基本农田影响现状评估	145

7.2.5土地损毁现状评估	145

7.2.6矿山地质环境影响程度现状综合评估	148

7.3预测评估	151

7.3.1地质灾害预测评估	151

7.3.2含水层破坏预测评估	156

7.3.3地形地貌景观与生态破坏预测评估	157

7.3.4永久基本农田影响预测评估	157

7.3.5土地损毁预测评估	158

7.3.6矿山开采的适宜性评估	159

7.3.7矿山地质环境影响与土地损毁程度预测综合评估	160

8矿山地质环境恢复治理与土地复垦分区	162

8.1分区原则及方法	162

8.2分区评述	163

8.3土地复垦区土地利用类型及权属情况	164

9矿山地质环境恢复治理与土地复垦可行性分析	167

9.1矿山地质环境治理可行性分析	167

9.1.1技术可行性分析	167

9.1.2经济可行性分析	168

9.1.3社会、环境、经济效益分析	169

9.2矿区土地复垦可行性分析	170

9.2.1土地复垦适宜性评价	170

9.2.2复垦方向的初步确定	172

9.2.3待复垦土地适宜性评价单元	174

9.2.4评价体系和评价方法	176

9.2.5评价单元适宜性等级评定	176

9.3水土资源平衡分析	179

9.3.1土源供需平衡分析	179

9.3.2水源分析	180

10矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程	181

10.1矿山地质环境保护	181

10.2地质灾害防治	182

10.3永久基本农田保护性开发措施	186

10.4含水层破坏防治	187

10.5地形地貌景观修复与生态修复	188

10.5.1地形地貌的恢复治理工程	188

10.5.2主要工作量和技术方法	190

10.6地质环境监测	195

10.6.1矿山地质环境监测	195

10.6.2复垦效果监测	198

10.7损毁土地耕地复垦	199

10.8管理维护	199

11矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程量与投资概算	203

11.1投资概算编制说明	203

11.1.1编制依据	203

11.1.2编制原则	204

11.2费用构成	204

11.3工程量测算结果	205

11.4投资概算结果	206

12矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程总体部署	208

12.1总体工程部署	208

12.2分期、分区实施方案	209

12.3近期年度工作安排	210

13矿山地质环境恢复治理与土地复垦保障措施	214

13.1组织保障措施	214

13.2技术保障措施	214

13.3资金保障措施	215

13.4监管保障措施	218

13.5公众参与	219

13.6土地权属调整方案	223

14 绿色矿山建设	225

14.1 矿区环境建设	225

14.2 资源开发方式	226

14.3 资源综合利用	226

14.4 节能减排	227

14.5 科技创新和数字化矿山建设	227

14.6 企业管理和企业形象建设	227

15矿山开发投资估算与经济效益分析	229

15.1投资估算	229

15.2资金筹措及使用	232

15.3企业组织及定员	232

15.4成本与费用	233

15.5销售收入、税金及利润	234

15.6财务评价	236

15.7项目综合经济技术指标表	236

15.8综合评价	237

16结论与建议	238

16.1结论	238

16.2建议	239

附 图 目 录

| 顺序号 | 图号 | 图名 | 比例尺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿 地形地质图 | 1：2000 |
| 2 | 2 | 宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿 总平面布置图 | 1：2000 |
| 3 | 3-1 | 宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿 露采最终境界图 | 1：2000 |
| 4 | 3-2 | 宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿 最终境界剖面示意图 | 1：2000 |
| 5 | 4 | 宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿 典型地质剖面图 | 1：2000 |
| 6 | 5 | 宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿 典型地质剖面图采矿方法示意图 | 示意 |
| 7 | 6 | 宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿 土地利用现状图 | 1：2000 |
| 8 | 7-1 | 宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿 矿山地质环境影响与土地损毁现状评估图 | 1：5000 |
| 9 | 7-2 | 宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿 矿山地质环境影响与土地损毁预测评估图 | 1：5000 |
| 10 | 8 | 宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿 矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程部署图 | 1：5000 |
| 11 | 9 | 宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿 矿区范围周边情况调查图 | 1：5000 |
| 12 | 10 | 宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿 矿山影像图 | 1：5000 |
| 13 | 11 | 宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿 矿区范围、资源储量估算范围及开拓工程叠合图 | 1：2000 |
| 14 | 12 | 宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿 土地总体规划图 | 1：5000 |
| 15 | 13 | 宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿土地复垦规划平、剖面图 | 1：2000 |
| 16 | 14 | 宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿土地复选矿流程图 | 示意 |

附 表 目 录

附表：

1、技术经济指标表

2、地质环境恢复治理与土地复垦费用

附 件 目 录

| 附件1 | 申请审查登记表 |
| --- | --- |
| 附件2 | 编制单位资料真实性承诺书 |
| 附件3 | 矿山资料真实性承诺书 |
| 附件4 | 矿业权人营业执照 |
| 附件5 | 采矿权证 |
| 附件6 | 基金缴存承诺书 |
| 附件7 | 勘探报告评审意见及评审备案的复函 |
| 附件8 | 土地复垦公众参与意见表 |
| 附件9 | 土地复垦所涉权属人意见 |
| 附件10 | 不在限制性开采范围证明 |
| 附件11 | 未在水源保护地情况说明 |
| 附件12 | 相邻两矿安全管理协议 |
| 附件13 | 与周边矿权人协议书 |
| 附件14 | 矿石销售协议 |
| 附件15 | 编制人员证书 |
| 附件16 | 初审意见 |

# 1概述

## 1.1编制目的、范围及矿山概况

### 1.1.1编制目的

江西省地质局第一地质大队2022年10月编制的《江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》中设计的生产能力为300万吨/年，矿区紧邻周边矿山，在安全生产设计时有较大资源量难以利用，但在矿山在安全生产设计中部分资源量未能利用，矿山实际服务年限无法满足不低于5年的要求，矿山生产投入大，服务年限短，导致投资回报率底，因此本次方案编制目的为变更生产规模，对矿山生产规模进行重新合理设置（拟设计为180万吨/年），以延长矿山服务年限，减低矿山基建生产投入，提高资金回报率，同时为后续矿山安全生产设计及整合周边资源提供依据；以及促进矿产资源的合理开发利用和经济社会、资源环境的协调发展，实施和监管矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦提供技术依据；保证矿山企业认真履行矿山矿产资源开发利用、地质环境恢复治理和土地复垦的义务，宜春国轩矿业有限责任公司特委托江西岩矿矿业有限公司承担《江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》的编制工作。

### 1.1.2矿山概况

1、企业概况

企业性质：有限责任公司。隶属关系：江西国轩新能源科技有限公司（以下简称“江西国轩”）系国轩高科股份有限公司（股票代码 002074）的全资子公司，总投资额230亿元。江西国轩主要从事矿山资源开发、碳酸锂提取、锂离子电池制造与PACK、储能系统开发等，旨在打造动力电池的全产业链布局。江西国轩下设宜春国轩矿业有限责任 公司、宜春国轩锂业股份有限公司、宜丰国轩锂业有限公司、奉新国轩锂业有限公司、宜春国轩电池有限公司等多家子公司。

宜春国轩矿业有限责任公司设在宜丰县，主要从事矿产资源的开采、选矿加工、研发、生产与销售，矿产资源产业投资与管理。

2、矿山概况

2022年5月20日，宜春市自然资源局对江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿普查探矿权以挂牌方式出让，由宜春国轩矿业有限责任公司依法获得，探矿权名称为“江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿普查”探矿权。

矿山2022年11月28日取得采矿权证，证号：C3609002022117110154366，发证机构：宜春市自然资源局，采矿权人：宜春国轩矿业有限责任公司;矿山名称：江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿；开采矿种：陶瓷土（含锂）；开采方式：露天开采；生产规模：300万吨/年；采矿权面积：0.2547平方公里；开采标高为+486─+135米。有效期为：2022年11月28日至2027年11月28日，矿区由7个拐点圈定（表1-1），面积0.2547km2。矿山企业经济类型为有限责任公司。

表1-1 宜丰县水南矿段范围拐点坐标表

| 拐点 | 2000坐标系 |
| --- | --- |
|  | X | Y | 经度 | 纬度 |
| 1 | 3165978.205 | 38596234.340 | 114.5902046 | 28.3620991 |
| 2 | 3166716.305 | 38596228.240 | 114.5902045 | 28.3644965 |
| 3 | 3166722.265 | 38596986.960 | 114.5929971 | 28.3644955 |
| 4 | 3166388.970 | 38596760.325 | 114.5921529 | 28.3634191 |
| 5 | 3166410.125 | 38596448.145 | 114.5910046 | 28.3634962 |
| 6 | 3166343.700 | 38596290.180 | 114.5904212 | 28.3632847 |
| 7 | 3165982.640 | 38596400.615 | 114.5908167 | 28.3621091 |
| 面积0.2547 km2，开采标高为+486─+135米 |

经宜丰县自然资源局查询，江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿现采矿权范围内不存在基本农田，不在生态红线范围内，详见图1-1。

图1-1  基本农田范围、生态红线范围、资源量估算范围、采矿权范围套合图

### 1.1.3交通位置

宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿矿区位于宜春市宜丰县45°方位约30km处，行政管辖属宜丰县花桥乡。地理坐标（2000坐标系）：东经114°59′02.045″～114°59″29.971″，北纬28°36′21.091″～28°36′44.965″，面积0.2547km2。

矿区距南东部昌铜高速约1km，距国道G354约1.2km，距南部昌栗高速（S40）约30km，距西部大广高速（G45）约25km，矿区内有县道、乡道、乡间水泥路与主要交通干道连接，交通十分便利，见矿区交通位置（图1-2）。

图1-2  矿区交通位置示意图

## 1.2矿山自然概况

### 1.2.1地形地貌

矿区地处九岭山脉东南缘与萍乐拗陷带的过渡带上。属低山丘陵地貌，地形受构造、岩性的控制较明显，山脉展布与区域构造线基本吻合，呈北东、北北东向，矿区南北横跨两个赣江一级水文地质单元，北部最低侵蚀基准为上富镇庄田村南潦河，海拔标高78.2m，南部最低侵蚀基准面为花桥乡最低，海拔83m。总体地形中部、中西部高，南部、北部、东部低。

矿区海拔最高点位于矿区北西，海拔+486m，最低点位于矿区南东，海拔+250m，相对高差约236m，地形总体上北西高南东低，沟谷发育，切割深度100～200m，属构造剥蚀低山丘陵地貌类型，山脊多呈北西或南北向展布，山坡坡度10～35°，沟谷多呈“U”型，矿区地势高，沟谷发育，地表径流条件较好。

本矿区资源量控制最低标高为-74m，低于当地最低侵蚀基准面。矿区地形地貌见图1-3。

图1-3   矿区地形地貌

### 1.2.2气象水文

1、气象

矿区属中亚热带季风气候，气候温和湿润、雨量充沛，四季分明，日照充足，无霜期长。据宜丰县气象站 2010～2019年数据统计（表1-2），多年平均气温17.9℃，1月平均气温最低，为6.0℃，7月平均气温最高，为28.6℃；极端最高温为41.4℃（2019.7.25），极端最低温为10.5℃（2013.1.30）。多年年平均降雨量1841mm，3～6月降雨量1026.9mm，占全年降雨量的55.8%，月平均降雨量256.7mm，为丰水期。10月至翌年1月降雨量311.0mm，占全年降雨量的16.9%，月平均降雨量77.7mm，为枯水期。2、7、8、9月降雨量 503.3mm，占全年降雨量的27.3%，月平均降雨量125.8mm，为平水期。历史最大年降雨量2363.85mm（1975年），历史最大月降雨量 845.21mm（1975年6月），历史最大日降雨量298.1mm（1977年6月15日）。年蒸发量为887～1339.3mm，年平均蒸发量1071.1mm，年相对湿度平均为83%，无霜期年平均为338.9天左右，年日照时数达1784.9小时。

表 1-2    江西省宜丰县月平均降雨量统计表（2010～2019 年）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均降雨量（mm） | 63.2 | 100.3 | 199.4 | 198.4 | 284.5 | 344.6 | 182.4 | 119.5 | 101.1 | 57.3 | 113.6 | 76.8 | 1841 |
| 百分比 （%） | 3.43 | 5.45 | 10.83 | 10.78 | 15.45 | 18.72 | 9.91 | 6.49 | 5.49 | 3.11 | 6.17 | 4.17 | 100 |
| 备注： 数据来源于江西省宜丰县气象局 |

2、水文

区内地表水系较发育，多为山间溪沟，矿区西部和东部各有一条较大的山间溪沟流经矿区。西部溪沟，发源于矿界外北西部低山区，从白水洞附近流入矿区，从矿区南部流出，由北向南径流，在邹四坑附近汇入棠浦河上游支流北港河，在白水洞附近实测流量5.121L/s（枯水期11月份测量），访问最高洪水位约+347m；东部溪沟发源于北部低山丘陵区，从矿区东部流过，南东角割石里附近流出矿区，由北向南径流，在苦竹坳附近汇入棠浦河上游支流北港河，在割石里附近实测流量4.539L/s（枯水期11月份测量），访问最高洪水位约+270m。棠浦河发源于同安乡的东槽，流经同安、花桥、棠浦，在棠浦镇的谢家流入上高县境，经上高县泗溪镇注入锦江，该河县内干流长39.3km，流域面积361km2。

### 1.2.3土壤植被

1、土壤

矿区主要土壤类型有红壤、黄壤（图1-4、1-5），主要为残坡积成因的松散沉积物。表土遍布于场地表层，由粘土、含碎石粘土组成的红壤土、黄壤土，结构较疏松。残坡积物厚度为0～18.25m，平均2.36m。

图1-4  黄壤                      图1-5  红壤

2、植被

项目区所在区域属中亚热带温暖湿润区，气候条件优越，四季分明，雨量充沛，光照充足，利于植物生长，植被属中亚热带常绿阔叶林区，树种资源丰富，植物种类繁多。项目区及周边植被除少量人工种植的杉、松树林等植被外，主要为竹林。主要植被有毛竹、茅草等（图1-6）。矿区林草覆盖率为90%左右。

图1-6 毛竹及茅草

### 1.2.4项目区土地分类现状

按照《第三次全国土地调查工作分类》及宜丰县自然资源局提供的1:10000标准分幅土地利用现状图，宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿矿区范围内土地利用类型划分为4个一级地类和6个二级地类。矿区用地类型主要是竹林地、乔木林地及采矿用地。面积及占比详见表1-3。

表1-3  项目区各地类土地面积表

| 一级类 | 二级类 | 面积合计（hm2) | 占总面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  | 比例% |
| 3 | 林地 | 301 | 乔木林地 | 4.489 | 17.6% |
|  |  | 302 | 竹林地 | 15.926 | 62.5% |
|  |  | 307 | 其他林地 | 0.318 | 1.2% |
| 4 | 草地 | 404 | 其他草地 | 0.958 | 3.8% |
| 6 | 工矿仓储用地 | 602 | 采矿用地 | 3.009 | 11.8% |
| 10 | 交通运输用地 | 1006 | 农村道路 | 0.77 | 3.0% |
| 合计 | 25.47 | 100.0% |

### 1.2.5社会经济概况

项目区位于宜丰县，宜丰县隶属江西省宜春市，矿区行政区划隶属宜丰县花桥乡管辖。

宜丰县位于江西省西北部，九岭山脉东南缘，居赣江支流锦江的上游，东邻高安，南界上高，西毗万载，西北连铜鼓，北与修水、奉新接壤，地理坐标为东经114°24′36 ″～115°08′00″， 北纬28°12′49″～28°42′11″，东西长约73km，南北宽约52km，总面积1935km2，占全省总面积的1.16%。截至2022年，宜丰县辖8个镇、4个乡、两个林场和两个垦殖场。根据第七次人口普查数据，宜丰县常住人口25.30万，户籍总人口为29.98万人，其中城镇人口11.33万。2022年宜丰县实现地区生产总值193.20亿元，按可比价格计算，同比增长8.6%。2019年11月14日，被生态环境部授予第四批国家生态文明建设示范市县称号，2020年11月入选第六届全国文明城市。宜丰县已探明的矿种有煤炭、瓷土、膨润土、金、银等76种，其中煤炭储量2500万吨，瓷土储量6000万吨。石灰石储量220万吨，黄金储量14.15吨。

宜丰县以农业自然经济为主，次为林业、矿业。农业以水稻种植为主，林业主要以竹木采伐、加工为主，矿业主要为非金属矿、稀有金属矿和有色金属等矿产的开采开发为主。宜丰县农作物主要有水稻、甘薯、玉米和大豆等，农业人口生产的粮食除自给外，略有剩余。林区竹木资源丰富，林产以竹、杉和茶叶、油茶为多，副产品有竹笋、笋干、茶叶、茶油等，除供本地使用外，大部分远销外地。

矿区周边已建成完整的工业供电系统，本地工矿企业所需电力主要由宜丰县花桥乡供电所电网输送，可满足工业及生活用电的需要。

## 1.3区域地质背景和土地利用现状

### 1.3.1区域地质

矿区地处扬子地块南缘，北部为九岭隆起，南部为萍乐拗陷带，即地处扬子陆块-下扬子地块Ⅰ1内的三级构造单元江南隆起带九岭逆冲隆起(Ⅰ12-1)南缘（图1-7）。位于宜丰—景德镇深断裂的中部北侧，九岭─高台山台拱的九岭穹断束南部，九岭复式背斜南翼，夹于宜丰—景德镇深大断裂带与铜鼓西向─奉新上富断裂之间。

图1-7  区域大地构造位置图

宜丰—景德镇深大断裂控制着区域内地层岩相、构造作用、岩浆活动及矿产的分布特征。沿此断裂带有多期次燕山期岩浆岩的活动，如甘坊岩体、古阳寨岩体、武堂岩体、白水洞岩体等。宜丰—景德镇深大断裂沟通了地幔与地壳的联系，并与浅部的褶皱虚脱空间及脆性断裂形成了岩浆侵位和含矿热水循环通道网络，为稀有金属成矿提供了充足的物源、热源及成矿场所。

1、区域地层

水南矿段所处区域内分布的地层主要为新元古界青白口系双桥山群安乐林组下段（Pt3laa1）和第四系联圩组。第四系主要发育于水南矿段外围港口、九溪、白市、同安一带。青白口系双桥山群安乐林组主要分布于水南矿段北东雷公湾、杨梅里、黄塘里一带。现就本地区出露的主要地层叙述如下：

1、新元古代青白口纪早世安乐林组(Pt31aa1）

下部主要为灰色-浅灰绿色白云母（石英）片岩、石英二云母片岩、二云石英片岩；上部主要为绿泥石绢云母化石榴二云片岩、皱纹状石榴石二云片岩和绿泥二云石英片岩、二云母片岩互层，夹千枚状变石榴二云沉凝灰岩。受构造影响均已形成片岩，下与宜丰岩组呈断层接触关系，厚度＞1120m。

2、第四纪联圩组(Qh1-2l）

浅黄色砂砾石层、砾石层，上部浅黄色、灰黄色粘土、砂土层，厚度＞2m。

2、区域构造与地震

（1）区域构造

区域内九岭隆起为江南造山带的主体部分，是由紧密线型和复式同斜倒转褶皱组成。轴向以北东东向为主，并伴有大规模的断裂构造，区域内断裂构造相互交织成网。按其变形特点分为脆性断裂和韧性剪切带两类区域内断裂构造相互交织成网，主要为北东向断裂和近东西向两组，局部见有北西向断裂。从形成时间上来看，东西向断裂形成时间较早，活动时期最长，北东向次之，都具有多期次构造活动形迹。而北西向断裂形成最晚。区域内断裂广布，大都具有长期性、多期活动的特点，其表现形式为早期浅表层次韧脆性变形叠加了后期表壳相脆性断层的改造。

区域内北东向、北北东、近东西向三组断裂构造是岩浆、热液活动的通道与聚集的场所，既控岩又控矿，沿着这三组断裂带见有矿化点、矿点分布。这些区域上的深大断裂构造不仅为地壳深处含矿熔浆或热液的侵位提供了运移通道，也为矿体的形成和保存提供了空间（图 1-8）。这些深大断裂勾通了地壳深处岩浆活动的地区或地下深处汇集在一起的热液区，促使深处的含稀有金属活动岩浆在地下不同部位压力差的驱使下向减压方向运移；次级小型断层、断裂是熔浆运移的通道；而小断裂、裂隙和背斜、穹窿构造有条件成为容矿构造，含矿熔浆或热液中含大量钠质和稀有金属矿液，通过分异作用以及交代作用，形成交代成因的白云母和钠长石，构成白云母钠长岩，与碱金属呈络合物运移的锂、铷、铯、铌、钽则聚集，形成了原生白云母钠长花岗岩型含锂瓷石矿体和细晶（斑）岩岩脉型含锂瓷石矿体。与成矿有关的断裂构造，主要表现在不同方向的断裂交叉处， 主干断裂与次级断裂产生的交叉处；断裂产状变化处；断裂构造与有利岩层交汇处或其他构造交切处等。上富萤石矿受北东向 F7 断裂控制，同安含锂霏细岩脉矿体产于北北东向断裂中，白水洞（含锂）瓷石矿床中矿体产于近东西向的断裂中。

图 1-8   矿体就位构造联系图

（2）地震

据《中国地震动峰值加速度区划区》（GB18306—2015）宜丰县地处峰值加速度 0.05g区（地震烈度Ⅵ），地震动反应谱特征周期为0.35s，对应地震基本烈度6度。地壳基本稳定，区域稳定性较好。

3、区域岩浆岩

矿区所在区域经历了长期多旋回构造运动，从新元古代至白垩纪的多次岩浆活动，形成了广泛分布的花岗岩，主要有新元古代九岭序列和石花尖序列的英云闪长岩-花岗闪长岩-二长花岗岩组合，晚侏罗世—早白垩世甘坊岩套，甘坊岩套的演化关系，即从老到新分别为晚侏罗世甘坊岩体、早白垩世古阳寨岩体、武堂岩体、白水洞岩体。与侵入岩有关的专属性岩脉和区域性岩脉也比较发育。

（1）新元古代花岗岩

新元古代花岗岩主要分布于同安～白市～巷口～郑家一带的南东部，主要有九岭序列，侵入于新元古代双桥山群安乐林组地层中，侵入体与变质岩呈明显的侵入关系，各侵入体之间呈脉动侵入关系，先后有三次花岗岩浆活动，第一次侵入体为英云闪长岩（γδοPt31-x）第二次侵入体为花岗闪长岩（γδοPt31-zx），第三次侵入体为二长花岗岩（γδοPt31-z）。

（2）晚侏罗世侵入岩—甘坊岩体

晚侏罗世岩浆活动较强，分布于同安至甘坊等地，归属甘坊岩体，中部被古阳寨岩体侵入。总体为一不规则椭圆形岩基，北西和南东端侵入于新元古代花岗岩体中，岩体内部岩脉很发育，主要为酸性花岗岩脉，排列无定向性。

晚侏罗世甘坊岩体划分为边缘相、过渡相及中心相，岩性分别为中细粒斑状二云母二长花岗岩、中粒斑状二云母二长花岗岩、中粗粒斑状二云母二长花岗岩，表现为结构演化。岩石呈灰白色、浅肉红色，似斑状结构，块状构造，为一期结构花岗岩。以含钾长石巨斑为特征，岩石中矿物粒径粗大，说明岩浆结晶过程缓幔。

（3）早白垩世侵入岩

矿区所在区域早白垩世花岗岩主要分布于茜坑、大港林场、白石里、白水洞、巷口等地。将早白垩世花岗岩体划分为古阳寨岩体、武堂岩体及白水洞岩体。

①古阳寨岩体

分布于东槽、荷树坳、江家岭、夏家边等地，本矿区南、北部为古阳寨岩体分布区，为本矿区瓷土（含锂）矿体的围岩。根据野外地质特征，古阳寨侵入体可划分为边缘相、过渡相、中心相及核部，岩性分别为细粒含斑二云母二长花岗岩、中粒含斑二云母二长花岗岩、细粒少斑二云母二长花岗岩，呈灰白色，似斑状结构，块状构造，为一期结构花岗岩。岩石中含有较多的白云母。各单元成分变化不明显，为结构演化系列。从早到晚，斑晶含量略有增加，基质粒径变粗。反映了“S”型花岗岩同源岩浆的演化特征。

②武堂岩体

分布于茜坑—下港一带。平面上出露少，主要岩性为细粒二云母二长花岗岩，岩石呈灰白色，细粒等粒花岗结构，块状构造。呈小岩株、岩瘤状，侵入于新元古代及中生代花岗岩中。

③白水洞岩体

为本区域含锂瓷石主要含矿母岩，分布洞上、石家里、大港、白石里、白水洞等地，呈东西向展布在本矿区中部、南部出露，为矿区瓷土（含锂）矿成矿母岩。平面上呈椭圆状、不规则状，主要岩性为中细粒白云母花岗岩、中细粒（似斑状）白云母二长花岗岩。该岩体侵入于新元古代花岗岩、晚侏罗世甘坊侵入体和早白垩世古阳寨侵入体中。外接触带见有白云母化。岩体普遍钠长石化、锂云母化等自变质作用。

（4）脉岩

区域脉岩较为发育，而且种类繁多，从基性的斜煌岩脉到酸性花岗岩脉、石英岩脉均有出露。区内脉岩可划分为基性岩脉、酸性岩脉。脉岩规模不等，宽度大小厘米至数十米不等，延伸数米至上千米不等，多成脉状、透镜状，大者甚至呈岩墙状。侵入变质岩和岩体，接触面一般平直，为突变界线，少数交代为渐变界线，可见锯齿状、舒缓波状。产状多数较陡，可见细粒边、烘烤边以及围岩蚀变现象，如白云母化、绢云母化、绿泥石化等。区域内富含稀有金属的岩脉主要为霏细岩、细晶岩、伟晶岩：

### 1.3.2水文地质条件

本区处于属低山地貌，地形条件较为复杂。地形较陡，高差大。地貌表现地形西高东低，北高南低，山体呈北东—南西走向，总体上地形向南东倾斜变缓，总体地形特点是沟谷发育，大多呈“U”形沟谷，切割较深，坡度较陡。由于局部分水岭的分布，地表水系往往会形成独立的流域范围，其水的来源主要为大气降水，主要特征表现为枯水期流量小，丰水期水量消涨快，水流量与大气降水成正比。

区内地层岩性较简单，主要为各期次侵入花岗岩，第四系出露很少，距其他新的地层较远，水文地质条件不受其他水文地质单元的影响。第四系分布不连续， 多位于山顶、山脊、山脚地带，厚度较薄，岩性主要为残坡积层粉质黏土、砂土等，呈松散状，大多透水不含水，本次不作评价。花岗岩体一般致密坚硬，完整性较好，节理裂隙不发太育，岩体透水性及富水性弱，可视为相对隔水层，部分风化带和构造蚀变带裂隙发育，地下水活动迹象明显，含基岩裂隙水，为矿区主要地下水类型。依据含水裂隙的成因、空间展布形式及其相互沟通情况，区内基岩裂隙水可划分为风化带网状裂隙水和构造裂隙水两个亚类。主要地下水类型为基岩裂隙水，是以裂隙含水层充水为主的矿床，矿床主要充水含水层富水性弱，与矿体直接接触，地下水直接进入矿坑，属直接充水的矿床。

未来矿山露天开采，露采坑位于水文地质单元补给-径流区，矿坑主要充水水源为大气降水，其次为地下水、地表水。按照《矿坑涌水量预测计算规程》（DZ/T 0342-2020）中露天矿矿坑涌水量预测计算的基本要求，结合矿区水文地质条件，未来矿山露采方式为山坡-凹陷开采。对露采矿体标高在露采区最低排泄面标高以上时，顺坡开采，设置排水沟，大气降水即降即排，可不预测矿坑涌水量；当开采矿体标高在露采区排泄面标高以下时，会形成凹陷开采，大气降水不能即降即排，露采矿坑涌水量包括露天采坑地下涌水量（Q1）、地表水汇入采坑水量（Q2）、降水渗入采坑水量（Q3）三部分。

未来矿山露天开采，会在南部和北部形成两个露采场，南部露采场范围较小，顺坡开采，开采标高均在采坑最低排泄面以上，可自然排水；根据矿区工业指标论证报告，北部露采场最低开采标高+135m，在采坑最低排泄面标高（+250m）以下，会形成凹陷采坑。结合工业指标论证报告中采坑平面分布图，南部采场最终形成的凹陷采坑终了顶境界面积0.0414km2，终了底面积0.0058km2，采坑排泄面标高为+250m，为山坡露天开采。北部最终形成的凹陷采坑终了顶境界面积0.1627km2，地表封闭圈面积0.0494km2，终了底面积0.0002km2，采坑排泄面标高为+250m，山坡开采转凹陷开采的平台标高为+250m，标高以上为山坡露天开采、标高以下为凹陷露天开采。本次露天矿矿坑涌水量预测对北部采坑凹陷阶段的终了状态（标高+135m）进行涌水量计算。

自然条件下，矿区北采场矿坑正常涌水量为3522.84m3/d，雨季平均涌水量5353.68m3/d，最大涌水量188564.1m3/d；矿区南采场矿坑正常涌水量为859.82m3/d，雨季平均涌水量1267.31m3/d，最大涌水量42044.62.1m3/d。实际矿山按设计建设截排水沟后，矿区北采场矿坑正常涌水量为1300.12m3/d，雨季平均涌水量1841.78m3/d，最大涌水量56045.21m3/d；矿区南采场矿坑正常涌水量为424.86m3/d，雨季平均涌水量580.07m3/d，最大涌水量16111.92m3/d。见表1-4。

当地侵蚀基准面标高约+250m，主要矿体位于当地侵蚀基准面以上，区内及影响范围内无大的地表水体，仅见季节性溪流，流量较小。区内主要充水含水层为基岩裂隙含水层，富水性弱，单位涌水量q≤0.1L/(s·m)，地下水的主要补给来源为大气降水，补给条件差。区内地质构造不发育，第四系覆盖层很少，水文地质边界条件简单。综合判定，矿区水文地质条件为简单类型。

表1-4   水南矿段露天矿矿坑涌水量预测结果表

| 充水因数 | 公式 | 参数 | 北采场参数取值 | 北采场预测涌水量 （m3/d） | 南采场参数取值 | 南采场预测涌水量 （m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采坑 地下涌水量 |  | 廊道水平长度B（m） | 365 | 366.22 | 123 | 157.25 |
|  |  | 渗透系数K （m/d） | 0.445 |  | 0.445 |  |
|  |  | 含水层厚度M （m） | 11 |  | 11 |  |
|  |  | 水位降深s （m） | 222.748 |  | 107.748 |  |
|  |  | 廊道排水地下水影响半径R(m) |  |  | 783 |  |
| 地表水 汇入采坑水量 |  | 采坑上游汇水面积A （m2） | 669409.38 | 自然条件下A=669409.38m2 | 修建截水沟后A=34345m2 | 141592.11 | 自然条件下A=141592m2 | 修建截水沟后A=17316m2 |
|  |  | 地表径流系数α | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  |
|  |  | 多年日均降水量H （m） | 0.005 | 2342.93 | 120.21 | 0.005 | 495.57 | 60.61 |
|  |  | 雨季日均降水量H （m） | 0.0079 | 3701.83 | 189.93 | 0.0079 | 783.00 | 95.76 |
|  |  | 多年日最大降水量H （m） | 0.2981 | 139685.66 | 7166.77 | 0.2981 | 29546.03 | 3613.33 |
|  |  | 设计频率暴雨量H | P=2% | 0.7691 | 360389.93 | 18490.32 | 0.7691 | 76228.94 | 9322.41 |
|  |  | （m） | P=5% | 0.626 | 293335.19 | 15049.98 | 0.626 | 62045.66 | 7587.87 |
|  |  |  | P=10% | 0.5127 | 240244.33 | 12326.08 | 0.5127 | 50815.99 | 6214.54 |
| 降水 渗入采坑水量 |  | 露采矿坑的面积F （m2） | 162738.09 | - | 41400 | - |
|  |  | 多年日均降水量H （m） | 0.005 | 813.69 | 0.005 | 207 |
|  |  | 雨季日均降水量H （m） | 0.0079 | 1285.63 | 0.0079 | 327.06 |
|  |  | 多年日最大降水量H （m） | 0.2981 | 48512.22 | 0.2981 | 12341.34 |
|  |  | 设计频率暴雨量H | P=2% | 0.7691 | 125161.87 | 0.7691 | 31840.74 |
|  |  | （m） | P=5% | 0.626 | 101874.04 | 0.626 | 25916.4 |
|  |  |  | P=10% | 0.5127 | 83435.82 | 0.5127 | 21225.78 |
| 露天矿矿坑涌水量 | Q=Q1+Q2+Q3 | 矿坑正常涌水量 | 3,522.84 | 1,300.12 | - | 859.82 | 424.86 |
|  |  | 矿坑雨季平均涌水量 | 5,353.68 | 1,841.78 | - | 1267.31 | 580.07 |
|  |  | 矿坑最大涌水量 | 188,564.10 | 56,045.21 | - | 42044.62 | 16111.92 |
|  |  | 矿坑设计频率 | P=2% | 485,918.02 | 144,018.41 | - | 108226.93 | 41320.40 |
|  |  | 最大涌水量 | P=5% | 395,575.45 | 117,290.24 | - | 88119.31 | 33661.52 |
|  |  |  | P=10% | 324,046.37 | 96,128.12 | - | 72199.02 | 27597.57 |

### 1.3.3工程地质条件

按照《GB/T 33444-2016固体矿产勘查工作规范》提供的工程地质岩组分类标准，根据地层岩性和岩石组合，矿区内工程地质岩组大致可划分松散岩类工程地质岩组和花岗岩类工程地质岩组两大类。花岗岩类工程地质岩组按照风化程度和坚硬程度又可细分为软弱的全风化-中风化花岗岩工程地质亚组和半坚硬-坚硬的微风化-未风化花岗岩工程地质亚组两小类，其中全风化花岗岩呈松散土状， 归于松散岩类工程地质岩组。

根据代表性岩样试验结果，区内岩石多属于软化岩石（软化系数＜0.75），特别是风化带，在长时间暴露地表的条件下遇水有一定的软化，降低了岩石强度，开采时需要加强对老旧剥离面的安全防护。

区内岩体节理裂隙发育部位，可能形成不稳定结构体，高陡边坡易发生小规模崩塌、掉块。矿山开采后，由于采空和疏干效应，引起了岩体地质结构内部的应力改变，产生新的不稳定工程地质因素，带来工程地质条件复杂化的变化，应引起重视和采取安全防患措施。

据矿体围岩的岩石性质、岩体结构及工程地质特征看，矿区主要由花岗岩组成，以块状结构为主，岩体的构造破碎带不发育，但风化深度较大，风化后岩体裂隙发育、破碎、松软，岩体稳定性较差；半风化与未风化花岗岩结构紧密，节理裂隙不发育，岩石稳定性较好。

在矿山今后开采过程中，要重视做好剥离浮土和废石、废渣的堆放处置，防止暴雨季节形成泥石流等地质灾害。要防范采区内风化带松散岩体对生产安全可能造成的影响，同时要注意露采边坡的稳固性，防止崩塌或松动岩块滑落，保障矿山生产安全。未来矿山生产，采场边坡要按照开采设计规范进行，露采场最终边坡角以不大于60°较适宜。

总的来说，区内地形地貌条件简单，地层岩性较单一，但风化作用中等，影响了岩体的稳定性，局部风化带开挖面易产生崩滑现象，本矿区工程地质条件属中等类型。

### 1.3.4环境地质条件现状评价

根据《中国地震动参数区划图》（GB/T 18306-2015），本区地震动峰值加速度(g)为0.05，地震动加速度反应谱特征周期0.35s，为区域地壳稳定区。

据矿区环境地质调查资料，区内未见自然地质作用诱发的崩塌、滑坡、泥石流、岩溶地面塌陷、含水层破坏、地下水和地表水体污染等地质灾害存在。

矿区属低山地貌，地形切割较强，地形坡度10～35°，坡高较大，植被茂密。所处矿区岩性为花岗岩，块状构造，岩石完整性较好。地表全风化深度一般0～27.70m，平均约5.1m，在自然地质作用下具有发生小规模崩塌、滑坡的可能性；但发生泥石流、岩溶地面塌陷、含水层破坏、地下水和地表水体污染等地质灾害的可能性较小。

区域内未发现放射性元素含量达到污染环境等污染源现象。

### 1.3.5土地利用现状

根据宜丰县自然资源局提供的1：10000土地利用现状图（见江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿土地利用现状图），采矿权范围总面积25.47hm2，矿区土地利用现状类型主要为4个一级地类、6个2级地类。土地利用类型有乔木林地、竹林地、其他林地、其他草地、采矿用地、农村道路用地（详见1-5）。通过现场调查，项目区范围内目前对矿山地面破坏的主要有老露采坑及矿山公路，矿区范围内现还处未开采状态，无排土场、生活办公室区等设施，主要为项目区内的周边矿区开采活动损毁土地，已损毁破坏土地面积共为7.611hm2，其中林地面积3.563hm2，草地面积0.934hm2，工矿仓储用地2.531hm2，交通运输用地0.583hm2，具体破坏土地面积和破坏类型详见表1-6。

表1-5  采矿权范围内土地利用现状表    单位：hm2

| 项目 区块 | 地类 | 总面积 | 拟复垦面积 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 |  |  |
| 露采场 | 03林地 | 0301乔木林地 | 4.489 | 25.47 |
|  |  | 0302竹林地 | 15.926 |  |
|  |  | 0307其他林地 | 0.318 |  |
|  | 04草地 | 0404其他草地 | 0.958 |  |
|  | 06工矿仓储用地 | 0602采矿用地 | 3.009 |  |
|  | 10交通运输用地 | 1006农村道路 | 0.770 |  |

表1-6  项目区范围内已损毁土地利用现状表    单位：hm2

| 损毁区域 | 总面积 | 林地 | 草地 | 工矿仓储用地 | 交通运输用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0301乔木林地 | 0302竹林地 | 0307其他林地 | 0404其他草地 | 0602采矿用地 | 1006农村道路 |
| 老采坑1及白水洞露采边坡 | 1.546 | 0.028 | \ | \ | \ | 1.518 | \ |
| 老采坑2 | 2.497 | 1.434 | 0.081 | \ | 0.934 | \ | 0.048 |
| 老采坑4 | 0.366 | \ | \ | \ | \ | 0.263 | 0.103 |
| 白水洞露采区 | 1.503 | \ | 1.503 | \ | \ | \ | \ |
| 白水洞临时排土场2 | 0.406 | \ | 0.000 | 0.128 | \ | 0.222 | 0.056 |
| 白水洞临时排土场3 | 0.343 | \ | 0.036 | 0.000 | \ | 0.307 | \ |
| 矿山道路 | 0.950 | \ | 0.326 | 0.027 | \ | 0.221 | 0.376 |
| 合计 | 7.611 | 1.462 | 1.946 | 0.155 | 0.934 | 2.531 | 0.583 |

### 1.3.6矿山及周边人类工程活动情况

据与宜丰县自然资源局查询，矿区范围不在《矿产资源法》第二十条规定不得开采矿产资源的地区内，不占用基本农田，不在自然保护区、风景名胜区、国家地质公园、饮用水源地、国家一级公益林等各类限制禁止勘查开发区域范围内。

据现场调查和查阅相关资料，除本矿山外评估区内其他矿业活动较强（图1-9）。矿山与2个探矿权、1个采矿权相邻，矿区东部与白水洞高岭土矿采矿权共线，北部及西部与新设白水洞-野尾岭探矿权共线，南部与新设罗家山探矿权共线。与周边矿区不存在矿权争议。1.宜丰县花桥矿业有限公司白水洞高岭土矿为露天开采矿山，采矿权人为宜丰县花锂矿业开发有限公司，矿山始建于2004年，开采矿种为高岭土，现生产规模为25万吨/年，矿区面积0.7614km²，开采深度+395m至+255m，采矿证有效期为2018年8月29日至2023年8月29日。现已形成一东西向长约300m、南北向宽约400m的露天采场。其北部临水南探矿权处+385m至+290m标高范围已形成+345m、+310m、+290m3个露采台阶，+345m台阶高程为+385m至+345m，台阶高40m，平台宽约8m，台阶边坡角约66°；+310m台阶高程为+345m至+310m，台阶高35m，平台宽约10m，最宽处达30m，台阶边坡角约67°；+290m台阶高程为+310m至+290m，台阶高20m，平台宽约30m，台阶边坡角约65°由于露采面积大，该矿山现状条件下露采区已存在部分水土流失，水土流失使泥石流物源增加，在强降雨条件下，可能引发泥石流地质灾害。但因该矿山海拔均低于本矿山，对本矿山生产开采无明显影响。2.江西省宜丰县白水洞-奉新县野尾岭锂矿详查，探矿权人：江西省地质局第一地质大队，勘查矿种：锂矿，面积1.16平方公里，矿山现正在开展地质勘查工作，探矿权内未进行生产开采，对本矿区生产开采无影响。3.江西省宜丰县罗家瓷石矿普查 勘查矿种：瓷石矿，面积1.1279平方公里，探矿权内未进行生产开采，对本矿区生产开采无影响。

图1-9  相邻矿山分布位置关系图

矿区周边人类工程活动除矿业活动外主要为村民的生产生活及附属设施建设。矿区属花桥乡山田村，全村有13个村小组，28个自然村，285户约1000人。其中位于矿区南东方向约600m处邹四坑自然村离矿区较近，该自然村有11户约45人。其余苦竹坳、寨下里等自然村距矿区直线距离均为1km以上。杭长高速（G6021）及354国道从本矿区南部穿过，由南东至北西展布，南部杭长高速距矿山露采区最近处约700m、354国道距露采区最近处约1000m，不在矿山爆破警戒线范围内。可见矿山及周边人类工程活动较强烈。

### 1.3.7矿山地质环境和土地条件小结

矿区属低山地貌，地形切割较强，地形坡度10～35°，坡高较大，植被茂密。所处矿区岩性为花岗岩，块状构造，岩石完整性较好。地表全风化深度一般0～27.70m，平均约5.1m，据矿区环境地质调查资料，区内未见自然地质作用诱发的崩塌、滑坡、泥石流、岩溶地面塌陷、含水层破坏、地下水和地表水体污染等地质灾害存在。区域内未发现放射性元素含量达到污染环境等污染源现象。在自然地质作用下具有发生小规模崩塌、滑坡的可能性；但发生泥石流、岩溶地面塌陷、含水层破坏、地下水和地表水体污染等地质灾害的可能性较小。

区内地质构造较简单，断裂构造较不发育，断裂未切割矿层，对采场充水影响小。主要矿体位于当地侵蚀基准面以上，区内及影响范围内无大的地表水体，仅见季节性溪流，流量较小。采场汇水面积较大，矿山开采将在采场周边设置截排水沟，矿区北采场矿坑正常涌水量为1300.12m3/d，南采场矿坑正常涌水量为424.86m3/d，但采矿和梳干排水比较容易，，不一对周边主要含水层破坏。矿区围岩为以半坚硬—坚硬的结晶岩类工程地质岩组为主，岩石强度较高，稳定性较好，地质构造不发育。但风化作用中等，影响了岩体的稳定性，露采边坡可沿不利结构面产生局部滑移。

矿区土地利用现状类型主要为4个一级地类、6个2级地类。土地利用类型有乔木林地、竹林地、其他林地、其他草地、采矿用地、农村道路用地。现状调查，项目区范围内目前对矿山地面破坏的主要有老露采坑及矿山公路，已损毁破坏土地面积共为7.611hm2，其中林地面积3.563hm2，草地面积0.934hm2，工矿仓储用地2.531hm2，交通运输用地0.583hm2，无破坏耕地等。未来矿山将形成露采场、排土场等工业场地及矿山公路，拟损毁土地面积约34.29hm²（其中采矿权范围面积26.000hm²、采矿权范围外排土场面积6.800hm²，采矿权范围外矿山公路面积2.020hm²），损毁土地类型主要有乔木林地、竹林地、其他林地、其他草地、采矿用地、农村道路用地、坑塘水面、沟渠等。

根据《江西省矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案编制技术要求（试行）》（江西省国土资源厅，2015.9）附录C，依据评估区的水文地质、工程地质、地质构造、地质灾害、地形地貌等条件逐条对照分析确定矿区的复杂程度，详见下表1-7。按下述各条中满足的最高级别评估区矿山地质环境条件复杂程度为中等。

表1-7  矿山环境分级评估对照表

| 评估要素 | 矿山具体情况 | 规范分级 | 矿山要素级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿山地质环境 复杂程度 | 1.水文地质条件简单； 2.区域地质构造简单； 3.工程地质条件中等； 4.环境地质条件中等。 | 复杂 中等 简单 | 中等 |

## 1.4矿山开采历史及生产现状

### 1.4.1矿山开采历史

江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿为新设采矿权，无矿山开采历史。

### 1.4.2矿山生产现状

江西省地质局第一地质大队2022年10月编制的《江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》中设计的生产能力为300万吨/年，服务年限8.68年，但在矿山在安全生产设计中部分资源量未能充分利用，矿山实际服务年限无法满足不低于5年的要求，矿山生产投入大，服务年限短，导致投资回报率底。因此矿山迟迟未投入生产，目前矿山开采现状为未开采（图1-10）。2022年10月编制的《江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》相关内容暂未执行。

图1-10  割石里矿区卫星影像图

## 1.5编制依据

### 1.5.1主要编制依据

1、法律法规

（1）《矿山地质环境保护规定》（2019修正）；

（2）《江西省环境污染防治条例》（[2009]第18号公告）；

（3）《江西省矿产资源开采管理条例》（1999年10月）；

（4）《中华人民共和国矿产资源法》（2009年修订）；

（5）《中华人民共和国矿山安全法》（2009年修订）；

（6）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）；

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月）；

（8）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月）；

（10）《中华人民共和国森林法》（2009年修订）；

（11）《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2021]第88号）。

（12）《江西省矿山生态修复与利用条例》（2022年7月26日江西省第十三届人大常委会第四十次会议通过）

2、规程规范

（1）《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范(修订版)》(DZ/T0223—2011)；

（2）《矿区水文地质工程地质勘探规范》(GB12719—2021)；

（3）《金属非金属矿山安全规程》( GB 16423-2020）；

（4）《建筑边坡工程技术规范》(GB50330—2013)；

（5）《地质灾害危险性评估规范》(DZ/T40112—2021)；

（6）《泥石流灾害防治工程勘查规范》(DZ/T0221—2006)；

（7）《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T0222—2006)；

（8）《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599—2001)；

（9）《滑坡防治工程勘查规范》(GBT32864—2016)；

（10）《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0219—2006)；

（11）《造林技术规程》(GB/T 15776—1995)；

（12）《主要造林树种苗木质量分级》(GB/T 6000—99)；

（13）《灌溉与排水工程设计规范》(GB 50288—2018)；

（14）《土地复垦方案编制规程》(TD/T 1031.1—2011)；

（15）《土地复垦质量控制标准》(TD/T 1036—2013)；

（16）《土地开发整理项目规划设计规范》(TD/T1012—2000)；

（17）《水土保持综合治理技术规范》(GB/T16453.1-16453.6-1996)；

（18）《地表水环境质量标准》(GB/T3838-2002)；

（19）《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)；

（20）《农用地质量分等规程》(GB/T28407-2012)；

（21）《爆破安全规程》(GB6722-2014)；

（22）《采矿手册》(冶金工业出版社，2011.5.1)。

（23）《矿山生态修复技术规范  第4部分：建材矿山》（TD/T 1070.4-2022）

（24）《生态保护修复成效评估技术指南（试行）》（HJ 1272-2022）

3、政策文件

（1）《国土资源部关于加强对矿产资源开发利用方案审查的通知》(国土资发[1999]98号)；

（2）《关于加强矿山生态环境保护工作的通知》(国土资发[1999]36号)；

（3）《关于加强和改进土地开发整理工作的通知》(国土资发[2005]29号)；

（4）《关于发布<矿山生态环境保护与污染防治技术政策>的通知》(环发[2005]109号)；

（5）《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（国家环境保护总局、环发[2005] 109号）；

（6）《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》(国土资发[2006]225号)；

（7）《关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知》(国土资发[2007]81号)；

（8）《国土资源部办公厅关于做好矿山环境保护与恢复治理方案编制审查及有关工作的通知》（国土资厅发[2009]61号）；

（9）《财政部、国土资源部、环境保护部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建[2017]638号）；

（10）《转发国土资源部关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知》（赣国土资发[2007]12号）；

（11）《土地复垦方案评审工作办理指南》（赣国土资发[2008]16号）；

（12）《江西省国土资源厅〈转发国土资源部办公厅关于做好矿山环境保护与恢复治理方案编制审查及有关工作的通知〉》（赣国土资字[2009]190号）；

（13）江西省国土资源厅关于合并编制矿山矿产资源开发利用方案、地质环境保护与治理恢复方案、土地复垦方案编制及审查工作方案的通知（赣国土资函[2016]334号）；

（14）《江西省自然资源厅、江西省财政厅、江西省生态环境厅关于印发江西省矿山生态修复基金管理办法的通知》（赣自然资规[2019]2号）；

（15）《江西省矿山地质环境保护与治理恢复方案与土地复垦方案编制技术要求(试行)的通知》，赣国土资字[2015]86号；

（16）《矿产资源开发利用方案编写内容要求》，国土资字[1999]98号；

（17）《江西省地质环境项目概(估)算编制规定》(赣财建[2013]84号)；

（18）《江西省人民政府办公厅关于印发江西省绿色矿山管理办法试行的通知》(赣府厅发[2021]38号)；

（19）《江西省自然资源厅办公室关于进一步规范矿山生态修复工作的通知》(赣自然资办发[2020]101号)。

（20）《国家发改委  自然资源部关于印发全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035）的通知》

（21）《自然资源部办公厅关于加强国土空间生态修复项目规范实施和监督管理的通知》自然资办发〔2023〕10号)

（22）江西省自然资源厅办公室关于进一步加强露天矿山管理的通知（赣自然资办发〔2021〕86号）

（23）《自然资源部关于规范和完善砂石开采管理的通知》（自然资发〔2023〕57号）

4、技术资料

（1）《江西省宜丰县割石里矿区水南矿段陶瓷土（含锂）矿勘探报告》（江西省地质局第一地质大队，2022年7月）；

（2）《江西省宜丰县割石里矿区水南矿段陶瓷土（含锂）矿勘探报告矿产资源储量评审意见书》（宜自然资储备字﹝2022﹞03号）；

（3）关于《江西省宜丰县割石里矿区水南矿段陶瓷土（含锂）矿勘探报告》矿产资源储量评审备案的复函（宜自然资储备字﹝2022﹞03号）；

（4）《江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿矿床工业指标论证报告》（中国瑞林工程技术股份有限公司，2022年6月）；

（5）《宜春国轩矿业有限责任公司宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿采矿工程项目可行性研究报告》（中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司，2022年9月）；

（6）《江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》（2022年10月）

（7）项目区所在地1:1万土地利用现状图（三调图）；

（8）项目区所在地1:1万土地利用规划图（延续调整方案）；

（9）《宜丰县矿产资源总体规划（2021-2025年）》；

（10）《宜丰县土地利用总体规划》（2006-2020年）（延续调整方案）；

（11）《宜丰县地质灾害隐患点分布图》（2022年10月）；

（12）《江西华友矿业有限公司长石矿(扩界)矿产资源开发利用方案》（江西省宜春市小型矿山设计院 2010年9月）；

（13）《江西华友矿业有限公司长石矿矿山地质环境保护与恢复治理方案》（江西省宜春工程勘察院 2013年12月）；

（14）采矿证复印件；

（15）委托方提供的其他资料。

### 1.5.2前期工作概况

本次方案严格按照《国土资源部关于加强对矿产资源开发利用方案审查的通知》(国土资发[1999] 98号)、《江西省矿山矿产资源开发利用、地质环境保护与治理恢复、土地复垦方案三合一编制提纲》（2016年7月）和《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》(DZ/T0223-2011)、《土地复垦方案编制规程》(TD/T1031.1-2011)及相关技术标准，依据矿山地质环境、矿区土地复垦调查、矿产资源开发利用方案、相关地方区域规划等进行编制。方案编制工作程序详见工作程序框图（图1-11）。

图 1-11 方案编制工作程序框图

《江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》的编制工作主要可分为以下四个部分内容：

1、资料收集准备（2023 年5月1日～2023年5月10日）

（1）收集矿区及周边旅游区、人文景观、生物多样性、社会经济、自然地理、交通水利、水文气象、区域地质、大地构造、区域水工环地质等资料。

（2）收集矿山地质报告、勘探报告、可行性研究报告、高边坡稳定性分析及评估报告等报告。

（3）收集当地造林种草经验、适生种苗的价格、矿山土地征用及权属情况、项目区土地利用现状图（三调成果）及所属县级土地利用总体规划。

2、现场踏勘调查（2023年5月11日～2023年5月13日）

（1）调查范围：包括矿区范围、矿业活动影响范围、矿山地质环境影响范围、可能影响矿业活动的地质环境问题所涉及的范围。

（2）调查方式：采用GPS 定位，相机拍照、摄像机录影并填写野外调查记录卡。调查路线采用全面踏勘法。工作底图为1：5000的矿区总平面布置图， 对于有重大影响的矿山地质环境或土地复垦问题以1：1000的地形图作为工作底图。

（3）矿山开发现状调查：包括矿山基本情况、采矿工艺及参数、排土场的堆存工艺与方式、设计参数及堆存进度计划、主要矿物成分及废弃物主要有害成分、工程平面分布及损毁土地方式、相邻矿山概况、分布、开采方式及对本矿山的影响等调查。

（4）矿山自然地理及地质环境条件调查：包括地形地貌、交通水利、土壤生物、人文景观、经济概况、矿区地层岩性、地质构造、矿体特征、水工环条件、不良地质现象及人类工程活动等情况。

（5）矿山地质环境问题调查：包括矿产资源开发及建设活动引发的崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害（分布规模、发生时间、发育特征、成因危害等）、含水层损毁（地下水水质水位、井泉干涸、地表水漏失、影响范围程度等）、地形地貌景观、土地资源及生态环境损毁（土地利用现状、地类面积及分布、土壤质量、土壤权属、土地性质、植被损毁）等。

（6）矿山地质环境恢复治理与土地复垦现状调查：包括已完成或正在实施的矿山地质环境保护、恢复治理与土地复垦工程地点范围、实施时间、工作量、复垦类型、治理竣工验收、治理和复垦效果等情况。

（7）公众参与调查：遵循民主公开、广泛参与的原则，对拟采取的地质环境保护、恢复治理与土地复垦措施及土地复垦利用方向通过召开座谈会、发放调查问卷、现场走访等形式征求相关权益人的意见和建议。

①当地村民和村集体意见建议：要求做好地质环境恢复治理与土地复垦工作，保障人身及财产安全、对矿山损毁土地植树造林，恢复原有土地利用方式。

②相关部门意见建议：要求确定的土地复垦方向符合土地利用总体规划；严格按照方案提出的地质环境保护、恢复治理与土地复垦工程措施施工及验收；保证矿山地质环境恢复治理与土地复垦资金落实到位。

③矿山意见建议：方案提出的地质环境保护、恢复治理与土地复垦工程措施应具体可行，部署安排及经费估算应科学合理。

3、室内整理与综合研究（2023年5月14日～2023年5月20日）

（1）了解矿区矿产资源概况与本方案设计的关系。

（2）确定主要建设开采方案，明确生产规模、产品方案，确定开采储量、服务年限、厂址方案、基建工程量等，同时比选采选方法、开拓运输，确定矿山排水、安全卫生等，明确矿山三率指标，确保符合相关规范标准。

（3）确定方案评估范围及评估级别，对崩塌、滑坡、泥石流及地面塌陷等地质灾害、含水层损毁、地貌景观生态损毁及土地资源损毁等情况进行现状、预测评估和土地复垦适宜性评价。

（4）充分考虑公众意愿、当地经济自然条件，结合矿山实际，在符合当地土地利用规划及政策的条件下，通过科学的论证确定土地复垦方向。同时确定矿山地质环境恢复治理与土地复垦分区、目标及任务，提出矿山地质环境保护、恢复治理与土地复垦的生物改良、工程整治和管理维护措施。

（5）估算各项工程措施的工作量及所需经费。制定矿山地质环境保护、恢复治理与土地复垦总体部署和矿山分期、分区（段）实施计划和进度安排。另外， 矿山地质环境恢复治理与土地复垦责任人在矿产资源勘查开发等活动中，应首先对拟占用、损毁土地的可利用表土进行剥离，用于矿山地质环境恢复治理与土地复垦。剥离收集的表土量不满足复垦需求的须另辟客土源。

（6）通过对矿产品需求现状和预测分析，以及矿山建设开采方案和基建工程量等，对矿山投资估算及经济效益进行分析和评价。

### 1.5.3方案的适用年限

根据《江西省国土资源厅关于印发<江西省矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案编制技术要求（试行）的通知》（赣国土资字[2015]86号），本方案适用年限由采矿许可证有效年限的剩余年限（矿山设计服务年限）、基建期、地质环境恢复治理与土地复垦期限及其工程监测、管护期限综合确定。

本方案编制基准期为2023年5月，矿山设计生产规模180万吨/年，矿山服务年限为14.5年（不含1年基建期）。本着“预防为主，在开发中保护、在保护中开发”的原则，本方案设计基建期1年，生产治理期14.5年，另外考虑矿山复垦工作采用边生产边复垦的方式进行，且闭坑后1年的时间对露采场、工业场地等破坏的土地进行复垦，后工程监测及管护期为3年。所以，本复垦方案的服务年限为19.5年（含基建期1年），

根据《江西省矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案编制技术要求》（试行）

矿山企业扩大生产规模，变更矿区范围、开采方式或者主要开采矿种的，应当重新编制矿山矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案。

## 1.6矿产品需求现状和预测

### 1.6.1市场需求和供给状况

1、高岭土（瓷土、瓷石）用途及在国内外需求情况和市场供应情况

高岭土（瓷土、瓷石）矿主要用于造纸、陶瓷和耐火材料，其次用于涂料、橡胶涂料、搪瓷釉料和白水泥原料，少量用于塑料、油漆、颜料、砂轮、铅笔、日用化妆品、肥皂、农药、纺织、石油、化工、建材、国防等工业部门。

根据《世界矿产资源年评》，世界高岭土（瓷土、瓷石）主要的消费结构是：填料和涂料45%、耐火材料16%、陶瓷15%、玻璃纤维6%、水泥6%、橡胶和塑料5%、油漆涂料3%、其他4%。而在我国，高岭土（瓷土、瓷石）最主要的用途是用作陶瓷原料和各种填料，其用量占总产量的85%以上。

我国高岭土（瓷土、瓷石）产品70%用于陶瓷和耐火业，3%用于橡胶，20%用于造纸，7%用于其他行业。产品结构不佳、价格低、质量较差。优质高岭土（瓷土、瓷石）供不应求，特别是高级陶瓷土、造纸土、优质煅烧土、超细改性高岭土，吸附剂、分子筛、催化剂用高岭土，也有较大的市场需求量。

省内高岭土（瓷土、瓷石）消费领域仍是陶瓷占主导地位，其次是造纸、耐火材料、涂料、橡胶、电缆等。根据统计，2015年我省生产与需求高岭土（瓷土、瓷石）7118万t和7618万t。若高岭土回采率以86%、洗选率以50%计，则生产和需求累计资源储量为1952万t和2014万t。2015年前，探明的高岭土（瓷土、瓷石）资源能基本保证我省高岭土（瓷土、瓷石）矿业发展的需求，仅局部区域（如景德镇等）资源形势则不容乐观。根据江西省高岭土（瓷土、瓷石）产业发展战略目标，在赣西区，包括上栗、万载、宜春、铜鼓、吉安、上高、宜丰、高安等。本区有萍乡、高安两个“瓷乡”，高岭土（瓷土、瓷石）需求量大，资源相对丰富，质量较好。本矿的开发契合江西省高岭土（瓷土、瓷石）产业发展政策，并且所在区域对陶瓷用高岭土（瓷土、瓷石）的需求量大。

随着我国经济的发展，玻璃和陶瓷工业一直保持了快速发展，近几年我国的陶瓷土矿年消耗量已突破2亿吨。

根据国家近期发展规划，沿海地区的陶瓷厂大都已搬迁到江西境内，这给长石（瓷石）的销售带来了广阔的市场。

2、伴生产品锂的用途及在国内外需求情况和市场供应情况

锂的应用集中在以动力电池、储能为代表的新能源领域，也被称 为未来的“白色石油”。除电池之外，锂还可用于航空航天及国防领 域所用的特种合金、核能领域使用的冷却剂，还能用来生产玻璃、陶 瓷、润滑剂、医疗用品等。锂的战略价值越来越受各国重视。作为全 球主要经济体，美国、欧盟、加拿大、澳大利亚、  日本等国已先后将 锂列入本国的关键资源清单。

目前，锂的下游应用以电池为主，而在电池中动力电池、3C电池以及储能电池是主要领域，随着电动汽车增长，动力电池份额以及影响力不断增强，是锂消费市场主要的增长驱动力。另外，传统行业对碳酸锂的需求也占据一定比例。

根据五矿证券《全球锂资源行业发展前景展望》，全球整体的锂原料需求预测：2023年107万吨LCE、2025年增至197万吨LCE。最终对未来锂需求供应量的预测见图 1-12。

图 1-12	全球锂需求与供应预测图

结合实际市场情况和机构的预测，我们认为，在如今碳达峰碳中和的大背景下，锂无疑已经成为一种重要的战略金属，它在清洁能源领域的作用可以说是无可替代。未来几年，随着新能源汽车的大力发展，锂的终端消费需求量将大幅提高。

我国矿石锂矿床大多数是花岗伟晶岩型矿床和碱性长石花岗岩型矿床，矿石锂矿床己查明资源储量占全国锂资源总储量的20%左右。我国锂云母资源主要分布在江西省。江西省锂云母储备丰富，资源集中于宜春市。据宜春市政府公开信息，宜春已探明可用氧化锂储量260×104 t，占全国的 37.6%，折碳酸锂约642×104 t。据宜春市自然资源局，全市共有锂矿采矿权29个，探矿权9个。

### 1.6.2产品价格分析

1、瓷土、瓷石产品价格分析

随着近年来我省在新余市周边地区已建成国内重要的大型陶瓷工业基地(如高安八景)，对陶瓷原料的需求增加。宜丰县花桥乡伍坑矿区等瓷土、瓷石（含锂）矿属于花岗岩风化壳型矿床，矿体埋藏浅，矿体厚度及矿石质量稳定，交通便捷，适宜露采。矿产资源量规模为大型，具有良好的找矿前景及经济价值。因此，充分开发利用瓷土、瓷石（含锂）矿资源，不仅可以将资源优势转化为经济优势，促进当地经济繁荣发展，还能提供较多就业岗位，缓解当地劳动力过剩的问题，对发展当地经济、构建和谐社会具有十分重要的意义。

陶瓷土的价格较为稳定。随着2010年由于我国及全球经济进一步好转以及陶瓷产业的逐步转移，江西省的陶瓷土价格逐年上升，由开始的25元/吨左右上升至150元/吨后，进入到2023年，由于陶瓷土矿的大规模开发，特别是锂矿的副产品陶瓷土的大量产出并进入市场，陶瓷土的价格逐步回落，目前陶瓷土（不含锂）在40元/吨左右。

2、伴生产品锂的价格分析

（1）市场价格评述

2007年国内碳酸锂价格曾高达7万元/吨，此后价格一路下跌至3万元/吨。2011年开始，受国外巨头联合提价推动，碳酸锂价格开始了新一波的上涨行情。2012年Rockwood公司和FMC锂业再次推动锂盐提价，迫使全球锂产品价格持续走高，进口锂辉石价格持续上涨，2012年碳酸锂高价达到4.4万元/吨。2013到2014年，锂盐价格伴随季节性波动整体维持在4万元/吨上下（工业级碳酸锂）。

获益于新能源汽车、储能需求的迅速放量，加上3C的持续增长，全球锂需求上行；供给端，由于RB Energy（规划2万吨）破产、Orocobre（规划1.75万吨）达产进度慢于规划，加上SQM的产量不升反降，导致2015年整体供需偏紧；与此同时，国内新能源汽车产量放量超预期并快速传导至上游锂资源，需求冲击导致碳酸锂需求超预期1.13万吨，供需平衡的扭转导致锂价全面飙升。2016年-2017年，受新能源汽车需求拉动，锂价格持续暴涨。

2018-2019年，供给端的超预期释放造成产业链被动加库存，随后新能源汽车产业遭遇寒冬，增长几乎停滞，在需求低增长预期下，高库存加大了价格的下行压力。碳酸锂价格在此期间持续走低，从17.1万元/吨下跌至4.9万元/吨。2019年行业底部“出清”特征不断出现：Bald Hill宣布破产重组、ALB暂停Wodgina锂矿项目的运营、西澳矿山产量增长放缓、盐湖企业推迟扩产计划等。

2020年，由于疫情影响，需求不振，价格持续处于地位，工业级碳酸锂价格已经低于4万元/吨。7月，随着中国国内疫情的稳定，需求加速恢复，冶炼端的库存也出现拐点，锂价重新进入上升通道。 随着全球新能源汽车产量的不断增长所带来的强劲推动，锂盐及锂精矿价格不断突破新高。

2012年以来锂盐价格走势见图1-13。年均价见表 1-8。

图 1-13   2015-2021锂盐价格走势图

表 1-8  锂盐年均价表			单位：元/吨

| 年份 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电池级碳酸锂（元/吨） | 144260 | 116920 | 68928 | 44002 | 121313 | 450316 |
| 工业级碳酸锂（元/吨） | - | - | 55404 | 37616 | 115388 | 442647 |
| 氢氧化锂（元/吨） | 152577 | 137712 | 82351 | 51824 | 114118 | 441546 |
| 锂辉石精矿（6%，美元/吨) | - | - | 568 | 429 | 915 | 3532 |

根据中国瑞林工程技术股份有限公司2022年6月编制的《江西省宜丰县割石里矿区水南段瓷土（含锂）矿矿床工业指标论证报告》调查分析结果，近五年锂云母精矿（含Li2O2.5％）平均价格2400元/吨（见表1-9），根据选矿实验报告，结合矿床平均品位，确定本矿山产出的锂云母精矿品位为Li2O1.70％，折算价格为1385元/吨。

表 1-9  2017-2022年锂云母精矿年均价单位：元/t

| 年份 | 锂云母精矿(Li2O含量2.5%)（元/t） |
| --- | --- |
| 2022 | 9700 |
| 2021 | 6500 |
| 2020 | 5000 |
| 2019 | 5500 |
| 2018 | 6500 |
| 2017 | 8500 |

注:引用中国瑞林工程技术股份有限公司水南矿段工业指标论证报告数据。

（2）价格预测

安泰科认为，在未来10-20年不出现颠覆性电池技术产业化的前提下，锂的需求大周期目前才刚刚起步，新能源汽车产业链正由小到大、由点及面、由亚太到欧美快速成长和渗透，中长期的全球锂资源需求仍值得积极期待。未来随着新能源汽车的快速发展，仍然能够拉动锂消费持续增长。随着需求端新能源汽车、储能、3C等应用的普及和扩张，2023-2025年锂盐需求或将成数量级增长，带动锂盐价格攀升。

五矿有色认为，2021年以来锂产品价格上涨周期具有持续性，基于资源供给的集中性，看好未来上游锂精矿价格将迎来上涨，而资源价格的上行将夯实锂盐产品的成本支撑。

赣州锂业、天齐锂业等锂行业巨头也表示对未来锂消费的预测比较乐观，认为该行业正在快速增长，看好锂盐价格继续上行。

标普于2021年5月预测的2025年碳酸锂价格为11026美元/吨。Roskill预测2020-2040年，碳酸锂均价（不变价）为11687美元/吨。

总体来看，随着需求量的大幅度增长，2021年以来锂盐价格步入快速上升通道，碳酸锂（99.5%电池级）价格从5万元/吨左右一路上行至45万元/吨的高位。在高价格刺激下，一些暂停的项目恢复生产，新的资源开发项目也会提速，不断增加的供应将在未来逐渐弥补需求缺口，目前价格稍回归合理区间。

3、瓷土（含锂）矿原矿石市场分析

矿山设计产品方案为瓷土（含锂）原矿，未来矿山不建选矿厂，采出的矿石直接用汽车运送到矿石破碎站进行简单破碎后出售。

矿山（含锂）瓷土矿价格与锂含量高度相关，结合白水洞矿瓷土（含锂）矿等周边相邻矿石含锂量类似的矿山原矿石近几年销售行情，瓷土（含锂）矿原矿石销售价格140元/t～160元/t之间，矿山现与宜丰国轩锂业有限公司签订的原矿购销协议价为150元/t，本次设计水南矿段瓷土（含锂）矿原矿石销售价格取150元/t。

# 2矿产资源概况

## 2.1矿区总体概况

### 2.1.1矿区总体规划

宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿为新立矿山，开采矿种为瓷土（含锂）矿，矿区范围面积0.2547km2，由7个拐点圈定，矿区范围与其他矿业权无重叠，不存在权属争议。本方案设计对矿区范围内的矿产资源统一规划，整体开发，但矿区西部及北部与白水洞-野尾岭探矿权相邻，南部与罗家山探矿权相邻，东部与白水洞采矿权相邻，矿区未来开采时应做好与周边矿区的协调工作，避免矿山开采时产生不利影响。

### 2.1.2矿区资源概述

根据江西省地质局第一地质大队2022年7月提交的《江西省宜丰县割石里矿区水南矿段陶瓷土（含锂）矿勘探报告》及《江西省宜丰县割石里矿区水南矿段陶瓷土（含锂）矿勘探报告评审意见书》评审结论，水南矿段范围共圈出 1 条瓷土（含锂）矿体，产出于中细粒白云母花岗岩侵入体（即白水洞岩体）前缘的中强钠长石蚀变带中。矿体呈似层状平缓产出，走向近东西，倾向南，倾角约5-10°，局部发育夹石，矿化连续性总体较好，总体沿走向和倾向均呈舒缓波状变化。矿体东西长45～420m，平均210m，南北宽95-790m，平均440m，地表出露面积约 0.094km2，矿体厚度30.24～404.14m，平均厚度约188.31m，矿体水平投影面积约 0.26km2。矿石主要为原生矿石，矿石品位变化均匀，Al2O3含量14.40%～17.11%、平均15.60%；Fe2O3含量0.45～1.02%、平均0.84%；Ti2O含量0.010～0.086%、平均0.040%；Li2O含量0.20～0.51%、平均0.33%。

截止2022年6月30日，矿区范围内，按推荐的工业指标（边际品位：Al2O3≥12%；Fe2O3+TiO2≤2.5%，其中TiO2≤0.8%；Li2O：0.20％；最小可采厚度：2m；夹石剔除厚度：4m）及推荐的开采技术条件要求（最终边坡角：≤47°；经济合理剥采比：6.27t/t；最小底盘宽度：30m；最低开采标高：+135m），估算出露采境界内（+135m至+484m标高）瓷土（含锂）矿（探明+控制+推断）资源量矿石量2686.943万吨，Li2O量10.0353万吨。

其中探明资源量矿石量450.087万吨，占总矿石量的比例为16.75%，探明资源量Li2O量1.6416万吨，占总Li2O 量的比例为16.35%；（探明+控制）资源量矿石量1826.352万吨，占总矿石量的比例为67.97%，（探明+控制）资源量Li2O量6.8371万吨，占总Li2O量的比例为68.13%。

表2-1    水南矿段陶瓷土(含锂)矿工业指标论证的露采境界内资源量估算结果表

| 估算范围 | 资源量类型 | 矿石量 （万吨） | 块段平均品位（%） | Li2O金属量（万吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | Li2O |  |
| 露采境界内 | 探明 | 450.087 | 15.87 | 0.94 | 0.06 | 0.37 | 1.6416 |
|  | 控制 | 1376.265 | 15.63 | 0.89 | 0.06 | 0.38 | 5.1955 |
|  | 推断 | 860.591 | 15.81 | 0.87 | 0.05 | 0.37 | 3.1982 |
|  | 合计 | 2686.943 | 15.73 | 0.89 | 0.06 | 0.37 | 10.0353 |

露采境界内查明的瓷土（含锂）矿伴生Rb2O量4.4360万吨，伴生Cs2O量1.0037万吨，伴生BeO量0.5601万吨，伴生（Ta2O5+Nb2O5）量0.1743万吨。详见表2-2。

表2-2  水南矿段陶瓷土(含锂)矿工业指标论证的露采境界内伴生矿产资源量结果表

| 矿种 | 矿石 类型 | 资源类型 | 伴生组分平均品位（%） | 伴生金属氧化物量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓷土（含锂）矿 | 原生矿 | 推断 | BeO | Ta2O5+Nb2O5 | Rb2O | Cs2O | BeO | Ta2O5+Nb2O5 | Rb2O | Cs2O |
|  |  |  | 0.050 | 0.013 | 0.158 | 0.036 | 5601 | 1743 | 44360 | 10037 |

## 2.2本项目资源概况

### 2.2.1矿区地质

#### 1、地层

矿区内大面积出露燕山期花岗岩，仅在沟谷低洼地区、山坡、山脊平台分布有第四系联圩组（Qhl）。

主要由残坡积层和冲积层组成。主要岩性为棕黄、黄、褐红、灰黑色腐植土、粘土、砂土、含砾砂土组成，厚度0～18.25m，平均厚2.36m。

#### 2、构造

水南矿段为岩浆岩出露区，地质构造较简单。

（1）断裂构造

仅在矿区南东出露1条F1断层。F1断层呈“S”形，长度大于6km，局部被第四系掩盖，矿区内仅为其中段，自港口至坳头。坳头以南走向为南南西，坳头以北逐渐转为北东向，总体倾向北西，倾角约80°。破碎带宽处约20m。破碎带由硅化岩、硅化花岗岩、碎裂石英脉构成，具硅化、糜棱岩化、绿泥石化、绢云母化，在毛家寨附近的石英脉中还见有黄铜矿化，黄铁矿化等。

（2）节理裂隙

区内岩体节理裂隙整体不发育，根据施工钻孔揭露情况，节理裂隙一般平直粗糙，与轴芯夹角一般30°～50°，宽度一般0.5～4mm，最大约5cm，大部分为铁锰质或硅质胶结，胶结程度较好。区内节理裂隙以倾向300°～350°裂隙最为发育，裂隙倾角一般较陡。

#### 3、岩浆岩

本区岩浆岩出露广泛，岩性复杂，早期为中酸性岩，呈岩基状产出，晚期为酸性岩，各期次岩浆岩由早到晚分述如下：

（1）侏罗纪晚世甘坊侵入体（ηγJ31-zc）：中粗粒黑云母（含斑）二长花岗岩。

出露于矿区东部，呈岩基产出，该岩体与矿区含矿母岩-白水洞岩体呈侵入接触，有时可见细粒边，与白水洞岩体的接触面多呈水平舒缓波状，倾角约5～20°，出露的岩性主要为中粗粒黑云母二长花岗岩、中细粒含斑二云母二长花岗岩等。

（2）白垩纪早世古阳寨侵入体（ηγK11-zx）：中细粒二云母二长花岗岩

地表零星出露，主要在钻孔中见及。岩性主要为中细粒二云母二长花岗岩、中细粒似斑状二云母二长花岗岩等

（3）白垩纪早世白水洞侵入体（ηγmK13-zx）：弱钠长石化中细粒（似斑状）白云母二长花岗岩、强钠长石化中细粒钠长石化白云母花岗岩。

#### 4、蚀变作用

割石里矿区蚀变主要为钠长石化、白云母化及锂云母化，集中分布于白云母花岗岩体与早期二云母花岗岩体接触带附近的内接触带中，蚀变略具分带性，即随着离开接触带距离的增加，钠长石化和白云母化逐渐减弱，直至没有蚀变。而在外接触带—二云母花岗岩体中未见明显蚀变现象。

### 2.2.2矿床地质

#### 2.2.2.1矿床地质特征

矿区范围内共圈出1条瓷土（含锂）矿体，产出于中细粒白云母花岗岩侵入体（即白水洞岩体）前缘的中强钠长石蚀变带中（图2-1）。该瓷土（含锂）矿体出露地表，东西长45～420m，平均210m，南北宽95-790m，平均440m，地表矿体出露面积约0.094km2，矿体平均厚度约188.31m，矿体水平投影面积约0.26km2。该瓷土（含锂）矿体呈似层状平缓产出，倾向南，倾角约5-20°。区内瓷土（含锂）矿石主要为原生矿石。其矿体特征见表2-3。

图2-1     水南矿段地质简图

1、白垩纪早世钠长石化中细粒白云母花岗岩（含锂陶瓷土矿体）2、白垩纪早世中细粒(似斑状)白云母二长花岗岩3、侏罗纪晚世斑状黑云母二长花岗岩4、新元古代中细粒黑云母花岗闪长岩5、岩体接触界线及产状6、性质不明断层7、勘探线位置及编号8、邻区钻孔位置及编号9、调查评价阶段钻孔及编号；10、本次勘查钻孔及编号11、调查评价探槽及编号12、调查评价剥土及编号13、已设采矿权14、已设探矿权15、水南矿段范围

表2-3             水南矿段瓷土（含锂）矿体特征统计表

| 矿石类型 | 矿体分布范围 | 矿体形态 | 矿体规模（m） | 产状（°） | 品位（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 矿体主要分布范围 | 标高区间 (m） | 埋深（m） |  | 走向范围 | 倾斜范围 | 厚度范围 | 变化系数(%) | 倾向 | Al2O3范围 | 变化系数 | Fe2O3范围 | TiO2范围 | Li2O范围 | 变化系数 |
|  |  |  |  |  | 平均 | 平均 | 平均 |  | 倾角 | 平均 |  | 平均 | 平均 | 平均 |  |
| 瓷土（含锂） | 7号至6号勘探线间 | +484至-74 | 0-372 | 似层状 | 45-420 | 95-790 | 30.24-404.14 | 45.40 | 180 | 14.40-17.11 | 3.18 | 0.45-1.02 | 0.010-0.086 | 0.20-0.51 | 15.91 |
|  |  |  |  |  | 210 | 440 | 188.31 |  | 5-10 | 15.60 |  | 0.84 | 0.040 | 0.33 |  |  |

#### 2.2.2.2矿体地质特征

1、矿体规模、形态

水南瓷土（含锂）矿体赋存范围为7线～6线间，地表出露主要在1线～6线间，矿体出露面积约0.094km2，两端延伸出矿界以外，平面上总体呈岩瘤状（图2-2）。

根据工程控制及地表地质测量情况，矿区范围内矿体总体走向近东西，矿体总体倾向南，倾角5～10°，控制矿体倾向延伸95～790m，矿体呈层状、似层状产出，局部发育夹石，矿化连续性总体较好，总体沿走向和倾向均呈舒缓波状变化。控制矿体标高+48mm至标高-74m，矿体埋深0～372.0m,矿体厚度30.24～404.14m，平均厚度188.31m。

图2-2    水南矿段陶瓷土矿4号勘探线地质剖面图

1、白垩纪早世钠长石化白云母花岗岩；2、侏罗纪晚世中粗粒黑云母花岗岩；3、含锂陶瓷土矿体（Li2O≥0.20％）4、实测/推测地质界线;5.本次施工钻孔及编号；6.化学采样位置及编号

2、矿体厚度及其变化规律

区内矿层产状平缓，采用工程揭穿的矿层假厚度作为厚度计算标准。参与矿区资源量估算的54个钻孔中单工程累计见矿厚度一般50～300m，最小30.24m，最大404.14m，平均188.31m，厚度变化系数45.40%，厚度变化中等。

矿体厚度在走向上自东往西表现为“薄→厚”的变化趋势，在矿体厚度等值线图上在ZK604、ZK+602、ZK405附近出现高值区。在倾向（总体自北往南倾）上总体表现为“薄→厚→薄→厚”的变化趋势。

#### 2.2.2.3矿石质量特征

1、矿石物质组成

（1）矿物成分及其含量

经野外观察、岩矿鉴定、X射线衍射分析等综合方法查明，矿石岩性为中-强钠长石化中细粒白云母花岗岩或弱钠长石化似斑状白云母（二长）花岗岩，矿石中主要矿物为石英、斜长石、钾长石和浅色云母（白云母、铁锂云母、锂云母），少量矿物有绿泥石、高岭石、磷灰石、磷锂铝石、黄玉、黑云母，微量矿物可见有绿柱石、莹石、锆石、锡石、黄铁矿等（图2-3）。通过所磨制的薄片，显微镜下统计矿石中矿物的含量，见表2-4、表2-5。

图2-3    水南矿段陶瓷土X射线衍射（XRD）图谱

表2-4   矿石的矿物成分

| 矿物成分 含量分类 | 矿 物 |
| --- | --- |
| 主要矿物 | 浅色云母（白云母、铁锂云母、锂云母）、石英、斜长石、钾长石 |
| 次要矿物 | 绿泥石、磷灰石、高岭石、 |
| 少量或微量矿物 | 磷锂铝石、黑云母、黄玉、绿柱石、萤石、锡石、锆石、褐铁矿、黄铁矿、磁铁矿 |

表2-5    矿石中矿物含量表

|  | 石英 | 斜长石 | 钾长石 | 浅色云母 | 其他 | 总 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33 | 32 | 15 | 18 | 2～3 | 100 |
|  | 32 | 35 | 19 | 12 | 2～3 | 100 |
|  | 33 | 30 | 20 | 16 | 1～2 | 100 |
|  | 31 | 32 | 22 | 15 | 0.5～1 | 100 |
|  | 32 | 30 | 20 | 17 | 2～3 | 100 |
|  | 26 | 35 | 22 | 16 | 1～2 | 100 |
|  | 33 | 34 | 18 | 14 | 0.5～1 | 100 |
|  | 32 | 30 | 19 | 19 | 0.5～1 | 100 |
|  | 3 | 50 | 30 | 15 | 1～2 | 100 |
|  | 33 | 33 | 16 | 16 | 2～3 | 100 |
| 平均 | 28.8 | 34.1 | 18.9 | 15.8 | 2～3 | 100 |

2、矿石化学组成

（1）化学成分及含量

根据光谱分析结果及锂矿石化学全分析样结果，区内主要矿石主化学成分（平均值）：SiO2平均73.90%、TiO2平均0.024%、TFe2O3平均0.73%、Al2O3平均15.40%、MgO平均0.050%、CaO平均0.40%、MnO平均0.128%、Na2O平均4.02%、K2O平均3.95%。。

（2）有用、有益、有害组分化学特征

根据矿区基本分析样品统计，区内基本分析样品Al2O3含量10.64%～35.12%，平均15.60%；Fe2O3含量0.05%～4.25%，平均0.84%；TiO2含量0.001%～1.040%，平均0.040%；Li2O含量0.01%（未达剔除厚度的夹石）～1.04%，平均0.33%；见表2-6。

表2-6    水南矿段矿石有用、有害组分统计表

| 特征值 | 分析项目及分析结果ω(B)/(%) |
| --- | --- |
|  | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | Li2O |
| 样品数 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 |
| 最大值 | 35.12 | 1.040 | 4.25 | 1.04 |
| 最小值 | 10.64 | 0.001 | 0.05 | 0.01 |
| 平均值 | 15.60 | 0.040 | 0.84 | 0.33 |

对参与资源量估算的样品Li2O进行分级统计，区内瓷土（含锂）矿单样品Li2O品位主要在0.20%～0.50%之间，占总样品数86.59%，见表2-7。

表2-7    水南矿段陶瓷土(含锂)矿样品Li2O品位分级统计表

| 品位分级（%） | 0.20～0.30 | 0.30～0.40 | 0.40～0.50 | 0.5-0.60 | ≥0.60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品数（个） | 2122 | 1456 | 1035 | 286 | 143 |
| 比例（%） | 39.83 | 27.33 | 19.43 | 5.37 | 2.68 |

为了查明矿石中有益和有害组分的含量，对作为陶瓷原料的矿石进行 SiO2、K2O、Na2O、CaO、MgO、FeO、SO3、烧失量8种组分进行组合分析，据区内40件组合分析样统计结果，SiO2 71.51%～74.67%，平均73.12%；MgO 0.03%～0.20%，平均0.09%；CaO 0.30%～0.64%，平均0.46%；Na2O 3.56%～5.12%，平均4.35%；K2O 3.55%～4.30%，平均3.90%；FeO 0.28%～0.79%，平均0.62%；SO3 0.01%～0.09%，平均0.62%；烧失量1.02%～1.78%，平均1.23%。

为了查明矿石中有用、有益组分的含量，对稀有金属元素进行SnO、Rb2O、Cs2O、BeO、Nb2O5、Ta2O5、WO3、CaF2等8种组分进行组合分析，据区内组合分析样统计结果，Sn 0.008%～0.038%，平均0.014%；Rb2O 0.082%～0.285%，平均0.145%；Cs2O 0.011%-0.065%，平均0.034%；BeO 0.006%～0.099%，平均0.031%；Nb2O5 0.003%～0.030%，平均0.006%；Ta2O5 0.001%～0.041%，平均0.003%；WO3 0.001%～0.028%，平均0.006%；CaF2含量均小于3%。参照《矿产地质勘查规范 稀有金属类》（DZ/T0203-2020）达综合评价指标样品占总组合分析样品比例：Rb2O5占95.24%，BeO占29.41%，CsO占20.17%，（Nb2O5+Ta2O5）占21.85%；参照《矿产地质勘查规范 钨、锡、汞、锑》（DZ/T0201-2020），达综合评价指标样品占总组合分析样品比例：Sn占5.88%，WO3占0.84%。

- 矿石品位及变化规律

①矿体品位

水南矿段瓷土（含锂）矿体Al2O3品位最低为14.40%，最高为17.11%，平均品位15.60%，品位变化系数3.18%，属品位变化均匀型；

矿体Fe2O3含量最低为0.45%，最高为1.02%，平均0.84%，变化系数15.11%；

矿体TiO2含量最低为0.010%，最高为0.086%，平均0.080%，变化系数38.36%；

矿体LiO2品位最低为0.25%，最高为0.51%，平均0.33%，品位变化系数15.91%，品位变化属均匀性。

3、矿石结构构造

（1）风化矿石

①矿石结构

风化矿石以碎粒残余花岗结构为主，次为变余他形粒状结构。

碎粒结构：为风化破碎的石英、长石、白云母、高岭石及水云母等矿物不均匀地混杂分布。其间大部分长石已次生蚀变，但保留有长石假象和残留长石残骸，局部尚可见花岗岩碎块，显现碎粒残余花岗结构。

变余他形粒状结构：主要指风化作用形成的他形粒状的石英、长石。

②矿石构造

风化矿石构造以松散土状构造为主，次为碎块状构造。

（2）原生矿石

①矿石结构

花岗结构或变余花岗结构：岩石中矿物呈半自形粒状结晶，其中斜长石较自形，钾长石和石英次之，为半自形—他形，浅色云母钠长石化后，可见残留有原花岗岩的半自形粒状结构。

似斑状结构或交代斑状结构：岩石中部分矿物结晶较大，呈斑晶状，基质则为细粒结构。或是钠长石化而形成交代斑状结构，交代残余部分呈斑晶状，钠长石、浅色云母在斑晶周围为细粒的基质。

交代残余结构：岩石浅色云母化、钠长石化较强，原岩的部分矿物，尤其是钾长石被钠长石或浅色云母所交代，形成交代残余结构。

鳞片粒状变晶结构：花岗岩被浅色云母钠长石化交代较强烈时，形成大量的鳞片状浅色云母和他形—半自形粒状钠长石，形成鳞片粒状变晶结构，但也基本保留原岩残留结构。。

条纹结构：钾长石晶体中可见钠长石化而形成的条纹长石，呈补片状。

②矿石构造

主要包括块状构造、团粒状构造及稀疏浸染状构造。

块状构造：中、细粒的白云母呈星散状分布于脉石中，且分布均匀，无定向排列，相互紧密镶嵌，构成整个矿石块体。

团粒状构造：白云母集合体聚集呈团粒状分布于于长石、石英等脉石矿物中。

稀疏浸染状构造：白云母呈稀疏浸染状分布于脉石矿物中，该类型矿石一般出现在强钠长石化带中。

#### 2.2.2.4矿石物性特征

1、矿石白度

为查明原矿矿石白度特征，矿区按中细粒白云母花岗岩及中细粒（似斑状）白云母二长花岗岩两种矿石类型共采集了32件（其中中细粒白云母花岗岩样品26件，中细粒（似斑状）白云母二长花岗岩样品6件白度测试样品。

测试结果：①中细粒白云母花岗岩矿石自然白度72.89%～89.03%，平均83.19%；烧白度42.71%～76.00%，平均56.59%。②中细粒（似斑状）白云母二长花岗岩矿石自然白度74.60%～81.60%，平均78.69%，烧白度37.55%～51.79%，平均46.55%。

2、比重、耐火度

本次原矿成瓷试验对区内瓷土（含锂）原矿的比重和耐火度和1310℃弱还原气氛下的烧成白度等物理性能进行了检测。

测试结果，水南矿段陶瓷土原矿是一种比重适宜、耐火度较低、烧成白度（1310℃弱还原气氛）较低的原料。检测结果详见表2-8：

表2-8    水南矿段瓷土（含锂）矿原矿物理性能数据

| 检验项目 | 比重 | 耐火度 | 烧成白度（1310℃弱还原气氛） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水南瓷土原矿 | 2.67 | 1110℃ | 33.6、34.6、32.9 |

3、粒度

对水南瓷土进行粒度分析，分别采用40目筛、100目筛、250目筛和325目筛过筛，计算出颗粒级配数据见表2-9。

表2-9    水南瓷土（含锂）矿颗粒级配数据

| 径(μm) | ≦45 | 45＜E≦63 | 63＜E≦150 | 150＜E≦450 | >450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体积分布% | 14.12% | 4.42% | 16.73% | 51.37% | 13.36% |

水南瓷土（含锂）矿的颗粒主要分布在150～450μm之间，粒径在150μm以上颗粒体积的占比达64.73%，由测试数据可知水南瓷土（含锂）矿过100目筛后的细颗粒（≤150μm） 较少，这说明其风化程度较弱。

图2-4    矿区瓷土（含锂）矿原矿差热/失重曲线图

4、差热/失重

检验依据国家标准GB/T 6297-2008《转靶多晶体 X 射线衍射方法通则》，利用综合差热分析仪（DTA/TG，德国耐弛有限公司，型号STA449C）对水南瓷土矿进行差热及失重分析， 结果见图2-4。

由差热曲线图可以看出， 试样在 81.4℃ 温度范围内产生了一明显的吸热峰，这是由于原料失去自由水和少量层间吸附水所致；在570.0℃温度范围内产生了一个小的吸热峰，但TG曲线下降缓慢，这是由于原料中一些气体或碱金属等易挥发物质放出；在890.1℃附近有一个吸热峰，这是可能是钾钠长石的分解所导致的；继续加热到1000℃温度附近，产生了一个小的吸热峰，这是由于原料熔融导致的，此时峰值温度为1135.0℃。总的失重量为-2.96%，保持缓慢失重。

#### 2.2.2.5矿石类型

1、矿石自然类型

根据矿石风化程度，区内矿石自然类型划分为2种，即风化矿和原生矿。

（1）风化矿

区内风化矿石呈面状分布于原生矿石之上，二者呈渐变过渡，并随地下水潜水面高低发生起伏变化。风化矿石主要分布于原生矿的地表及浅部，因占比较少，且零星不连续分布，本次不单独圈算风化矿石。

（2）原生矿

区内原生矿石大部分直接出露地表，部分分布于风化矿的下部。原生矿石按岩石按矿物共生组合、含矿性及结构构造等特征有中细粒白云母花岗岩和中细粒（似斑状）白云母二长花岗岩两种。中细粒白云母花岗岩一般位于矿体上部，其钠长石化、白（锂）云母化等矿化蚀变更强，Li2O 含量一般≥0.30%；中细粒（似斑状）白云母二长花岗岩一般位于矿体下部，Li2O 含量一般介于0.20-0.30%。本区矿石自然类型主要为中细粒白云母花岗岩。

2、矿石工业类型

区内两种自然类型的矿石（中细粒白云母花岗岩、中细粒（似斑状）白云母二长花岗岩）在Al2O3、Fe2O3、TiO2及Li2O组分等方面相近，生产过程中无需分采分选，本次选矿试验按其比例混合制成大样。根据矿石选矿试验研究报告和矿石成瓷试验成果报告，矿区陶瓷土矿含铁量偏高、烧成白度低、耐火度较低，可用于对白度要求不高的墙地砖、陈设瓷和日用瓷，成瓷性能均达到或优于国家标准GB/T3532-2009《日用瓷器》日用细瓷合格品的标准要求，同时，矿石可综合回收锂云母，所以区内矿石类型为瓷土（含锂）矿。

#### 2.2.2.6矿体围岩及夹石

1、矿体围岩

矿区矿体顶底板围岩主要岩石类型为中粗粒黑云母二长花岗岩或中细粒（似斑状）白云母二长花岗岩（Li2O＜0.20%），总体呈东西向展布。

2、矿体夹石

矿体中夹石的岩性主要为不能满足工业指标要求（Li2O＜0.20％）的中细粒（似斑状）白云母二长花岗岩,另外还有少量中粗粒黑云母二长花岗岩的捕虏体。区内夹石较发育，全区平均夹石率35.55%。

（1）中细粒（似斑状）白云母二长花岗岩（Li2O＜0.20％）夹石大都以透镜状、细脉状产出于瓷土（含锂）矿体内部，规模较小。该类夹石产出于蚀变极弱或未蚀变的中细粒（似斑状）白云母二长花岗岩中，产状与矿体产状相近，总体走向近东西，倾向南，倾角平缓，总体倾角约0-10°，形态为透镜状、脉状、似层状。该类型夹石最小厚度6.0m，最大厚度173.93m，平均61.83m，厚度变化系数56.97%。该类型夹石Al2O3品位最低为14.28%，最高为17.82%，平均品位 15.65%，品位变化系数4.36%；Fe2O3品位最低为0.53%，最高为1.83%，平均品位1.08%，品位变化系数21.27%；TiO2品位最低为0.010%，最高为0.205%，平均品位0.080%，品位变化系数47.52%；Li2O品位最低为0.08%，最高为0.22%，平均品位0.17%，品位变化系数18.49%。

（2）中粗粒黑云母二长花岗岩夹石一般呈透镜状、岩枝、岩脉状产出，总体产状与矿体产状基本一致，经统计区内该类型夹石厚度最小6.30m，最大103.35m，平均47.05m，厚度变化系数50.16%。

### 2.2.3矿床开采技术条件

#### 2.2.3.1水文地质条件

1、地形地貌

本区处于属低山地貌，地形较陡，高差大。地貌表现地形西高东低，北高南低，山体呈北东—南西走向，总体上地形向南东倾斜变缓，总体地形特点是沟谷发育，大多呈“U”形沟谷，切割较深，坡度较陡。区内最大海拔标+486m，位于矿区北部矿界附近；最低海拔标高+250m，位于矿区东部矿界沟谷地带。矿区地形条件较为复杂。

2、地表水特征

区内地势较高，自然坡度10°～35°，地形较陡，局部切割较为强烈，沟谷发育，大气降水自然排泄条件好，山间溪沟众多。由于局部分水岭的分布，地表水系往往会形成独立的流域范围，其水的来源主要为大气降水，主要特征表现为枯水期流量小，丰水期水量消涨快，水流量与大气降水成正比。

区内西部6号勘探线附近存在地表分水岭，矿区西部和东部各有一条较大的

山间溪沟流经矿区。西部溪沟，发源于矿界外北西部低山区，从白水洞附近流入矿区，从矿区南部流出，由北向南径流，在邹四坑附近汇入棠浦河上游支流北港河，在白水洞附近实测流量5.121L/s（枯水期11月份测量），访问最高洪水位约+347m；东部溪沟发源于北部低山丘陵区，从矿区东部流过，南东角割石里附近流出矿区，由北向南径流，在苦竹坳附近汇入棠浦河上游支流北港河，在割石里附近实测流量4.539L/s（枯水期11月份测量），访问最高洪水位约+270m。

代表性水样分析结果显示区内地表水水质类型属Cl-K+Na-Ca型、HCO3-Cl-K+Na-Ca型和Cl-HCO3-K+Na-Ca型淡水，PH值8.91～8.99，矿化度0.052～0.061g/L，总硬度5.76～13.81mg/L（以CaCO3计）。

3、含水层特征

区内基岩裂隙水可划分为风化带网状裂隙水和构造裂隙水两个亚类。

（1）风化带网状裂隙水

区内分布广泛，地下水赋存于风化裂隙中，主要接受大气降水的垂向补给和构造裂隙水的侧向补给，迳流途径短，循环交替快，多就近排泄于沟谷低洼处。区内花岗岩结构多为中细—中粗粒结构，易风化的长石、云母含量较高，利于风化作用的进行。据矿区施工钻孔资料统计，区内全风化—强风化带厚度一般5～ 20m，最厚达27.70m；中风化—微风化带厚度大多在5～40m之间。全风化带岩芯大多呈松散砂土状，长石、云母矿物多已风化成粘土，风化裂隙多被粘土矿物充填，补给条件一般。中风化带岩体仍保持原岩结构构造，长石、云母遭蚀变脱色，岩芯多呈碎块状、碎屑状，风化作用沿构造裂隙发育明显，地表常见球状风化岩块，此带裂隙发育，据地表裂隙统计，导水性较好的裂隙有二组：300°～330°∠30°～70°；240°～270°∠60°～80°，裂隙发育频率一般2～5条/m，裂隙多呈张扭性，张开度1～3mm，充填程度差。微风化带岩体保持原岩结构，长石、云母轻微蚀变，裂隙稀少，多为闭合状，裂面上多见泥铁质薄膜。

该含水层的富水性与风化裂隙的发育程度密切相关，一般在平面上其富水性分布较均匀，但在垂向上越往深部，风化裂隙越不发育，其富水性和透水性会逐渐减弱。地下水位埋深随地形而异，从山顶到沟谷地下水位埋深由深而浅，钻孔揭露水位埋深一般2～10m，多呈潜水性质。该层出露泉点流量较小，受降水控制明显，动态变化较大，部分泉点枯水期往往会干枯，呈现季节性。根据本次泉点调查资料，该层出露泉点枯季流量0.05～0.20L/s，属水量贫乏的。根据相邻港口矿区钻孔抽水试验资料，该层位单位涌水量0.003L/(s·m)，渗透系数0.025m/d；另外相邻白石里矿区钻孔注水试验资料显示，风化带单位注水量 0.018L/(s·m)，渗透系数 0.191m/d，总体属水量贫乏的。

代表性水样分析结果显示该类型地下水的水质类型为HCO3-K+Na-Ca 型淡水，PH 值为8.07，矿化度0.075g/L，总硬度20.72mg/L（以CaCO3计）。综合考虑区内风化带花岗岩含水层属弱富水性。

（2）构造裂隙水

位于风化带下伏部位，地下水赋存于基岩的构造裂隙中，主要接受上覆风化带网状裂隙水补给，局部裸露地带也会受到大气降水和地表水补给。地下水运移受地形影响明显，多沿裂隙直接渗入溪沟，地表泉点出露较少。区内地形以高丘陵为主，地势较陡，地下水补给源相对较少，排泄条件尚好。据地表调查和钻孔资料，新鲜岩体揭露厚度大于100m，岩芯完整性较好，裂隙一般不太发育，多见细短状节理裂隙，不定向或网纹状分布，裂面平直，闭合性好，岩层透水性和含水性微弱，部分地带尤其是蚀变带（绿泥石化、高岭土化等）附近，在构造力的作用下，裂隙发育，隙宽1～3mm不等，呈微张状，钻孔揭露岩芯裂隙面与轴夹角以30°～50°居多，部分裂面可见铁染和钙质物等地下水活动痕迹，有效裂隙发育带厚度一般5～20m。钻进过程中，回次水位及冲洗液消耗量一般无明显变化，但个别钻孔变化显著，如沟谷地带抽水试验钻孔揭露，侵蚀基准面以下的蚀变裂隙发育带时出现下钻前水位上升、冲洗液漏水情况，地下水具弱承压性质。该层裂隙带普遍发育不均匀，裂隙水并不一定连成一体，也不会成为相互联系密切的统一含水层，在不同的条件下，有不同的强度和特征，平面上沿地势呈东强西弱，剖面上随深度呈浅强深弱的特点。

该层地下水位埋藏深度，随地形的起伏而变化，水位埋深一般5～40m，呈潜水性质，局部微承压。根据钻孔测井和抽水试验资料，含水位置在62～ 75m，含水段厚度13m，单位涌水量0.092～0.094L/(s·m)，渗透系数0.661～0.748m/d；另外根据相邻罗家山矿区钻孔测井和抽水试验资料，含水位置在108～110m和 163～170m，含水段厚度9m，单位涌水量0.006L/(s·m)，渗透系数0.067m/d，结果亦显示该层富水性分布不均匀，水量贫乏。

代表性水样分析结果显示该类型地下水的水质类型为HCO3-SO4-K+Na-Ca型淡水，PH值为6.98，矿化度0.290g/L，总硬度71.96mg/L（以CaCO3计）。 综合考虑区内未风化（包括微风化）花岗岩含水层属弱富水性。

综上所述，区内主要地下水类型为基岩裂隙水，矿区是以裂隙含水层充水为主的矿床，矿床主要充水含水层富水性弱，与矿体直接接触，地下水直接进入矿坑，属直接充水的矿床。

4、地下水的补给、迳流、排泄条件

矿区地处山脊山坡地带，为水文地质单元的补给-径流区，地下水主要接受大气降水入渗补给，地下水流向总体受地形控制，以地下分水岭为界，区内西部地下水一般自东向西径流，东部则自西向东径流。

区内第四系残坡积层出露很少，覆盖较薄，分布不连续，多呈松散状，透水不含水，未见松散岩类孔隙水。矿区范围内地下水类型为基岩裂隙水，细分为风化带网状裂隙水和构造裂隙水两个亚类。不同类型的地下水，受到地形、地貌、气象、水文、岩性、构造等因素的影响，其动态变化及补给、迳流、排泄条件亦有差别，分述如下。

（1）风化带网状裂隙水

区内分布广泛,地下水主要靠大气降水的补给，由于岩层风化较剧烈，风化裂隙发育，表层风化产物结构较为疏松，且植被繁茂，降水渗入条件和地下水的储存条件均较好，地下水分布相对均匀，呈网状流。地下水一般顺坡运移，水力梯度较构造裂隙水平缓，运动速度缓慢。地下水排泄较为分散，多呈散流或泉的形式排泄于沟谷洼地，基本为近源排泄。

该类型地下水的水位埋藏较浅，交替作用强烈，泉流量随降水量变化明显， 年变化幅度较大，三水转化迅速，地下水动态类型属潜水的降水入渗类型。

（2）构造裂隙水

大多分布于风化带网状裂隙含水层之下，地下水主要接受上覆风化裂隙水补给，局部裸露地带直接靠大气降水和地表水补给。每逢降雨之后，岩壁缝往往渗水潮湿，溪沟流量明显增大，地下水受大气降水控制密切。地下水运移受地形影响明显，地下水流向与地形坡度大致吻合，地下水多于深切的沟谷洼地中以隐渗方式排入地表水。

5、矿床充水因素

矿区以裂隙充水为主，富水性弱，区内断裂构造不发育，未发现危及矿山开采的强含水层。未来矿山露天开采，根据工业指标论证推荐方案，未来露采区覆盖范围内最低标高为+250m，位于采坑南东边界，采矿标高+145～+486m。根据矿体赋存位置、矿权范围及地貌条件，结合周边矿山的开采方式，未来矿区露采前期为自上而下的山坡露天开采，该阶段矿坑涌水通过可自然排泄，当开采至最低排泄面标高+250m以下时，开采方式转为自上而下的凹陷开采，矿坑水需机械排出。矿区范围内地表溪沟发育，未见老采坑积水和其他地表水体，矿床的主要充水因素为大气降水，地表水和地下水也会对矿坑充水产生一定的影响。

6、矿坑涌水量预测

未来矿山露天开采，露采坑位于水文地质单元补给-径流区，矿坑主要充水水源为大气降水，其次为地下水、地表水。按照《矿坑涌水量预测计算规程》（DZ/T 0342-2020）中露天矿矿坑涌水量预测计算的基本要求，结合矿区水文地质条件，未来矿山露采方式为山坡-凹陷开采。对露采矿体标高在露采区最低排泄面标高以上时，顺坡开采，设置排水沟，大气降水即降即排，可不预测矿坑涌水量；当开采矿体标高在露采区排泄面标高以下时，会形成凹陷开采，大气降水不能即降即排，露采矿坑涌水量包括露天采坑地下涌水量（Q1）、地表水汇入采坑水量（Q2）、降水渗入采坑水量（Q3）三部分，本次参照勘探报告中对凹陷采坑涌水量进行预测计算的结果。

#### （1）边界确定及条件概化

未来矿山露天开采，会在南部和北部形成两个露采场，南部露采场范围较小，顺坡开采，开采标高均在采坑最低排泄面以上，可自然排水；根据矿区工业指标论证报告，北部露采场最低开采标高+135m，在采坑最低排泄面标高（+250m）以下，会形成凹陷采坑。结合工业指标论证报告中采坑平面分布图，南部采场最终形成的凹陷采坑终了顶境界面积0.0414km2，终了底面积0.0058km2，采坑排泄面标高为+250m，为山坡露天开采。

北部最终形成的凹陷采坑终了顶境界面积0.1627km2，地表封闭圈面积0.0494km2，终了底面积0.0002km2，采坑排泄面标高为+250m，山坡开采转凹陷开采的平台标高为+250m，标高以上为山坡露天开采、标高以下为凹陷露天开采。本次露天矿矿坑涌水量预测对北部采坑凹陷阶段的终了状态（标高+135m）进行涌水量计算。

#### （2）模型建立、预测方法及公式选定

区内主要含水层富水性弱，矿区水文地质条件简单，未来矿山拟采用露天开采方式，北部凹陷矿坑涌水量包括露天采坑地下涌水量（Q1）、地表水汇入采坑水量（Q2）、降水渗入采坑水量（Q3）。露采坑地下涌水量（Q1）采用井工矿矿坑涌水量预测中的解析法，由于区内层状矿体倾角5°～20°，矿体倾角小于45°，故选用水平廊道法稳定流数学模型中承压转无压廊道法公式计算；地表水汇入采坑水量（Q2）选用地表径流系数法按汇水面积计算（未考虑矿山截排洪沟的建设）；降水渗入采坑水量（Q3）选用大气降水法按露采坑地表封闭圈面积进行日平均降水量和最大降水量分别计算，其中最大日降水量应通过经验频率计算。

露天矿矿坑涌水量（Q）=露天采坑地下涌水量（Q1）+地表水汇入采坑水量（Q2）+降水渗入采坑水量（Q3）

①露天采坑地下涌水量（Q1）

计算公式：

式中：Q1—矿坑地下涌水量，单位为立方米每天（m3/d）。

B—廊道水平长度，单位为米（m）。

K—渗透系数，单位为米每天（m/d）。

M—含水层厚度，单位为米（m）。

s—水位降低，单位为米（m）。

R—廊道排水地下水影响半径，单位为米（m）。

②地表水汇入采坑水量（Q2）

计算公式：

式中：Q2—地表水汇入采坑水量，单位为立方米每天（m3/d）。

A—采坑上游汇水面积，单位为平方米（m2）。

H—日均降水量，单位为米（m/d）。

α—地表径流系数。

③降水渗入采坑水量（Q3）

计算公式：

式中：Q3—降水渗入采坑水量，单位为立方米每天（m3/d）。

F—露天矿坑的面积，单位为平方米（m2）。

H—日均降水量，单位为米（m/d）。

#### （3）参数选择

①露天采坑地下涌水量（Q1）采用水平廊道法预测，各参数选择如下。

A.廊道水平长度B

廊道水平长度选用露采区地表封闭圈划定的矿体走向长度值，北部采场B=365m；南部采场a=123m。

B.渗透系数K

渗透系数K选用本矿区ZK303钻孔和相邻罗家山矿区ZK407钻孔抽水试验计算的渗透系数，加权平均值（表2-10）。

表2-10   渗透系数K参数表

| 抽水孔编号 | 试验层位 | 含水层厚度 （m） | 渗透系数 （m/d） | 选用渗透系数 （m/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZK303 | 结晶岩类裂隙含水层 | 13 | 0.707 | 0.445 |
| ZK407 |  | 9 | 0.067 |  |

C.含水层厚度M

含水层厚度选用抽水试验钻孔ZK303和ZK407含水段厚度的平均值，M=11m

D.水位降低s

水位降低值选用矿区范围内本次施工钻孔终孔水位标高的平均值（+357.748m）与北部采场预测最低开采标高（+135m）的差值，s=222.748m。与南部采场预测最低开采标高（+250m）的差值，s=107.748m。

E.廊道排水地下水影响半径R

根据等效原则，将地下水稳定流场边界用一个引用的圆形等效外边界进行概化，影响半径R确定的计算公式：

R=a+R0

其中

廊道水平宽度a选用露采区地表封闭圈划定的矿体倾向水平投影长度值。北部采场a=236m；南部采场a=65m；

廊道两侧影响半径（承压含水层影响半径的经验公式）。

②地表水汇入采坑水量（Q2）采用地表径流系数法预测，各参数选择如下。

A.采坑上游汇水面积A

1.汇水面积选用露采矿坑上游开采境界以外的矿坑地表分水岭范围的面积，在1:5000地形图上量取，北部采场A=669409.38m2，南部采场A=141592.11m2

2.矿山开采过程中会在采场周边设置截排水沟，实际汇水面积大大缩小，通过本次设置的截排水沟，北部采场实际汇水面积A=34345m2，南部采场实际汇水面积A=17316m2

B.日均降水量H

根据宜丰县多年气象资料，多年日均降水量0.0050m/d(近十年日均降水量)、雨季日均降水量0.0079m/d( 近十年3～7月份雨季日均降水量)、多年日最大降水量0.2981m/d（1977年6月15日）。

C.地表径流系数α

地表径流系数选用粉质黏土、砂土的经验值，α=0.7。

③降水渗入采坑水量（Q3）采用大气降水法预测，各参数选择如下。

A.露天矿坑的面积F

露天矿坑的面积选用凹陷采坑终了顶境界面积，北部采场F=162738.09m2，南部采场F=41400m2。

B.日均降水量H

参数取值同上，其中最大日降水量经验频率的计算部分，根据《江西省暴雨洪水查算手册》（2010版）中数据计算，选用设计暴雨频率P为2%、5%、10%，相应重现期为50年一遇、20年一遇、10年一遇的暴雨量。

#### （4）预测计算及结果评价

未来矿山为山坡-凹陷露采，露天矿矿坑涌水量（Q）包括露天采坑地下涌水量（Q1）、地表水汇入采坑水量（Q2）、降水渗入采坑水量（Q3）三部分，计算结果见表2-11。

自然条件下，矿区北采场矿坑正常涌水量为3522.84m3/d，雨季平均涌水量5353.68m3/d，最大涌水量188564.1m3/d；矿区南采场矿坑正常涌水量为859.82m3/d，雨季平均涌水量1267.31m3/d，最大涌水量42044.62.1m3/d。实际矿山按设计建设截排水沟后，矿区北采场矿坑正常涌水量为1300.12m3/d，雨季平均涌水量1841.78m3/d，最大涌水量56045.21m3/d；矿区南采场矿坑正常涌水量为424.86m3/d，雨季平均涌水量580.07m3/d，最大涌水量16111.92m3/d。

表2-11   水南矿段露天矿矿坑涌水量预测结果表

| 充水因数 | 公式 | 参数 | 北采场参数取值 | 北采场预测涌水量 （m3/d） | 南采场参数取值 | 南采场预测涌水量 （m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采坑 地下涌水量 |  | 廊道水平长度B（m） | 365 | 366.22 | 123 | 157.25 |
|  |  | 渗透系数K （m/d） | 0.445 |  | 0.445 |  |
|  |  | 含水层厚度M （m） | 11 |  | 11 |  |
|  |  | 水位降深s （m） | 222.748 |  | 107.748 |  |
|  |  | 廊道排水地下水影响半径R(m) |  |  | 783 |  |
| 地表水 汇入采坑水量 |  | 采坑上游汇水面积A （m2） | 669409.38 | 自然条件下A=669409.38m2 | 修建截水沟后A=34345m2 | 141592.11 | 自然条件下A=141592m2 | 修建截水沟后A=17316m2 |
|  |  | 地表径流系数α | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  |
|  |  | 多年日均降水量H （m） | 0.005 | 2342.93 | 120.21 | 0.005 | 495.57 | 60.61 |
|  |  | 雨季日均降水量H （m） | 0.0079 | 3701.83 | 189.93 | 0.0079 | 783.00 | 95.76 |
|  |  | 多年日最大降水量H （m） | 0.2981 | 139685.66 | 7166.77 | 0.2981 | 29546.03 | 3613.33 |
|  |  | 设计频率暴雨量H | P=2% | 0.7691 | 360389.93 | 18490.32 | 0.7691 | 76228.94 | 9322.41 |
|  |  | （m） | P=5% | 0.626 | 293335.19 | 15049.98 | 0.626 | 62045.66 | 7587.87 |
|  |  |  | P=10% | 0.5127 | 240244.33 | 12326.08 | 0.5127 | 50815.99 | 6214.54 |
| 降水 渗入采坑水量 |  | 露采矿坑的面积F （m2） | 162738.09 | - | 41400 | - |
|  |  | 多年日均降水量H （m） | 0.005 | 813.69 | 0.005 | 207 |
|  |  | 雨季日均降水量H （m） | 0.0079 | 1285.63 | 0.0079 | 327.06 |
|  |  | 多年日最大降水量H （m） | 0.2981 | 48512.22 | 0.2981 | 12341.34 |
|  |  | 设计频率暴雨量H | P=2% | 0.7691 | 125161.87 | 0.7691 | 31840.74 |
|  |  | （m） | P=5% | 0.626 | 101874.04 | 0.626 | 25916.4 |
|  |  |  | P=10% | 0.5127 | 83435.82 | 0.5127 | 21225.78 |
| 露天矿矿坑涌水量 | Q=Q1+Q2+Q3 | 矿坑正常涌水量 | 3,522.84 | 1,300.12 | - | 859.82 | 424.86 |
|  |  | 矿坑雨季平均涌水量 | 5,353.68 | 1,841.78 | - | 1267.31 | 580.07 |
|  |  | 矿坑最大涌水量 | 188,564.10 | 56,045.21 | - | 42044.62 | 16111.92 |
|  |  | 矿坑设计频率 | P=2% | 485,918.02 | 144,018.41 | - | 108226.93 | 41320.40 |
|  |  | 最大涌水量 | P=5% | 395,575.45 | 117,290.24 | - | 88119.31 | 33661.52 |
|  |  |  | P=10% | 324,046.37 | 96,128.12 | - | 72199.02 | 27597.57 |

7、矿区水文地质条件复杂程度评价

区内主要充水含水层为结晶岩类构造裂隙含水层，水文地质勘查类型是第二类即以裂隙含水层充水为主的矿床。矿床主要充水含水层与矿体直接接触，属于直接充水矿床。

区内矿体资源量估算标高+135m～+484m，而当地侵蚀基准面标高约+250m，主要矿体位于当地侵蚀基准面以上，矿区及影响范围内无大的地表水体，仅见季节性溪流，流量较小。区内主要充水含水层为基岩裂隙含水层，富水性弱，单位涌水量q≤0.1L/(s·m)，地下水的主要补给来源为大气降水，补给条件差。区内地质构造不发育，第四系覆盖层很少，水文地质边界条件简单。综合判定，矿区水文地质条件为简单类型。

#### 2.2.3.2工程地质条件

1、工程地质岩组特征

矿区内工程地质岩组大致可划分松散岩类工程地质岩组和花岗岩类工程地质岩组两大类。花岗岩类工程地质岩组按照风化程度和坚硬程度又可细分为软弱的全风化-中风化花岗岩工程地质亚组和半坚硬-坚硬的微风化-未风化花岗岩工程地质亚组两小类，其中全风化花岗岩呈松散土状， 归于松散岩类工程地质岩组。各工程地质岩组特征分述如下。

（1）松散岩类工程地质岩组

大面积出露，局部缺失，一般平缓山坡顶部及坡肩处较厚，沟谷分布厚度较薄。该岩组包括第四系残坡积层、冲洪积层、人工堆积物及全风化层，主要岩性为含砾砂土、粘土和砂砾石等，钻孔揭露厚度0～18.25m，平均2.63m，厚度分布情况见图2-30。土体大多呈双层结构，松散砂粒状和土状，根据土工试验结果（表2-17），该岩组土体的含水率18.3%～21.9%，湿密度1.83～1.95g/cm3， 干密度1.53～1.62g/cm3，孔隙比0.675～0.789，液性指数为-0.14～0.06，塑性指数 11.5～13.3，压缩系数0.23～0.65MPa-1，压缩模量2.71～7.45MPa，凝聚力26.5～34.7KPa，内摩角22.4°～24.2°。该岩组土工试验定名为粉土、粉质粘土，土体结构松散，固结一般，水的不良影响明显，稳定性极差，为区内岩体质量最差的岩体，对露天开采边坡稳定性影响大，开采时需剥离。

（2）花岗岩类工程地质岩组

分布广泛，遍布全区。岩组岩性主要为白云母花岗岩、白云母二长花岗岩、二云母二长花岗岩和黑云母二长花岗岩等，其中矿体白云母花岗岩和白云母二长花岗岩多为中细粒花岗结构，围岩二云母二长花岗岩和黑云母二长花岗岩多为中粗粒花岗结构，就其成分而言，大多富长石，浅部易风化。按照风化程度和坚硬程度可分为软弱的强风化-中风化花岗岩工程地质亚组和半坚硬-坚硬的微风化- 未风化花岗岩工程地质亚组两小类。

①软弱的强风化-中风化花岗岩工程地质亚组

区内大面积出露花岗岩，浅部岩石易风化。据本次施工钻孔资料，强风化- 中风化带厚度0～72.41m，平均15.74m，分布不连续，局部缺失，厚度分布情况见图2-31。强风化带岩芯大多呈砂土状、碎屑状。钻孔岩石质量指标（RQD）一般为0，岩石质量极差，岩体破碎；中风化带大多保持母岩的结构构造，但部分矿物风化变质，颜色变浅，裂隙面附近风化程度较强，多见铁染，钻孔揭露岩石质量指标（RQD）一般在69～90之间，岩石质量中等—好，岩体中等完整— 较完整。根据岩样试验结果（表2-18），中风化花岗岩的岩石干燥状态抗压强度 84.5MPa，饱和状态抗压强度26.3Mpa。与新鲜岩石相较，岩石强度显著降低， 属软弱岩石。该岩组风化裂隙较发育，岩石强度较低，具软化性，稳定性较差。

②半坚硬-坚硬的微风化-未风化花岗岩工程地质亚组

区内分布广泛，钻孔揭露厚度大于100m，并未揭穿。该岩组岩石一般致密坚硬，节理裂隙少量发育，多被硅质物和蚀变矿物充填，结合较好。根据岩样试验结果（表2-18），该岩组岩石烘干状态抗压强度70.6～125.4MPa，饱和状态抗压强度41.6～87.1Mpa，软化系数0.47～0.87，抗剪凝聚力5.57～12.01MPa，似内摩擦角40.1°～48.0°。按钻孔工程地质编录资料，该组岩石质量指标（RQD）一般在 80～100之间，岩石质量好的—极好的，岩体较完整—完整。该岩组具有良好的工程力学性质，稳定性较好，岩石有一定的软化性。

2.岩浆岩风化带的分带及特征

本次勘查依据《中华人民共和国国家标准-岩土工程勘查规范》（GB50021-2001）对于风化带的野外特征分类，结合矿区实际情况，将矿区风化壳划分为残积土层、全风化-强风化带、中风化-微风化带。经勘探过程中统计区内残积土层厚 0-18.25m，平均 2.36m；全风化-强风化带厚 0-27.70m，平均5.10m；中风化-微风化带 0-72.41m，平均 10.46m。

矿区花岗岩风化壳的形成、保留程度与地形地貌及地表风化剥蚀有着紧密的关系，花岗岩风化壳的展布形态严格受地形地貌控制，平面上呈零星不规则状分布，剖面上呈月牙形、倒扣盆、碟状或不规则带状。风化壳受出露标高控制，在高程较高的山顶、山脊和较缓的山坡保留较好。在山间沟谷部位的山脚或陡峭山坡，风化壳遭受强烈剥蚀保留甚少，以至基岩裸露。风化壳厚度在山脊、山顶及缓坡部位较厚，向陡坡及山脚逐渐变薄。产状随地形延伸，其底板相对比较平缓。

3、矿体（层）顶底板特征

矿区矿体主要赋存于中细粒白云母花岗岩中，矿体围岩主要为黑云母二长花岗岩或似斑状二云母二长花岗岩。根据本次勘查的岩样试验结果，均属半坚硬- 坚硬类岩（矿）石。

矿体：岩性主要为中细粒白云母花岗岩、中细粒白云母二长花岗岩， 浅部风化。根据本次岩样试验结果，结合钻孔工程地质编录资料，浅部风化带矿体岩体完整性较差，力学强度较弱，风化裂隙发育，属于碎裂结构，多为软弱岩组；新鲜岩石裂隙整体不发育，属于整体块状结构，矿体岩石饱和抗压强度41.6～ 87.1MPa，为半坚硬-坚硬岩组，不易发生地质灾害。

围岩：岩性主要为黑云母二长花岗岩、似斑状二云母二长花岗岩，新鲜岩石大多致密坚硬，裂隙整体不发育，闭合性较好，属于整体块状结构，岩石饱和抗压强度48.5～77.0MPa，属半坚硬-坚硬岩组，不易发生地质灾害。

浅部岩石风化，钻孔揭露风化带发育深度一般10～60m，厚度一般5～50m。近地表残坡积土及全风化-中风化带花岗岩，多呈砂土状、碎屑状、碎块状，岩体破碎，岩石力学性质差，为不稳固岩组，其中残坡积及全风化为松散岩类，雨水冲刷下易发生滑坡等地质灾害，开采过程中要剥离掉；全风化-中风化带岩石力学性质较差，风化裂隙发育，稳定性较差，易发生崩塌、滑坡等地质灾害，露天开采时应采用阶梯式开采方式。

3、主要工程地质问题

未来矿山露天开采，主要工程地质问题为露采边坡的稳定性。

根据代表性岩样试验结果，区内岩石多属于软化岩石（软化系数＜0.75），特别是风化带，在长时间暴露地表的条件下遇水有一定的软化，降低了岩石强度，开采时需要加强对老旧剥离面的安全防护。

区内岩体节理裂隙发育部位，可能形成不稳定结构体，高陡边坡易发生小规模崩塌、掉块。矿山开采后，由于采空和疏干效应，引起了岩体地质结构内部的应力改变，产生新的不稳定工程地质因素，带来工程地质条件复杂化的变化，应引起重视和采取安全防患措施。

4、工程地质勘查类型

据矿体围岩的岩石性质、岩体结构及工程地质特征看，矿区主要由花岗岩组成，以块状结构为主，岩体的构造破碎带不发育，但风化深度较大，风化后岩体裂隙发育、破碎、松软，岩体稳定性较差；半风化与未风化花岗岩结构紧密，节理裂隙不发育，岩石稳定性较好。

在矿山今后开采过程中，要重视做好剥离浮土和废石、废渣的堆放处置，防止暴雨季节形成泥石流等地质灾害。要防范采区内风化带松散岩体对生产安全可能造成的影响，同时要注意露采边坡的稳固性，防止崩塌或松动岩块滑落，保障矿山生产安全。未来矿山生产，采场边坡要按照开采设计规范进行，露采场最终边坡角以不大于60°较适宜。

总的来说，区内地形地貌条件简单，地层岩性较单一，但风化作用中等，影响了岩体的稳定性，局部风化带开挖面易产生崩滑现象，本矿区工程地质条件属中等类型。

#### 2.2.3.3环境地质条件

1、矿区环境地质条件现状评价

根据《中国地震动参数区划图》（GB/T 18306-2015），本区地震动峰值加速度(g)为0.05，地震动加速度反应谱特征周期0.35s，为区域地壳稳定区。

据矿区环境地质调查资料，区内未见自然地质作用诱发的崩塌、滑坡、泥石流、岩溶地面塌陷、含水层破坏、地下水和地表水体污染等地质灾害存在。

矿区属低山地貌，地形切割较强，地形坡度10～35°，坡高较大，植被茂密。所处矿区岩性为花岗岩，块状构造，岩石完整性较好。地表全风化深度一般0～27.70m，平均约5.1m，在自然地质作用下具有发生小规模崩塌、滑坡的可能性；但发生泥石流、岩溶地面塌陷、含水层破坏、地下水和地表水体污染等地质灾害的可能性较小。

区域内未发现放射性元素含量达到污染环境等污染源现象。

2、环境地质条件预测评价

（1）矿山开采对地质环境影响

根据矿区现阶段调查结果显示，矿区环境地质条件较好，但日后矿山大规模开采势必引起区内地质环境的变化，可能的影响预测如下。

①地质灾害影响：未来矿山开发建设过程中，修路、建设工业场地等将会形成大量人工切坡，在露采坑范围内也会造成大量高边坡，另外采矿活动还会破坏山体地貌，水土流失加剧，这些都易诱发滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害，危害采矿机器设备及采矿人员的安全。同时矿山开采要剥离大量残积土及废石，若不规范堆放，在暴雨等因素的诱发下，很容易引起滑塌及泥石流，是重大危险源。

②地形地貌景观和土地资源破坏：矿山采矿工业场地（主要为露采场）及其他矿山基建活动不可避免的要占有或损毁大量林地，大面积破坏植被，改变了原始地形地貌，会对区内的地形地貌景观和土地资源产生影响和破坏。

③矿坑疏干及排水影响：区内主要含水层为结晶岩类裂隙含水层，上部为风化网状裂隙含水亚层，下部为构造裂隙含水亚层，含水岩组以整体块状岩类为主， 地下水补给条件较差，透水性一般，含水层整体富水性弱。主要矿体位于当地侵蚀基准面以下，未来矿山露天开采将会形成凹陷采坑，对含水层进行持续性疏干排水，引起地面塌陷、沉降、开裂的可能性较小，但局部风化带含水层较厚的区域可能产生地面沉降、开裂，但规模较小，影响范围有限。

矿床疏干排水，地下水头会大幅下降，对地表水、地下水会有一定的影响。由于区内含水层富水性弱，透水性差，疏干排水影响半径较小，与区域含水层水力联系弱，未来矿山疏干排水对区域含水层影响有限。

未来矿山开采生产过程中的污、废水以及降水经废石、矿渣、固体废物等淋滤后的排水，若处理不当，其中有害元素将不可避免的渗入地下，使地下水水质遭到污染；同时开采过程中炸药的使用势必会使水体中硫化物偏高，矿坑水的不当排放将会污染地表及地下水体。

④粉尘、噪音等环境污染：矿山生产必将产生大量尾矿、废渣和生活垃圾， 这些固体物质露天堆放，不仅占用大量的土地资源，而且经风吹、日晒、雨淋后， 通过氧化、溶解、扩散等作用，可直接污染空气、水体、土壤等。其次，生产运输过程中将不可避免地产生粉尘、噪音等，使空气污染，环境恶化。

综上所述，矿区内在自然地质条件下，环境地质质量较好，矿区开采过程中对自然环境与社会环境影响中等，开采形成的采坑和废石、废渣堆，在一定程度上改变了地形地貌，破坏了植被。疏干排水以及雨水淋滤剥采面及废矿石堆，会对地下水、地表水产生一定的影响。总体区内环境地质质量属中等类型。

#### 2.2.3.4其他开采技术条件

1、放射性调查评价工作

矿区勘查阶段放射性评价工作委托江西省地质局第三地质大队完成，主要实物工作量为：1:10000地面伽玛能谱剖面测量3000m/3条、放射性γ测井582m/2孔、放射性岩心编录582.89m/2孔、常规氡测量（空气氡浓度测量）4处、水中放射性检测分析样3件（地表水2件、地下水1件）、岩石天然放射性核素分析样2件（岩心样），并提交了《江西省宜丰县割石里矿区水南矿段陶瓷土矿勘探放射性评价报告》及相关成果图件，

2、工作成果和现状评价

（1）基本查明了本区放射性核素的变化情况，本区总体上处于正常的放射性环境水平，但是地下水中氡浓度超出生活饮用水水质限值。

（2）本区地面出露所有岩性放射性核素238U比活度范围为33.8-119.5Bq/kg，平均78.9Bq/kg；放射性核素232Th比活度范围为11.0-72.7Bq/kg，平均33.7Bq/kg；放射性核素40K比活度范围为7.1-15.0Bq/kg，平均12.4Bq/kg。测量结果均小于《拟开放场址土壤中剩余放射性可接受水平规定》（HJ53-2000）规定的限值（238U比活度应低于260Bq/kg(1mSv/a剂量约束值)、232Th比活度应低于630Bq/kg(1mSv/a剂量约束值)）。

地面放射性核素比活度所致内照射指数范围为0.2-0.6，平均0.4；外照射指数范围为0.2-0.5，平均0.4。测量结果均小于《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）规定的限值（IRa≤1.0、Ir≤1.3）。

（3）本区地面出露所有岩性环境γ辐射剂量率范围为104.2-164.3nGy/h，平均146.9nGy/h，处于江西省宜春地区天然放射性本底涨落范围内（21.8-340.8nGy/h）。

环境地面γ辐射致施工人员外照射年有效剂量范围为0.22-0.35mSv，平均0.31mSv；环境地面γ辐射致公众人群外照射年有效剂量范围为0.09-0.14mSv，平均0.12mSv。测量结果均小于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871—2002）规定的限值（施工人员限值为20mSv，公众人群限值为1mSv）。

（4）本区施工人员所受内、外照射年有效剂量范围为0.60-1.41mSv，公众人群所受内、外照射年有效剂量范围为0.24-0.56mSv。测量结果小于《铀矿地质辐射环境影响评价要求》（EJ/T977-95）规定的限值（(He)外+(HE)内≤50mSv）。

放射性核素所致室外空气中氡浓度范围为18.8-51.8Bq/m3，平均31.6Bq/m3。测量结果小于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871—2002）规定的限值（≤500Bq/m3）。

（5）本区地表水中铀浓度范围为0.00031-0.00039mg/L，平均0.00035mg/L，低于规范规定限值（≤0.05mg/L）；地表水中226Ra浓度范围为0.004-0.006Bq/L，平均0.005Bq/L，低于规范规定限值（≤0.185Bq/L）；地表水中氡浓度范围为5.56-8.32Bq/L，平均6.94Bq/L，低于规范规定限值（≤11.1Bq/L）；地表水中总α浓度范围为0.039-0.053Bq/L，平均0.046Bq/L，低于规范规定限值（≤0.5Bq/L）；地表水中总β浓度范围为0.053-0.058Bq/L，平均0.056Bq/L，低于规范规定限值（≤1Bq/L）。

本区地表水中铀、镭、氡浓度以及总α、总β总体上小于《铀矿地质勘查辐射防护和环境保护规定》（GB 15848－2009）、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749－2006）规定限值，符合生活用水以及外排水标准。

本区地下水中铀浓度为ND（未检出），低于规范规定限值（≤0.05mg/L）；地下水中226Ra浓度为0.004Bq/L，低于规范规定限值（≤0.185Bq/L）；地下水中氡浓度为140Bq/L，高于规范规定限值（≤11.1Bq/L）；地下水中总α浓度为0.038Bq/L，低于规范规定限值（≤0.5Bq/L）；地下水中总β浓度为0.075Bq/L，低于规范规定限值（≤1Bq/L）。

本区地下水中铀、镭以及总α、总β总体上小于《铀矿地质勘查辐射防护和环境保护规定》（GB 15848－2009）、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749－2006）、《地下水质量标准》（GB/T 14848－2017）规定限值，符合生活用水以及外排水标准。但是地下水中氡浓度超出生活饮用水水质限值。因此，本区地下水不可作为居民生活饮用水。

（6）本区施工人员中深部γ辐射致年吸收剂量范围为0.12-0.64mSv，平均0.35mSv，岩心γ辐射致年吸收剂量范围为0.23-0.52mSv，平均0.38mSv；公众人群中深部γ辐射致年吸收剂量范围为0.05mSv-0.26mSv，平均0.14mSv，岩心γ辐射致年吸收剂量范围为0.09-0.21mSv，平均0.15mSv。γ测井与岩心编录数据基本一致，测量结果均小于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871—2002）规定的限值（施工人员限值为20mSv，公众人群限值为1mSv）。

（7）本区含矿层白云母（二长）花岗岩中天然放射性核素内照射指数范围为1.2-1.3，平均1.3，外照射指数范围为1.0-1.1，平均1.1。依据《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566-2010），本区含矿层白云母（二长）花岗岩满足B类装饰装修材料。

本区围岩黑云母（二长）花岗岩、二云母二长花岗岩中天然放射性核素内照射指数范围为0.6-1.3，平均1.1，外照射指数范围为0.7-1.5，平均1.1。依据《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566-2010），本区围岩黑云母（二长）花岗岩、二云母二长花岗岩满足B类装饰装修材料。

#### 2.2.3.5开采技术条件小结

区内主要矿体位于当地侵蚀基准面以下，矿床主要充水含水层为结晶岩类裂隙含水层，富水性弱，地下水补给条件差，水文地质边界条件简单。矿区水文地质条件属简单类型。

区内地层岩性较单一，以半坚硬—坚硬的结晶岩类工程地质岩组为主，岩石强度较高，稳定性较好，地质构造不发育。但风化作用中等，影响了岩体的稳定性，露采边坡可沿不利结构面产生局部滑移。矿区工程地质条件属中等类型。

区内无重大污染源，矿石及废石化学成分较稳定，不会产生或分解出有毒有害组分。采矿可产生局部地表变形，对地形地貌和土地资源造成破坏，同时矿坑排水和废矿石堆淋滤水会对附近水体有一定污染，采取相应的防治措施后影响不大。矿区地质环境质量属中等类型。

综上所述，矿床开采技术条件属Ⅱ-4 型（即以工程地质问题和环境地质问题为主的开采技术条件中等的矿床）。

### 2.2.4矿产资源储量

根据江西省地质局第一地质大队2022年7月提交的《江西省宜丰县割石里矿区水南矿段陶瓷土（含锂）矿勘探报告》，截止2022年6月30日，矿区范围内，工业指标论证的露采境界内（+135m至+484m标高）瓷土（含锂）矿（探明+控制+推断）资源量矿石量2686.943万吨，Li2O量10.0353万吨。

其中探明资源量矿石量450.087万吨，占总矿石量的比例为16.75%，探明资源量Li2O量1.6416万吨，占总Li2O 量的比例为16.35%；（探明+控制）资源量矿石量1826.352万吨，占总矿石量的比例为67.97%，（探明+控制）资源量Li2O量6.8371万吨，占总Li2O量的比例为68.13%。

### 2.2.5对地质报告的评述

本次方案编制所依据的地质报告主要为《江西省宜丰县割石里矿区水南矿段陶瓷土（含锂）矿勘探报告》（江西省地质局第一地质大队，2022年7月），该报告于2022年9月22日取得矿产资源储量评审意见书（宜自然资储备字﹝2022﹞03号），并于2022年9月30日由宜春市自然资源局备案（宜自然资储备字﹝2022﹞03号），根据评审意见书对地质报告评述如下：

1、通过勘查工作，详细查明了矿区地层、构造和岩浆岩等成矿地质条件。

2、采用地质测量、钻探和样品测试等资料，对瓷土、瓷石（含锂）矿体进行系统控制，详细查明了矿体的形态、产状、厚度及规模。详细查明矿石组分的含量情况。

3、详细查明了水文地质、工程地质和环境地质条件，对矿区开采技术条件作了较全面的评价，指出了开采过程中应注意的问题，矿山开采技术条件所述内容基本齐全，能满足有关规范详查阶段要求。

4、根据《瓷土、瓷石矿产地质勘查规范》（DB/T 1157-2019）中的瓷土、瓷石矿床勘查类型的划分原则，矿区瓷土（含锂）矿划分Ⅱ类勘查类型，勘查类型划分基本合理，确定瓷土（含锂）矿控制的勘查工程基本间距100×80m，瓷土（含锂）矿控制的勘查工程基本间距100×80m合适，各项勘查工作质量基本符合有关规程规定。

5、资源储量估算工业指标采用中国瑞林工程技术股份有限公司经过论证的工业指标，对达到工业品位的块段进行了估算，符合有关规定要求，估算方法的选择和参数确定基本正确，资源储量分类和块段划分基本合理，估算结果基本可信。

6、经矿床开采经济效益概略评价，矿山开采具有一定的经济效益。

7、报告文、图、表基本齐全，基本符合资源储量核实报告的编写要求。

综上所述，《江西省宜丰县割石里矿区水南矿段陶瓷土（含锂）矿勘探报告》基本符合有关规定要求，地质勘查工作基本达到勘探要求，可作为本次方案编制的依据。

# 3主要建设方案的确定

## 3.1开采方案

### 3.1.1生产规模及产品方案的确定

1、生产规模

江西省地质局第一地质大队2022年10月编制的《江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》中设计的生产能力为300万吨/年，服务年限8.68年，但在矿山在安全生产设计中部分资源量未能充分利用，矿山实际服务年限无法满足不低于5年的要求，矿山生产投入大，服务年限短，导致投资回报率底，因此矿山拟变更为更为合理的生产规模。根据江西省地质局第一地质大队2022年7月提交的《江西省宜丰县割石里矿区水南矿段陶瓷土（含锂）矿勘探报告》，截止2022年6月30日，矿区范围内，工业指标论证的露采境界内（+135m至+484m标高）瓷土（含锂）矿（探明+控制+推断）资源量矿石量2686.943万吨，矿区资源储量规模为大型，依据矿山的储量规模进行粗略估算矿山的生产能力时，采用泰勒经济公式进行计算：

T=2×=2×2686.9431/4≈14.40年

AK=Q设/T =2686.943/14.40≈186.60万吨/年

式中：T—矿山服务年限        年

Q设—设计利用储量         吨

Ak—矿山可能达到的生产能力   万吨/年

通过泰勒经济公式计算可知矿区较为经济合理的开采规模为186.60万吨/年，因矿山+145米标高以下部分资源量存在难以利用，综合考虑矿山开采技术条件、最低生产规模、矿山企业实际情况及市场需求等各方因素，为持续性发挥出矿山的社会效益，促进当地经济的长久发展，同时保障矿山在安全生产设计中安全压覆资源量后能够满足服务年限不少于5年的要求。按照矿山企业要求及泰勒经济公式计算的较为经济合理的开采规模，本方案设计开采建设规模拟定为180万吨/年。

2、产品方案

本次产品方案设计方案为瓷土（含锂）原矿。

### 3.1.2确定开采储量

1、矿山保有资源/储量

根据2022年9月22日取得的宜春市自然资源局的矿产资源储量评审意见书（宜自然资储备字﹝2022﹞03号）和2022年9月30日取得的评审备案的复函（宜自然资储备字﹝2022﹞03号），截止2022年6月30日，江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿矿区露采境界内瓷土（含锂）矿合计保有探明+控制+推断资源量2686.943万吨，其中探明资源量450.087万吨，控制的资源量1376.265万吨，推断的资源量860.591万吨。采用北京三地曼矿业软件3Dmine对工业指标论证的露采境界内各台阶资源量进行估算,各台阶资源量估算结果见表3-1。

表3-1    水南矿区露采境界内各台阶资源量估算结果表

| 台阶标高（m） | 矿石量（吨） | Li2O金属量（吨） |
| --- | --- | --- |
| +475～+484 | 36795 | 116.73 |
| +460～+475 | 294525 | 897.21 |
| +445～+460 | 688380 | 2115.11 |
| +430～+445 | 954855 | 2962.45 |
| +415～+430 | 1169025 | 3740.95 |
| +400～+415 | 1358445 | 4840.93 |
| +385～+400 | 1457115 | 5376.89 |
| +370～+385 | 1428735 | 5401.83 |
| +355～+370 | 1583010 | 6286.18 |
| +340～+355 | 1726395 | 7877 |
| +325～+340 | 2098140 | 8932.57 |
| +310～+325 | 2349930 | 9112.97 |
| +295～+310 | 1610730 | 6293.71 |
| +280～+295 | 1147575 | 4359.31 |
| +265～+280 | 1290300 | 4968.17 |
| +250～+265 | 1659405 | 6013.2 |
| +235～+250 | 1773090 | 6328.85 |
| +220～+235 | 1560240 | 6227.4 |
| +205～+220 | 1258455 | 4826.55 |
| +190～+205 | 908160 | 2545.04 |
| +175～+190 | 355080 | 790.78 |
| +160～+175 | 82005 | 173.02 |
| +145～+160 | 70290 | 147.5 |
| +135～+145 | 8745 | 18.66 |
| 合计 | 26869425 | 100353.01 |

2、设计利用资源/储量

根据勘探报告，估算的资源量为工业指标论证的露采境界内资源量，已按最终边坡角≤47°、最小底盘宽度30m等开采技术条件要求扣除了边坡压占等露采境界外的资源量，故本方案不再估算边坡压占资源量。

根据勘探报告，资源量估算最高标高为+484m，估算最低标高采用经工业指标论证确定的最低开采标高+135m。根据本方案圈定的露采境界，矿区露采境界内开采最低处位于3号勘探线西侧，当矿山开采至+145米标高以下时，矿山运输道路坡度过陡，运输设备无法正常运输，且底盘宽度窄，采掘、运输设备操作运转受限制，因此本方案设计最低开采标高为+145m，故本方案扣除工业指标论证的露采境界内+135m～+145m标高段无法利用的资源量，根据各台阶资源量分布情况（见表3-1），露采境界内+135m～+145m标高段资源量约0.875万吨，该部分为控制类资源量，因此，设计利用控制的资源量为1376.265-0.875=1375.39万吨，设计利用的资源量为2686.068万吨。

依据本矿地质勘查类型、周边资源量工程控制程度及采用的开采方式，本次方案设计控制和探明的资源量、推断的资源量可信度系数均取1.0。故矿山开采设计利用资源储量=（探明资源量+控制资源量+推断资源量）×1.0=（450.087+1375.390+860.591）=2686.068万吨。

3、可采资源量

根据采矿方法及开采技术条件，放炮、钻眼及运输的采矿损失量一般无法用确切的方法估算。矿区矿体裸露，呈层状、似层状产出，倾角5～10°，矿化连续性总体较好，参照周边类似矿山统计的损失率情况，其损失率一般在3～5%，本方案取5%。

设计采矿损失率为5.0%，矿山采矿损毁量=设计利用资源量×5.0%=2686.068×5.0%=134.30万吨；

可采资源储量=设计利用资源量-采矿损失量=2686.068-134.30=2551.77万吨。

矿山可采瓷土（含锂）矿资源量为2551.77万吨；综合回采率为95%，回采率达到原国土资源部颁发的有关瓷土（含锂）矿“三率”标准（2012年第28号）中露天开采矿山开采回采率不低于85%的要求。

### 3.1.3矿床开采方式

根据本矿区瓷土（含锂）矿的地形地质条件及矿体分布出露情况，瓷土（含锂）矿床属于花岗岩矿床，矿体裸露，内部结构也较简单，其工程地质条件中等。

矿区地层较简单，瓷土（含锂）矿体为白云母花岗岩，大部分位于当地侵蚀基准面之上，矿区内保有资源埋藏较浅，倾角缓，矿体厚度较大，适宜露天开采。

根据勘探报告，在推荐工业指标论证的露采境界内，水南矿段露采境界内矿石体积为10177.81千m3（矿石量26869.43千吨），需剥离的废石体积3692.50千m3（详见表4-2）。 根据剥采比=废石总体积/矿石总体积=3692.50/10177.81=0.36。因此水南矿段平均剥采比为0.36，小于经济合理剥采比6.27:1。

综上，确定该瓷土（含锂）矿采用露天分层台阶式方法开采。

### 3.1.4开拓运输方案及厂址选择

一、开拓运输方案

选择开拓方法的主要原则是：

A、矿山建设速度快，保证投产早、达产快；

B、基建投资尽量少，生产经营费用低；

C、充分发挥企业自身优势，尽量采用先进技术。

二、露天矿床的开拓及其分类

露天矿床的开拓，就是建立地面与露天矿场内各工作水平以及各工作面之间的矿岩运输通道（即出入沟)，以此保证露天矿场正常生产的运输系统，及时准备出新水平。

露天矿床开拓分类主要按运输方式来确定，按运输干线的布线形式和稳定性作为进一步分类的依据。目前，较常见的露天矿开拓运输方案包括：公路+溜井—汽车开拓运输方案；公路—汽车+皮带运输方案；公路—汽车开拓运输方案。

三、开拓运输方案的选择

露天矿床开拓分类主要按运输方式来确定，

1.公路+溜井—汽车开拓运输方案需要掘进一条放矿溜井以及平巷，矿区周边均设有采矿权或者探矿权，且矿区南部和东部为白水洞露采区，故此方案不可行。

2.矿区周边均设有采矿权或者探矿权，且矿区南部和东部为白水洞露采区，故此方案不可行。因矿山周围均设有采矿权或者探矿权，场地受限，加上矿山为原矿出售，矿石仅需简单破碎加工后出售，故宜春国轩矿业有限责任公司拟在现白水洞矿区办公楼附近修建破碎场地（破碎场地单独立项，不在本方案设计范围内 ），矿石经汽车运输至破碎场地破碎后即可通过汽车运输出售，故无需公路开拓—汽车+皮带运输。

3.公路开拓、汽车运输方案具有投资少、投产快、开采成本省的特点，且汽车运输占用土地面积小、粉尘及噪音也易于控制，对周边环境也影响最小。根据矿山的地形地貌特征、矿体形态及赋存情况、矿山开采深度范围和开采技术条件、周边矿权设置情况、矿山产品方案等因素，开拓运输方式只有采用山坡简易公路开拓—汽车运输方案最为合适，其它联合开拓方案都不合适。故采用公路汽车运输开拓方案。采用螺旋坑线布置运输道路，采出的矿石和废石直接采用汽车运送到矿石破碎站进行破碎后出售（矿石破碎站会单独立项，不在本次设计范围内）。

运矿（岩）道路按GBJ22～87《厂矿道路设计规范》露天矿山道路设计：根据矿山生产规模、车辆配置数量和场地地形条件，设计开拓运输道路为二级露天矿山道路，设计道路主要参数为：行车速度30km/h；路面宽度13m，最大纵坡≤8%，平均纵坡6.5%，回头曲线半径15m，最大限制坡长375m，缓和坡段长度60～80m，按不大于300m设错车道。采用泥结碎石路面，并根据实际情况采取相应的护坡措施。本次设计开拓运输道路约2334m，其中矿区范围内道路约731m，矿区外道路约1603m，主要在矿区东侧白水洞采矿权范围内（约1103m）及北侧白水洞-野尾岭探矿权范围内（约500m）。

矿石、岩石均采用4.4m³的卡特彼勒 374FL 型液压挖掘机 SYM3310ZZX1E 型 17.9吨自卸汽车运输。

矿山道路单向行车密度按下式计算：

=81.9（辆/h）

式中：N—小时行车密度，辆/h；

Q—年运量，244.8万t（年生产规模180万t，剥采比0.36:1）

S—班工作小时数，8h；

C—日工作班数，1；

H—年工作日，300d；

G—汽车额定载重量，17.9t；

K1—载重利用系数，0.9；

K2—时间利用系数，0.85；

K—运输不均衡系数，1.1。

经计算，道路单向行车密度为81.9辆/h，小时单向行车密度在矿山二级道路85辆/h以下，符合矿山二级道路等级通行能力。

矿区地形坡面角较大，为确保运输安全，矿山公路应尽量修成“之”字形，并达二等级公路建设标准。途中出现人工切坡时，切坡坡面角应小于50°或岩土的自然安息角，公路内侧应设排水沟。

根据《江西省宜丰县割石里矿区水南矿段陶瓷土（含锂）矿勘探报告》露采剥离量估算结果，矿山废土、废石总剥离量达369.25万m3，其中废土剥离量186.1125万m3，废石剥离量183.1375万m3，如果全区同时开采，则会带来基建工程量大、基建时间长等一系列问题，由此引出分期建设方案，其优点是：（1）分期开采可以减少基建工程量及基建时间；（2）分期开采可以减少矿山建设投资，改善企业的净现金流；（3）分期开采有利于工业场地布设，一期采坑可作为二期基建剥离的废土、废石临时堆放场地，提高场地利用效率。

2、厂址选择

（1）总体布置原则

①充分利用地形，采取有效措施，对采矿工业场地和辅助工业场地合理布置，把污染源减少到最小，尽可能对污水做到零排放。

②采矿工业场地总体布置形式为台阶式。

③满足生产工艺需要前提下，充分利用地形，节约用地，减少场地平基填挖方工程量，节约投资。

④从总体布局上为生产创造一个安全卫生环境，保护生态环境。

⑤采取措施控制水土流失，做好矿区采空填平、土地复垦及绿化工作。

（2）总平面布置方式

①露采场：露采场包括整个设计范围，未来仅形成1个露采场，占地面积共计约25.47hm2。

②排土场：位于露采场东侧直线距离约0.5km处，该处位于白水洞矿权范围内，原为老露采场，已形成不规则的凹陷露采坑，凹陷最深处约15m，平均凹陷深约10m。经白水洞矿权人同意后设计建设排土场，排土场平采用多台阶排土，台阶坡面角取30°，台阶高5m，设置平台宽4m，地面堆置高度约为30m。设计排土场占地面积约6.8hm2，堆积容积约150.33万m³。排土场容量略小于剥离量，剥离的表土优先用于对台阶进行复垦，剩余用于周边矿山土地复垦用土或工程建设填方使用，基本可满足表土堆放要求。

③办公生活区：租赁山田村原福和教学点作为办公生活区，不新建办公生活场所，办公生活区位于354国道旁，距离矿区约3km。

④矿山道路：设计开拓运输道路约2334m，其中矿区范围内道路约731m，矿区外道路约1603m，主要在矿区东侧白水洞采矿权范围内（约1103m）及北侧白水洞-野尾岭探矿权范围内（约500m），该运输道路设计方案经白水洞-野尾岭矿区及白水洞矿区矿权人同意后设计。

## 3.2防治水方案

1、地表防治水方案

矿山的水文地质条件为简单，地表水体不发育；其防治水工作主要是防治大气降水可能造成的不良影响。矿山设计最低开采标高为+145m，低于矿区最低标高+250m。根据矿体的赋存情况所圈定的露天开采境界，未来露采场范围内将形成2个露采坑，北露采坑最低开采标高为+145m，矿山开采+250m以上矿体时，为山坡露天开采，采场内大气降雨的集水大部分可自流排水。南露采坑最低开采标高+250m，矿山开采+295m以上矿体时，为山坡露天开采，采场内大气降雨的集水大部分可自流排水。根据矿山地质条件，提出如下主要地表水防治措施：

①设计在露采场的北部地势高于露采坑处及排土场周边修建永久性截水沟，设计要求在采场上部开采境界外大于5m开挖梯形截水沟，截水沟尾端修建沉淀池；为防止大气降水冲刷开采工作面以致造成边坡坍塌，已到界的开采边坡，设置台阶简易水沟，疏排各层台阶及坡面汇水；开采的生产平台要开挖临时排水沟，并与矿区总排洪沟贯通，将雨水排至沉淀池后经沉淀，然后再自流排走。②采场露天开采，采场水可由上至下沿沟排出。采场内应有3%的坡度，以便采场排水。从采场内排出的水皆应在下游设置好沉淀池，经沉淀后方可排出。

③排水沟、截水沟以及沉淀池应及时巡查，沉积较多泥沙时应及时清理，保证排水设置维持正常功能。

2、凹陷开采防治水方案

根据开采设计，露采场北露采坑 预计在2037年开采至+250m以下时转为凹陷开采。南露采坑预计在2035年开采至+295m以下时转为凹陷开采，大气降水和地表水易流入露天采坑中；为阻止北露采坑+250m露采封闭圈以及南露采坑+295m封闭圈外的水流入采坑，设计在北露采坑+250m平台、南露采坑+295m平台修建截水沟，将露采场封闭圈以外的雨水引至采坑外。同时为防止采坑内地表水汇集，设计采场底板按0.3%降坡，在露采平台地势较低处修建蓄水池，将采坑地表水汇集至蓄水池，再通过水泵排至露采场外沉淀池中。沉淀池内的涌水经沉淀处理合格后，一部分作为矿山生产用水，多余部分排出至地表溪流中。

区内无重大污染源，未发现放射性异常，矿石及废石化学成分较稳定，不会产生或分解出有毒有害组分，不会对地下水及地表水产生有毒、有害物质，故矿山排水至地表溪流不会对溪流产生污染，不会对周边或下游的农田、旱地等造成破坏。

# 4矿床开采

## 4.1设计开采范围

本着不浪费和合理利用资源的设计原则，本方案设计开采范围为露采境界内资源储量估算范围，设计开采范围由7个拐点圈定，总面积0.2547km2，设计开采深度+486m至+145m，矿体最小埋深0m，最大埋深372.00m。详见表4-1。

表4-1    设计开采范围拐点坐标表

| 拐点 | 2000坐标系 |
| --- | --- |
|  | X | Y | 经度 | 纬度 |
| 1 | 3165978.205 | 38596234.340 | 114.5902046 | 28.3620991 |
| 2 | 3166716.305 | 38596228.240 | 114.5902045 | 28.3644965 |
| 3 | 3166722.265 | 38596986.960 | 114.5929971 | 28.3644955 |
| 4 | 3166388.970 | 38596760.325 | 114.5921529 | 28.3634191 |
| 5 | 3166410.125 | 38596448.145 | 114.5910046 | 28.3634962 |
| 6 | 3166343.700 | 38596290.180 | 114.5904212 | 28.3632847 |
| 7 | 3165982.640 | 38596400.615 | 114.5908167 | 28.3621091 |
| 设计开采标高+486m至+145m；面积0.2547 km2 |

## 4.2开采方式

矿区为低山-中山地形，最高海拔标高+486m，最低海拔标高+250m，地形较陡，高差大，相对高差236m。矿区地貌表现地形西高东低，北高南低，山体呈北东—南西走向，总体上地形向南东倾斜变缓，总体地形特点是沟谷发育，大多呈“U”形沟谷，切割较深，坡度较陡。矿区最低标高约+250m。本矿山设计开采最低标高为+145m，低于矿区最低标高。矿体矿体出露地表，呈似层状平缓产出，埋藏深度0m至372.00m，矿床埋藏浅，区内不存在强富水含水层，富水性较弱。大部分矿体位于矿区最低标高以上，有利于自然排水，属以大气降水为充水水源的水文地质条件简单型矿床。根据上述特征，本次方案设计推荐采用露天开采方式。

## 4.3开采技术条件

### 4.3.1水文地质条件

区内矿体设计最低开采标高+145m，矿区最低标高+250m，主要矿体位于当地侵蚀基准面之上，露采场北露采坑至+250m标高、南露采坑+295m标高以上为露天山坡开采，地形有利于自然排水。露采场北露采坑至+250m以下、南露采坑+295m以下为凹陷开采，大气降水和地表水易流入露天采坑中，设计在北露采坑+250m平台、南露采坑+295m平台修建截水沟，将露采场封闭圈以外的雨水引至采坑外。并在露采平台地势较低处修建蓄水池，将采坑地表水汇集至蓄水池，再通过水泵排至露采场外沉淀池中。矿床主要充水含水层为松散岩类孔隙含水层和结晶岩类裂隙含水层，富水性弱；区内地下水的主要补给来源为大气降水，由于第四系下伏的基岩风化裂隙发育不均，连通性差，深部岩石裂隙不发育，透水性减弱，对下渗的降水有一定的滞留作用，造成地下水补给条件差。矿区水文地质条件简单。

### 4.3.2工程地质条件

矿区矿体赋存于中细粒钠长石化、白云母化花岗岩中，分为两部分，包括强风化岩体的瓷土（含锂）矿和弱风化—未风化岩体的瓷土（含锂）矿。

上部瓷土（含锂）矿体及上部围岩多为强风化带岩体及残坡积层，属松散、软弱岩类，该层大多结构松散，固结较差，水的不良影响明显，岩体破碎，根据土工试验结果，稳定性极差，为区内工程地质特性最差的部位，对露天开采边坡稳定性影响大。

下部瓷土（含锂）矿体及围岩则为弱风化—未风化岩体，区内分布广泛，钻孔揭露厚度大于100m，并未揭穿。大多致密坚硬，节理裂隙少量发育，多被硅质物和蚀变矿物充填，结合较好，稳定性好，属块状结构，为半坚硬—坚硬的结晶岩类工程地质岩组。岩石质量好的—极好的，岩体较完整—完整。根据岩石力学样试验结果，该岩组具有良好的工程力学性质。

总体来说，区内地形地貌条件较为复杂，地层岩性较单一，但风化作用中等，风化带厚度较大，影响了岩体的稳定性，局部风化带开挖面易产生崩滑现象，本矿区工程地质条件中等。

### 4.3.3环境地质条件

区内无重大污染源，未发现放射性异常，矿石及废石化学成分较稳定，不会产生或分解出有毒有害组分。但在矿山开采过程中会产生局部地表变形和植被破坏，露采边坡局部易发生滑坡及泥石流等地质灾害，会对周边村庄居民和农田造成不利影响，采取相应的防治措施后影响不大。矿区地质环境质量中等。

## 4.4露天开采境界

### 4.4.1圈定露天开采境界的原则

（1）应保证已探明的资源量得到充分利用；

（2）境界剥采比不宜超过经济剥采比；

（3）开采境界与周边建筑物的安全距离应符合现行国家标准《金属非金属矿山安全规程》GB 16423和《爆破安全规程》GB 6722的有关规定大于300m；

（4）矿山采场应具有安全稳定的最终边坡。

### 4.4.2经济合理剥采比确定

根据中国瑞林工程技术股份有限公司2022年7月编制的《江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿矿产工业指标论证报告》，对于非金属陶瓷土矿，由于矿区内矿石适合露天开采，参照周边矿山边坡参数、拟定的采矿设备、拟定的经济成本参数，确定经济合理的剥采比：6.27t/t。本方案参照该指标执行。

矿山开采瓷土矿,瓷土矿原矿价格按产地销售价分别为150元/吨，参照同类矿山生产的基本技术经济指标，来选取本矿的基本技术经济指标。

本矿山经济合理剥采比采用产值法计算，计算公式如下：

Njh  = δK(ρ–Dl)/b

= 2.64*0.95*(150-60)/36  =6.27

δ— 矿石体重，2.64t/m3

K— 露天开采回采率 95%

ρ— 原矿价格，原矿价格按150元/t计

Dl —原矿开采综合成本费用，60元/t

b  — 剥离成本36元/t

本矿山经济合理剥采比不应大于6.27：1。

### 4.4.3境界边坡参数

根据开采范围内矿岩的物理力学性质、工程和水文地质条件、开采服务年限，以及拟采用的主要采剥设备等因素，用类比法初步确定露采境界边坡参数如下：

①台阶坡面角。工作台阶坡面角：近地表残坡积层及风化层台阶坡面角取45°，花岗岩台阶坡面角取60°。最终台阶坡面角：近地表残坡积层及风化层台阶坡面角取45°，花岗岩台阶坡面角取60°。

②开采台阶高度15m；

③安全平台宽4m；

④清扫平台宽8m；

⑤最终边坡角≤47°；

⑥最小底盘宽不小于30m。

### 4.4.4露采境界内矿岩量

根据江西省地质局第一地质大队2022年7月提交的《江西省宜丰县割石里矿区水南矿段陶瓷土（含锂）矿勘探报告》，采用北京三地曼矿业软件3Dmine进行资源量估算，按推荐的工业指标以及开采技术条件要求，建立了矿化域模型、地表模型、夹石模型。经估算，在推荐工业指标论证的露采境界内，水南矿段露采境界内矿石体积为10177.81千m3（矿石量26869.43千吨），需剥离的废石体积3692.50千m3。 经分割，各台阶设计利用资源、剥离量及台阶下降速度见表4-2。综合计算，水南矿段平均剥采比为0.36，小于经济合理剥采比6.27:1。矿山开采将形成2个露采坑，北露采坑最低开采标高为+145m，在矿山开采+250m以上矿体时，为山坡露天开采，按设计生产规模，预计在2037年时转为凹陷开采。南露采坑最低开采标高+250m，矿山开采+295m以上矿体时，为山坡露天开采，按设计生产规模，预计在2035年时转为凹陷开采。

表 4-2      水南矿段的露采境界内资源量及剥离废石统计表

| 台阶标高（m） | 保有资源储量 | 设计利用资源量 | 剥离量（m 3） | 剥采比 | 台阶开采时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 矿石量 （吨） | 矿石量（吨） | 矿石量 （m 3） |  |  |  |
| +475～+484 | 36795 | 36795 | 13937.50 | 7944.38 | 0.57 | 2024年 |
| +460～+475 | 294525 | 294525 | 111562.50 | 59128.13 | 0.53 | 2025年 |
| +445～+460 | 688380 | 688380 | 260750.00 | 135590.00 | 0.52 | 2025-2026年 |
| +430～+445 | 954855 | 954855 | 361687.50 | 90421.88 | 0.25 | 2026-2027年 |
| +415～+430 | 1169025 | 1169025 | 442812.50 | 185981.25 | 0.42 | 2027年 |
| +400～+415 | 1358445 | 1358445 | 514562.50 | 339611.25 | 0.66 | 2028年 |
| +385～+400 | 1457115 | 1457115 | 551937.50 | 198697.50 | 0.36 | 2028-2029年 |
| +370～+385 | 1428735 | 1428735 | 541187.50 | 232710.63 | 0.43 | 2029-2030年 |
| +355～+370 | 1583010 | 1583010 | 599625.00 | 299812.50 | 0.5 | 2030-2031年 |
| +340～+355 | 1726395 | 1726395 | 653937.50 | 294271.88 | 0.45 | 2031-2032年 |
| +325～+340 | 2098140 | 2098140 | 794750.00 | 198687.50 | 0.25 | 2033年 |
| +310～+325 | 2349930 | 2349930 | 890125.00 | 231432.50 | 0.26 | 2033年-2034年 |
| +295～+310 | 1610730 | 1610730 | 610125.00 | 298961.25 | 0.49 | 2034年-2035年 |
| +280～+295 | 1147575 | 1147575 | 434687.50 | 243425.00 | 0.56 | 2035年-2036年 |
| +265～+280 | 1290300 | 1290300 | 488750.00 | 210162.50 | 0.43 | 2036年 |
| +250～+265 | 1659405 | 1659405 | 628562.50 | 125712.50 | 0.2 | 2037年 |
| +235～+250 | 1773090 | 1773090 | 671625.00 | 194771.25 | 0.29 | 2037年-2038年 |
| +220～+235 | 1560240 | 1560240 | 591000.00 | 212760.00 | 0.36 | 2038年 |
| +205～+220 | 1258455 | 1258455 | 476687.50 | 52435.63 | 0.11 | 2038年 |
| +190～+205 | 908160 | 908160 | 344000.00 | 41280.00 | 0.12 | 2038年 |
| +175～+190 | 355080 | 355080 | 134500.00 | 13450.00 | 0.10 | 2024年 |
| +160～+175 | 82005 | 82005 | 31062.50 | 1553.13 | 0.05 | 2025年 |
| +145～+160 | 70290 | 70290 | 26625.00 | 0.00 | 0 | 2025-2026年 |
| +135～+145 | 8745 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |  |
| 合计 | 26869425 | 26860680 | 10174500.00 | 3668800.63 | 0.36 |  |

### 4.4.5露采最终境界周边设施及矿权情况

根据矿体赋存状态、矿区范围及资源储量估算范围、上述境界边坡参数和境界圈定原则，圈定露采最终境界。圈定的露采最终境界300m爆破安全范围内与其他矿业权相邻，矿区东部与白水洞高岭土矿采矿权共线，北部及西部与新设白水洞-野尾岭探矿权共线，南部与新设罗家山探矿权共线，没有其他重要和较重要工程建设项目，无居民点。因与其他矿业权相邻，未来矿山开采时应注意协调好周边矿权关系，做到爆破作业时统一管理、统一指挥、共同警戒，对300m爆破安全范围内，应采取撤离人员、车辆、设备。

### 4.4.6回采率对标分析

根据矿山地质条件及开采方式，类别同类矿山情况，本方案设计开采回采率为95%，达到原国土资源部颁发的有关陶瓷土矿“三率”标准（2012年第28号）中露天矿山开采回采率不低于85%的要求。

## 4.5矿山工作制度和生产能力

### 4.5.1矿山工作制度

根据矿山气候条件和实际情况，矿山工作制度为每年300天，每天1班，每班8小时。

### 4.5.2生产能力验证

本次方案设计产品方案为瓷土（含锂）原矿，根据设计及业主对矿区未来的规划，本矿区生产规模为180万吨/年。根据矿床开采技术条件，按采矿工作面最大可布置挖掘机设备数量验证生产能力，矿山生产能力验证情况如下：

矿山按年工作时间300天，每天工作1班，根据“4.8.4铲装”中挖掘机作业能力相关计算及台班剥离总量内容，斗容为4.4m³的卡特彼勒 374FL 型液压挖掘机台班生产能力约750.93m3/班，矿石体重2.64t/m3，则年生产能力约59.47万吨/年。矿山剥采比为0.36:1，则矿山年剥离岩矿总量为87.57万m3（约231.2万吨），台班剥离总量约3091m3，故每班需5台挖掘机作业。矿区各台阶生产能力计算见表4-3。

根据上述分析可知，矿区+415m～+175m中段单台阶开采时采矿工作线长均在350m以上，每个采矿工作台阶可布置7台及以上斗容为4.4m³的卡特彼勒 374FL 型液压挖掘机，可以满足矿区180万吨/年的生产能力要求。

表4-3 各台阶按可布置的挖掘机数确定生产能力

| 台阶标高 | 工作线长度/m | 挖掘机工作线平均长度/m | 可布置挖掘机数/台 | 挖掘机年生产能力/万t/a | 台阶年生产能力/万t/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +475m | 50 | 50 | 1 | 59.47 | 59.47 |  |
| +460m | 130 | 50 | 2 | 59.47 | 118.94 |  |
| +445m | 275 | 50 | 5 | 59.47 | 297.35 |  |
| +430m | 330 | 50 | 7 | 59.47 | 416.29 |  |
| +415m | 350 | 50 | 7 | 59.47 | 416.29 |  |
| +400m | 385 | 50 | 8 | 59.47 | 475.76 |  |
| +385m | 445 | 50 | 9 | 59.47 | 535.23 |  |
| +370m | 485 | 50 | 10 | 59.47 | 594.70 |  |
| +355m | 725 | 50 | 14 | 59.47 | 832.58 |  |
| +340m | 665 | 50 | 13 | 59.47 | 773.11 | 北露采坑 |
| +325m | 705 | 50 | 14 | 59.47 | 832.58 |  |
| +310m | 850 | 50 | 17 | 59.47 | 1010.99 |  |
| +295m | 1170 | 50 | 23 | 59.47 | 1367.81 |  |
| +280m | 1140 | 50 | 23 | 59.47 | 1367.81 |  |
| +265m | 1100 | 50 | 22 | 59.47 | 1308.34 |  |
| +250m | 1250 | 50 | 25 | 59.47 | 1486.75 |  |
| +235m | 1118 | 50 | 22 | 59.47 | 1308.34 |  |
| +220m | 988 | 50 | 20 | 59.47 | 1189.40 |  |
| +205m | 868 | 50 | 17 | 59.47 | 1010.99 |  |
| +190m | 706 | 50 | 14 | 59.47 | 832.58 |  |
| +175m | 575 | 50 | 11 | 59.47 | 654.17 |  |
| +160m | 160 | 50 | 3 | 59.47 | 178.41 |  |
| +145m | 75 | 50 | 1 | 59.47 | 59.47 |  |

## 4.6服务年限

根据采矿方法及开采技术条件，放炮、钻眼及运输的采矿损失量一般无法用确切的方法估算。矿区矿体裸露，呈层状、似层状产出，倾角5～10°，矿化连续性总体较好，参照周边类似矿山统计的损失率情况，其损失率一般在3～5%，本方案取5%。矿山开采不可避免的会混入夹石降低矿石品位，参考同类矿山，矿石贫化率取2%；

矿山服务年限

式中:T—矿山服务年限;

Q—开采储量,2551.77万吨;

A—矿山年产量，180万吨；

β—矿石贫化率，2%；

经计算，矿山的服务年限约14.5年。

按照要求，大型矿山服务年限不少于30年。根据江西省地质局2022年7月提交的勘探报告，截至2022年6月30日，水南矿段全区（工业指标论证的最低开采标高+135m标高以上）共获得陶瓷土(含锂)矿（探明+控制+推断）资源量矿石量9209.904万吨，Li2O量30.0854万吨。其中探明资源量矿石量1509.915万吨，占总矿石量的比例为16.39%，探明资源量Li2O量5.1137万吨，占总Li2O量的比例为17.00%；（探明+控制）资源量矿石量5520.603万吨，占总矿石量的比例为59.94%，（探明+控制）资源量Li2O量18.3053万吨，占总Li2O量的比例为60.84%。按矿山设计生产规模为180万吨/年，如按照勘探报告查明储量9209.9万吨，不扣除边坡储量，jh则水南矿段全区工业指标论证的最低开采标高+135m标高以上）瓷土（含锂）资源量可开采51.16年，可满足大型矿山服务年限不少于30年的要求。但目前水南矿区周边均设由采矿权或探矿权，露采边坡压占了大部分资源量。矿山未来再整合周边矿权后，现露采境界外所压占的资源量将来都能开发利用。

## 4.7开拓运输

### 4.7.1运输方案选择

矿床的开拓方式选用公路汽车运输，自上而下分层开采，选用挖掘机作业，配自卸汽车运输，潜孔钻凿岩。外运采用自卸汽车。

根据生产规模及选用的开采设备，设计单线路面宽13m，汇车错车道宽16m，平均坡度控制在8%以内。工业场地设计以Ⅱ级矿山道路相接，矿山运输道路分两部分，露采场区域一端从采坑东南角矿石运输出入口+262m标高处与已有矿山公路相连、一端修至矿区北西角+445m标高处。另修建矿区露采场与排土场联接道路，一端从采坑东南角+250m标高处与已有矿山公路相连、一端修至设计排土场西侧+230m标高处。因白水洞矿山开采，矿山外部道路已修至矿区东南角，通过该矿山公路可与354国道联接，故矿山运输道路修至与白水洞矿区现有矿山公路联通后无需再修建其他外部运输道路。（详见矿山总平面布置图）。

矿山开采至+355m以下将逐渐形成南、北两个采坑进行开采，两个采坑相对独立。北采区矿石通过各台阶出入沟运输至矿区东南角矿石运输出口通过现有矿山公路运输至矿石破碎场地。南采区矿石通过西侧出入沟通过白水洞矿区矿山公路直接运至矿石破碎场地

### 4.7.2开拓工程布置

矿山采用山坡露天开采方式，采场内的矿石运输和废土运输都采用自卸式卡车运输。运输公路采用直进式进入采场各作业台阶。

设计建设的矿石破碎站距露天采场矿石运输出口约1.3km，现白水洞办公区附近，采出的矿石经自卸卡车运至破碎站破碎后出售。采出的废石亦经自卸卡车运至破碎站破碎后直接出售。

矿山排土场设在露采场东侧直线距离约0.5km处，拟修建矿山公路联接露采场与排土场，该段矿山公路长约966m。另外，排土场经苦竹坳自然村至354国道已修建有简易矿山公路或村村通公路联接。办公生活场地租赁山田村原山田小学，354国道旁。矿山各工业场地都有运输公路连接。具体见“总平面布置图”。采场通过运输公路与各工业场地等相联系。矿区露采场地内运输公路设计采用Ⅲ级硬化公路（表4-4）。

表4-4  露天矿山道路技术参数表

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最小道路宽度 | m | 13 | 双车道 |
|  |  | m | 16 | 汇车错车道 |
| 2 | 最大纵坡 | % | 8 |  |
| 3 | 回头平曲线最小半径 | m | 15 |  |
| 4 | 缓和坡段长度 | m | 60～80 |  |
| 5 | 最大限制坡长 | m | 375 |  |

## 4.8采剥工作

### 4.8.1矿山开采顺序及工艺

1、矿山开采顺序

根据矿山开采技术条件，遵照“剥采并举、剥离先行”的原则，在开采之前先剥离地表覆盖层，由上向下推进。剥离方法可利用机械剥离和人工剥离相结合，为减少剥离机械的往返路程，一次剥离宽度可适当加大，表土厚时，剥离超前距离不小于20m，先形成一个工作平台再逐阶梯往下开采。

矿山首采区选择在矿区西北部+6号勘探线附近，再按开采顺序图由西北向南东从上至下分水平分台阶的开采顺序开采，基建台阶布置在矿区中北部的+445m标高。矿山开采至+355m以下受矿区边界、地形地势、矿体赋存状态的限制，矿区将逐渐形成南、北两个采坑进行开采，两个采坑相对独立，可以同时进行开采，北采区按从西往东的方向进行开采，南采区按从北往南方向进行开采。北采区矿石通过各台阶出入沟运输至矿区东南角矿石运输出口通过现有矿山公路运输至矿石破碎场地。南采区矿石通过西侧出入沟通过白水洞矿区矿山公路直接运至矿石破碎场地（详见露采境界图、总平面布置图）。

2、开采工艺

（1）开采全风化瓷土（含锂）矿采用非爆破作业，挖掘机直接挖掘；

（2）开采弱风化或未风化瓷土（含锂）矿采剥工艺包括：穿孔→爆破→铲装→运输。

### 4.8.2生产采剥要素

（1）台阶高度的确定，根据《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)，在坚硬稳固岩石状况下不大于机械挖掘高度的1.5倍，确定工作台高度为15m，最终形成+475m～+160m共22个工作台阶；

（2）安全平台宽：4m；

（3）清扫平台宽：8m（每隔2个安全平台设一个清扫平台）；

（4）工作阶段坡面角：根据矿岩性质，矿山工作台阶坡面角，近地表残坡积层及风化层台阶坡面角取45°，花岗岩台阶坡面角取60°。

（5）终了台阶坡面角：≤47°；

（6）挖掘机工作线长：为满足挖掘机3～7天的工作量，工作线长取40-60m；

（7）最小底盘宽度：最小底盘宽度≥30m。

### 4.8.3凿岩爆破

1、穿孔、凿岩设备选型

矿山风化瓷土（含锂）矿采用挖掘机直接挖掘，矿山未风化瓷土（含锂）矿采用牙轮钻机穿孔作业，中深孔爆破作业。

（1）穿孔、凿岩机选型

本次设计穿孔设备采用的牙轮钻机，为KY-250D型牙轮钻机（孔径250mm）穿孔。该钻机具有移动操作方便、效率高等特点。边角地带及根底的处理可利用YT-24型凿岩机穿孔作业。

（2）穿孔、凿岩机设备数量计算

钻机数量计算选择公式：

N=Q/Lq（1-e）

式中，N—所需钻机数量，台；

Q—矿山设计年采剥量，180万 t；

L—钻机台年综合效率，取 30000m/a；

q—每米炮孔的爆破量，取 90t/m；

e—废孔率，5%。

经计算 N=0.70，即需 KY-250D 型牙轮钻机 1 台，本矿山设计采用 2 台，其中 1 台备用。

处理边角及根底的凿岩机可利用3台YT-24型气腿式凿岩机(含备用)，可以满足使用要求。

2、爆破作业

采用机械穿孔方法，选用牙轮钻机进行穿孔。

采取深孔爆破，自上而下分层爆破。

钻孔平面采用梅花形布置，斜孔，钻孔倾角为60°，阶段高度H=15m，炮孔孔径100mm，根据周边部分类似矿山使用经验，爆破参数详见表4-5。

由于生产规模较大，考虑采用三天爆破一次的方法，一次爆破孔数8*3=24个，每次爆破的矿石量540*24=12960m3，每天实际爆破量540*6=4320m3，超过每天所需爆破量3787.88m3，可以满足生产需要。

爆破应委托专门的民爆公司负责实施，矿山爆破采用爆破一体化作业，具体爆破参数设计由爆破公司确定，本设计参数仅供参考。

表4-5 爆破参数表

| 名称 | 符号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台阶高 | H | m | 15 |  |
| 坡面角 | α | ° | 60 |  |
| 孔径 | d | mm | 100 |  |
| 孔斜 | β | ° | 60 | 斜孔 |
| 底盘抵抗线 | W | m | 6 | W=(0.4～0.5)H |
| 临近系数 | m |  | 1 | 0.5～1.4 |
| 孔距 | a | m | 4 | a=mW |
| 排距 | b | m | 4 | b=a/m |
| 超深 | h | m | 1.2 | L'=(0.15-0.35)w |
| 斜孔深 | L | m | 16.73 | L=H/sinβ+h |
| 充填长度 | L2 | m | 2.5 | L2=(20～25)d |
| 装药长度 | L1 | m | 14.23 | L1=L-L2 |
| 单耗 | q | kg/m3 | 0.43 |  |
| 单孔装药 | Q | Kg | 232.2 | Q=qabH |
| 单孔爆破量 | V孔 | m3 | 540 | V孔=abH |
| 每天需爆破岩矿量 | V日 | m3 | 3787.88 | 1万吨 |
| 每天需爆破孔数 | N天 | 个 | 8 |  |
| 爆破频率 |  | 日/次 | 3 |  |
| 一次爆破规模 |  | m3 | 12960 |  |
| 每天实际爆破量 |  | m3 | 4320 |  |
| 一次爆破药量 |  | kg | 5572.8 |  |
| 每米爆破量 | B | m3/m | 32.27 | Vm＝V孔/L |
| 爆破安全距离 |  | m | 300 |  |

### 4.8.4铲装

根据矿山露天开采条件、采场境界参数，本方案拟选择轻便灵活、效率高、移动方便的卡特彼勒 374FL 型液压挖掘机进行采装工作，斗容 4.4m3。

1、挖掘机台班生产能力

挖掘机台班生产能力计算公式：

QB=(3600×T×E×Km×ηd)/（t×Ks）

式中：QB——挖掘机台班生产能力，m3/台班

T——每班作业小时数（取8h）

E——铲斗容积（取4.4m3）

Km——铲斗装满系数（取0.8）

ηd——挖掘机工作时间利用系数（取0.5）

t——挖掘机装车的一次循环时间（取45s）

Ks——物料在铲斗中的松散系数（取1.5）

计算得：QB=750.93m3/台班。

2、台班剥离总量

矿山设计生产规模180万吨/年，瓷土（含锂）矿平均体重2.64t/m3，剥采比为0.36:1，则矿山年剥离岩矿总量为92.73万m3，每年工作300天，每天一班，每班8小时，则台班剥离总量：V台班＝1545500/300=3091m3。

3、挖掘机数量

N挖＝V台班÷QB÷K2=3091÷750.93÷0.80=5.14（台）

K2出勤率取0.80，可见，矿山生产需6台4.4m3挖掘机。

另外，考虑到本矿山的剥离、矿山生产采准、新水平道路开拓，选用2台1.5m3小型挖掘机用于工作面清理、爆堆规整、排土场场推运等工作。

### 4.8.5运输

（1）选用国产可靠的型号；

（2）能适应和满足矿山年运量的要求，能合理地与所选用的采装设备相匹配。经综合比较，设计选用三一集团 350马力 8X4 5.6米自卸车(SYM3310ZZX1F)型 17.9吨自卸汽车运输。

（3）运输能力计算

自卸汽车生产能力采用计算公式如下：

PB=60TqKr／t=60×8×17.9×0.903／29.51=262.91m3/台班

式中：q——汽车载重量，17.9t；

T——班工作时间，8h；

Kr——汽车装载率，90.3％；

t——汽车周转一次时间，29.51min。

其中：

——装载机装满一辆车的时间，3.75min；

＝9×45/60＝6.75min；

瓷土（含锂）矿矿石平均体重2.64t/m3，松散系数1.5，则其瓷土（含锂）矿松散体重1.76t/m3。

挖掘机满斗系数为0.8；

挖掘机斗容4.4m3；

每铲装矿石重量=挖掘机斗容×满斗系数×松散体重=6.1952t；

每车装3铲，汽车有效载重17.9t；

汽车装载率=17.9/17.9＝100％；

每铲耗时45s；

——汽车运行一次的时间，9.23min；

=60×2L/v=60×2×3.0/13=27.69min；

式中：L——矿石平均运距，3.0km；

v——平均运行速度，13km/h；

——卸车时间，0.8min；

——汽车调头及等待停歇时间，3.5min；

故t=6.75+27.69+0.8+3.5=38.74min。

（4）自卸汽车数量

需自卸汽车的台数：

=1.15×3091÷262.91÷80%≈16.9（台）

式中：K1——产量波动系数，1.15；

Qb——班运输量，3091m3；（岩矿总量含废石废土）

PB——台班运输能力，262.91m3；

K2——汽车出勤率，80%。

因此，矿山装运矿石和废土共需17.9t自卸汽车17台。

### 4.8.6辅助作业设备

为了使钻机、挖掘机、挖掘机和自卸汽车能充分发挥其设备效率，设计还选择配备了部分必要的辅助设备。具体如下：

（1）选择2台上海SD32型推土机，为作业面场地平整、排土场平整和道路维修作业使用。矿山已有该设备。

（2）选择2台4吨洒水车为作业面、道路洒水供水使用。

（3）选择2台江铃皮卡为材料运输等使用。

## 4.9矿山排水

本方案设计采用露天开采方式，根据设计的露天开采境界，采用防排结合的防治水方案。矿山未来开采时将形成南、北两个露天凹陷采坑。北露采坑最低开采标高+145m，采区开采标高在+250m（封闭圈）以上时，采坑积水可自然排泄，当开采标高在+250m以下时，为凹陷开采，采坑排水需采用机械排水。南露采坑最低开采标高+250m，开采标高在+295m（封闭圈）以上时，可自然排泄积水，开采标高+295m以下时，为凹陷开采，需采用机械排水。

在北露采场北部，地势高于露采场处山坡修建截水沟，通过截水沟将北面山坡汇集的大气降水经沉淀池后，一部分做为矿山生产用水，多余部分排至附近沟谷中。

在北露采场+250m（封闭圈）台阶及南露采场+295m（封闭圈）台阶修建排水沟，将矿坑内涌水引入沉淀池沉淀后，一部分做为矿山生产用水，多余部分排至附近沟谷中。

未来矿山为山坡-凹陷露采，露天矿矿坑涌水量（Q）包括露天采坑地下涌水量（Q1）、地表水汇入采坑水量（Q2）、降水渗入采坑水量（Q3）三部分。根据对露天采坑涌水量预测结果，矿山按照设计设置截排水沟后，北采区封闭圈内合计正常涌水量为1300.12m³/d，最大涌水量为56045.21m³/d。可采用D(P)型自平衡多级泵，其主要技术参数为：流量560m³/h、扬程240m、功率450kW；正常水量北采区开动1台水泵，最大水量同时开动5台水泵，一台备用。北露采坑在封闭圈+250m露天开采工作平台上设置移动泵站。设计采矿的工作台阶高度为15m，根据所选潜水泵的扬程，移动泵站可服务+145m～+250m台阶之间的排水。+145～+235m各台阶直接把水扬至+250m封闭圈，形成北露采坑排水系统。

南采区封闭圈内正常涌水量为424.86m³/d，最大涌水量为16111.92m³/d。可采用D(P)型自平衡多级泵，其主要技术参数为：流量560m³/h、扬程240m、功率450kW；正常水量南采区开动1台水泵，最大水量同时开动2台水泵。南露采坑在封闭圈+295m露天开采工作平台上设置移动泵站。设计采矿的工作台阶高度为15m，根据所选潜水泵的扬程，+250m～+280m各台阶直接把水扬至+295m封闭圈，形成南露采坑排水系统。

## 4.10供水供电

矿区供水分生产用水和生活用水。

1、生产用水

区内两条较大的常年性溪流，枯水期流量4.53～5.12L/s，丰水期流量剧增， 测得流量22.03～25.25L/s，枯水期溪沟流量合计约10L/s，即864m3/d。未来矿山露采坑预测正常涌水量3522.84m3/d，雨季平均涌水量5353.68m3/d。根据邻近圳口里-枧下窝矿区预可行性研究报告中生产需水量和生产规模的对应关系比较，本矿山未来生产用水量约1000m3/d（含未预见水量），溪沟水量基本满足生产用水量。矿山可在矿区西北侧标高+510m山坡上修建建1座容量为200m3高位水池，通过泵压送至采场高位水池，再自流至露采场各用水点。但枯水期难以满足，可考虑循环利用矿坑涌水量来满足生产用水量。同时矿区南部2km港东一带北港河和花桥乡附近棠浦河水量较大，也可成为未来矿山生产用水的来源。

区内地表水、地下水水质类型较复杂，以HCO3-K+Na-Ca型淡水为主，PH值6.98～8.99，总矿化度0.052～0.290g/L，代表性水样水质分析结果（表4-6）显示，水质较好，除地下水样中铁、锰、铝、耗氧量超标外，其余指标不低于Ⅲ类水质标准，对开采设备无大的腐蚀性。

2、生活用水

矿区及周边村镇居民点（比如上富镇、花桥乡）生活用水均来源于自来水管

网，其他较小的村庄居民点的生活用水为自建设民井或地势较高的溪沟水。矿区位于水文地质单元补给-径流区，未来矿山露天开采势必形成大面积的剥采平台及矿石、废石堆，受到雨水的淋滤作用，下游地表水、地下水势必会受到一定的影响。故未来矿区的生活用水建议优先选择花桥乡的管网自来水，矿部及矿山生活设施目前均设在花桥乡山田村，生活用水取自山田村自来水管网。

另外在地下水、地表水不受采矿影响的区域（影响因素包括矿山疏干排水、淋滤雨水、矿坑排水等），也可选择井泉水或溪沟水作为生活用水，根据本次代表性水样水质分析结果（表4-6）显示，地表水和地下水中化验出锰、铁、铝、耗氧量、PH 超标，水质不完全符合《生活饮用水卫生标准》（GB/T 5749-2006）。建议在选择和取用井泉地下水和山涧溪水作为饮用水源时，要多注意对水质了解、监视和保护。

表4-6        水南矿段水质分析结果简表

| 水样编号 | SN-SY01 | SN-SY04 | 地下水质量Ⅲ类标准指标限值 | 地表水质量Ⅲ类标准指标限值 | 生活饮用水水质指标限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样位置 | 地下水 （ZK303） | 地表水 （溪XL07） |  |  |  |
| 砷/（mg/L） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| 镉/（mg/L） | 未检出 | 未检出 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 铬（六价）/（mg/L） | 0.003 | 0.004 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 铅/（mg/L） | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| 汞/（mg/L） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.001 | 0.0001 | 0.001 |
| 硒/（mg/L） | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 氰化物/（mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.05 | 0.2 | 0.05 |
| 氟化物/（mg/L） | 0.66 | 0.14 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| PH | 6.98 | 8.91 | 6.5～8.5 | 6～9 | 6.5～8.5 |
| 铝/（mg/L） | 0.285 | 1.269 | 0.20 | / | 0.2 |
| 铁/（mg/L） | 0.45 | 0.44 | 0.3 | / | 0.3 |
| 锰/（mg/L） | 1.73 | 0.012 | 0.10 | / | 0.1 |
| 铜/（mg/L） | ＜0.001 | ＜0.001 | 1.00 | 1.0 | 1.0 |
| 锌/（mg/L） | ＜0.001 | ＜0.001 | 1.00 | 1.0 | 1.0 |
| 氯化物/（mg/L） | 15.50 | 4.65 | 250 | / | 250 |
| 硫酸盐/（mg/L） | 56.00 | 2.00 | 250 | / | 250 |
| 硝酸盐/（mg/L） | 13.29 | 8.86 | 20 | 10 | 20/10 |
| 亚硝酸盐/（mg/L） | 0.002 | 0.002 | 1 | / | 1 |
| 耗氧量/（mg/L） | 29.79 | 1.98 | 3 | 4 | 3 |
| 挥发酚/（mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 |
| 总硬度/（mg/L） | 71.96 | 55.60 | 450 | / | 450 |

3、供电

矿山采矿用电主要包括抽水、照明等，用电量需求不大。采用单电源供电能满足矿山的供电要求，电力供应充足，花桥乡有输电线路通过矿区附近，可作为矿山供电电源。

## 4.11废石（废土）场

（一）废石场

本矿山废石岩性主要为黑云母花岗岩，根据勘探报告估算的废石剥离量结果及开采设计，估算采场采出的废石量约为183.14万m3，因矿区内均为开采区，无场地用于设置废石场，而矿山周边均设置有矿权，矿山剥离废石量大，堆放占用面积大，与周边矿业权人沟通未果，无废石场地可供选择。同时根据《绿色矿山建设标准第 1 部分：非金属矿行业》（DB36/T 1275.1—2020）要求的“宜对废石等固体废弃物开展回填、筑路、制作建筑材料等资源综合利用工作”，为加强矿山资源综合利用，将废石用于修建矿山公路或周边居民修建房屋、公路，在充分满足当前矿政管理有关要求的前提下，探索将废石进行综合利用，在因此本方案不设废石场。

（二）排土场

矿山废土主要为剥离的表土，废土总量约186.11万m3

1、排土场位置选择的条件

A、不占良田，少占耕地，尽量利用山坡山谷的荒地。

B、尽量靠近采场布置，以便缩短排土运输距离。

C、尽量可能采用内部排岩，如二次转排的技术经济合理，积极采用内部临时废石场。

D、排土场应设置在上部最终境界线以外，距离不小于40m。

E、排土场不应截断山洪及小溪，避免设置在水文地质复杂地段，以保证排土场的稳定性，以免发生泥石流及滑坡事故。

2、排土场位置选择及其数量

本方案设计1处排土场，排土场位于矿区范围外东侧，直线距离约0.5km，排土场选址已经白水洞矿业权人同意，设计排土场处原为老露采场，已形成了不规则的凹陷露采坑，凹陷最深处约15m，平均凹陷深约10m。排土场三面环山，仅东北面安联瓷土矿老露采场处有一簸箕型缺口，缺口处地势平坦，利于修建拦截坝，下方为老露采坑，其次在西南及东部各有一处小沟口，因此在各沟口处设计拦截坝，周边设置截排水沟。矿山露采场至排土场拟修建新的联接道路约966m，另外，排土场至354国道有老的矿山公路经苦竹坳自然村后与露采场矿山公路联接

3、排土场参数的确定

⑴、采用多台阶排土，台阶坡面角取30°，台阶高5m，设置平台宽4m，地面堆置高度约为30m。

⑵、设计排土场占地面积约6.8hm2，堆积容积约150.33万m³。排土场容量略小于剥离量，表土优先用于对台阶进行复垦，剩余用于周边矿山土地复垦用土或工程建设填方使用，基本可满足表土堆放要求。

4、排土性质：

主要为剥离的覆盖层浮土及部分围岩。

5、排土方式：高土高排，低土低排，就近排土。

6、排土场台阶数：6台阶。

7、排岩（土）工艺：采用汽车—推土机排岩工艺，其排土（岩）作业的程序是：汽车运输废石到排土场进行排卸，推土机推排残留废土（石），平整排岩工作平台。

8、排土场稳定性分析及综合治理

⑴、排土场稳定性分析

A、基底岩体的地质构造

本区排土场基底岩石为中等风化～微风化的花岗岩，属硬质岩类，排土场附近无断裂，基底岩体的地质构造简单，岩体呈整体块状，稳固性好。

B、基底岩体的承载力

依据《工程地质手册》表4-4-18提供的资料，本区排土场基底岩石属中等风化~微风化的硬质岩石，其承载为1000～2000Kpa，足够承担排土场岩土的负荷。

C、地形坡度

本区排土场附近地形坡度较平缓，20°～25°间，小于排土场岩土的自然安息角（覆盖层浮土）。查《采矿手册2卷》表6-21，其排土场的岩土自然安息角32°～45°间，排土场地形坡度小于岩土的自然安息角，故排土场基底接触面不易产生滑动。

综上所述，本区排土场基底地质构造简单，基底岩石承载力高，排土场基底地形坡度小于岩土的自然安息角，故本区排土场稳定性较好，且堆高度低，沿基底接触面不易产生滑坡。

⑵、排土场安全及综合治理措施

①、排土场的稳定状态对于排土安全至关重要，因为新堆置的排土台阶，岩土松散，孔隙率高，台阶的沉降变形频繁，易造成安全事故。

本方案确定采用汽车排岩工艺。推土机推排残留废土，平整排台平台，为避免排岩的事故发生，确定采用在排岩平台边缘设置安全车档，以保护汽车卸载时的安全，

②、排土场综合治理措施

因排土场变形破坏，产生滑坡及泥石流的影响因素主要是基底的软弱岩层、排弃物料中含大量表土和风化岩石，以及地表汇水和雨水的冲刷作用。针对上述因素，确定采用以下治理措施。

A、改进排土工艺

本区排岩采用轻便、高效排土设备（汽车、推土机），可以增大移道步距，提高排土场的稳定性，合理控制排土顺序，避免形成软弱夹层（即潜在的滑动面），同时将坚硬大块岩石堆置在底层以稳定基底，或大块岩石堆置在排土台阶反压坡脚，提高排土台阶的稳定性。

B、软弱基底的处理

本区表土及强风化软弱岩层厚度一般在0.5～1.5m，若在排土前挖掉进行清理是不经济的，可采用控制排土强度和一次堆置高度，以使地基得到压实和逐渐分散基底的承载力。也可用爆破法将基底软岩破碎，这不仅可增大抗滑能力，还可在底层形成排水层，有利排土场的稳定。

C、疏干排水

地表水及雨水对排土场滑坡和泥石流起着重要作用，为了防患于未然，首先应对排土场上方山坡汇水截流，将水流排到排土场外围的低洼处。其次将平台修成30左右的反坡，使水流向坡根处的排水沟而排出界外，使排土场本身的汇水不致于浸蚀和冲刷边坡。

D、为了稳固边坡角，防止排土场滑坡，可采用不同形式的护坡档墙，护坡档墙可采用块石堆置，透水性好，施工简单，造价便宜，能阻挡当滑坡。

E、排土场植被

在已结束的施工的排土场平台和斜坡上普遍要求进行植被（种树或种草）可起到固坡和防止雨水对排土场表面浸蚀和冲刷影响，本区堆置的是表土和风化岩石，采用植被效果比较明显。

排土场植被要结合排土作业统一规划，首先因地制宜，确定适宜种植被的植物种类，然后对排土台阶进行场地平整，以获得较高的成活率。

## 4.12基建工程

本矿区设计从高往低开采，前期开采北西部地势高处矿体，故本次方案基建工程量主要对北采区露天开采的基建工程进行设计。根据本矿区露天开采所采用采剥工艺、矿区保有的资源储量情况以及露天开采贮备矿量要求，设计基建期1年，时间为2023年6月～2024年5月。本次方案对设计基建工程主要包括：

（1）修建矿区内开拓公路约2334m。设计公路起点为2个，一为拟建排土场西侧+230m标高处，修至矿区北东角+250m标高处，与白水洞现有矿山公路相连；二为矿区4号拐点北东+262m标高位置，与白水洞现有矿山公路相连，终点为矿区北西角+445m标高处（详见总平面布置图）；

（2）露采场基建剥离工程，形成设备能够正常作业的工作面，设计基建期矿山北西角剥离至+445m标高处，形成+475m、+460m2个露采台阶。采用北京三地曼矿业软件3Dmine估算出露采境界内基建期剥离量约：50.60万m³，其中剥离表土量5.58万m³、废石量6.39万m³（废石体重按2.5t/m³计算，约15.98万吨）、矿石量38.63万m³（101.97万吨）。

（3）矿山排水工程，基建期拟建截排水沟3条，2740m。露采场北侧修建一条截水沟，以西北端山脊为界，一段由东往西将北面山坡地表水引至露采场西侧沟谷溪流，长约235m；另一段由西往东将北面山坡地表水引至排土场处，长约1390m。围绕排土场北部及西部修建一条截水沟，以西侧山脊为界，一段由西向东将北面山坡地表水引至安联矿区老采坑沟谷处，长约330m；另一端由北向南，拦截排土场西侧山坡地表水，与露采场截水沟交汇后将水流引至下游溪流，长约600m。排土场南端修建一条截水沟，将南部山坡地表水引至东侧溪流，长约185m。

（4）修建排土场3处挡土坝，分别在排土场北东侧、东侧及西南侧（见总平面布置图），拦截坝总长约为320m，设计坝体高12m。（因缺乏具体工程地质勘查资料，本方案仅对拦截坝作初步的设计，具体施工时，矿山应聘请具备相关资质的单位对拦截坝进行详细的勘查设计）。

（5）建设沉淀池6个（编号沉砂池1-沉砂池6），本次设计既考虑作为沉淀池的作用，也同步考虑作为土地复垦过程中蓄水灌溉作用，沉淀池设计偏大，结合合场地实际情况，沉淀池采用浆砌条料石。该沉淀池设计长4m，宽4m，高2.5m（可容纳水量约为40m3），池底厚0.3m，池壁厚0.2m，内壁及顶面2cm厚1:2水泥砂浆抹平。

## 4.13采矿设备

矿山主要采掘设备见表4-9。

表4-9  主要采掘设备见表

| 序号 | 名称 | 设备规格 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KY-250JD 型牙轮钻机 | 孔径 250mm | 2 | 新增 |
| 2 | 卡特彼勒 374FL 型液压挖掘机 | 斗容 4.4m3 | 6 | 新增 |
|  | 大运380挖掘机 | 斗容 1.5m3 | 2 | 新增 |
| 3 | 装载机 | 柳州50 | 1 | 新增 |
| 4 | 三一SYM3310ZZX1F 型自卸汽车 | 17.9t | 17 | 新增 |
| 5 | 推土机 | SD32 推土机 | 2 | 新增 |
| 6 | 洒水车 | 4吨洒水车 | 2 | 新增 |
| 7 | 凿岩机 | YT-24 | 3 | 新增 |
| 8 | 空压机 | W-3/5 | 4 | 新增 |
| 9 | 破碎锤 | SGB140 | 2 | 新增 |
| 10 | 江铃皮卡车 | 四驱 | 2 | 新增 |
| 11 | 潜水泵 | D(P) | 7 | 新增 |
| 12 | 东风福瑞油罐车 | 8.4m3 | 2 | 新增 |

# 5选矿及尾矿设施

本方案矿产品为瓷土（含锂）原矿，瓷土（含锂）原矿在采场通过公路运输至破碎场（破碎场地单独立项，不在本次设计范围内），经破碎机进行粗破碎后的原矿通过汽车运输直接销往选矿厂（出售的原矿参数指标见表5-1），下游企业采用浮选流程综合回收矿石中锂云母精矿，最终形成产品长石粉和锂云母精矿。

表5-1           出售原矿参数指标表

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 品位参数 | Al2O3≥12%； Fe2O3+TiO2≤2.5%（其中：TiO2≤0.8%）； Li2O≥0.20%； |
| 块度参数 | ＜750mm |

本矿山矿区范围面积约0.2547km²，且周边分别与白水洞瓷土矿采矿权、罗家山探矿权、白水洞—野尾岭探矿权共线，矿区场地受限，无法修建选矿厂。且矿山开采矿种为瓷土（含锂）矿，目前无必须建设选矿厂的政策要求。经与宜丰国轩锂业有限公司选矿厂达成供销协议，未来矿山原矿出售给宜丰国轩锂业有限公司选矿厂，该选矿厂位于江西省宜春市宜丰县花桥乡，距矿区直线距离约3km。该选厂建设规模为180万吨/年，建设规模与矿山生产规模相当，能够满足生产需求。故无需修建选矿厂。

该选矿厂产品方案为：锂云母精矿、长石精矿和矿泥，所有资源全部综合利用，故无尾矿设施工程。

## 5.1选矿方案

### 5.1.1原矿

#### 5.1.1.1矿石类型

1、矿石自然类型：划分为风化矿和原生矿。风化矿石呈面状分布于原生矿石之上，主要分布于地表及浅部，占比较少，且零星不连续分布。原生矿石大部分直接出露地表，部分分布于风化矿的下部。原生矿石按岩石按矿物共生组合、含矿性及结构构造等特征有中细粒白云母花岗岩和中细粒（似斑状）白云母二长花岗岩两种。中细粒白云母花岗岩一般位于矿体上部， 其钠长石化、白（锂）云母化等矿化蚀变更强，Li2O 含量一般≥0.30%；中细粒（似斑状）白云母二长花岗岩一般位于矿体下部，Li2O 含量一般介于 0.20-0.30%。本区矿石自然类型主要为中细粒白云母花岗岩。

2、矿石工业类型：区内两种自然类型的矿石（中细粒白云母花岗岩、中细粒（似斑状）白云母二长花岗岩）在 Al2O3、Fe2O3、TiO2 及 Li2O 组分等方面相近，生产过程中无需分采分选，同时，矿石可综合回收锂云母，所以区内矿石工业类型为瓷土（含锂）矿。

#### 5.1.1.2矿石的矿物组成

矿石岩性为中- 强钠长石化中细粒白云母花岗岩或弱钠长石化似斑状白云母（二长）花岗岩。矿石中主要矿物为石英、斜长石、钾长石和浅色云母（白云母、铁锂云母、锂云母），少量矿物有绿泥石、高岭石、磷灰石、磷锂铝石、黄玉、黑云母，微量矿物可见有绿柱石、莹石、锆石、锡石、黄铁矿等。

#### 5.1.1.3矿石化学成分

区内主要矿石化学成分：SiO2 平均 73.90%、TiO2 平均 0.024%、TFe2O3 平均 0.73%、Al2O3 平均 15.40%、MgO 平均 0.050%、CaO 平均 0.40%、MnO 平均 0.128%、Na2O 平均 4.02%、K2O 平均 3.95%。主要有用有益组分及平均含量： Li2O 0.36 %，Sn 0.014%，Rb2O 0.145%，Cs2O0.034%，BeO 0.031%，Nb2O5 0.006%，Ta2O50.003%，WO3 0.006%，CaF2 0.739% 。

#### 5.1.1.4矿石结构构造

矿石以花岗结构、似斑状结构为主，块状构造。

### 5.1.2选矿实验简述及评价

为了查明区内瓷土（含锂）矿的加工技术性能，特委托江西有色地质矿产勘查开发院(国土资源部南昌矿产资源监督检测中心)开展实验室流程试验。试验以陶瓷土矿为主要回收对象，并综合回收锂等稀有元素。通过条件试验，确定最佳的选矿工艺流程和选矿技术指标。

在普查工作阶段，为了探索区内陶瓷土矿可选性能，选矿试验采取一号样进行探索研究。一号样化学组分见表5-2。

表5-2    水南矿段陶瓷土矿选矿试验样（一号样）多元素分析结果

| 元 素 | Al2O3 | TFe2O3 | TiO2 | K2O | Na2O | CaO | MgO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 15.22 | 0.91 | 0.016 | 3.64 | 4.27 | 0.43 | 0.025 |
| 元 素 | Li2O | Rb2O | Cs2O | BeO | Nb2O5(g/t) | Ta2O5(g/t) | Sn |
| 含量（%） | 0.43 | 0.20 | 0.038 | 0.041 | 83.6 | 42.0 | 0.017 |
| 元 素 | SiO2 | MnO | P2O5 | 烧失量 | 白度 |  |  |
| 含量（%） | 71.53 | 0.14 | 0.38 | 1.62 | 64.85 |  |  |

在勘探工作阶段，于2022年4月19日采集试验二号样品并送至委托试验单位。二号样化学组分见表5-3。采集的样品位平均品位与矿床平均品位相近，其基本特征与矿区陶瓷土矿类型基本一致，能确保样品将来生产时的代表性。

表5-3    水南矿段陶瓷土矿选矿试验样（二号样）多元素分析结果

| 元 素 | Al2O3 | TFe2O3 | TiO2 | K2O | Na2O | CaO | MgO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 15.42 | 0.85 | 0.018 | 3.70 | 4.31 | 0.43 | 0.038 |
| 元 素 | Li2O | Rb2O | Cs2O | BeO | Nb2O5(g/t) | Ta2O5(g/t) | SiO2 |
| 含量（%） | 0.38 | 0.16 | 0.032 | 0.036 | 76.0 | 31.0 | 73.39 |
| 元 素 | MnO | P2O5 | 烧失量 | 白度 |  |  |  |
| 含量（%） | 0.14 | 0.43 | 1.24 | 61.39 |  |  |  |

#### 5.1.2.1一号样选矿试验研究

一、磨矿细度与磨矿时间关系的测定

磨矿细度是浮选工艺较关键的因素之一，为了考查矿石的磨矿难易，对-1mm的一号样进行磨矿细度测定。即通过若干个时间点的磨矿细度测定绘制磨矿细度曲线，以掌握磨矿时间与磨矿细度关系的规律。

磨矿矿浆液固比为 1:1，磨矿细度测定结果见表5-4，根据磨矿细度测定结果绘制的磨矿细度与磨矿时间关系曲线见图5.1所示。

表 5-4 磨矿细度测定结果

| 磨矿时间（min） | 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磨矿细度（-0.15mm，%） | 32.81 | 50.01 | 63.86 | 75.61 | 81.86 |

图 5.1 一号样磨矿细度与磨矿时间的关系曲线

二、一号样浮选探索试验

根据以往选矿实践，参考宜春钽铌矿选矿厂、江西永诚锂业科技有限公司选矿厂和宜丰县江特锂业有限公司选矿厂的生产流程，分别采用不同的捕收剂进行浮选探索性试验。

（一）捕收剂为RT101 的浮选探索试验

参考宜春钽铌矿选矿厂回收锂、铷的生产流程，采用捕收剂 RT101 对一号样进行了直接浮选与脱泥浮选的探索试验。试验流程见图5.2，试验结果见表5-5。

试验结果表明，采用RT101为捕收剂，可以获得Li2O品位2.63%的锂云母精矿，但Li2O回收率很低。

图5.2 捕收剂为 RT101 的浮选探索试验流程图

表 5-5 捕收剂为 RT101 的浮选探索试验结果

（二）捕收剂为6＃-9 的浮选探索试验

参考江西永诚锂业科技有限公司选矿厂生产流程，采用捕收剂 6＃-9 对一号样进行了脱泥浮选和直接浮选探索试验（选厂为脱泥浮选流程）。试验流程见图

5.3，试验结果见表5-6。

图5.3 捕收剂为 6＃-9的浮选探索试验流程图

表5-6 捕收剂为 6＃-9 的浮选探索试验结果

试验结果表明，以6＃ -9 为捕收剂，采用脱泥浮选流程效果较好，可以获得产率7.50%、Li2O 品位2.50%的锂云母精矿，Li2O回收率为 44.69%。

（三）捕收剂为 CF926-YF 的浮选探索试验

参考宜丰县江特锂业有限公司选矿厂的生产流程，采用捕收剂 CF926-YF 对一号样进行浮选探索试验。试验流程见图5.4，试验结果见表 5-7。

图5.4 捕收剂为 CF926-YF 的浮选探索试验流程图

表 5-7 捕收剂为 CF926-YF 的浮选探索试验结果1

试验结果表明，以CF926-YF 为捕收剂，采用直接浮选可以获得产率3.23%、Li2O 品位2.57%的锂云母精矿，Li2O 回收率为19.80%；采用脱泥浮选可以获得产率4.17%、Li2O 品位2.48%的锂云母精矿，Li2O 回收率为24.85%。总体上看，锂云母精矿Li2O 回收率不高。

（四）一号样浮选探索试验小结

1、采用浮选方法回收矿石中的锂、铷等元素是可行的。

2、采用各药剂浮选都能获得 Li2O 含量大于 2.5%的锂云母精矿，总体上采用脱泥浮选的效果较佳。

3、采用捕收剂 6＃-9 时锂云母精矿 Li2O 回收率最高，因此选用该药剂开展选矿试验研究工作。

三、一号样浮选条件试验

（一）一号样浮选磨矿细度试验

磨矿细度是影响浮选指标与生产成本的重要因素。磨矿细度不够，有用的矿物不能充分解离，在浮选中不利于分离；磨矿细度过细，不仅大幅度增加磨矿成本，而且容易使矿浆泥化，不利于选别。为了确定合理的磨矿细度，拟定图 4.5所示流程进行了磨矿细度试验，试验结果列于表5-8。

图5.5 磨矿细度试验流程图

表 5-8 磨矿细度试验结果

从表5-8 结果可见，随着磨矿细度增加，-0.038mm 矿泥的产率逐渐增大，损失在矿泥中的锂也逐渐增多。锂粗精矿的产率随磨矿细度增加逐渐增加，Li2 O品位在 2%左右略有波动，Li2 O 回收率先升高后降低。在磨矿细度-0.15mm 占 60%时，Li2O 回收率最高，因此选择磨矿细度为-0.15mm 占 60%。

（二）一号样浮选六偏磷酸钠用量试验

为了确定适宜的六偏磷酸钠用量，在固定磨矿细度-0.15mm 占 60%的前提下，拟定图5.6 所示流程进行了六偏磷酸钠用量试验，试验结果列于表5-9。

图 5.6 六偏磷酸钠用量试验流程图

表 5-9六偏磷酸钠用量试验结果

从表5-9结果可见，随着六偏磷酸钠用量增加，锂粗精矿 Li2O 回收率逐渐下降，添加 30 克/吨原矿六偏磷酸钠时 Li2O 品位为 2.09%，再增加六偏磷酸钠用量时，Li2O品位不再提高且 Li2O 回收率有所下降，因此六偏磷酸钠用量选择 30克/吨原矿。

（三）一号样浮选捕收剂6＃-9 用量试验为了确定合理的捕收剂6＃-9用量，在固定磨矿细度-0.15mm 占 60%、粗选六偏磷酸钠用量为 30 克/吨一号样的前提下，拟定图5.7 所示流程进行了捕收剂6＃-9用量试验，其结果列于表5-10。

表 5-10 捕收剂6＃-9用量试验结果

从表5-10结果可见，随着捕收剂用量增加，锂粗精矿的产率、Li2O 回收率逐渐上升，Li2O品位逐渐下降。当捕收剂6＃-9用量为 180 克/吨一号样时，锂粗精矿品位为 2.06%，Li2O 回收率也相对较高，指标相对较好，因此粗选捕收剂6＃-9用量选择180克/吨一号样。

图 5.7 捕收剂 6＃-9用量试验流程图

五、一号样选矿试验流程及结果

根据矿石物质组成，试验确定采用浮选法回收锂、铷等元素。浮选工艺流程见图5-8，其数质流程见图5-9，试验结果见表5-11。

表5-11   一号样浮选流程Ⅱ试验结果表

| 产品名称 | 产 率 （%） | 品 位（%） | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Li2O | Rb2O | Cs2O | BeO | Nb2O5 | Ta2O5 | Li2O | Rb2O | Cs2O | BeO | Nb2O5 | Ta2O5 |
| 锂云母精矿 | 17.05 | 2.09 | 0.92 | 0.160 | 0.018 | 0.025 | 0.007 | 84.20 | 74.41 | 76.34 | 7.13 | 48.77 | 33.09 |
| 瓷石产品 | 71.91 | 0.05 | 0.056 | 0.007 | 0.042 | 0.005 | 0.003 | 8.50 | 19.10 | 14.08 | 70.15 | 41.13 | 54.10 |
| -0.038mm矿泥 | 11.04 | 0.28 | 0.124 | 0.031 | 0.089 | 0.008 | 0.004 | 7.30 | 6.49 | 9.58 | 22.72 | 10.10 | 12.81 |
| 一号样 | 100.00 | 0.42 | 0.21 | 0.036 | 0.043 | 0.009 | 0.004 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

由表5-11可知，通过一粗两扫两精的浮选闭路流程，可以获得产率71.91%的瓷石产品、产率11.04%的矿泥产品和产率17.05%的锂云母精矿产品。其中锂云母精矿Li2O品位为2.09%、Rb2O品位为0.92%、Cs2O品位为0.16%，其Li2O回收率为84.20%、Rb2O回收率为74.41%、Cs2O回收率为76.34%。钽、铌在云母矿物中有一定的富集趋势，铍在云母矿物中没有富集，主要存在于瓷石产品和矿泥中。

图5-8    一号样选矿流程

图5-9    一号样选矿流程数质量流程图

#### 5.1.2.2二号样选矿试验流程及结果

在一号样选矿试验的基础上，对二号样开展了选锂类比试验，采用一粗两扫两精的浮选流程，对该样品进行了浮选闭路流程试验。试验结果见表5-12，试验工艺流程见图5.10，数质流程见图5.11。

表5-12    二号样浮选闭路流程试验结果

| 产品名称 | 产 率 （%） | 品 位（%） | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Li2O | Rb2O | Cs2O | BeO | Nb2O5 | Ta2O5 | Li2O | Rb2O | Cs2O | BeO | Nb2O5 | Ta2O5 |
| 锂云母精矿 | 16.95 | 1.94 | 0.672 | 0.165 | 0.016 | 0.024 | 0.008 | 87.46 | 67.40 | 78.57 | 7.83 | 48.00 | 34.43 |
| 瓷石产品 | 73.97 | 0.032 | 0.060 | 0.007 | 0.032 | 0.005 | 0.003 | 6.28 | 26.26 | 14.55 | 68.32 | 43.64 | 56.35 |
| -0.038mm矿泥 | 9.08 | 0.26 | 0.118 | 0.027 | 0.091 | 0.0078 | 0.004 | 6.26 | 6.34 | 6.89 | 23.85 | 8.36 | 9.22 |
| 二号样 | 100.00 | 0.38 | 0.169 | 0.036 | 0.035 | 0.008 | 0.004 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

图5.10    二号样选矿工艺流程图

图5.11    二号样选矿流程数质量流程图

由表5-12可知，二号样采用一粗两扫两精的浮选闭路流程，可以获得产率73.97%的瓷石产品、产率9.08%的矿泥产品和产率16.95%的锂云母精矿产品。其中锂云母精矿Li2O品位为1.94%、Rb2O品位为0.672%、Cs2O品位为0.165%，其Li2O回收率为87.46%、Rb2O回收率为67.40%、Cs2O回收率为78.57%。钽、铌在云母矿物中有一定的富集趋势，铍在云母矿物中没有富集，主要存在于瓷石产品和矿泥中。

3、选矿产品质量分析

为了考查本次选矿试验所获产品的质量，对一号样和二号样浮选闭路流程试验所获得的各选矿产品分别进行了产品质量分析。

（1）锂云母精矿质量分析

锂云母精矿质量分析结果见表5-13。

由表5-13可见，除二号样浮选所获锂云母精矿Li2O品位为1.94%，略小于2%以外，其他锂云母精矿Li2O品位都大于2%。根据市场调研，在江西宜春地区锂云母精矿Li2O品位大于2%即可作为产品出售，可作为加工制造锂盐的原料。二号样锂云母精矿在出售时可以掺入一定量的Li2O含量较高的锂云母精矿，达到品位要求。

表5-13    锂云母精矿质量分析结果

|  | 化学成分/% |
| --- | --- |
|  | Li2O | Rb2O | Cs2O | Ta2O5 | Nb2O5 |
| 一号样流程Ⅰ锂云母精矿 | 2.62 | 0.69 | 0.16 | 0.007 | 0.024 |
| 一号样流程Ⅱ锂云母精矿 | 2.09 | 0.92 | 0.16 | 0.007 | 0.025 |
| 二号样锂云母精矿 | 1.94 | 0.67 | 0.17 | 0.008 | 0.024 |
|  | BeO | K2O | Na2O | Fe2O3 | Al2O3 |
| 一号样流程Ⅰ锂云母精矿 | 0.010 | 9.94 | 0.50 | 3.00 | 18.90 |
| 一号样流程Ⅱ锂云母精矿 | 0.018 | 13.50 | 0.78 | 3.16 | 29.26 |
| 二号样锂云母精矿 | 0.016 | 9.43 | 0.83 | 3.32 | 28.90 |
| 以下为锂云母精矿行业标准YS/T 236-2009要求 |
| 品 级 | 化学成分/% |
|  | Li2O不小于 | K2O+Na2O不小于 | Fe2O3不大于 | Al2O3不小于 |
| 一 级 | 4.4 | 9.5 | 0.25 | 23.00 |
| 二 级 | 4.0 | 9.0 | 0.25 | 22.00 |
| 三 级 | 3.5 | 8.0 | 0.25 | 21.00 |
| 四 级 | 2.5 | 7.0 | 0.25 | 19.00 |

对锂云母精矿进行放射性检测，经计算锂云母精矿内照射指数IRa≤1.0，外照射指数Iγ≤1.3，根据《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010）其产销使用范围不受限制，检测结果见表5-14。

表5-14    水南矿段选矿试验锂云母精矿放射性检测结果表

| 序号 | 样品编号 | 原样编号 | 238U | 232Th | 226Ra | 40K | 内照射指数IRa | 外照射指数Iγ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg |  |  |
| 1 | F202209509 | 锂云母精矿 | 187 | 14.7 | 177 | 3110 | 0.89 | 1.28 |

（2）瓷石产品化学成分分析

瓷石产品化学成分分析结果见表5-15。

表5-15    瓷石产品化学成分分析结果

|  | 化学成分/% |
| --- | --- |
|  | Li2O | Rb2O | Cs2O | BeO | Ta2O5 | Nb2O5 |
| 一号样流程Ⅰ瓷石产品 | 0.19 | 0.115 | 0.018 | 0.037 | 0.0028 | 0.006 |
| 一号样流程Ⅱ瓷石产品 | 0.05 | 0.056 | 0.007 | 0.042 | 0.0027 | 0.005 |
| 二号样瓷石产品 | 0.032 | 0.060 | 0.007 | 0.032 | 0.0029 | 0.005 |
|  | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | K2O | Na2O | CaO |
| 一号样流程Ⅰ瓷石产品 | 13.12 | 0.28 | 0.015 | 2.91 | 4.65 | 0.46 |
| 一号样流程Ⅱ瓷石产品 | 12.02 | 0.16 | 0.004 | 1.88 | 5.14 | 0.46 |
| 二号样瓷石产品 | 12.27 | 0.17 | 0.007 | 2.14 | 5.21 | 0.45 |
|  | MgO | 白 度 | 烧成白度 |  |  |  |
| 一号样流程Ⅰ瓷石产品 | 0.038 | 58.47 | 52.63 |  |  |  |
| 一号样流程Ⅱ瓷石产品 | 0.048 | 54.81 | 54.31 |  |  |  |
| 二号样瓷石产品 | 0.004 | 51.87 | 50.63 |  |  |  |
| 以下为陶瓷用瓷石标准QB/T 2264-2016要求 |
| 等 级 | 化学成分*/% |
|  | K2O+Na2O不小于 | Al2O3不小于 | TiO2 +Fe2O3不大于 |
| 优等品 | 3 | 15 | 0.4 |
| 一等品 | 3 | 14 | 0.5 |
| 合格品 | 3 | 12 | 1.0 |

由表5-15可见，本次试验所获得的各个瓷石产品化学成分都满足陶瓷用瓷石标准QB/T 2264-2016合格品的要求。

对瓷石产品进行放射性检测，经计算其内照射指数IRa≤1.0，外照射指数Iγ≤1.3，根据《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010）其产销使用范围不受限制，产销使用范围不受限制，检测结果见表5-16。

表5-16    水南矿段选矿试验瓷石产品放射性检测结果表

| 序号 | 样品编号 | 原样编号 | 238U | 232Th | 226Ra | 40K | 内照射指数IRa | 外照射指数Iγ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg |  |  |
| 2 | F202209510 | 瓷石产品 | 202 | 8.85 | 164 | 637 | 0.82 | 0.63 |

（3）矿泥化学成分分析

-0.038mm矿泥化学成分分析结果见表5-17。

由表5-7可见，一号样-0.038mm矿泥TiO2+Fe2O3含量为1.18%，二号样-0.038mm矿泥TiO2+Fe2O3含量为1.25%，略高于陶瓷用瓷石合格品的要求，除此以外其他元素都满足QB/T2264-2016陶瓷用瓷石要求，将来这部分产品可以按一定比例掺入瓷石产品，从而使各元素满足标准要求。

表5-17    -0.038mm矿泥化学成分分析结果

|  | 化学成分/% |
| --- | --- |
|  | Li2O | Rb2O | Cs2O | BeO | Ta2O5 | Nb2O5 |
| 一号样-0.038mm矿泥 | 0.28 | 0.124 | 0.031 | 0.089 | 0.0042 | 0.008 |
| 二号样-0.038mm矿泥 | 0.26 | 0.118 | 0.027 | 0.091 | 0.0035 | 0.008 |
|  | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | K2O | Na2O | CaO |
| 一号样-0.038mm矿泥 | 17.60 | 1.16 | 0.02 | 3.30 | 4.95 | 0.90 |
| 二号样-0.038mm矿泥 | 16.93 | 1.23 | 0.02 | 3.38 | 4.93 | 0.89 |
|  | MgO | 白 度 | 烧成白度 |  |  |  |
| 一号样-0.038mm矿泥 | 0.11 | 54.91 | 50.69 |  |  |  |
| 二号样-0.038mm矿泥 | 0.12 | 51.66 | 41.18 |  |  |  |

## 5.2综合利用

宜丰国轩锂业有限公司选矿厂产品方案为：锂云母精矿、长石精矿和矿泥。所有资源全部综合利用。

根据江西省地质局第一地质大队提交的勘探报告中尾砂成瓷试验可知，水南瓷土矿矿泥含铁量低、烧成白度较好、耐火度较低，可用于对白度要求较高的墙地砖、陈设瓷和日用瓷。

本矿的废土、废石数量较大，皆可作为综合利用，其利用方向为：

废土：矿区表土主要为粘土和全风化花岗岩，在生产过程中采取边复垦，废土优先用于土地复垦，多余的土可作制砖原料等用途。

废石：矿区开采陶瓷土过程中剥离的废石（花岗岩）是优质的普通建筑骨料（机制砂）的良好原料，综合利用途径广泛，可用于矿山修建矿山公路，也可制做机制砂，未来矿山废石全部出售。

综上所述，矿山所有资源全部可以综合利用，综合利用率为100％，达到原国土资源部颁发的有关陶瓷土矿“三率”标准（2012年第28号）中综合利用率不低于98%的要求。

# 6矿山安全设施及措施

## 6.1主要安全因素分析

1、物体打击

在矿山剥离和采矿、运输等工作过程中，都有可能发生作业面浮石伤害设备人员，铲装矿石时爆堆滚石或铲斗撒石伤人，搬运设备或零部件时砸伤人员、设备等原因造成事故。

2、车辆伤害

（1）矿山在矿石运输等过程中，各种车辆来往频繁。车辆的装载和驾驶、车辆及驾驶员的管理等方面的缺陷均可能引发车辆伤害事故。

（2）常见的车辆伤害事故有：车辆行驶中引起的挤压、撞车或倾翻等造成的人身伤害；车辆行驶中碰撞建筑物、构筑物、堆积物引起建构筑物倒塌、物体飞溅下落和挤压地面等造成的人身伤害。产生事故的主要原因是缺乏安全知识的教育，无证驾驶，司机精力不集中，疲劳驾驶，以及运输设备和运输工具存在缺陷等。

3、机械伤害

电机、泵等设备的外露传动部分安全防护装置不健全或有缺陷，不按照操作规程操作、不按规定正确穿戴劳动防护用品易发生绞伤事故。

4、高处坠落

矿山开采后将形成高陡边坡，在平台上作业的人员极易发生坠落伤害事故。破碎设备检修时，安全防护装置不健全或有缺陷，也易发生高处坠落伤害事故。

5、雷击伤害

露天矿山露天作业，且矿山位于山区，在山坡露天的采剥区和工业场地内较

高的建构筑物或设备设施容易受到雷击，如果没有安全可靠的避雷设施或避雷设施损坏，则存在装置及建筑物因雷击损毁甚至人员伤亡的可能。在一些有易燃易爆物品的场所，甚至可能引起火灾和爆炸。

6、粉尘危害

采场在凿岩、破碎、装矿、运输等作业过程中产生粉尘，当粉尘浓度很高或粉尘中含有一定量的游离Si02时。如没有采取除尘、降尘措施、作业人员长期吸入含有游离二氧化硅的粉尘，易得职业病，最后使人的肺部失去功能而窒息死亡。

7、爆破危害

爆破是矿山采掘生产工艺中一项危险性较大的作业项目，由于爆破人员未按《爆破安全规程》具体要求作业，凿岩作业打残眼或者由于爆破作业时没有设立岗哨、爆破警戒信号等均有可能炸伤爆破人员或伤害经过或闯入爆破危险区的其他人员。

8、崩塌、滑坡危害

在开采时若不按设计的开采顺序，台阶高度、台阶坡面角和终了边坡角不符合设计要求以及不加强边坡管理，易发生崩塌、滑坡灾害。

## 6.2配套的安全设施及措施

矿山应制定相应的严格的安全制度和规章，落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，配备专职的安全员负责安全生产，同时法定代表人、董事长、总经理或实际控制人为安全第一责任人。对于矿山易发生的滑坡、滚石、爆破、片帮、坍塌、运输等方面加强管理措施，并且应有相应的事故应急机制，保证发生事故后及时处理，减少人身、财产损失。在事故发生后及时总结经验教训，杜绝发生类似事故。

### 6.2.1露天开采劳动安全措施

1、防滑坡滚石

（1）露天采场最终形成较高的边坡，防止滑坡及滚石极为重要。设计时采取了相应的措施，可保证边坡的稳定。

（2）露天采场最终边帮是一个新暴露的岩石面，必须按设计规定留设安全平台、清扫平台、台阶坡面角，并及时清理。

（3）为了提高最终边帮的稳定性和边帮的平整，当工作线推进到最终边坡

20-30m 时，应采用光面爆破技术。

（4）对边坡岩体的位移要进行认真系统地观测研究，采取相应的有效措施，以保证边坡的整体稳定和防止部分失稳，并做到即时报警。对于边帮上的浮石，平台上的岩块及工作面上的伞岩，应及时清理，防止浮石滚落及其它事故。

2、防地震

主要建构筑物按国家有关规定地震烈度七级设防。

3、防雷电

（1）凡高度超过6m的建构筑物均设置避雷带，6kV以上架空线路，进户端设避雷器。6kV以上电缆进线的高压配电室，每段母线上设避雷器。

（2）避雷针与避雷带的接地装置，冲击接地电阻均小于30欧姆。

（3）保护接地：高压配电室，正常非带电金属部分设可靠接地，其接地电阻不大于4欧姆。移动设备采用橡套电缆专用接地芯线接于接地干线上，其接地电阻不大于4欧姆。移动设备与架空线之间的接地电阻不大于1欧姆。

（4）保护接零：正常非带电金属部分及电缆桥架、支架等均设可靠接零。采场接地支线应与环形线上的接地干线连接。

4、防火

各防火地点，均按规定设有灭火器材、报火警仪器等。电缆沟、配电室均按防火规范要求进行设计。

5、防交通事故

运矿道路两旁和出入沟设有防护土堤，确保运矿卡车刹车及方向转向系统意外时使用，并于运矿道路两侧间隔 10m 设有反光路肩标志，确保夜间或大雾期间行车安全。

钻机在沿阶段边缘或崖边移动时，要注意滑坡危险。长距离移动必须放下钻架。在卸矿平台要有人指挥，以保证卸载安全。

6、防机械伤害和人身坠落

（1）对各类设备的转动件裸露部分，均按GB8196《机械设备防护罩安全要求》的规定要求，以防人身伤害事故的发生。

（2）采场上下台阶之间设置人行梯子和扶手。夜间工作地点、要道、运输路口等，均设照明。

（3）作业人员要严格执行和遵守各种设备的相应操作规程和安全规程，防止机械伤害和人身坠落事故。

7、周边矿权影响的安全措施

矿区周边矿权较多，未来开采时，矿区应注意减少相关开采造成的影响，主要措施有以下几个方面：

（1）爆破作业，矿区一次性爆破量较大，矿山企业应与周边矿业权人协商，签订安全协议，做到与周边企业统一进行爆破设计，统一进行爆破作业，统一进行爆破警戒。

（2）边坡管理，对于两相邻矿区之间的边坡，因明确各方防治范围与主体，对边坡进行监测，并采取必要的工程手段进行治理。

（3）保安矿柱留设，两矿山之间应根据相关规定与安全生产要求留设保安矿柱，对于需要回采的保安矿柱需要经过有资质单位论证，并获得主管部门的批准。

### 6.2.2矿山工业卫生要求

矿山主要污染物是粉尘、废气及生产过程中产生的噪声、振动等危害因素， 设计生产中必须采取相应的技术措施，达到国家卫生标准，以保证劳动者的健康。

1、粉尘分布、危害程度及控制措施

（1）粉尘主要发生于装矿、运输等环节引起的粉尘飞扬，以及随风再次粉尘飞扬。有害气体主要来自燃油机器排出的废气等。

（2）铲装卸载及汽车运输所产生的粉尘，是采场钻机、装载机、汽车司机等操作岗位超标的主要原因。为此，选用带有湿式收尘的钻机，为防止铲装工作时的飞尘，采用对道路和爆堆洒水措施降尘。

（3）对矿堆和其它装卸地点，均采用喷雾洒水措施，有条件的地方安装喷雾器组成的水幕。采场路面要经常洒水抑尘降温，充分利用矿山配置的洒水车。

（4）设计选用的挖掘机，司机室装有空调、除尘设备，机械密封并有通风除尘装置。有条件的其它设备司机室外可设置净化设施。

（5）加强内燃机的维护保养，降低排出有害气体的含量。

（6）采用集中控制和操作，改善工作条件。

2、设备噪声防治措施

（1）风机等设备，均为主要噪声源，可达110dB(A)，设计采用减振、吸声和隔声措施，除尘系统风机等配置消声器。

（2）对长时间在不低于90dB(A)环境中工作的人员配备隔声耳塞，加强个人防护。

（3）对设备及时进行保养与维修，可降低噪声强度。

3、防暑御寒

（1）露采场为露天作业，操作人员直接受外界气候条件的影响。

（2）做好防暑降温工作很重要，如在装载机、钻机、汽车驾驶室内设空调机组， 以改善小环境的工作条件。房间设风扇等。夏天供应充足的冷饮，及时发放防暑降温用品。

（3）冬季做好防冻御寒工作，包括水管采取保温措施。

4、生活与卫生设施

根据工业卫生标准，厂区设有浴室、休息室、食堂、厕所等生活与卫生设施。生活水源及水质标准，均按生活饮水标准的要求进行处理。

要大力开展绿化、植树造林、美化矿区生活环境。绿化具有较好的调温、调湿、吸尘、改善小气候、净化空气、减弱噪声等功能。

## 6.3安全保障

### 6.3.1采矿场安全机构及人员配备

根据工程特点，应设置专门的矿山安全管理部门，负责进行采矿生产的劳动安全管理工作，并有公司直接负责领导。

矿山安全管理部门负责日常的安全管理、安全隐患排查，灾害检测、安全教育培训等工作。人员配备及职责见表6-1。

表 6-1	矿山安全管理部门人员配备及职责表

| 序 号 | 岗位名称 | 人数 | 岗位职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山安全生产办公室主任 | 1 | 负责日常的安全管理、职工安全教育培训；建立、 健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度；对重大危险源进行检测、评估和监控，制定应急预案；对安全生产事故制定应急救援预案。 |  |
| 2 | 安全检查员 | 1 | 负责安全违章的监督、安全隐患排查，灾害检测。 | 每班一人 |

采矿场应制定职业安全卫生管理制度，该项管理制度中包含“安全生产组织制度”、“安全生产责任制”、“安全检查制度”、“安全生产培训制度”、“安全生产联保互保制度”、“安全生产奖惩制度”、“安全环保违章处罚制度”、“伤亡事故管理制度”、“职业安全卫生技术管理”与“三同时”制度、“安全事故责任追究制度”、“危险物品安全管理制度”、“职业卫生管理制度”和“交通安全管理制度”、 “全员岗位安全责任制度”、“ 危险作业管理制度”、“ 具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度”、“ 生产安全事故隐患报告和整改制度”。

### 6.3.2矿山应急救援

1、基本原则

生产安全事故应急救援工作的基本原则是：“统一领导、集中指挥、分工负责、协调配合、施救及时、处理妥善、单位自救、社会支援”相结合的原则。

2、现场应急救援指挥部主要职责

（1）组织有关单位按照应急救援预案，迅速开展抢险救灾工作；

（2）根据事故灾害情况，有危及周边单位和人员的险情时，组织人员和物资转移、疏散工作；

（3）及时向上级报告事故和救援情况，配合上级有关部门进行事故调查处理工作；

（4）协调配合有关部门和当地政府做好稳定社会秩序和伤亡人员的善后及安抚工作；

3、生产安全事故报告

特大事故发生后，事故现场人员应立即报警求援，并报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，立即将事故发生情况在1小时内报告生产安全事故应急救援办公室和公司办公室，公司办公室按规定上报。同时，事故负责人应迅速组织力量，采取有效自救措施，防止事故扩大。

4、现场保护

特大事故发生后，事故发生地的有关单位必须严格保护事故现场，并迅速采取必要措施抢救人员和财产。因抢救伤员，防止事故扩大以及疏通交通等原因需地移动现场物件时，必须做出标志，现场拍照，绘制事故现场图对事故现场做出标记和详细记录，妥善保护现场重要痕迹、物证等证据。

- 应急救援工作要求

（1）死亡事故发生后，立即启动本预案，各有关部门，有关单位要坚决服从领导小姐及现场救援指挥部的命令，听从指挥，真正做到反应敏捷、行动迅速、运转协调、救援及时有力。

（2）对救援工作组织不力，造成事故损失扩大的，按有关规定追究其单位主管和直接责任人的责任，构成犯罪的，追究其法律责任。

（3）在抢险救灾过程中紧急调用的物资、设备、人员和占用场地，任何单位和个人都不得阻拦或拒绝

6、应急救援装备

为了保证安全生产、及时有效地处理和消灭事故，矿山应设兼职矿山救护队负责救护工作。

表 6-2          矿山应急救援装备配备

| 装备名称 | 要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正压氧气呼吸器 | 4h | 台 |  | 每人 1 台 |
| 压缩氧自救器 |  | 台 |  | 每人 1 台 |
| 自动苏生器 |  | 只 | 2 |  |
| 干粉灭火器 |  | 只 | 10 |  |
| 风障 | 4m×4m | 块 | 1 |  |
| 风障 | 6m×6m | 块 | 1 |  |
| 呼吸器校验仪 |  | 台 | 2 |  |
| 防爆工具 |  | 套 | 1 | 锤、钎、锹、镐等 |
| 两用锹 |  | 把 | 2 |  |
| 救生索 | 长 30m,抗拉强度 3000kg | 条 | 1 |  |
| 担架 |  | 副 | 2 |  |
| 保温毯 | 棉织 | 条 | 2 |  |
| 绝缘手套 |  | 双 | 1 |  |
| 氧气检定器 |  | 台 | 1 |  |
| 温度计 |  | 支 | 2 |  |
| 采气样工具 |  | 套 | 1 | 包括球胆 4 个 |
| 引路线 |  | m | 1000 |  |
| 铜钉斧 |  | 把 | 2 |  |
| 矿工斧 |  | 把 | 2 |  |
| 刀锯 |  | 把 | 2 |  |
| 起钉器 |  | 把 | 2 |  |
| 手表 |  |  |  | 每人 1 块 |
| 电工工具 |  | 套 | 1 |  |
| 千斤顶 |  | 个 | 1 |  |
| 钢丝绳 |  | 条 | 2 |  |
| 急救药箱及其药品 |  | 套 | 1 |  |

### 6.3.3矿山安全教育培训

矿山企业应对职工认真做好安全生产和劳动保护教育，普及安全知识和安全法规知识，进行技术和业务培训。职工经考试合格方准上岗。对所有干部和工人，每年至少接受20h的安全教育，每3年至少考核一次。

主要负责人、安全管理人员应获得相应安全资质。

新工人工作前，应进行不少于72h的矿、坑口（车间）、班组三级安全教育，经考试及格后，由老工人带领工作至少4个月，熟悉本工种操作技术并经考核合格，方可独立工作。

调换工种的人员，必须进行新岗位安全操作教育的培训。

特种作业人员，要害岗位、重要设备与设施的作业人员，都必须经过技术培训和专门安全教育，经考核合格取得操作资格证书或执照后，方准上岗。人员培训、考核、发证和复审，应按有关规定执行。

### 6.3.4岗位安全职责

非煤矿山企业应当建立健全覆盖实际控制人在内的全员安全生产责任制和岗位操作规程。严格落实《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（原国家安全监管总局令第34号）。

非煤矿山企业主要负责人（含法定代表人和实际控制人）是本单位安全生产第一责任人，必须严格履行《安全生产法》规定的职责。主要负责人应当每月对照金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准，组织开展全面排查，形成重大事故隐患排查治理报告签字备查。推行主要负责人安全生产考核计分制度， 及时调整不严格履职的主要负责人。金属非金属矿山企业和尾矿库企业实际控制人每月在生产现场履行安全生产职责时间不得少于10个工作日；每月组织研究一次安全生产重大问题，形成会议纪要。

非煤矿山企业必须依法设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。专职安全生产管理人员数量按不少于从业人数的百分之一配备，且每个金属非金属地下矿山独立生产系统（不含外包施工单位）应当不少于3人，金属非金属露天矿山应当不少于2人，三等及以上尾矿库应当不少于4人，四等、五等尾矿库应当不少于2人。特种作业人员数量必须能够满足实际生产需求，并持证上岗。

金属非金属地下矿山每个独立生产系统应当配备专职的矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以上人员应当具有采矿、地质、矿建（井建）、通风、测量、机电、安全等矿山相关专业大专及以上学历或者中级及以上技术职称。金金属非金属露天矿山应当配备具有采矿、地质、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，每个专业至少配备1人。尾矿库应当配备水利、土木或者选矿（矿物加工）等尾矿库相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，其中三等及以上尾矿库专职技术人员应当不少于2人，四等、五等尾矿库专职技术人员应当不少于1人。

## 6.4主要污染物及其治理措施

1、废气和粉尘处理

露天采场及排土场粉尘为无组织排放，主要有采矿钻孔、爆破过程产生的粉尘。矿区钻孔凿岩采用湿法作业、爆破及装卸点采取洒水降尘的控制方式。

2、废水处理

矿坑涌水通过地面挖坑铺膜的形式进行沉淀处理， 处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，一部分作为矿山生产新水利用，暴雨时期多余部分达标外排至地表水体。

3、固体废物处置

产生的废石除矿山公路修建外多余部分由汽车运输外销。排土场位于露采区东侧，排土场周边设置截排水沟，用于清污分流。排土场下游设拦挡坝，拦挡坝坡脚外设混凝土澄清水池，收集雨季排土场淋溶水。废机油属于危险废物中HW08废矿物油类(900-249-08)，委托有资质单位处理。

4、噪声控制

本工程采矿生产产生高噪声的设备主要是挖掘机、凿岩机、铲车等，通过选用低噪声设备、基础减震、合理布置等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008的要求。

# 7矿山地质环境影响与土地损毁评估

## 7.1评估范围与级别

### 7.1.1评估范围

根据《江西省矿山地质环境恢复治理方案与土地复垦方案编制技术要求（试行）的通知》（赣国土资字[2015]86号）、《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）的有关要求，并结合地质灾害发育的构造、地貌单元等地形地质条件及矿区矿产资源开发利用具体情况，本矿山评估范围为矿区建设周围外延700～1200m范围，或延伸至周边分水岭，评估区面积为5.70km2。

### 7.1.2评估级别

根据《江西省矿山地质环境恢复治理方案与土地复垦方案编制技术要求（试行）的通知》（赣国土资字[2015]86号），矿山地质环境影响与土地损毁评估级别应根据评估区重要程度、矿山生产建设规模、地质环境条件复杂程度综合确定。

表7-1  评估区重要程度分级表

| 重要区 | 较重要区 | 一般区 |
| --- | --- | --- |
| 1.分布有300人以上的 居民集中居住区； | 1.分布有100~300人 的居民集中居住区； | 1.居民居住分散，居民 集中居住区人口在100 人以下； |
| 2.分布有高速公路、一 级公路、铁路、中型以 上水利、电力工程及其 它重要建筑设施； | 2.分布有二级公路、小 型水利、电力工程或其 它较重要建筑设施； | 2.无重要交通要道或 建筑设施； |
| 3.矿区紧邻国家自然 保护区（含地质公园、 风景名胜区等）或重要旅游景点； | 3.紧邻省级、县级自然 保护区或重要旅游景 区（点）； | 3.远离各级自然保护 区及旅游景区（点）； |
| 4.有重要水源地； | 4.有较重要水源地； | 4.无较重要水源地 |
| 5.破坏耕地、园地。 | 5.破坏林地、草地。 | 5.破坏其它类型土地。 |

（1）评估区重要程度：评估区范围有花桥乡山田村苦竹坳自然村、寨下里自然村、邹四坑自然村，共约23户，总共约160人，杭长高速及354国道从评估区西南向东北侧穿过；评估区内无重要水源地分布；无重要性建筑设施；远离各级自然保护区及旅游景区（点）；未来矿山开采活动占用、破坏土地类型主要为有竹林地、其他林地、其他草地、农村道路及采矿用地。

按照《评估区重要程度分级表》（表7-1）划分，确定评估区重要程度属重要区。

（2）矿山建设规模：矿山开采矿种为瓷土（含锂）矿，设计生产规模为180.00万吨/年，依据《矿山生产建设规模分类一览表》，确定矿山建设规模为大型。

（3）矿山地质环境条件复杂程度

评估区位于九岭复式背斜南翼，处于扬子板块下扬子地块江南东部隆起带九岭逆冲隆起。断裂构造发育，主要发育有北北东向、北东向和北西向三组规模较大的断裂。

评估区内海拔标高+115.5～+712.7m，相对高差597.2m。地势西北高、东南低，山顶浑圆，呈波状起伏，坡角10°～35°。矿区范围内最高点位于西北角矿界附近，标高+486m；最低点位于矿区东部矿界低洼处，标高+250m。矿区地形条件简单。

矿区内矿体最低控制标高-74m，而矿区范围内最低标高+250m，当地最低侵蚀基准面+144m。主要矿体位于当地侵蚀基准面之上，地形有利于自然排水，当矿区范围内北部矿体开采至+250m标高以下、南部矿体开采至+295m标高以下时需机械抽排水。矿床主要充水含水层富水性弱，地下水补给条件差。矿区水文地质条件为简单类型。

矿区内矿体主要赋存于花岗岩中，包括强风化岩体的瓷土（含锂）矿和弱风化—未风化岩体的瓷土（含锂）矿。其中瓷土（含锂）矿体及上部围岩多为强风化带岩体及残坡积层，属松散、软弱岩类，该层大多结构松散，固结较差，水的不良影响明显，稳定性极差；下部瓷土（含锂）矿则为弱风化—未风化岩体，大多致密坚硬，固结强度大，稳固性好，属块状结构，为半坚硬—坚硬的结晶岩类工程地质岩组。总的来说，区内地形地貌条件简单，地层岩性较单一，但风化作用中等，影响了岩体的稳定性，局部风化带开挖面易产生崩滑现象，矿区工程地质条件中等。

区内无重大污染源，未发现放射性异常，矿石及废石化学成分较稳定，不会产生或分解出有毒有害组分。但在矿山开采过程中会产生局部地表变形和植被破坏，露采边坡局部易发生崩塌、滑坡及泥石流等地质灾害，会对周边村庄居民和农田造成不利影响，采取相应的防治措施后影响不大。综合判定矿区地质环境质量中等。

综上所述，根据《地质环境条件复杂程度分级表》，矿山地质环境条件复杂程度属中等类型。

4、评估级别的确定

根据上述条件，按照《矿山地质环境影响评估精度分级表》（表7-3），本矿山地质环境影响评估级别为一级。矿山的具体情况详见表7-2。

表7-2  矿山环境分级评估对照表

| 评估要素 | 矿山具体情况 | 规范分级 | 矿山要素级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评估区重要程度 | 评估区内分布有约160人的居民集中居住区；距矿区南部700m有杭长高速、距矿区约1000m有354国道经过；远离省级自然保护区及旅游景区；区内无较重要水源地；矿山开采破坏了林地及草地。 | 重要区 较重要区 一般区 | 重要区 |
| 矿山地质环境 复杂程度 | 1.水文地质条件简单； 2.区域地质构造中等； 3.工程地质条件中等； 4.环境地质条件中等。 | 简单 中等 复杂 | 中等 |
| 矿山生产建设规模 | 矿山露天开采瓷土（含锂）矿，设计年生产能力180万吨/年。 | 大型 中型 小型 | 大型 |

表7-3  矿山地质环境影响与土地损毁评估分级（附录A）

| 评估区重要程度 | 矿山生产建设规模 | 地质环境条件复杂程度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 复杂 | 中等 | 简单 |
| 重要区 | 大型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 小型 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 较重要区 | 大型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 小型 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区 | 大型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 中型 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | 小型 | 二级 | 三级 | 三级 |

## 7.2现状评估

现状评估是在资料收集和矿山地质环境调查的基础上，对矿山开采所造成的矿山地质灾害影响、含水层影响、地形地貌景观影响以及土地资源影响进行评估。

### 7.2.1地质灾害现状评估

根据成因和特征的不同，地质灾害可划分为六种：崩塌、滑坡、泥石流、地面塌（沉）陷、地裂缝和地面沉降。矿区地处低山地区，经现场调查现状主要的地质灾害种类为崩塌、滑坡及泥石流等。

1、崩塌、滑坡

根据国务院令第394号《地质灾害防治条例》，地质灾害是指包括自然因素或人为活动引发的危害人民生命和财产安全的地质现象，主要包括崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝和地面沉降等与地质作用有关的灾害及隐患。通过本次野外实地调查和访问，评估区地貌类型为低山地貌，区内海拔标高为+115.5～+712.7m，最大相对高差约597.2m，最低侵蚀基准面标高为+144m。山顶浑圆，呈波状起伏，坡角10°～35°。

评估区地层为第四系联圩组，仅分布在沟谷低洼地区、山坡、山脊平台。本区岩浆岩出露广泛，岩性复杂，早期为中酸性岩，呈岩基状产出，晚期为酸性岩。岩性为黑云母花岗闪长岩、黑云母（含斑）二长花岗岩、二云母二长花岗岩、白云母二长花岗岩等。

根据评估区的地质环境条件及现场实地调查，评估区范围内未发现有崩塌、滑坡等地质灾害。本矿山为拟建新矿山，矿山前期工程还未开展，因此目前主要分析矿区及周边自然斜坡与周边矿权露采坑、矿山公路、人工边坡的稳定性。

（1）自然斜坡稳定性

本次选取对矿山工程安全与稳定有影响的4条自然斜坡进行评估。

自然斜坡XP1：位于矿区西侧。自然斜坡相对高差约70m，坡度30°～40°，坡向270°，坡宽约400m，斜坡结构类型为块状坡。斜坡上部为第四系残坡积层，岩性为褐色残坡积粘土、砂土，残坡积层厚度为0.3～1.5m。下部为中细粒白云母花岗岩及中细粒（似斑状）白云母二长花岗岩，岩石属于稳固～较坚硬岩体，强风化层厚度2～25m不等，呈砂土状，岩石风化后裂隙较发育。斜坡上部植被较发育。主要威胁对象为下方矿山公路及往来行人与车辆。

自然斜坡XP2：位于矿区北西部山坡西侧。自然斜坡相对高差约90m，坡度25°～35°，坡向110°，坡宽约350m，斜坡结构类型为块状坡。斜坡上部为第四系残坡积层，岩性为褐色残坡积粘土、砂土，残坡积层厚度为0.5～2.5m。下部为中细粒白云母花岗岩及中细粒（似斑状）白云母二长花岗岩，岩石属于稳固～较坚硬岩体，强风化层厚度2～30m不等，呈砂土状、碎块状，岩石风化后裂隙较发育。斜坡上部植被较发育。主要威胁对象为矿山公路及往来行人。

自然斜坡XP3：位于矿区北东部山坡南侧、东侧。自然斜坡相对高差约55m，坡度20°～30°，坡向100°～200°，坡宽约420m，斜坡结构类型为块状坡。斜坡上部为第四系残坡积层，岩性为褐色残坡积粘土、砂土，残坡积层厚度为0.5～2.5m。下部为中细粒白云母花岗岩及中细粒（似斑状）白云母二长花岗岩，岩石属于稳固～较坚硬岩体，强风化层厚度1～25m不等，呈砂土状、碎块状，岩石风化后裂隙较发育。斜坡上部植被较发育。主要威胁对象为矿山公路及往来行人。

表7-4  自然斜坡稳定性评价标准表（岩土混合边坡）

| 评价因子 | 权重 | 因 子 量 级 划 分 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 差 | 得分 | 中 | 得分 | 好 | 得分 |
| 斜坡坡度(°) | 0.16 | ＞50 | 4.8 | 30-50 | 3.2 | ＜30 | 1.6 |
| 斜坡高度(m) | 0.10 | ＞50 | 3.0 | 20-50 | 2.0 | ＜20 | 1.0 |
| 斜坡结构类型 | 0.15 | 顺向坡 | 4.5 | 斜向坡 | 3.0 | 逆向坡、块状坡 | 1.5 |
| 裂隙发育程度及 岩体结构类型 | 0.14 | 发育，散 体、碎裂 | 4.2 | 较发育，块 裂、层状 | 2.8 | 不发育，层状、 块状、块体状 | 1.4 |
| 软弱夹层 | 0.17 | 有 | 5.1 | 不连续 | 3.4 | 无 | 1.7 |
| 强风化带厚度(m) | 0.13 | ＞10 | 3.9 | 5-10 | 2.6 | ＜5 | 1.3 |
| 残坡积厚度(m) | 0.15 | ＞6 | 4.5 | 3-6 | 3.0 | ＜3 | 1.5 |
| 边坡稳定性分级 （F） | F≥23.4，稳定性差；16.7≤F＜23.4，稳定性较差；F＜16.7，稳定性好（F为总得分） |

自然斜坡XP4：位于矿区西部。自然斜坡相对高差约120m，坡度25°～30°，坡向95°，坡宽约380m，斜坡结构类型为块状坡。斜坡上部为第四系残坡积层，岩性为褐色残坡积粘土、砂土，残坡积层厚度为0.5～3.5m。下部为中细粒白云母花岗岩及中细粒（似斑状）白云母二长花岗岩，岩石属于稳固～较坚硬岩体，强风化层厚度2～35m不等，呈砂土状、碎块状，岩石风化后裂隙较发育。斜坡上部植被较发育。主要威胁对象为矿山公路及往来行人。

综合以上评述，参考表7-4自然斜坡稳定性评价标准表，对斜坡稳定性进行量化评估。结果见表7-5，自然斜坡XP3稳定性好，自然斜坡XP1、自然斜坡XP2、自然斜坡XP4自然斜坡均稳定性较差。

表7-5  自然斜坡稳定性量化评估结果表

| 参评因子 | 自然斜坡 XP1 | 得分 | 自然斜坡 XP2 | 得分 | 自然斜坡 XP3 | 得分 | 自然斜坡 XP4 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 斜坡坡度（°） | 30°～40° | 3.2 | 25°～35° | 3.2 | 20°～30° | 1.6 | 25°～30° | 1.6 |
| 斜坡高度（m） | 70 | 3.0 | 90 | 3.0 | 55 | 3.0 | 120 | 3.0 |
| 斜坡结构类型 | 块状坡 | 1.5 | 块状坡 | 1.5 | 块状坡 | 1.5 | 块状坡 | 1.5 |
| 裂隙发育程度及岩体结构类型 | 较发育，块状、层状 | 2.8 | 较发育，块状、层状 | 2.8 | 较发育，块状、层状 | 2.8 | 较发育，块状、层状 | 2.8 |
| 软弱夹层 | 无 | 1.7 | 无 | 1.7 | 无 | 1.7 | 无 | 1.7 |
| 强风化带厚度(m) | 2～25 | 3.9 | 2～30 | 3.9 | 1～25 | 3.9 | 2～35 | 3.9 |
| 残坡积层厚度(m) | 0.3～1.5 | 1.5 | 0.5～2.5 | 1.5 | 0.5～2.5 | 1.5 | 0.5～3.5 | 3.0 |
| 合计 |  | 17.6 |  | 17.6 |  | 16.0 |  | 17.5 |
| 结果 | 稳定性较差 | 稳定性较差 | 稳定性好 | 稳定性较差 |

（2）人工切坡稳定性

据现场调查，评估区范围内人工切坡主要为露天开采形成的边坡，少量建房、修路切坡。矿区周围前期因民采行为已形成4个老采坑（老采坑1、老采坑2、老采坑3、老采坑5），现对评估区范围内矿山开采、建房及修路切坡所形成的人工切坡进行评价，详述如下：

QP1：矿区北东方向约300m，老采坑5西侧边坡（图7-1），自然斜坡坡高约85m，坡度约35°，切坡坡度55°～70°，切坡高度约5～25m，坡向105°，坡宽约280m，岩土混合边坡。斜坡上部为第四系残坡积层，岩性主要为粘土及相互夹杂的松散残坡积物，结构疏松，呈软塑状态，残坡积层厚度约为0.5～1.0m；下部为中细粒白云母二长花岗岩，弱～中风化，裂隙较发育，局部呈强风化松散粘土状。斜坡之上植被较发育，主要为毛竹及茅草。

图7-1      QP1

QP2：位于白水洞矿区老采坑4下方公路旁切坡（图7-2），切坡坡度为55°～60°，局部达75°，切坡高度约3～8m，坡向35°，坡宽约230m，岩土混合边坡。顶部残坡积层覆盖较薄，＜0.5m，斜坡上部为强风化中粗粒斑状二云母二长花岗岩，呈砂土状、粘土状，厚度1～2.5m不等。中下部为中风化岩石，团块状，浅褐色，岩石风化后裂隙较发育。斜坡之上植被较发育，主要为茅草。

图7-2   QP2白水洞矿区公路旁切坡

QP3：位于白水洞矿区老采坑4南侧，自然斜坡坡高约10m，坡度约25°，切坡坡度约70°，切坡高度约3～6m，主坡向30°，坡宽约240m，岩土混合边坡。斜坡上部为第四系残坡积层，岩性为粘土，残坡积层厚度约为0.3～0.6m；下部为中细粒白云母二长花岗岩。岩石为强风化层，属软岩，底部可见块状花岗岩原岩，深褐色，岩石风化后裂隙较发育。斜坡之上植被较发育，主要为毛竹及灌木。

QP4：位于矿区南西侧老采坑3西、北部（图7-3），自然斜坡坡高约35m，坡度约30°，切坡坡度约50°～70°，切坡高度约5～20m，主坡向150°，坡宽约140m，岩土混合边坡。斜坡上部为第四系残坡积层，岩性主要为粘土及相互夹杂的松散残坡积物，结构疏松，呈软塑状态，残坡积层厚度约为0.3～1.0m；下部为中细粒白云母二长花岗岩。岩石为强风化层，属软岩，中下部可见块状花岗岩原岩，岩石风化后裂隙较发育。斜坡之上植被较发育，主要为毛竹及灌木。

QP5：位于白水洞矿区原办公区房屋前方（图7-3），自然斜坡坡高约25m，坡度约20°，切坡坡度约60°，切坡高度约4m，主坡向160°，坡宽约60m，岩土混合边坡。上部人工堆置土覆盖，约1.5m，中下部为强风化中细粒白云母二长花岗岩，属软岩，可见块状花岗岩原岩，岩石风化后裂隙较发育。斜坡之上植被较发育，主要为毛竹及茅草。

图7-3   QP4、	QP5

QP6：位于矿区中南侧，白水洞矿山开采露采台阶边坡（图7-4），该处+385m至+290m标高范围已形成+345m、+310m、+290m3个露采台阶，坡宽约350m，坡向140°，台阶高分别为40m、35m、20m，台阶边坡角65°～67°。自然斜坡坡高约80m，坡度约25°～30°。岩土混合边坡。斜坡上部为第四系残坡积层，岩性主要为粘土及相互夹杂的松散残坡积物，结构疏松，呈软塑状态，残坡积层厚度约为0.5m；下部为中细粒白云母二长花岗岩。岩石强风化层厚5～20m，属软岩，中下部为中～强风化中细粒白云母二长花岗岩，岩石风化后裂隙较发育。斜坡坡顶植被较发育，主要为毛竹及灌木，斜坡坡面生长少量茅草。

图7-4  QP6

QP7：位于矿区矿区中南部老采坑1北部边坡（图7-5），自然斜坡坡高约40m，坡度约25°，切坡坡度约50°～70°，切坡高度约25m，主坡向175°，坡宽约130m，岩土混合边坡。斜坡上部为第四系残坡积层，岩性主要为粘土及相互夹杂的松散残坡积物，结构疏松，呈软塑状态，残坡积层厚度约为0.3～1.2m；下部为中细粒白云母二长花岗岩。岩石为强风化层，属软岩，中下部可见块状花岗岩原岩，岩石风化后裂隙较发育。斜坡之上植被较发育，主要为毛竹及灌木。

QP8：位于矿区矿区东部部老采坑2南部边坡，白水洞矿山公路旁（图7-5），自然斜坡坡高约25m，坡度约20°，切坡坡度约60°，切坡高度约12m，坡向210°，坡宽约220m，岩土混合边坡。顶部残坡积层覆盖较薄，斜坡为强风化、中风化中细粒白云母二长花岗岩、中粗粒斑状二云母二长花岗岩。强风化层厚1～3m，粘土状，中下部为中风化块状花岗岩，岩石风化后裂隙较发育。斜坡之上植被较发育，主要为茅草。

QP9：位于矿区矿区东部部老采坑2东部边坡（图7-5），自然斜坡坡高约30m，坡度约25°，切坡坡度约65°，切坡高度约30m，坡向250°，坡宽约290m，岩土混合边坡。斜坡上部为第四系残坡积层，岩性为粘土，残坡积层厚度约为0.3～1.0m；中下部为强风化、中风化中细粒白云母二长花岗岩、中粗粒斑状二云母二长花岗岩。强风化层厚3～15m，粘土状，下部为中风化块状花岗岩，岩石风化后裂隙较发育。斜坡之上植被较发育，主要为毛竹、茅草。

QP10：位于矿区矿区东北角部老采坑2西北部边坡（图7-5），自然斜坡坡高约80m，坡度约25°～30°，切坡坡度65°～75°，切坡高度5～30m，坡向130°，坡宽约240m，岩土混合边坡。斜坡上部为第四系残坡积层，岩性主要为粘土及相互夹杂的松散残坡积物，结构疏松，呈软塑状态，残坡积层厚度约为0.3～1.5m；中下部为强风化、中风化中细粒白云母二长花岗岩、中粗粒斑状二云母二长花岗岩。强风化层厚3～20m，粘土状、砂土状，下部为中风化块状花岗岩，岩石风化后裂隙较发育。斜坡之上植被较发育，主要为毛竹、茅草（见图7-5）。

图7-5  QP6、	QP7、	QP8、	QP9、	QP10

QP11：位于矿区中南端，白水洞矿山开采露采边坡（图7-6），因目前该处正从上而下开采，故为临时边坡，目前，该处+240m至+300m标高范围已形成+240m、+250m、+270m、+285m4个开采台阶，最宽处约500m，坡向130°，坡度50°～65°不等。岩土混合边坡。斜坡上部为第四系残坡积层，岩性为粘土，残坡积层厚度约为0.5m；下部为强风化中细粒白云母二长花岗岩，属软岩，岩石风化后裂隙较发育。斜坡坡面裸露。

图7-6  QP11

QP12：位于坳头公路旁（图7-7），矿区以西约900m处，为老民采边坡，自然斜坡坡高约12m，坡度约15°，切坡坡度约75°，切坡高度约10m，坡向260°，坡宽约170m，岩土混合边坡。斜坡上部为第四系残坡积层，岩性主要为粘土及相互夹杂的松散残坡积物，结构疏松，呈软塑状态，残坡积层厚度约为0.5～1.0m；下部为强风化中粗粒斑状二云母二长花岗岩，砂土状，底部为碎块状花岗岩，岩石风化后裂隙较发育。斜坡之上植被较发育，主要为茅草。

图7-7  QP12、QP13

QP13：位于坳头公路旁，为安联瓷土矿露采边坡（图7-7），自然斜坡坡高约25m，坡度约20°，切坡坡度约55°，切坡高度约4～8m，坡向310°，坡宽约270m，岩土混合边坡。斜坡上部为第四系残坡积层，岩性主要为粘土及相互夹杂的松散残坡积物，结构疏松，呈软塑状态，残坡积层厚度约为0.5～1.0m；下部为强风化中粗粒斑状二云母二长花岗岩，砂土状，局部为弱～中风化块状花岗岩，岩石风化后裂隙较发育。斜坡之上植被较发育，主要为毛竹及茅草。

QP14：为安联瓷土矿露采坑东侧边坡（图7-8），自然斜坡坡高约30m，坡度约20°，切坡坡度55°～70°，切坡高度约4～13m，坡向315°，坡宽约400m，岩土混合边坡。斜坡上部为第四系残坡积层，岩性主要为粘土及相互夹杂的松散残坡积物，结构疏松，呈软塑状态，残坡积层厚度约为0.5～1.0m；下部为中细粒白云母二长花岗岩，弱～中风化，裂隙较发育，局部呈强风化松散粘土状。斜坡之上植被较发育，主要为毛竹及茅草。

QP15：为安联瓷土矿露采坑西侧边坡（图7-8），自然斜坡坡高约50m，坡度约25°，切坡坡度55°～70°，切坡高度约5～20m，坡向190°，坡宽约450m，岩土混合边坡。斜坡上部为第四系残坡积层，岩性主要为粘土及相互夹杂的松散残坡积物，结构疏松，呈软塑状态，残坡积层厚度约为0.5～1.0m；下部为中细粒白云母二长花岗岩，弱～中风化，裂隙较发育，局部呈强风化松散粘土状。斜坡之上植被较发育，主要为毛竹及茅草。

图7-8     QP14、QP15

QP16：矿区北东方向约700m处，为老采坑6边坡，自然斜坡坡高约65m，坡度约30°，切坡坡度约70°，切坡高度约3～25m，坡向135°，坡宽约235m，岩土混合边坡。斜坡上部为第四系残坡积层，岩性主要为粘土及相互夹杂的松散残坡积物，结构疏松，呈软塑状态，残坡积层厚度约为0.5m；下部为中粗粒斑状二云母二长花岗岩，中风化，裂隙较发育，局部呈强风化松散粘土状。斜坡之上植被较发育，主要为毛竹及茅草。

根据人工切坡稳定性量化评价标准表（表7-6）对其进行量化评估，其结果见表7-7。

根据表7-7人工切坡稳定性评估结果，QP1、QP4、QP6、QP7、QP9、QP10、QP11、QP13、QP15、QP16在现状条件下稳定性较差，在连续降雨、强降雨、坡脚开挖及采矿工程扰动情况下发生滑坡和崩塌的可能性较大，威胁矿山人员及设备安全，其中QP6为露采终了边坡，采矿权人应按要求做好恢复治理措施，做好监测工作；QP11为正在开采的边坡，采矿权人应按规范与设计要求开采；QP1、QP13、QP15、QP16、为废弃老采坑，周边无居民区，现无其他采矿活动，无威胁对象。QP2、QP3、QP5、QP8、QP12、QP14在现状条件下稳定性好，危险性小。

表7-6  人工切坡稳定性量化评价标准表

| 评价因子 | 权 重 | 因子量级划分 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 差 | 得分 | 中等 | 得分 | 好 | 得分 |
| 切坡坡度(°) | 0.14 | >50 | 4.2 | 30-50 | 2.8 | <30 | 1.4 |
| 斜坡高度(m) | 0.12 | >50 | 3.6 | 20-50 | 2.4 | <20 | 1.2 |
| 切坡高度(m) | 0.14 | >15 | 4.2 | 5-15 | 2.8 | <5 | 1.4 |
| 斜坡结构类型 | 0.14 | 顺向坡 | 4.2 | 斜向坡 | 2.8 | 逆向坡、块状坡 | 1.4 |
| 裂隙发育程度及岩体结构类型 | 0.12 | 发育、散碎块 | 3.6 | 较发育、块状、层状 | 2.4 | 不发育、层状块状、块体状 | 1.2 |
| 软弱夹层 | 0.11 | 有 | 3.3 | 不连续 | 2.2 | 无 | 1.1 |
| 强风化带厚(m) | 0.11 | >10 | 3.3 | 5-10 | 2.2 | <5 | 1.1 |
| 残坡积厚度(m) | 0.12 | >6 | 3.6 | 3-6 | 2.4 | <3 | 1.2 |
| 边坡稳定性分级 | F≥23.4，稳定性差；16.7≤F≤23.4，稳定性较差；F＜16.7，稳定性好 |

表7-7  人工切坡稳定性评估结果表

| 切坡编号 | QP1 | QP2 | QP3 | QP4 | QP5 | QP6 | QP7 | QP8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特征 | 得分 | 特征 | 得分 | 特征 | 得分 | 特征 | 得分 | 特征 | 得分 | 特征 | 得分 | 特征 | 得分 | 特征 | 得分 |
| 切坡坡度(°) | 55～70 | 4.2 | 55～60 | 4.2 | 70 | 4.2 | 70 | 4.2 | 50～70 | 4.2 | 65～67 | 4.2 | 50～70 | 4.2 | 60 | 4.2 |
| 斜坡高度(m) | 85 | 3.6 | 8 | 1.2 | 10 | 1.2 | 35 | 2.4 | 25 | 2.4 | 80 | 3.6 | 40 | 2.4 | 25 | 2.4 |
| 切坡高度(m) | 5～25 | 4.2 | 3～8 | 2.8 | 3～6 | 2.8 | 5～20 | 4.2 | 4 | 1.4 | ＞15 | 4.2 | 25 | 4.2 | 12 | 2.8 |
| 斜坡结构类型 | 块状坡 | 1.4 | 块状坡 | 1.4 | 块状坡 | 1.4 | 块状坡 | 1.4 | 块状坡 | 1.4 | 块状坡 | 1.4 | 块状坡 | 1.4 | 块状坡 | 1.4 |
| 裂隙发育程度及岩体结构类型 | 较发育，块状 | 2.4 | 较发育，块状 | 2.4 | 较发育，块状 | 2.4 | 较发育，块状 | 2.4 | 较发育，块状 | 2.4 | 较发育，块状 | 2.4 | 较发育，块状 | 2.4 | 较发育，块状 | 2.4 |
| 软弱夹层 | 无 | 1.1 | 无 | 1.1 | 无 | 1.1 | 无 | 1.1 | 无 | 1.1 | 无 | 1.1 | 无 | 1.1 | 无 | 1.1 |
| 强风化带厚度(m) | ＜5 | 1.1 | 1～2.5 | 1.1 | 3～6 | 2.2 | 5～20 | 3.3 | 4 | 1.1 | 5～20 | 3.3 | 24 | 3.3 | 1～3 | 1.1 |
| 残坡积层厚度(m) | 0.5～1 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.3～1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.3～1.2 | 1.2 | ＜0.5 | 1.2 |
| 总得分(F) |  | 19.2 |  | 15.4 |  | 16.5 |  | 20.2 |  | 15.2 |  | 21.4 |  | 20.2 |  | 16.6 |
| 稳定性分级 | 稳定性较差 | 稳定性好 | 稳定性好 | 稳定性较差 | 稳定性好 | 稳定性较差 | 稳定性较差 | 稳定性好 |

| 切坡编号 | QP9 | QP10 | QP11 | QP12 | QP13 | QP14 | QP15 | QP16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特征 | 得分 | 特征 | 得分 | 特征 | 得分 | 特征 | 得分 | 特征 | 得分 | 特征 | 得分 | 特征 | 得分 | 特征 | 得分 |
| 切坡坡度(°) | 65 | 4.2 | 65～75 | 4.2 | 50～65 | 4.2 | 75 | 4.2 | 55 | 4.2 | 55～70 | 4.2 | 55～70 | 4.2 | 70 | 4.2 |
| 斜坡高度(m) | 30 | 2.4 | 80 | 3.6 | ＜20 | 1.2 | 12 | 1.2 | 25 | 2.4 | 30 | 2.4 | 50 | 3.6 | 65 | 3.6 |
| 切坡高度(m) | 30 | 4.2 | 5～30 | 4.2 | ＞15 | 4.2 | 10 | 2.8 | 4～8 | 2.8 | 4～13 | 2.8 | 5～20 | 4.2 | 3～25 | 4.2 |
| 斜坡结构类型 | 块状坡 | 1.4 | 块状坡 | 1.4 | 块状坡 | 1.4 | 块状坡 | 1.4 | 块状坡 | 1.4 | 块状坡 | 1.4 | 块状坡 | 1.4 | 块状坡 | 1.4 |
| 裂隙发育程度及岩体结构类型 | 较发育，块状 | 2.4 | 较发育，块状 | 2.4 | 较发育，块状 | 2.4 | 较发育，块状 | 2.4 | 较发育，块状 | 2.4 | 较发育，块状 | 2.4 | 较发育，块状 | 2.4 | 较发育，块状 | 2.4 |
| 软弱夹层 | 无 | 1.1 | 无 | 1.1 | 无 | 1.1 | 无 | 1.1 | 无 | 1.1 | 无 | 1.1 | 无 | 1.1 | 无 | 1.1 |
| 强风化带厚度(m) | 3～15 | 3.3 | 3～20 | 3.3 | ＞10 | 3.3 | 9 | 2.2 | 7 | 2.2 | ＜5 | 1.1 | ＜5 | 1.1 | ＜5 | 1.1 |
| 残坡积层厚度(m) | 0.3～1 | 1.2 | 0.3～1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.5～1 | 1.2 | 0.5～1 | 1.2 | 0.5～1 | 1.2 | 0.5～1 | 1.2 | 0.5～1 | 1.2 |
| 总得分(F) |  | 20.2 |  | 21.4 |  | 19.0 |  | 16.5 |  | 17.7 |  | 16.6 |  | 19.2 |  | 19.2 |
| 稳定性分级 | 稳定性较差 | 稳定性较差 | 稳定性较差 | 稳定性好 | 稳定性较差 | 稳定性好 | 稳定性较差 | 稳定性较差 |

据现场调查，矿权范围内有自然斜坡1条（XP1）、人工切坡5条（QP6、QP7、QP8、QP9、QP10），通过现场调查并对斜坡稳定性进行量化评估，现状条件下自然斜坡XP稳定性较差，人工切坡QP6、QP7、QP9、QP10稳定性较差，在连续降雨、坡脚开挖情况下发生滑坡和崩塌等地质灾害的可能性较大，危险性较大，QP8稳定性较好，在现状条件下稳定性较好，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性小，危险性较小。

2、沟谷泥石流易发性评估

评估区内沟谷较发育，沟谷纵坡相对较缓，且多呈“U”形。据现场调查及访问，区内沟谷植被发育、无大量松散固体堆积物，未曾发生过泥石流灾害。本次主要对与采矿工程关系较密切的主要沟谷G1、G2、G3进行判定评价。根据实地调查，基本特征如下：

沟谷G1：位于矿区东部白水洞矿权范围内，沟谷流域范围内未发现自然崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，沟谷上游较窄，宽20～30m，中下游开阔，两侧斜坡坡度为15°—30°，相对高差20～60m，两侧斜坡稳定性较好，斜坡之上植被较发育。沟谷长约1200m，宽20～90m，属“U”型谷。沟谷内小溪由北西向东流入白市河。沟谷上游为白水洞矿区露采区，上方设有临时排土场，呈松散～稍密状，目前基本稳定，沟谷中游地势开阔处设有一处临时排土场，已对排放表土进行压实，基本稳定，目前堆放土方量约10000m³，下游为农田。该沟谷物源条件一般，中上游汇水面积约0.5km²，下游流域面积约0.1km²。

沟谷G2：位于矿区西侧，白水洞-野尾岭探矿权范围内，沟谷整体呈北东——南东方向，沟谷流域范围内未发现自然崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，沟谷上游较窄，宽5～20m，中下游较开阔，两侧斜坡坡度为20°～30°，相对高差约130m，两侧残坡积层及花岗岩全风化层厚0.5～5m，斜坡稳定性较好，斜坡之上植被较发育。沟谷长约750m，宽3～35m，属“U”型谷。沟谷内仅有一山涧小溪流，区内地表水、地下水排泄条件良好。该沟谷上游、沟谷内及沟口无松散堆积物，未建堵塞现象，但遇强降雨情况下中上游斜坡两侧的残坡积物可成为泥石流物质来源，物源条件一般，中上游汇水面积约0.4km²。沟谷下游无居民区，但因周边矿山开采活动，常有车辆及行人经过。

沟谷G3：位于矿区东侧约800m处，白水洞矿区与安联矿区矿权范围内，安联矿区老采坑沟谷处，沟谷整体呈北东方向，沟谷流域范围内未发现自然崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，沟谷上游为安联老采坑，较宽阔，宽50～250m，中下游较狭窄，最窄处15～20m，两侧斜坡坡度为10°～25°，相对高差约20m，两侧残坡积层及花岗岩全风化层厚0.5～4m，斜坡稳定性较好，两侧切坡植被主要为茅草及灌木。沟谷长约400m，属“U”型谷。沟谷内上游有一处露采形成的水塘，中下游发育一小溪，区内地表水、地下水排泄条件良好。该沟谷上游、沟谷内及沟口无松散堆积物，未见堵塞现象，但遇强降雨情况下中上游斜坡两侧的残坡积物可成为泥石流物质来源，物源条件一般，中上游汇水面积约0.1km²，下游流域面积约0.15km²。沟谷下游有安联矿区加工厂房及楠木坑自然村。

根据沟谷G1、G2、G3地质环境特征，按表7-8标准进行泥石流危险性量化现状评估。评估结果见表7-9。

表7-8  泥石流易发程度量化评判表

| 序号 | 影响因素 | 权重 | 因 子 量 级 划 分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 严重（A） | 得分 | 中等（B） | 得分 | 轻微（C） | 得分 | 一般（D） | 得分 |
| 1 | 崩塌滑坡及水土流失（自然和人为的）的严重程度 | 0.159 | 崩塌滑坡等重力侵蚀严重，多深层滑坡和大型崩塌，表土疏松，冲沟十分发育 | 21 | 崩塌滑坡发育，多浅层滑坡和中小型崩塌，有零星植被覆盖，冲沟发育 | 16 | 有零星崩塌、滑坡和冲沟存在 | 12 | 无崩塌、滑坡、冲沟或发育轻微 | 1 |
| 2 | 泥砂沿程补给长度比（%） | 0.118 | ＞60 | 16 | 60—30 | 12 | 30-10 | 8 | ＜10 | 1 |
| 3 | 沟口泥石流堆积活动 | 0.108 | 河形弯曲或堵塞，大河主流受挤压偏移 | 14 | 河形无较大变化，仅大河主流主流受迫偏移 | 11 | 河流无变化，大河主流在高水偏，低水不偏 | 7 | 无河形变化，主流不偏或局部偏移 | 1 |
| 4 | 河沟纵坡（度，‰） | 0.09 | ＞12°（213） | 12 | 12°-6°（213-105） | 9 | 6°-3°（105-52） | 6 | ＜3°（52） | 1 |
| 5 | 区域构造影响程度 | 0.075 | 强抬升区，六级以上地震区 | 9 | 抬升区，4-6级地震区，有中小支断层或无断层 | 7 | 相对稳定区，4级以下地震区，有小断层 | 5 | 沉降区，构造影响小或无影响 | 1 |
| 6 | 流域植被覆盖率（%） | 0.067 | ＜10 | 9 | 10.0-30.0 | 7 | 30-60 | 5 | ＞60 | 1 |
| 7 | 河沟近期一次变幅（m） | 0.062 | 2 | 8 | 2.0-1.0 | 6 | 1.0-0.2 | 4 | 0.2 | 1 |
| 8 | 岩性影响 | 0.054 | 软岩、黄土 | 6 | 软硬相间 | 5 | 风化和节理发育的硬岩 | 4 | 硬岩 | 1 |
| 9 | 沿沟松散物储量(104m3/km2） | 0.054 | ＞10 | 6 | 10.0-5.0 | 5 | 5.0-1.0 | 4 | ＜1 | 1 |
| 10 | 沟岸山坡坡度（度，‰） | 0.045 | ＞32°（625） | 6 | 32°-25°（625-466） | 5 | 25°-15°（466-286） | 4 | ＜15°（268） | 1 |
| 11 | 产砂区沟槽横断面 | 0.036 | V型谷、谷中谷、U型谷 | 5 | 拓宽U型谷或复式断面 | 4 | 复式断面 | 3 | 平坦型 | 1 |
| 12 | 产砂区松散物平均厚度（m） | 0.036 | ＞10 | 5 | 10.0-5.0 | 4 | 5.0-1.0 | 3 | ＜1 | 1 |
| 13 | 流域面积（km2） | 0.036 | 0.2—5.0 | 5 | 5.0-10.0 | 4 | 0.2以下10-100 | 3 | ＞100 | 1 |
| 14 | 流域相对高差（m） | 0.03 | ＞500 | 4 | 500-300 | 3 | 300-100 | 2 | ＜100 | 1 |
| 15 | 河沟堵塞程度 | 0.03 | 严重 | 4 | 中等 | 3 | 轻 | 2 | 无 | 1 |
| 备 注 | 易发程度等级划分：高易发（严重）：总分＞114，中易发（中等）：总分84-114；低易发：40-84；不易发：＜40 |

表7-9  沟谷泥石流易发程度及危险性评估结果表

| 编 号 | G-1 | G-2 | G-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评 估 项 目 | 崩塌滑坡及水土流失（自然和人为的）的严重程度 | 特征 | 无 | 无 | 无 |
|  |  | 得分 | 1 | 1 | 1 |
|  | 泥砂沿程补给长度比（%） | 特征 | 40 | ＜10 | ＜10 |
|  |  | 得分 | 12 | 1 | 1 |
|  | 沟口泥石流堆积活动 | 特征 | 无 | 无 | 无 |
|  |  | 得分 | 1 | 1 | 1 |
|  | 河沟纵坡（度，‰） | 特征 | 92 | 173 | 50 |
|  |  | 得分 | 6 | 9 | 1 |
|  | 区域构造影响程度 | 特征 | 抬升区 | 抬升区 | 抬升区 |
|  |  | 得分 | 7 | 7 | 7 |
|  | 流域植被覆盖率（%） | 特征 | 70 | 85 | 70 |
|  |  | 得分 | 1 | 1 | 1 |
|  | 河沟近期一次变幅（m） | 特征 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 |
|  |  | 得分 | 1 | 1 | 1 |
|  | 岩性影响 | 特征 | 风化和节理发育 | 风化和节理发育 | 风化和节理发育 |
|  |  | 得分 | 4 | 4 | 4 |
|  | 沿沟松散物储量（104m3/km2） | 特征 | 1.0-5.0 | ＜1 | ＜1 |
|  |  | 得分 | 4 | 1 | 1 |
|  | 沟岸山坡坡度（度，‰） | 特征 | 15°～30° | 20°～30° | 10°～25° |
|  |  | 得分 | 5 | 5 | 4 |
|  | 产沙区沟槽横断面 | 特征 | U型谷 | U型谷 | U型谷 |
|  |  | 得分 | 4 | 4 | 4 |
|  | 产沙区松散物平均厚度（m） | 特征 | 0.5-1 | 0.5-5 | 0.5-4 |
|  |  | 得分 | 3 | 3 | 3 |
|  | 流域面积（km2） | 特征 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
|  |  | 得分 | 3 | 3 | 3 |
|  | 流域相对高差（m） | 特征 | 60 | 130 | 20 |
|  |  | 得分 | 1 | 2 | 1 |
|  | 河沟堵塞程度 | 特征 | 轻 | 无 | 无 |
|  |  | 得分 | 2 | 1 | 1 |
|  | 总 分 | 55 | 44 | 34 |
|  | 易 发 程 度 | 低易发 | 低易发 | 不易发 |

根据表7-9评估结果，现状条件下，G3为泥石流不易发沟谷，G1、G2均为泥石流低易发沟谷，地质灾害危险性较小。白水洞矿山为生产矿山，前期在临近水南矿段露采坑一侧（沟谷上游）修建一沉砂池，其余暂未采取其他水土保持措施，由于露采面积大，现状条件下露采区已存在部分水土流失，水土流失使泥石流物源增加，在强降雨条件下，可能引发泥石流地质灾害，采矿权人需尽早对露采坑进行复绿，对临时排土场等场地做好挡土墙、截排水沟等措施。

3、矿山公路稳定性评估

现有矿山公路形成有QP2处岩土混合切坡，宽约2-3m，道路主要采用削坡修筑，沿线切坡较少，经现场调查，公路沿线未有滑坡、崩塌和垮塌等不良地质现象发生。自然状态下的稳定性较好。

4、排土场稳定性评估

割石里矿区为新开矿山，矿区未生产，现状未产生排土场。但由于矿区紧邻白水洞矿区，根据本次调查，在评估范围内，有白水洞矿区堆存的排土场3处，分别编号为1#、2#、3#排土场，本次对该3处排土场进行评价。

1#排土场：位于评估区东部，矿山公路北侧，沿山坡沟谷顺坡堆积自然堆放，排土场为单层堆积，沿沟谷呈不规则长条状，长约192m，宽约66m，占地面积约10893m2，堆厚约1~5m，平均堆厚约3m，排土场堆积坡脚30°~45°，小于休止角（40°~45°），排土场稳定性一般；排土场堆积物由粒径不一的粘土及含砾砂土组成，呈松散状，未进行分级堆放。排土场上方外围有简易截排水措施，在其下方未设挡墙。排如遇暴雨或大暴雨情况，有发生滑坡和泥石流的可能性。

2#排土场：位于白水洞露采坑西侧，沿采坑斜坡自然堆放，排土场为单层堆积，沿采坑呈不规则长条状，长约193m，宽约76m，占地面积约12503m2，堆厚约5~12m，平均堆厚约8m，排土场堆积坡脚40°~43°，大于休止角（40°~45°），排土场稳定性较差；排土场堆积物由粒径不一的粘土及含砾砂土组成，呈松散状，未进行分级堆放。排土场上方外围未见截排水措施，下方也未设挡墙。排土场稳定性较差，如遇暴雨或大暴雨情况，有发生滑坡和泥石流的可能性。

3#排土场：位于矿区南西侧，沿山坡顺坡堆积自然堆放，排土场为分台阶多层堆积，排土场呈不规则状，长约142m，宽约51m，占地面积约12503m2，堆厚约1~6m，平均堆厚约4m，排土场堆积坡脚35°~42°，大于休止角（40°~45°），排土场稳定性一般；排土场堆积物由粒径不一的粘土及含砾砂土组成，呈松散状，未进行分级堆放。排土场上方外围有简易截排水措施，在其下方未设挡墙。排土场稳定性一般，如遇暴雨或大暴雨情况，有发生滑坡和泥石流的可能性。

5、地面沉降、地面塌陷、地裂缝

根据本项目评估人员的现场调查，评估区内未发现地面沉降、地面塌陷、地裂缝等地质灾害。评估区内地层岩性主要为花岗岩，属非可溶性岩层，不具备发生岩溶地面塌陷的条件。因此，该矿山工程遭受岩溶地面塌陷可能性小。

拟建矿山开采方式为露天开采，周边矿山也均为露天开采未进行地下开采，没有采空区，因此无采空地面塌陷。

6、相邻矿山对本矿山的影响

与矿山相邻的矿山主要为白水洞矿区，白水洞矿区位于矿区以南，为生产老矿山，目前已形成多个露采坑，根据现场调查，评估区内地形为北高南低，白水洞矿区开采所产生的地灾灾害问题，如崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害对本矿山的影响较轻微。

### 7.2.2含水层破坏现状评估

评估区内主要含水层为第四系松散岩类孔隙水及基岩风化裂隙水。根据《江西省宜丰县割石里矿区水南矿段陶瓷土矿勘探放射性评价报告》中地表水中氡浓度范围为5.56-8.32Bq/L，平均6.94Bq/L，低于规范规定限值（≤11.1Bq/L）；地下水中氡浓度为140Bq/L，高于规范规定限值（≤11.1Bq/L），不作为生活用水。（见2.2.3.3小结）。据现场调查，矿山为新设矿山，矿山现状未开采，矿山现状对含水层基本无影响。根据矿山地质环境影响程度分级表，现状评估该项目对含水层影响程度较轻。

### 7.2.3地形地貌景观与生态破坏现状评估

本矿山为新立矿山，对地形地貌景观与生态的影响和破坏程度较。周边矿山对原始地形地貌的影响和破坏主要表现在露采场、矿山公路等设施，影响和破坏的形式主要为改变了原始地形地貌、对土地资源进行了破坏及对山体边坡开挖、剥离而改变原有的自然坡形而形成高陡边坡，并且使植被受损，施工裸地增加，加剧了水土流失，其中项目区范围内损毁总面积为7.611hm2（详见表7-10）。

表7-10  项目区范围内已损毁土地分布情况表    单位：hm2

| 损毁区域 | 总面积 |
| --- | --- |
| 老采坑1及白水洞露采边坡 | 1.546 |
| 老采坑2 | 2.497 |
| 老采坑4 | 0.366 |
| 白水洞露采区 | 1.503 |
| 白水洞临时排土场2 | 0.406 |
| 白水洞临时排土场3 | 0.343 |
| 矿山道路 | 0.950 |
| 合计 | 7.611 |

根据江西省国土资源厅关于印发《江西省矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案编制技术要求（试行）》（赣国土资字[2015]86号）附录E《矿山地质环境影响与土地损毁程度分级》，确定目前评估范围区内老露采坑及露采场（含白水洞矿区露采场内临时排土场）对地形地貌景观与生态的影响和破坏程度严重，评估区范围内临时排土场及矿山公路对地形地貌景观与生态的影响和破坏程度较严重，评估区范围内除“严重区”、“较严重区”以外其他区域对地形地貌景观与生态破坏程度较轻。

### 7.2.4永久基本农田影响现状评估

本矿山为新立矿山，开采方式为露天开采，拟形成的工业场地主要为露采场、排土场，露采场离基本农田最近平面距离约为410m（东南方向），拟建排土场距离基本农田最近平面距离约为25m（西南方向）。由于露采场距离基本农田距离远，排土场与基本农田之间植被发育，为天然防护带，能减小采矿活动对基本农田的影响，故现状评估认为本项目对基本农田的影响较轻。

### 7.2.5土地损毁现状评估

1、分析方法及依据

根据《土地复垦技术标准（试行）》的要求，结合该矿山的具体建设内容，土地损毁现状及预测分析内容包括挖损、压占土地的范围、地类、面积和程度等。

各评价因素的具体等级标准因国内外尚无此方面的资料，故通过参考各相关学科的实际经验数据，各因素的等级标准划分如下（表7-11、7-12）：

表7-11  挖损地损毁等级标准表

| 评价因子 | 权重 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100 （轻度损毁） | 200（中度损毁） | 300 （重度损毁） |
| 地表变形 | 挖损深度 | 0.35 | <100mm | 100-300mm | >300mm |
|  | 挖损面积 | 0.15 | <1000m2 | 1000-10000m2 | >10000m2 |
|  | 挖损坡度 | 0.35 | <25° | 25-35° | >35° |
| 土体剖面 | 挖损土层厚度 | 0.15 | <20mm | 20-50mm | >50mm |
| 损毁程度分级：加权平均值<167，轻度损毁；>167,<234为中度损毁；>234为重度损毁 |

表7-12  压占地损毁等级标准表

| 评价因素 | 评价因子 | 权重 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100（轻度破坏） | 200（中度破坏） | 300（重度破坏） |
| 地表变形 | 压占面积 | 0.3 | <1hm² | 1-10hm² | >10hm² |
|  | 堆积高度 | 0.5 | <4m | 4-8m | >8m |
| 稳定性 | 地表稳定性 | 0.2 | 很稳定 | 稳定 | 不稳定 |
| 破坏程度分级：加权平均值<167为轻度破坏；>167，<234为中度破坏；>234为重度破坏 |

2、已损毁土地面积

本矿山为新立矿山，损毁土地均为历史遗留问题。项目区内已损毁土地区块主要为老采坑1、老采坑2、白水洞露采区及矿山道路等，已损毁土地总面积为7.611hm2，损毁土地类型为林地、采矿用地及其他草地等，具体各场地土地利用情况见表7-13。

表7-13  项目区已损毁土地情况表（单位：hm2）

| 损毁区域 | 总面积 | 林地 | 草地 | 工矿仓储用地 | 交通运输用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0301乔木林地 | 0302竹林地 | 0307其他林地 | 0404其他草地 | 0602采矿用地 | 1006农村道路 |
| 老采坑1及白水洞露采边坡 | 1.546 | 0.028 |  |  |  | 1.518 |  |
| 老采坑2 | 2.497 | 1.434 | 0.081 |  | 0.934 |  | 0.048 |
| 老采坑4 | 0.366 |  |  |  |  | 0.263 | 0.103 |
| 白水洞露采区 | 1.503 |  | 1.503 |  |  |  |  |
| 白水洞临时排土场2 | 0.406 |  | 0.000 | 0.128 |  | 0.222 | 0.056 |
| 白水洞临时排土场3 | 0.343 |  | 0.036 | 0.000 |  | 0.307 |  |
| 矿山道路 | 0.950 |  | 0.326 | 0.027 |  | 0.221 | 0.376 |
| 合计 | 7.611 | 1.462 | 1.946 | 0.155 | 0.934 | 2.531 | 0.583 |

表7-14已压占损毁土地损毁程度分析表

| 评价区域 | 评价因子 | 加权平均 得分 |
| --- | --- | --- |
|  | 地表变形 | 土体剖面 |  |
|  | 挖损深度 | 挖损面积（m2） | 挖损坡度 | 挖损土层厚度 |  |
| 老采坑1及白水洞露采边坡 | >300mm | 15460 | 25-35° | >50mm | 265 |
| 老采坑2 | >300mm | 24970 | 25-35° | >50mm | 265 |
| 老采坑4 | >300mm | 3660 | 25-35° | >50mm | 250 |
| 白水洞露采区 | >300mm | 15030 | 25-35° | >50mm | 265 |
| 白水洞临时排土场2 | >300mm | 4060 | <25° | >50mm | 215 |
| 白水洞临时排土场3 | >300mm | 3430 | <25° | >50mm | 215 |
| 矿山道路 | 100-300mm | 9500 | <25° | >50mm | 180 |

3、已损毁土地程度分析

根据土地损毁程度分级标准及现场调查情况，参照各评价因子情况，项目区各工业场地土地损毁程度结果表（表7-14），由表7-14可知，老采坑1及白水洞露采边坡、老采坑2、老采坑4及白水洞露采区土地损毁程度为重度，白水洞临时排土场2、白水洞临时排土场3及矿山公路土地损毁程度为中度。

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）附录E中矿山地质环境影响程度分级表（规范性附录E.1）的分级标准，现状条件下老采坑1、白水洞露采边坡、老采坑2、老采坑4、白水洞露采区、白水洞临时排土场2、白水洞临时排土场3及矿山公路未损毁耕地，且各个工业场地损毁林地和草地面积均＜2hm2，因此现状条件下老采坑1、白水洞露采边坡、老采坑2、老采坑4、白水洞露采区、白水洞临时排土场2、白水洞临时排土场3及矿山公路对土地资源影响较轻。

表7-15  矿山地质环境影响与土地损毁程度分级表

| 影响程度分级 | 地质灾害 | 含水层 | 地形地貌景观 | 土地资源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 严重 | 地质灾害规模大，发生的可能性大，影响到城市、乡镇、重要行政村、重要交通干线、重要工程设施及各类保护区安全，造成或可能造成直接经济损失大于500万元，受威胁人数大于100人。 | 矿床充水主要含水层结构破坏，产生导水通道，矿井正常涌水量大于3000m3/d，区域地下水水位下降，矿区周围主要含水层（带）水位大幅下降，或呈疏干状态，地表水体漏失严重，不同含水层（组）串通水质恶化，影响集中水源地供水，矿区及周围生产、生活供水困难。 | 对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大，对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响严重。 | 破坏基本农田，破坏耕地＞2hm2，破坏林地或草地＞4hm2，破坏荒地或未开发利用土地＞20 hm2。 |
| 较严重 | 地质灾害规模中等，发生的可能性较大，影响到村庄、居民集聚居区、一般交通线和较重要工程设施安全，造成或可能造成直接经济损失100~500万元，受威胁人数大于10~100人。 | 矿井正常涌水量1000~3000m3/d，矿区及周围主要含水层（带）水位下降幅度较大，地下水呈半疏干状态，矿区及周围地表水体漏失较严重，影响矿区及周围部分生产生活供水。 | 对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较大，对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较重。 | 破坏耕地≤2hm2，破坏林地或草地2~4hm2，破坏荒地或未开发利用土地10~20 hm2。 |
| 较轻 | 地质灾害规模小，发生的可能性小，影响到分散性居民、一般性小规模建筑及设施，造成或可能造成直接经济损失小于100万元，受威胁人数小于10人。 | 矿井正常涌水量小于1000m3/d，矿区及周围主要含水层（带）水位下降幅度小，矿区及周围地表水体未漏，未影响到矿区及周围部分生产生活供水。 | 对地形地貌景观影响和破坏程度小，对各类自然保护区人文景观、风景旅游区、城市周围主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较轻。 | 破坏林地或草地≤2hm2，破坏荒地或未开发利用土地≤10hm2。 |

注：分级确定采取上一级别优先原则，只要有一项符合某一级别，就定为该级别。

### 7.2.6矿山地质环境影响程度现状综合评估

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）附录E中矿山地质环境影响程度分级表（规范性附录E.1）的分级标准（表7-15），评估认为矿山地质环境影响现状评估的影响程度见表7-16。详见矿山地质环境现状评估图。

表0-16  矿山地质环境影响现状分区

| 区域范围 | 矿山地质环境现状评估 | 分区 | 分区面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 地质灾害影响 | 含水层影响 | 地形地貌景观影响 | 土地资源影响 | 影响程度分级 | 级别 |  |
| 老采坑1及白水洞 露采区 | 较严重 | 较轻 | 严重 | 严重 | 严重 | 严重区 | 18.66 |
| 老采坑2 | 较严重 | 较轻 | 严重 | 较轻 | 严重 |  | 4.640 |
| 老采坑4 | 较严重 | 较轻 | 严重 | 严重 | 严重 |  | 1.640 |
| 白水洞临时排土场2 | 较严重 | 较轻 | 严重 | 较轻 | 严重 |  | 1.250 |
| 白水洞临时排土场3 | 较严重 | 较轻 | 严重 | 严重 | 严重 |  | 0.640 |
| 老采坑3 | 较严重 | 较轻 | 严重 | 较轻 | 严重 |  | 0.390 |
| 老采坑5 | 较严重 | 较轻 | 严重 | 严重 | 严重 |  | 2.790 |
| 老采坑6 | 较严重 | 较轻 | 严重 | 较轻 | 严重 |  | 1.100 |
| 安联 老采坑 | 较严重 | 较轻 | 严重 | 较轻 | 严重 |  | 9.550 |
| 白水洞办公区 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较轻 | 较严重 | 较严重区 | 0.640 |
| 白水洞临时排土场1 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较轻 | 较严重 |  | 1.130 |
| 白水洞原办公楼 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较轻 | 较严重 |  | 0.350 |
| 矿山公路 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较轻 | 较严重 |  | 2.410 |

根据《矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案编制技术要求（试行）》附录E，结合矿山地质环境现状评估结果，将评估区划为5个地质环境影响程度严重区、1个地质环境影响程度较严重区、1个地质环境影响程度较轻区（详见附图）。其分区情况如表7-17。

表7-17  矿山地质环境影响程度现状评估分区表

| 影响程度分级 | 分布范围 | 分布面积（hm2） | 探矿证内面积（hm2） | 探矿证外 面积（hm2） | 确定分级依据描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 严重 | 老采坑1及 白水洞露采区 | 18.66 | 3.049 | 15.611 | 矿山开采现状地质灾害影响程度较严重；对含水层破坏较轻；对地形地貌景观影响严重；破坏土地资源严重。 |
|  | 老采坑2 | 4.640 | 2.497 | 2.143 |  |
|  | 老采坑4 | 1.640 | 0.366 | 1.274 |  |
|  | 白水洞临时排土场2 | 1.250 | 0.406 | 0.844 |  |
|  | 白水洞临时排土场3 | 0.640 | 0.343 | 0.297 |  |
|  | 老采坑3 | 0.390 | \ | 0.390 |  |
|  | 老采坑5 | 2.790 | \ | 2.790 |  |
|  | 老采坑6 | 1.100 | \ | 1.100 |  |
|  | 安联老采坑 | 9.550 | \ | 9.550 |  |
|  | 小计 | 40.660 | 6.661 | 33.999 |  |
| 较严重 | 白水洞办公区 | 0.640 | \ | 0.640 | 矿山开采现状地质灾害影响程度较轻；对含水层破坏较轻；对地形地貌景观影响较严重；破坏土地资源较轻。 |
|  | 白水洞临时排土场1 | 1.130 | \ | 1.130 |  |
|  | 白水洞原办公楼 | 0.350 | \ | 0.350 |  |
|  | 矿山公路 | 2.410 | 0.950 | 1.460 |  |
|  | 小计 | 4.530 | 0.950 | 3.58 |  |
| 较轻区 | 评估区范围内 其他区域 | 524.810 | 18.389 | 506.421 | 现状条件下发生地质灾害的可能性小，危害小；对含水层的破坏轻；对地形地貌景观影响较轻；对土地资源的破坏较小。 |
| 合计 | 570.000 | 26.000 | 544.000 |  |

## 7.3预测评估

在现状评估的基础上，根据开发利用设计和《江西省矿山地质环境恢复治理方案与土地复垦方案编制技术要求（试行）的通知》等，结合矿区地质环境特征，分析预测采矿活动可能引发或加剧的地质环境问题，评估矿山建设和生产可能对矿山地质环境及土地资源造成的影响及其危害。

矿山地质环境影响预测评估主要从以下几个方面进行：预测评估矿山建设和生产可能引发或加剧的地质灾害影响程度；预测评估采矿活动导致地下水含水层的影响或破坏程度；预测评估采矿活动对地形地貌景观与生态环境的影响和破坏程度；预测评估采矿活动对土地资源的影响和破坏程度；并做出矿山开采的适宜性评估。

### 7.3.1地质灾害预测评估

宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿设计矿山未来开采方式以露天开采，设计生产规模为180万吨/年。现根据相关规范、依据，对矿山建设及未来各种致灾地质作用受控于所有地质环境因素不等量的作用，主要有主导地质环境因素、从属地质环境因素和激发因素。本次预测评估过程主要通过分析某些地质环境因素可能发生的变化而出现不稳定状态，评价地质灾害发展趋势。

1、崩塌、滑坡、泥石流的预测评估

（1）拟建工业场地的周边拟人工切坡稳定性预测评估

据矿山开采设计和实地调查，随着矿山的开采，矿山将形成1个露天采场，根据各开采边坡段所处地质特征，区内矿山地面工程旁侧的人工切坡多为岩石边坡。因此，人工切坡稳定性评估，宜采用赤平投影的方法评估边坡稳定性。

NQP18切坡：位于露采场北侧，切坡坡向180°边坡坡面角60°，最终边坡角47°。切坡岩性为中细粒白云母二长花岗岩，弱～中风化，岩体节理裂隙整体不发育，岩石仅发育一组节理，节理产状330°∠45°。根据赤平投影分析（图7-9），节理裂隙结构面与切坡方向相反，切坡处于稳定状态。

图7-9  NQP18切坡赤平投影图

NQP19切坡：位于露采场东侧，切坡坡向295°边坡坡面角60°，最终边坡角47°。切坡岩性为中细粒白云母二长花岗岩，弱～中风化，岩体节理裂隙整体不发育，岩石仅发育一组节理，节理产状325°∠55°。根据赤平投影分析（图7-10），节理裂隙结构面与切坡方向相对一致，裂隙倾角小于台阶坡面角，切坡处于不稳定状态。存在崩塌和滑坡的可能性。

图7-10  NQP19切坡赤平投影图

NQP20切坡：位于露采场南部，切坡坡向355°边坡坡面角60°，最终边坡角47°。切坡岩性为中细粒白云母二长花岗岩，弱～中风化，岩体节理裂隙整体不发育，岩石仅发育一组节理，节理产状335°∠55°。根据赤平投影分析（图7-11），节理裂隙结构面与切坡方向对一致，裂隙倾角小于台阶坡面角，切坡处于不稳定状态。存在崩塌和滑坡的可能性。

图7-11  NQP20切坡赤平投影图

NQP21切坡：位于露采场南东侧，切坡坡向250°边坡坡面角60°，最终边坡角47°。切坡岩性为中细粒白云母二长花岗岩，弱～中风化，岩体节理裂隙整体不发育，岩石仅发育一组节理，节理产状320°∠60°。根据赤平投影分析（图7-12），节理裂隙结构面与切坡方向相交，裂隙倾角与台阶坡面角一致，切坡处于较稳定状态。

图7-12  NQP21切坡赤平投影图

NQP22切坡：位于露采场南端，切坡坡向360°边坡坡面角60°，最终边坡角47°。切坡岩性为中细粒白云母二长花岗岩，弱～中风化，岩体节理裂隙整体不发育，岩石仅发育一组节理，节理产状335°∠50°。根据赤平投影分析（图7-13），节理裂隙结构面与切坡方向对一致，裂隙倾角小于台阶坡面角，切坡处于不稳定状态。存在崩塌和滑坡的可能性。

图7-13  NQP22切坡赤平投影图

NQP23切坡：位于露采场西侧，切坡坡向90°边坡坡面角60°，最终边坡角47°。切坡岩性为中细粒白云母二长花岗岩，弱～中风化，岩体节理裂隙整体不发育，岩石仅发育一组节理，节理产状335°∠50°。根据赤平投影分析（图7-14），节理裂隙结构面与切坡方向相交，裂隙倾角与台阶坡面角一致，切坡处于较稳定状态。

图7-14  NQP23切坡赤平投影图

根据赤平投影分析结果，预测条件下，人工切坡NQP18处于稳定状态，人工切坡NQP21、NQP23处于较稳定状态，人工切坡NQP19、NQP20、NQP22处于不稳定状态，在强降雨的条件下，存在发生崩塌、滑坡的可能性。危害对象为采场工人和设备，危害人数30～50人，可能造成的经济损失100～200万元，危害程度中等。

未来在生产过程中应严格防范各种危害，严格按设计要求生产，加强监测，并要根据实际情况对露采边坡进行加固。

（2）采矿引发或者加剧泥石流的可能性

评估区内“U”字型沟谷较发育，据现场调查及访问，评估区内目前尚未发生过泥石流，评估区及周边植被非常发育，经前述对矿区现状评估为泥石流低易发沟谷，但由于前期露采未建水土保持措施，引发部分水土流失，水土流失增加泥石流物源，在强降雨条件下可能发生泥石流地质灾害，后续开采应严格按设计要求和有关规范进行废石、废土的排放，不超标超量排放，同时对破坏了的地表、植被及时采取水土保持措施。预测评估在按要求堆放废土、废石，做好水保措施的前提下，矿山开采引发泥石流地质灾害的可能性小。

（3）排土场适宜性评估

本次设计的排土场经现场走访，仅一处满足要求，位于在白水洞矿权范围内，现已经矿业权人同意。该处位于露采场东侧直线距离约0.5km处，距离较近，有老的矿山公路与露采场矿山公路联接，附近无其他工业场地，无居民区。该处原为老露采场，已形成不规则的凹陷露采坑，凹陷最深处约15m，平均凹陷深约10m，现有采坑有利于排土。排土场设计采用多台阶排土，台阶坡面角取30°，台阶高5m，设置平台宽4m，地面堆置高度约为30m。设计排土场占地面积约6.8hm2，堆积容积约150.33万m³。排土场容量略小于剥离量，剥离的表土优先用于对台阶进行复垦，剩余用于周边矿山土地复垦用土或工程建设填方使用，基本可满足表土堆放要求。适宜建设排土场。

（4）排土场的稳定性预测评估

按照设计要求，矿山将新建排土场，用于堆放采区剥离的表土。设计排土场位于露采场东侧，有老的矿山公路与露采场矿山公路联接，新建排土场附近无其他工业场地，无居民区。

本区排土场基底岩石为中等风化～微风化的花岗岩，属硬质岩类，排土场附近无断裂，基底岩体的地质构造简单，岩体呈整体块状，稳固性好。依据《工程地质手册》表4-4-18提供的资料，本区排土场基底岩石属中等风化~微风化的硬质岩石，其承载为1000～2000Kpa，足够承担排土场岩土的负荷。排土场附近地形坡度较平缓，20°～25°间，小于排土场岩土的自然安息角（覆盖层浮土）。查《采矿手册2卷》表6-21，其排土场的岩土自然安息角32°～45°间，排土场地形坡度小于岩土的自然安息角，故排土场基底接触面不易产生滑动。综上所述，本区排土场基底地质构造简单，基底岩石承载力高，排土场基底地形坡度小于岩土的自然安息角，且堆高度低，按照设计在排土场各沟口处分别设计拦截坝，在周边设置环场截洪沟。按规范排土时，预测排土场稳定性较好。

建议矿山在今后工作中加强对排土场稳定性进行监测，对排土边坡做好削坡、放坡措施或者修建挡土墙，并做好避让、保护措施，以免造成不必要的经济损失。

（5）地面塌陷预测评估

①岩溶地面塌陷

矿山岩石为花岗岩，无可溶岩，不存在发生岩溶地面塌陷的条件，因此，预测矿山发生岩溶地面塌陷的可能性小。

②采空地面塌陷

矿山采用露天开采方式，不存在采空区，因此预测评估认为矿山发生采空地面塌陷的可能性小。

### 7.3.2含水层破坏预测评估

1、矿坑涌水量预测

据前述，露采坑涌水量主要为大气降水，地下水流入采坑的水较少，自然条件下，矿区北采场矿坑正常涌水量为3522.84m3/d，雨季平均涌水量5353.68m3/d，最大涌水量188564.1m3/d；矿区南采场矿坑正常涌水量为859.82m3/d，雨季平均涌水量1267.31m3/d，最大涌水量42044.62.1m3/d。实际矿山按设计建设截排水沟后，矿区北采场矿坑正常涌水量为1300.12m3/d，雨季平均涌水量1841.78m3/d，最大涌水量56045.21m3/d；矿区南采场矿坑正常涌水量为424.86m3/d，雨季平均涌水量580.07m3/d，最大涌水量16111.92m3/d。矿坑涌水量一般，正常情况下矿坑排水对含水层影响一般。

2、对地下含水层破坏预测评估

矿区内含水层主要有松散岩类孔隙水及基岩风化裂隙水，采矿活动主要分布于花岗岩地层中，在客观上破坏了该含水层的完整性，形成了人工水力边界，局部降低了地下水水头，影响了含水层的原始水力边界，但其涌水量较小，因此影响范围有限。矿山开采方式为露天开采，不需进行选矿，矿山废水不含酸、碱等有害化学成分，废水经过蓄水池沉淀处理后再排放，对水质影响较小。故预测评估矿山开采对地下含水层破坏较严重。

### 7.3.3地形地貌景观与生态破坏预测评估

未来矿山对地貌景观的影响主要是露采场、排土场等工业场地及矿山公路对土地的压占和挖损，矿山工业场地的建设将破坏地表植被及改变原有地形地貌，预测评估认为露采场、排土场及矿山公路对原生的地形地貌景观影响和破坏程度“严重”，其他地区较轻。

矿山开采矿种为瓷土（含锂）矿，开采方式为露天开采，矿山开采主要为破坏地表植被及改变部分原有地形地貌，不会向环境内输入破坏植被正常生长的有毒、有害物质，不会对地表水水质造成污染，因此区域内植被的生长环境不会改变，项目建设不会造成占地以外区域植被的非正常死亡。由于矿山地处南方，气候温和、雨量充沛，植被的自然恢复能力较强，并且项目占地面积较小，工程排放的“三废”源强小，经处理达标排放后不会改变矿区空气和水质环境，因此不会对区域内的植被产生毁灭性破坏。

开采运输产生的扬尘和噪声将对区内动植物产生一定的影响，因此工程车辆在运输过程中，尽量避免鸣笛，在条件允许的情况下，减小车速，减少扬尘的产生量，同时应注意矿区的主要道路硬化，防止扬尘对周边植物生长的影响，同时定期洒水以抑制运输作业产生的粉尘，部分工业场地如堆矿场应采取封闭措施。通过采取以上防治措施后，矿山开采产生的扬尘和噪声与本工程建成前对区域生态环境的影响不会发生较大变化。

区内自然体系的稳定状况良好，可以承受人类一定程度的干扰，虽然由于人类干扰局部区域生态环境受到破坏，但因其影响范围较小，对评价区自然体系稳性影响不大。未来将开展露天采场的生态修复，主要通过覆盖表土+撒播草籽、种植树木的方式改善破坏场地的面貌，增加植被覆盖面积，经过3年的维护，工业场地上的植被将逐步与周边环境相融合，景观生态趋于稳定。

根据矿山地质环境影响程度分级表，预测采矿活动对地形地貌景观及生态破坏影响程度严重。

### 7.3.4永久基本农田影响预测评估

根据开采设计，与宜丰县土地利用规划图套合，项目区内矿区范围未涉及基本农田，所设配套建设的排土场也未占用基本农田，详见图7-15。

图7-15  矿区开采境界、工业场地与宜丰县土地利用总体规划套合图

宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿为新立矿山，今后开采方式为露天开采，矿山新建基建工程为露采场、排土场及矿山公路。其中排土场距离基本农田较近，平面最小距离约为25m，露采场、矿山公路与基本农田距离较远约410m。由于排土场距离基本农田较近，矿山剥土堆放活动产生的废水、废渣、粉尘等有害物质可能对基本农田产生造成影响。因此矿山今后采矿需按要求排放废水、废渣，同时对周边基本农田采取必要保护措施，在排土场靠近基本农田范围一侧沟口处建挡土坝，防止堆放的剥土冲刷至基本农田区域；在挡土坝坝脚处修建排水沟，将地表水引导至下游溪流；在排土场地与基本农田间范围植树种草，形成绿化带将场地设施与基本农田进行隔离，降低粉尘对基本农田的影响。

### 7.3.5土地损毁预测评估

根据开采设计，未来随着矿山的开采，矿业活动将加剧土地资源的占用和破坏。本项目区拟增加破坏土地主要为露采场、排土场及矿山公路，预测损毁总面积为34.29hm2，损毁土地的面积、类型及损毁程度见表7-18。

表7-18  预测损毁土地地类面积统计表（单位：hm2）

| 场地 名称 | 合计 | 小计 | 损毁 情况 | 损毁土地类型及面积（hm2） | 主要损毁方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 林地 | 草地 | 工矿仓储用地 | 交通运输用地 | 水域及水利 设施用地 |  |
|  |  |  |  | 0301乔木林地 | 0302竹林地 | 0307其他林地 | 0404其他草地 | 0602采矿用地 | 1006农村道路 | 1104坑塘水面 | 1107沟渠 |  |
| 露采场 | 25.47 | 7.611 | 已损毁 | 1.462 | 1.946 | 0.155 | 0.934 | 2.531 | 0.583 | \ | \ | 挖损 |
|  |  | 17.859 | 拟损毁 | 3.028 | 14.004 | 0.165 | 0.016 | 0.469 | 0.177 | \ | \ | 挖损 |
| 排土场 | 6.8 | 2.8 | 已损毁 | 0.43 | 0.08 | \ | 0.42 | 1.58 | 0.1 | 0.17 | 0.02 | 压占 |
|  |  | 4 | 拟损毁 | 0.23 | 1.22 | \ | 1.98 | 0.52 | \ | 0.04 | 0.01 | 压占 |
| 矿山公路 | 2.02 | 2.02 | 拟损毁 | 0.15 | 1.479 | \ | 0.18 | 0.199 | 0.012 | \ | \ | 挖损 |
| 总计 | 34.29 | 34.29 | \ | 5.3 | 18.729 | 0.32 | 3.53 | 5.299 | 0.872 | 0.21 | 0.03 |  |
| 占总损毁面积比例（%） | 100 | 15.5% | 54.6% | 0.9% | 10.3% | 15.5% | 2.5% | 0.6% | 0.1% |  |

根据《江西省矿山地质环境恢复治理方案与土地复垦方案编制技术要求（试行）的通知》（赣国土资字[2015]86号）中《矿山地质环境影响与土地损毁程度分级》（表7-12）的分级标准，露采场、排土场及矿山公路未破坏耕地，但破坏林地及草地面积大于4hm2，因此露采场、排土场及矿山公路破坏土地资源严重。

### 7.3.6矿山开采的适宜性评估

综合矿山地质环境影响与土地损毁评估结果，矿山采矿活动在采取相关措施，做好崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害监测、防治工程和防止含水层破坏的监测工作，规范矿山工程建设及采矿活动，并做好矿山地质环境恢复治理与土地复垦工作的基础上，本矿山建设的适宜性为基本适宜。

### 7.3.7矿山地质环境影响与土地损毁程度预测综合评估

根据预测土地情况，结合野外现场踏勘调查，确定矿区范围破坏土地类型为挖损、压占。根据《江西省矿山地质环境恢复治理方案与土地复垦方案编制技术要求（试行）的通知》（赣国土资字[2015]86号）中《矿山地质环境影响与土地损毁程度分级》的分级标准，矿山地质环境影响与土地损毁预测评估的影响程度见表7-19及《矿山地质环境及土地损毁预测评估图》。

表7-19  矿山损毁预测综合评估表

| 评价单元 | 地质灾害 | 含水层 | 地形地貌景观 | 土地资源 | 损毁程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露采场 | 较严重 | 较严重 | 严重 | 严重 | 严重 |
| 排土场 | 较严重 | 较严重 | 严重 | 严重 | 严重 |
| 矿山公路 | 较严重 | 较严重 | 严重 | 严重 | 严重 |

结合矿山地质环境预测评估结果，将评估区划为3个地质环境影响程度严重区、3个地质环境影响程度较严重区和1个地质环境影响程度较轻区（详见附图8）。其分区情况如表7-20。

表7-20   矿山地质环境影响预测分区表（单位：hm2）

| 影响程度分级 | 分布范围 | 分布面积 | 采矿证内 面积 | 采矿证外 面积 | 确定分级依据描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 严重 | 露采场 | 25.47 |  | \ | 预测矿山开采地质灾害影响较严重；占用土地资源破坏严重；对地形地貌景观 影响严重；对含水层破坏较严重 |
|  | 拟设排土场 | 6.8 | \ | 6.8 |  |
|  | 拟建矿山公路 | 2.02 | \ | 2.02 |  |
|  | 白水洞露采区 | 15.611 | \ | 15.611 |  |
|  | 老采坑2 | 2.143 | \ | 2.143 |  |
|  | 老采坑4 | 1.274 | \ | 1.274 |  |
|  | 白水洞临时排土场2 | 0.844 | \ | 0.844 |  |
|  | 白水洞临时排土场3 | 0.297 | \ | 0.297 |  |
|  | 老采坑3 | 0.39 | \ | 0.39 |  |
|  | 老采坑5 | 2.79 | \ | 2.79 |  |
|  | 老采坑6 | 1.1 | \ | 1.1 |  |
|  | 安联老 采坑 | 6.75 | \ | 6.75 |  |
|  | 小计 | 65.489 | 25.47 | 40.019 |  |
| 较严重 | 白水洞 办公区 | 0.64 | \ | 0.64 | 预测矿山开采地质灾害较严重；对含水层破坏较严重；占用土地资源破坏较严重；对地形地貌景观影响较严重。 |
|  | 白水洞临时排土场1 | 1.13 | \ | 1.13 |  |
|  | 白水洞原办公楼 | 0.35 | \ | 0.35 |  |
|  | 老矿山公路 | 1.46 | \ | 1.46 |  |
|  | 小计 | 3.58 | \ | 3.58 |  |
| 较轻区 | 评估区范围内 其他区域 | 500.931 | \ | 500.931 | 预测发生地质灾害的可能性小，危害小，对含水层的破坏轻，占用林地的面积小，对土地资源的破坏较小 |
| 合计 | 570 | 25.47 | 544.53 |  |

# 8矿山地质环境恢复治理与土地复垦分区

## 8.1分区原则及方法

8.1.1分区原则

本次分区是在矿山地质环境影响评估结果的基础上进行，主要遵循以下三个原则：

（1）坚持“以人为本”。矿山地质环境具有自然、社会及资源三重属性，矿山地质环境恢复治理与土地复垦首先必须把区内人民群众生命财产安全放在第一位，尽可能减少矿山建设生产对人民生命财产造成损失。

（2）坚持“以工程建设安全为本”。矿山地质环境恢复治理过程中应确保工程建设、运营安全，同时也充分考虑工程建设对矿山地质环境的综合影响。

（3）坚持“预防为主，防治结合”。把分区的重点放在矿山地质环境保护上，预防为主，防治结合，尽可能减小工程建设和矿山开采等对地质环境的破坏，以及尽可能对已破坏的地质环境进行恢复治理。

8.1.2分区方法

根据矿山矿产资源开发利用计划，结合本方案服务年限，在对区内地质环境影响程度现状评估和预测评估的基础上，进行矿山地质环境保护与恢复治理分区。

矿山地质环境影响因素具有多样性、复杂性、相似性及差异性。选取地质灾害、含水层、地形地貌景观、生态破坏现状与预测评估结果作为分区指标，利用叠加法进行分区，分区标准见表8-1。

对同一地质环境问题，当现状评估与预测评估区域重叠时采取就上原则进行分区；当不同地质环境问题重叠时，也采取就上原则进行分区。

表8-1  矿山地质环境保护与恢复治理分区标准表

| 现状评估 | 预测评估 |
| --- | --- |
|  | 严重 | 较严重 | 较轻 |
| 严重 | 重点区 | 重点区 | 重点区 |
| 较严重 | 重点区 | 次重点区 | 次重点区 |
| 较轻 | 重点区 | 次重点区 | 一般区 |

## 8.2分区评述

根本方案根据矿山矿产资源开发方案、矿山地质环境类型、分布特征及其危害性、矿山地质环境影响评估结果，在充分考虑矿山地质环境问题对矿山生产和区域经济发展影响前提下，将江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿评估区综合划分为重点防治区（I）、次重点防治区（Ⅱ）和一般防治区（Ⅲ）共3种类型。各区情况简述如下：

1、重点防治区（I）

面积约65.489hm2，主要为拟建露采场、排土场、矿山公路及评估区内（矿区外）老采坑。根据矿山工程的设计位置和实际位置以及需要处理的矿山地质环境问题类型的差异，分为以下3部分进行详述。

（1）拟建露采场：防治区总面积约25.47hm2，此区域对地质环境破坏严重，防治难度较大。主要防治措施：对露采边坡进行绿化，坡脚种植爬山虎，露采平台对其覆土，种植杜鹃、矮蔷薇等灌木，树间撒播草籽，复垦为灌木林地、其他草地。北露采坑+250m标高以下、南露采坑+295m标高以下复垦为坑塘水面。

（2）拟建矿山公路：防治区总面积约2.020hm2，此区域对地质环境破坏严重，防治难度较大。主要防治措施：种植杉树，树间撒播草籽，复垦为乔木林地、草地。

（3）拟建排土场：位于露采场东侧，防治区总面积约6.800hm2，此区域对地质环境破坏严重，防治难度较大。主要防治措施：种植杉树，树间撒播草籽，复垦为乔木林地、草地。

（4）老采坑：防治区总面积约31.199hm2，主要包括白水洞露采区及临时排土场等矿区外破坏场地，此区域或为周边矿山露采区，或为老的民采区，对地质环境破坏严重，防治难度较大。因处于周边矿权范围内，本次不予设计防治措施。

2、次重点防治区（Ⅱ）

主要为矿区范围外的其他矿权的工业场地及矿山公路等，总面积约3.580hm2。主要为以下4部分：

（1）白水洞办公区：防治区总面积约0.640hm2，主要为白水洞矿区办公生活区域。

（2）白水洞临时排土场：防治区总面积约1.130m2，为白水洞矿区临时堆土场。

（3）白水洞原办公楼：防治区总面积约0.350hm2，位于白水洞—野尾岭探矿权范围内，为白水洞矿区所建办公室，现已废弃。

（4）老矿山公路：防治区总面积约1.460hm2，主要为白水洞矿山建设时所修建运输道路。

主要地质环境问题类型为周边自然斜坡的失稳、土地损毁及地形地貌破坏。防治区面积约3.580hm2。因大部分区域处于白水洞矿区范围内或其修建、使用者为白水洞矿区，其防治责任主体为白水洞矿权人，故本次不予设计防治措施。

3、一般防治区

评估区内除以上两种防治区以外的其它区域，总面积约500.91hm2，此区域发生地质灾害的可能性小，危害小，对含水层的破坏轻，占用林地的面积小，对土地资源的破坏较小。

## 8.3土地复垦区土地利用类型及权属情况

8.3.1复垦区及复垦责任范围的确定

1、复垦区

复垦区指生产建设项目损毁土地和永久性建设用地构成的区域，本项目复垦区面积为34.29hm2（其中露采场面积25.47hm2，排土场面积6.800hm2、矿山公路面积2.020hm2）。

2、复垦率

复垦率是指复垦的土地面积占复垦责任范围土地面积的百分比。

3、复垦责任范围

复垦责任范围指复垦区中损毁土地及不再留续使用的永久性建设用地构成的区域。根据土地损毁分析与预测结果，水南矿区开采拟损毁矿权范围内面积25.47hm2，矿区范围外排土场面积及矿山公路面积8.820hm2，均位于白水洞矿权范围内，经与白水洞矿业权人签订的协议书，其复垦责任为本江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿，矿山终采后，将对露采场、排土场及矿山公路损毁或压占土地进行复垦，因此复垦责任范围面积为34.29m2，复垦责任范围内均可复垦，因此复垦责任范围内可复垦面积34.29hm2，复垦率为100％。

评估区范围内，水南矿区周边矿权如白水洞瓷土矿、安联瓷土矿、白水洞—野尾岭等矿权范围内已因矿山开采或民采行为损毁的区域，由相应矿权单位复垦，不在本矿山复垦责任范围内。

8.3.2土地利用类型

根据2018年3月发布的《第三次全国土地调查技术规程》（试行）中《第三次全国土地调查土地分类表》，依据土地损毁分析与预测结果，可知复垦区土地利用现状类型分为林地、草地、工矿仓储用地、交通运输用地、水域及水利设施用地5个一级地类和乔木林地、竹林地、其他林地、其他草地、采矿用地、农村道路、坑塘水面、沟渠8个二级地类。江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿开采损毁土地面积34.29hm2。本方案复垦责任范围面积34.29hm2，复垦率为100%。具体复垦区及复垦责任范围面积及土地类型见表8-2。

表8-2     复垦区及复垦责任范围汇总表 （单位:hm2）

| 项目 区块 | 地类 | 损毁面积 | 损毁 类型 | 拟复垦面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 已损毁 | 拟损毁 | 总面积 |  |  |
| 露采场 | 03林地 | 0301乔木林地 | 1.462 | 3.028 | 4.49 | 挖损 | 25.47 |
|  |  | 0302竹林地 | 1.946 | 14.004 | 15.95 |  |  |
|  |  | 0307其他林地 | 0.155 | 0.165 | 0.32 |  |  |
|  | 04草地 | 0404其他草地 | 0.934 | 0.016 | 0.95 |  |  |
|  | 06工矿仓储用地 | 0602采矿用地 | 2.531 | 0.469 | 3.00 |  |  |
|  | 10交通运输用地 | 1006农村道路 | 0.583 | 0.177 | 0.76 |  |  |
| 排土场 | 03林地 | 0301乔木林地 | 0.43 | 0.23 | 0.66 | 压占 | 6.80 |
|  |  | 0302竹林地 | 0.08 | 1.22 | 1.30 |  |  |
|  | 04草地 | 0404其他草地 | 0.42 | 1.98 | 2.40 |  |  |
|  | 06工矿仓储用地 | 0602采矿用地 | 1.58 | 0.52 | 2.10 |  |  |
|  | 10交通运输用地 | 1006农村道路 | 0.10 | 0 | 0.10 |  |  |
|  | 11水域及水利 设施用地 | 1104坑塘水面 | 0.17 | 0.04 | 0.21 |  |  |
|  |  | 1107沟渠 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |  |  |
| 矿山 公路 | 03林地 | 0301乔木林地 | 0 | 0.150 | 0.150 | 挖损 | 2.020 |
|  |  | 0302竹林地 | 0 | 1.479 | 1.479 |  |  |
|  | 04草地 | 0404其他草地 | 0 | 0.180 | 0.180 |  |  |
|  | 06工矿仓储用地 | 0602采矿用地 | 0 | 0.199 | 0.199 |  |  |
|  | 10交通运输用地 | 1006农村道路 | 0 | 0.012 | 0.012 |  |  |

8.3.3土地权属状况

江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿位于宜丰县花桥乡山田村。该矿所占用土地100%属花桥乡山田村集体所有，整个项目区土地权属清楚，无土地权属纠纷，详见表8-3。

表8-3  复垦区土地利用权属表

| 项目名称 | 面积hm2 | 权属单位 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露采场 | 25.47 | 宜丰县花桥乡山田村 | 74.67% |
| 排土场 | 6.80 |  | 19.53% |
| 矿山公路 | 2.020 |  | 5.80% |
| 合计 | 34.29 |  | 100.00% |

# 9矿山地质环境恢复治理与土地复垦可行性分析

## 9.1矿山地质环境治理可行性分析

### 9.1.1技术可行性分析

根据现状评估及预测评估，矿山未来采矿活动可能会产生的矿山地灾害（崩塌、滑坡、泥石流等）、含水层破坏、地形地貌景观破坏和水土环境污染等情况。针对这些问题，方案需实施预防和治理工程。

1、崩塌、滑坡地质灾害预防和治理的可行性和难易程度分析

评估区范围内未发现边坡崩塌、滑坡等地质灾害的发生，根据预测评估，矿山未来采矿活动引发崩塌、滑坡地质灾害的可能性中等～大，危害程度中等-大，危险性中等～大。主要存在的地质灾害类型为边坡崩塌、滑坡，分布零散，规模较小～中等，矿山修整高陡边坡及平整路面，清除难度不大，该工程属于采矿主体工程，费用不计入本方案。

在开采过程中，采取边开采边治理的措施，其主要防治措施为：

（1）矿山建设、生产过程中，要严格执行有关矿山安全生产和国家有关技术规范要求进行开采，杜绝不合理、不规范的开采。按照设计的矿山开发利用方案科学施工，有计划、有条件合理开采，严禁在坡脚从下到上进行掏采，确保矿山开采安全性和可靠性。

（2）评估区内自然斜坡和人工切坡整体稳定性较好，但是在降雨冲刷、浸润作用下，雨水渗入裂面会降低岩体的抗剪强度，削弱上坡岩体的稳定性，加上机械震动和爆破作业等因素，从而引起和加剧自然斜坡和人工切坡岩体失稳，形成危岩，引发危岩崩塌地质灾害，生产期内定期对评估区内自然斜坡和人工切坡进行巡视监测。对发现危岩，及时进行清理，建议爆破安全范围内的办公生活点迁移至安全范围内，安全生产过程中危岩清理属矿山的主体工程，因此本方案不将其纳入预算之内。

（3）因本矿山采用露天开采，生产期间需定期对露采场边坡进行崩塌滑坡等地质灾害监测，及时对前期露采边坡和平台进行复垦，同时注意矿山开采产生的“三废”进行治理，特别是废水和粉尘；废水集中收集处理达标后排放，废土按规范堆放在排土场，定期用洒水车进行洒水降尘。

以上措施均为采矿过程中需实施的措施，主要为采矿主体工程，预防和治理措施基本可行，由于开采过程中形成的边坡较高，易发生崩塌、滑坡地质灾害，预防和治理有一定难度。

2、泥石流地质灾害的预防措施

矿山在排放弃渣回填平整过程中，严格控制坡度及各级台阶高度、宽度，尽量在填土过程中实行分层夯实或压实处理，固化泥石流物源；及时对边坡进行复绿作业，保护边坡面防治坡面水土流失；加强边坡地质灾害监测，雨季适当加密巡视次数，制定相关应急预案，发现险情及时治理。

3、地下水（地表水）污染地质灾害预防和治理的可行性和难易程度分析

根据采矿活动导致地下（表）水污染现状及预测评估可知，目前矿山周边地下（地表）水质总体良好，矿山开采对各村及矿山生产生活用水影响小。未来生产废水大部分用于露采场使用，剩余废水集中排放至沉淀池中，经沉淀处理达标后外排自然冲沟，开采工艺不会造成下水质污染、土壤污染。因此本方案设计针对评估区地下（地表）水的防治工程主要部署相应的监测工程。预防和治理措施基本可行，预防和治理难度小。

4、含水层破坏预防和治理的可行性和难易程度分析

根据现状及预测评估可知，本矿山采矿活动导致地下水含水层的影响和破坏程度较严重。应采取修建截排水沟等疏排系统清污分流、修建沉淀池处理收集污水或废水等措施，并对矿山采矿活动造成含水层的破坏在矿山生产期间采取监测措施。预防和治理措施基本可行，预防和治理难度小。

5、地形地貌景观治理的可行性和难易程度分析

根据现状及预测评估可知，露采场、排土场及矿山公路对地形地貌景观的破坏为挖损、压占破坏，对地形地貌景观破坏为严重，在开采结束后，露采区需回填表土等，拟采取“场地平整、表土回填、覆绿”，预测预防和治理措施基本可行，预防和治理难度不大。

### 9.1.2经济可行性分析

建立生态修复基金是矿山必须需要履行的义务之一，严格落实好矿山生态修复基金计提及管理等工作，为矿山地质环境治理与土地复垦工作提供资金保证。

本方案地质环境恢复治理及土地复垦投资资金全部由项目业主自行承担。矿山正常生产后，能产生一定的经济效益，矿山地质环境保护治理与土地复垦费用有保障，项目经济上基本可行。

### 9.1.3社会、环境、经济效益分析

1、社会效益分析

（1）矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程的实施将为周边群众提供大量劳动力就业机会。特别是通过吸收广大妇女参与项目实施，不仅可以增加项目区妇女的经济收入，而且可以促进她们社会地位的提高。

（2）项目实施过程中，矿山地质环境保护意识和耕地保护的观念将逐步渗透到人民群众的意识之中，“绿水青山就是金山银山”的理念将逐渐深入人心。

（3）本项目的的建设将为周边群众带来一定的经济收入，一定程度上将促进传统农业的结构调整和优化，同时极大地促进了矿地和谐、社会稳定。

（4）在矿山的治理过程中，形成更加和谐的生产作业环境，环境改善的同时也影响着周边村庄的老百姓对矿区的看法，邻里关系更加和谐，影响企业正常作业的不确定因素得到了减少，企业正常作业的秩序得到了保证。

因此，项目工程的建成必将促进社会、经济的协调发展，促进农村产业结构的调整和农民收入的提高，使得矿地关系更加和谐。因此社会效益是十分明显的。

2、环境效益分析

（1）通过对矿山地质环境的恢复治理和土地复垦，矿区绿化率将得到极大提升，矿区生态环境将会得到最大程度的修复和改善，原有的破损山体将绿树成荫，草木茂盛，进而将矿山建设成为环境优美，空气清新的绿色矿山。

（2）矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程可减少污染物排放，保证污染物达标排放，有效控制矿区生产对周边生态环境的破坏，使矿区生态自我恢复能力得到增强。

（3）矿区植被恢复使矿区得到绿化的同时，植物的叶片可以洗尘、滞尘、吸收有毒物质，释放有益健康的杀菌物质，从而起到净化空气的作用。发达的根系可以固定砂土，减少水土流失，增加土壤的贮水能力。矿区生态系统将逐渐恢复涵养水源、保持水土、调节气候和净化大气的功能，具有巨大的生态环境效益。

3、经济效益分析

（1）矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程是以保证人民生命安全及物质财富不受损害、矿山生态环境得到保护和治理为目的的非生产性建设项目。主要是以防止和减轻正在或可能发生的各种灾害为主要目的的工程。防灾工程的经济效益主要由减灾效益和增值效益两部分组成，并以减灾效益为主，增值效益为辅。

（2）减灾效益：是指由于防灾工程的建设可能减少的灾害损失。方案实施以后，将可以确保矿区的正常生产，使可能的泥石流、崩塌、滑坡、水土流失、污染水等地质环境灾害隐患得到有效预防和治理，可以使矿山生态环境得到恢复，减少对周边环境的污染。

（3）增值效益：指通过矿山环境治理与土地复垦工程的实施可能增加的收入。一方面，矿山地质环境治理过程中产生的石碴能获得一定的收益，石碴收益可以与矿区边坡的削坡与填方的治理费用基本平衡；另一方面，待整个矿山治理完成后，可复垦出部分林地、草地、坑塘水面，能产生一定的经济效益，但总体经济效益一般。

（4）实现矿山开采科学化、加工工艺环保化，减少各种负面支出，降低了矿山企业生产经营成本；通过该项目的建设，实现矿产资源可持续开采，矿山的无形资产得到了加强，潜在经济效益得到提升。

综上所述，按本方案实施后，破坏的土地单元恢复为林地、坑塘水面，可种植杉树、养鱼等，增加农民收入。通过实施本矿山的地质环境保护治理，达到水土保持、生态环境恢复的目的，实现绿色矿山、保护环境和可持续发展。将破坏的地质环境按照“合理布局、因地制宜”的原则进行治理，采取工程、生物措施，把矿山开采对环境的影响降低到最低，遏制生态环境的恶化，改善矿区及其周边地区的生产和生活环境，增强对自然灾害的抵抗力，使地质环境向良性循环。

## 9.2矿区土地复垦可行性分析

### 9.2.1土地复垦适宜性评价

1、评价原则及依据

（1）评价原则。

①符合土地利用总体规划，并与其他规划相协调；

②因地制宜原则；

③土地复垦综合效益最佳原则；

④主导性限制因素与综合平衡原则；

⑤复垦后土地可持续利用原则；

⑥经济可行、技术合理性原则；

⑦社会因素和经济因素相结合原则。

（2）评价依据

①《中华人民共和国土地管理法》（2019年修订）；

②《土地复垦条例》（2011年3月）；

③《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）；

④《土地整治项目规划设计规范》（TD/T1012—2016）；

⑤《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T1007—2003）。

2、评价体系和评价方法

（1）评价体系

借鉴相似矿区多年土地复垦经验并分析评价体系，根据矿区的实际情况针对农业评价、林业评价、渔业评价，利用相应的评价因子对各评价单元适宜性进行分类，土地适宜类分为适宜、较适宜、一般适宜和不适宜。

（2）评价方法

评价方法分为定性和定量法分析两类，定性方法是对评价单元的原土地利用状况、土地损毁、公众参与、当地社会经济等情况进行综合定性分析，确定土地复垦方向和适宜性等级。定量分析包括极限条件法、综合指数法与多因素综合模糊法等，具体评价时可以采用其中一种方法，也可以将多种方法结合使用。

由于个复垦单元的土地适宜性往往取决于某一个参评因子的限制，例如地形坡度、污染程度、水源保证等等。本方案采用定性与定量相结合的评价方法，先采用综合定性分析对评价单元的各评价因子进行适宜性等级划分。再应用定量分析中极限条件法对该评价单元的最终评价等级进行评价。

3、土地复垦适宜性评价步骤

本次适宜性评价按照如下步骤进行，见图9-1。

图9-1 适宜性评价步骤

### 9.2.2复垦方向的初步确定

1、自然因素

矿区内亚热带季风气候特征明显，湿润多雨，日照充足，无霜期长。多年平均气温17.4℃，极端最低气温-9.6℃，极端最高气温41.4℃；多年平均降水量1758.5mm，最大日降水量183.9mm。降水量季节分配极为不均，一般1～6月份递增，6月份降水量最大，其中3～7月份降水量较多，占全年降水总量的63.56％，为丰水期；8月份逐渐减少，10月份至翌年1月份降水量较少，占全年降水总量的22％，为枯水期；2月份、3月份、8月份、9月份则为平水期。区内雨量充沛，气温适宜，有利各种植物生长，区内植被十分发育。

矿区主要土壤类型有红壤、褐壤，主要为残坡积成因的松散沉积物。表土遍布于场地表层，由粘土、含砾砂土及砂砾石土组成的红壤土、褐壤土，结构疏松。残坡积物厚度为0～2.57m。

项目区所在区域自然条件优越，植物资源丰富，种类繁多。除人工杉、松树林、毛竹及其他作物等人工植被外，主要是自然植被，有常绿针叶、阔叶林、针阔混交林和灌木草丛等。现状植被主要为自然恢复的针叶林、灌木草丛。主要植被有毛竹、杉树、狗牙根草、蕨类等。矿区林草覆盖率为80%左右。

综上所述，本项目复垦利用以生态利用、改善项目区环境为主，恢复森林植被、防止水土流失，植树播草。

2、矿山实际情况

矿区最高点海拔标高+486m，最低点海拔标高+250m，地形总体上北西高南东低。设计开采深度为+486米至+135米，根据本方案矿区内的露采境界，矿山未来开采至+355m以下时受矿区边界、地形地势、矿体赋存状态的限制，矿区将逐渐形成南、北两个相对独立的采坑，北露采坑最低开采标高+145m，南露采坑最低开采标高+250m。北露采坑+250m～+145m标高段、南露采坑+295m～+250m标高段为凹陷开采，凹陷开采时依靠机械排水，未来矿山终采后凹陷区域将长期淹没。

根据根据江西省地质局2022年7月提交的勘探报告，截至2022年6月30日，水南矿段全区（工业指标论证的最低开采标高+135m标高以上）共获得陶瓷土(含锂)矿（探明+控制+推断）资源量矿石量9209.904万吨，因矿区周边均设由采矿权或探矿权，露采边坡压占了大部分资源量。最终估算出露采境界内（+135m至+484m标高）瓷土（含锂）矿（探明+控制+推断）资源量矿石量2686.943万吨。未来矿山将逐步整合周边矿权，或与周边矿权单位协调，联合开发，以减少边坡压占资源量，减少资源量的损失，故露采境界外所压占的资源量将来都能开发利用。

3、政策因素

项目区的土地复垦工作应本着因地制宜、合理利用的原则，做到复垦方向与当地总体规划相协调。本方案中各复垦区主要规划复垦为乔木林地、灌木林地、其他草地及坑塘水面。

4、公众参与分析

本复垦方案编制过程中，在矿方有关人员的陪同下，编制人员走访了当地部分群众，积极听取了他们的意见。受访群众都支持项目的建设和土地复垦工程的开展，认为对当地的经济发展较为有利，希望通过复垦工作的开展，对区内部分未利用土地加以合理利用；同时居民比较关注当地的环境问题，希望保持或改善当地的生态环境，并尽力把破坏的土地恢复为林地，矿区范围内凹陷开采区域，可为坑塘水面，可用于当地居民进行养殖，产生经济效益。

表9-1  宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿土地复垦方向统计表

| 复垦单元 | 复垦方向 | 复垦面积（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露采场 | 林地 | 5.170 | 露采台阶 |
|  | 草地 | 10.29 | 露采边坡 |
|  | 坑塘水面 | 10.010 | 北露采坑7.56hm2、 南露采坑2.45hm2 |
| 排土场 | 林地 | 6.800 |  |
| 矿山公路 | 林地 | 2.020 |  |
| 合计 |  | 34.29 |  |

5、复垦初步方向的确定

通过上述对矿山自然条件、矿山实际情况、政策因素和公众意愿的分析，根据土地利用总体规划，并与生态环境保护规划相衔接，从江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿矿开采工程实际出发，在尊重“宜农则农、宜林则林、宜牧则牧、宜渔则渔”等原则的基础上，初步确定矿山破坏损毁的土地复垦方向为林地、草地及坑塘水面。江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿矿复垦责任范围面积及复垦方向具体见表9-1。复垦前后土地利用结构见表9-2。

表9-2  复垦前后土地利用结构调整表

| 地类 | 面积（hm2） | 变幅 |
| --- | --- | --- |
| 一级地类 | 二级地类 | 复垦前 | 复垦后 |  |
| 03 | 林地 | 0301 | 0301乔木林地 | 5.300 | 10.820 | 104.15% |
|  |  | 0302 | 0302竹林地 | 15.95 | 0 |  |
|  |  | 0305 | 灌木林地 | 0 | 5.170 |  |
|  |  | 0307 | 0307其他林地 | 0.320 | 0 |  |
| 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 3.530 | 10.29 | 206.52% |
| 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | 5.299 | 0 |  |
| 10 | 交通运输用地 | 1006 | 农村道路 | 0.872 | 0 |  |
| 11 | 水域及水利设施用地 | 1104 | 坑塘水面 | 0.210 | 10.010 | 4666.67% |
|  |  | 1107 | 沟渠 | 0.030 | 0 |  |
| 合计 | 34.29 | 34.29 | 0.00% |
| 土地复垦率 | 100% |

### 9.2.3待复垦土地适宜性评价单元

评价单元是土地的自然属性和社会经济属性基本一致的空间客体，是具有专门特征的土地单位并用于制图的基本区域。

1、划分的基本要求

（1）单元内部性质相对均一或相近；

（2）单元之间具有差异性，能客观地反映出土地在一定时期和空间上的差异；

（3）具有一定的可比性。

2、确定土地评价单元的主要方法

（1）以土壤图为基础确定评价单元；

（2）以土地利用类型及现状图为基础确定评价单元；

（3）以行政区划图为基础确定评价单元；

（4）采用网格方法作为土地评价单元。

由于露天开采开采土地复垦适宜性评价是针对未来土地适宜类型进行的，显然不能以土地的利用现状为基础进行评价单元的划分；而且矿山生产也改变了原有土地类型和土壤类型，就不能用土壤类型作为划分依据。因此，不可以完全按照传统的划分方法对宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿的复垦土地进行单元划分。结合矿区生产对土地资源的损毁情况，将项目区复垦适宜性评价单元划分为以下3个评价单元。具体见表9-3。

表9-3  复垦评价单元划分

| 编号 | 评价 单元 | 总面积（hm2） | 破坏土地类型 | 破坏方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 林地 | 草地 | 工矿仓储用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 |  |
|  |  |  | 0301乔木林地 | 0302竹林地 | 0307其他林地 | 0404其他 草地 | 0602采矿 用地 | 1006农村道路 | 1104坑塘水面 | 1107沟渠 |  |
| P1 | 露采场 | 25.47 | 4.490 | 15.95 | 0.320 | 0.950 | 3.000 | 0.760 | \ | \ | 挖损 |
| P2 | 排土场 | 6.800 | 0.660 | 1.300 | \ | 2.400 | 2.100 | 0.100 | 0.210 | 0.030 | 压占 |
| P3 | 矿山 公路 | 2.020 | 0.150 | 1.479 | \ | 0.180 | 0.199 | 0.012 | \ | \ | 挖损 |
| 合计 | 34.29 | 5.300 | 18.729 | 0.320 | 3.530 | 5.299 | 0.872 | 0.210 | 0.030 |  |

### 9.2.4评价体系和评价方法

1、评价体系

本次复垦方案采用二级评价体系，二级体系分成两个序列，土地适宜类和土地质量等级。土地适宜类分适宜类、暂不适宜类和不适宜类。土地质量等级分一等地、二等地和三等地，暂不适宜类和不适宜类一般不续分。

2、评价方法

评价方法分为定性法和定量法分析两类。定性法是对评价单元的原土地利用状况、土地损毁、公众参与、当地社会经济等情况进行综合定性分析，确定土地复垦方向和适宜性等级。定量分析包括极限条件法、综合指数法等。

结合生产工艺和项目区复垦统一规划，本着“最大程度合理有效利用资源”的原则，针对各评价单元特点，本方案确定采用定性和定量（极限条件法）两种方法对项目区所涉及评价单元进行土地复垦适宜性评价。

### 9.2.5评价单元适宜性等级评定

1、评价因素的选择

评价因子的选择应考虑对土地利用影响明显而相对稳定的因素，以便能够通过因素指标值的变动决定土地的适宜状况。评价指标选择的原则有以下5条：

（1）差异性原则；

（2）综合性原则；

（3）主导性原则；

（4）定量和定性相结合原则；

（5）可操作性原则。

影响复垦工作开展的因素是土壤的侵蚀能力、有效土层厚度、土壤结构、土壤有机质、PH值、污染程度、地形坡度及供排水等9种因子。

2、评价等级标准的确定

结合矿区的实际情况以及以往的复垦经验，确定宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿各评价单元的适宜性评价指标为地形坡度、土壤有机质、土壤质地、有效土层厚度、污染程度、灌溉条件6个方面。矿山待复垦土地主要限制因素农林草评价等级标准详见表9-4。

表9-4  土地复垦主要限制因素的等级标准

| 限制因素及分级指标 | 耕地评价 | 林地评价 | 草地评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地形坡度 （°） | ＜7 | 1 | 1 | 1 |
|  | 8~15 | 2 | 1 | 1 |
|  | 16~25 | 3 | 2 | 2 |
|  | ＞25 | N | 3 | 3 |
| 土壤有机质 （g/kg） | >10 | 1 | 1 | 1 |
|  | 10~6 | 2或3 | 1 | 1 |
|  | <6 | 3或N | 2或3 | 2或3 |
| 土壤质地 | 壤土 | 1 | 1 | 1 |
|  | 粘土、沙壤土 | 2 | 2 | 2 |
|  | 重粘土、砂土 | 3 | 3 | 3 |
|  | 砾土、砂土 | N | N | N |
| 有效土层厚度 | ≥100 | 1 | 1 | 1 |
|  | 100～60 | 2 | 1 | 1 |
|  | 60～30 | 3 | 1 | 1 |
|  | 30～10 | N | 2或3 | 2或3 |
|  | <10 | N | 3或N | 3或N |
| 污染程度 | 无 | 1 | 1 | 1 |
|  | 轻度 | 2 | 2 | 2 |
|  | 中度 | 3 | 3 | 3 |
|  | 重度 | N | N | N |
| 灌溉条件 | 稳定灌溉条件 | 1 | 1 | 1 |
|  | 灌溉条件差 | 2 | 2 | 2 |

注：N为不适宜。

3、评价单元土地质量状况

经调查，矿区土地复垦适宜性评价单元的土地质量状况见表9-5。

表9-5  各评价单元土地质量状况

| 评价单元 | 地形坡度（°） | 土壤有机质（g/kg） | 土壤结构 | 有效土层厚度（cm） | 污染程度 | 灌溉条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露采场 | ＞25 | <6 | 粘土、沙壤土 | 60 | 轻度 | 灌溉条件差 |
| 排土场 | ＜7 | <6 | 粘土、沙壤土 | 60 | 轻度 | 灌溉条件差 |
| 矿山公路 | ＜7 | <6 | 粘土、沙壤土 | 60 | 轻度 | 灌溉条件差 |

4、待复垦土地适宜性评价结果

通过将参评单元土地质量与待复垦土地主要限制因素的农、林、草评价等级标准进行比配，以限制最大，适宜性等级最低原则得出水南瓷土（含锂）矿复垦土地适宜性评价结果，各评价单元的适宜性分析如下：

露采场：根据项目区土地利用现状可知，露采场原占地类型为林地、草地、工矿仓储用地及交通运输用地，规划地类为林地，遵循“与周边环境相一致”的原则，由于露采场北露采坑+250m以下、南露采坑+295m以下为凹陷开采，在无抽水设施的前提下，长期淹没，故本方案确定露采场北露采坑+250m、南露采坑+295m以上复垦为林地、草地，在露采场平台复垦为灌木林地并予以撒播草籽；台阶坡面复垦为其他草地；在做好警示牌及相关安全防护措施的前提下，露采场北露采坑+250m以下、南露采坑+295m以下复垦为坑塘水面；北采坑坑塘设计水深在100m左右；南采坑在45m左右；实际过程中可能因水源及露采坑裂隙发育情况，远远达不到设计水深。

排土场：根据项目区土地利用现状可知，原占地类型为林地、草地、工矿仓储用地、交通运输用地及水域及水利设施用地，规划地类为林地及其他独立建设用地，遵循“与周边环境相一致”的原则，本方案确定复垦为乔木林地并予以撒播草籽；

矿山公路：根据项目区土地利用现状可知，原占地类型为林地、草地、工矿仓储用地及交通运输用地，规划地类为林地及其他独立建设用地，遵循“与周边环境相一致”的原则，本方案确定复垦为乔木林地并予以撒播草籽。

5、土地复垦方向的确定

根据宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿待复垦土地适宜性评价结果，另外根据项目区土地利用现状与总体规划，遵循“农用地优先和周边环境相一致”的原则，确定项目区的最终的复垦方向为草地、林地及坑塘水面。

按照评价单元复垦方向以及复垦工程安排的需要，本方案将各评价单元进行划分，重新确定复垦土地单元。具体土地复垦适宜性评价结果见表9-6。

表9-6    最终确定的复垦单元和方向

| 复垦单元 | 原属地类 | 复垦方向 | 复垦面积（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 露采场 | 林地、草地、工矿仓储用地及交通运输用地 | 林地 | 25.47 | 其中复垦为林地面积5.17hm2、草地面积10.29hm2、坑塘水面面积10.01hm2 |
|  |  | 草地 |  |  |
|  |  | 坑塘水面 |  |  |
| 排土场 | 林地、草地、工矿仓储用地、交通运输用地及水域及水利设施用地 | 林地 | 6.800 |  |
| 矿山公路 | 林地、草地、工矿仓储用地及交通运输用地 | 林地 | 2.020 |  |
| 合计 | 34.29 |  |

## 9.3水土资源平衡分析

土壤为植物的生长提供立地条件，由于复垦后的矿区是重塑的地貌类型，往往岩石裸露，土源供需状况将是限制土地复垦的重要因素。本节结合复垦区责任范围表土情况、复垦方向、标准和措施，进行了表土量供求平衡分析及水源可行性分析。

### 9.3.1土源供需平衡分析

1、最佳覆土厚度的确定

复垦种植分覆土种植和不覆土种植两种形式。覆土与不覆土相比，覆土种植草木易于成活，环境能较快得到改善，但费用较高。不覆土形式的使用有一定的条件，必须有足够的风化岩层的厚度以及适合的树种。根据场地基底特性、复垦方向、覆土来源及是否形成稳定和高质量的复垦效果综合考虑，最终确定复垦为林地覆土厚度60cm、复垦为草地覆土厚度30cm。

2、表土平衡分析

矿山开采属于长期工程，本矿山为拟建矿山，未来以露天开采为主，矿山基建和开采时首先进行规范的表土剥离及堆存工作，剥离的表土保存留待闭坑后复垦使用，估算剥离量约186.11万m3。设计在露采场东侧设置排土场用于堆放表土，为保持表土肥力，对表土进行撒播草籽复绿，在排土场周边沟口处修建拦截坝，周边修建截排水沟，防止水土流失。根据矿山土地复垦设计表土回填需土方量74010m3（见表9-7），矿区范围内剥离储存的表土满足复垦工作所需的表土量，复垦工作所需的覆土全部使用排土场保存的表土，复垦区可以实现土源供需平衡。排土场堆放的表土优先用于矿山覆土复绿工程，剩余表土综合利用，全部出售，用作制砖原料等。

表9-7 覆土工程量表

| 编号 | 复垦区 | 面积（hm2） | 覆土厚（m） | 覆土量（m3） | 土方来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 露采场平台 | 5.17 | 0.6 | 31020 | 排土场 |
|  | 露采场台阶坡面 | 10.82 | 0.3 | 30870 |  |
| P2 | 排土场 | 6.80 | 0 | 0 |  |
| P3 | 矿山公路 | 2.02 | 0.6 | 12120 |  |
| 合计 |  |  |  | 74010 |  |

### 9.3.2水源分析

项目区总体上降雨量及地表水资源丰富，基本能满足当地居民生活用水和当地农田灌溉用水的要求。本方案就项目区水资源状况，针对复垦区的复垦方向，进一步对复垦工程实施后的复垦区灌溉用水的水资源平衡进行分析。

由于复垦区高于当地的河面标高，不存在自然灌溉条件。本方案复垦方向为林地、草地。林地及草地复垦区灌溉与排水要求较低。鉴于林地生长初期需要一定的灌溉措施来保证成活率，待复垦稳定后可转为依靠大气降雨，期间需经历1～2年时间，所以初期灌溉用水均为矿区统一用水，灌溉方式为人工洒水，浇水部分费用计入该部分管护措施内。

此外，各场地及其周边设计修筑少蓄多排型截水沟、排水沟、沉淀池可收雨水，复垦为坑塘水面的采坑可提供大量的灌溉涌水。能满足林地的灌溉要求，水源保证较好。

矿区内及矿区外围，常年均有山溪水流，平季水质清澈，雨季水质混浊，经过处理后可作为矿区未来供水水源。植物栽种季节尽量选冬、春季，植物休眠期需水量少，有利于成活。

# 10矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程

## 10.1矿山地质环境保护

本方案针对防治区内各矿山工程可能诱发或加剧的地质灾害如滑坡、崩塌、地面塌陷、地裂缝、含水层破坏、土地损毁及地形地貌景观破坏等具体防治对象，下面介绍各自的主要工作量和所需的技术方法。

1、崩塌

矿区稳定性较差的自然斜坡及人工边坡存在发生崩塌的可能性。预防措施主要是采取避让、清理、削坡放坡、建挡土墙、截排水、绿化等保护性技术措施，并实施监测等。

2、滑坡

矿区稳定性较差的自然斜坡、人工边坡以及排土场存在发生滑坡的可能性。预防措施主要是合理统一堆放废石弃土，设计稳定的边坡角、挡土墙和排水系统；采取避让、削坡（选择合理的坡角范围）、挡土墙、上部修筑截排水沟、绿化等保护性技术措施，并实施监测等。

3、泥石流

排土场不按要求堆放存在发生泥石流的可能性。预防措施主要是首先严格按设计要求和有关规范进行废土的排放。同时采取清理泥土石、对沟谷水流进行疏导、对周边进行植被恢复、截排水等保护性技术措施。

4、含水层破坏

矿山露天开采排水、废石堆淋滤水及生活等产生的污水，对地下含水层均有一定的影响。应采取相应的保护方法进行污废水治理。

（1）对生产生活所产生的污水进行收集并集中排放到沉淀池澄清处理后，一方面可做采矿用水，以减少对外排放量，另一方面开采污水沉淀澄清处理后，可减少对下游的污染。

（2）各工业场地建立排水系统，防止或减少大气降水和地表水渗入。

（3）废石、土堆淋滤水的治理，对其收集并经沉淀达标后对外排放。

（4）生活污水的治理，修建地埋式化粪池，经化粪池处理后对外排放。

（5）矿山生产期间应进行污废水监测，确保污废水经处理达标后排放。

5、地形地貌景观破坏

矿山开发建设损坏原地貌、占压土地主要是露采场、排土场及矿山公路，不同程度地破坏了原有地形地貌景观。预防措施主要是优化开采方案尽量避免或少破坏植被；合理堆放废石、废土，加大综合利用量，减少对地形地貌的破坏；边开采边治理，及时恢复植被；拆除清理地表构筑物及废石、边坡加固、覆土喷播、植树种草等保护性技术措施，使其基本恢复到原有功能。

6、土地及植被资源的保护防治

（1）采矿活动严格限制在开采方案确定的范围内进行，不允许无故扩大活动范围，在保证边坡稳定和生产安全的前提下，尽量避免毁坏开采区以外的植被及树木。

（2）矿山开采中剥离的表土，可等矿山开采结束后，用以复垦时回填土等，恢复土层及植树绿化。

（3）对矿区开挖后的工作平台及其它场地，采取有效措施进行治理，尽量减少水土流失。同时加强矿区周围的绿化工作，改善生态环境。

## 10.2地质灾害防治

1、地质灾害治理措施

（1）露采区在矿山开采工程中应密切注意岩体的稳定性，对可能崩塌的不稳定性边坡及危岩体做好避让措施，并及时清理边坡顶部的及坡面的松动危岩，通过长期监测及时发现危险因素，及时解决。

（2）严格按照开发方案设计露采方式进行开采，露采台阶高度不大于15m，残坡积层、强风化层台阶坡面角不大于45°，花岗岩坡面角不大于60°，最终边坡角不大于47°。

（3）修建截水沟、排水沟、沉淀池对废石堆场淋溶水及露采区地表水进行集中处理，并对沉淀处理池处理后的水质进行监测。

（4）按要求添置排水设备，设置排水泵站，排水泵站的电源不少于两回路供电，设置防排水机构，设专职防排水工作人员，保证排水设备正常作业。

（5）按要求对露采场进行剥土、表土存储，防止水土流失，表土用于矿山终采闭坑后覆土复垦工作。

（6）工业场地切坡做好避让措施，并长期监测边坡稳定性；并在坡脚处预留5～10m的安全距离，切坡坡度不应大于45°，切坡高度不得大于8m；对于高于8m的人切坡应设置多个平台进行放坡，可每8m设置一个平台，平台宽度不应小于2m。矿区内的切、填方边坡必须修砌挡墙或进行护坡处理，填方区必须对回填土、石进行分层压密与夯实，保证切、填方边坡及填方区的稳定，确保其影响范围内安全。

（7）排土场采用“上截下拦”的原则进行防治，矿山应严格按设计要求和有关规范合理有序地排放废土，排土场堆放坡度不宜超过35°。在排土场下游修建挡土墙，周边修建截排水渠，下游修建沉淀池。截排水渠两端引入沉淀池或者沟谷中，衔接处做好防冲等防护措施，并做好水质监测。以防止形成泥石流物源及消除引发泥石流的水源条件。

2、主要工作量和技术方法

（1）截排水渠

①设计标准

根据《水土保持综合治理 技术规范 小型蓄排引水工程》（GB/T 16453.4-2008），截排水渠设计为少蓄多排型截水渠。暴雨产生的坡面径流小部分蓄于渠内，大部分排入工业场地外的沟谷或溪流中。防暴雨标准取当地10年一遇24小时最大降雨量。断面尺寸参照截排水渠的断面设计。

②断面设计计算公式

A）少蓄多排型截排水渠断面面积为A，根据设计频率暴雨坡面最大流量，按下式计算：

式中：A—少蓄多排型截排水渠断面面积，单位为平方米（m2）；

Q—设计坡面最大径流量，单位为立方米每秒（m3/s）；

C—谢才系数；

R—水力半径，单位为米（m）；

i—少蓄多排型截排水渠比降（根据技术规范取2%）。

B）Q值按下式计算：

洪峰量流量计算采用简易公式：

Q=0.278×K×L×F

式中：Q—洪峰流量，单位为立方米每秒（m3/s）；

K—洪峰径流系数；

L—设计小时最大降雨强度，单位为毫米每时（mm/h）；

F—坡面汇水面积，单位为平方千米（km2）；

C）R值按下式计算：

R =A/x

式中：R—水力半径，单位为米（m）；

A—少蓄多排型截排水渠断面面积，单位为平方米（m2） ；

x—少蓄多排型截排水渠断面湿周，单位为米（m） 。

D）C 值按下式计算：

式中：n—粗糙系数。（浆砌块石截排水渠取 0.013）

③截排水沟设计规格

此次根据最大汇水面积大小，设计两种断面类型类型：

截排水沟1：采用矩形断面，截面尺寸为0.50×0.50m，厚0.30m。采用浆砌块石砌筑，沟壁及顶面2cm厚M7.5水泥砂浆抹平。

截排水沟2：采用梯形断面，开挖后用M7.5浆砌块石衬砌，水泥标号32.5普硅水泥。截水沟上宽0.4m。下宽0.2m。深0.2m。底厚0.20m，壁厚0.18m，具体见断面结构见图10-1。

图10-1  截排水沟1断面图        图10-2  截排水沟2断面图

④合格性检验

根据图10-1的规格修建，截排水沟1：断面面积A=0.25m2，湿周x=1.3m，截排水渠比降i=0.02，粗糙系数n=0.013，根据计算公式求得，设计允许坡面最大径流量Q=0.9061m3/s。截排水沟2：根据图10-2的规格修建，断面面积A=0.06m2，湿周x=0.64m，截水沟、排水沟比降i=0.02，粗糙系数n=0.013，根据计算公式求得，设计允许坡面最大径流量Q=0.1349m3/s。

根据气象水文小节中查询的矿区最大日降雨量为298.1mm，径流系数取0.65。本方案设计北采场周围汇水面积最大为F≈0.40km2，则该地区洪峰流量Q=0.897m3/s。南采场最大汇水面积F≈0.05km2，则该地区洪峰流量Q=0.112m3/s。排土场周围汇水面积最大为F≈0.33km2，则该地区洪峰流量Q=0.741m3/s；北采场+250m标高最大汇水面积F≈0.20km2，则该地区洪峰流量Q=0.449m3/s。，

因此，北采场周围、排土场周围、北采场+250m标高位置选择截排水沟1规格；南采场选择截排水沟2规格。

⑤主要工程量

本方案设计基建期修建排水沟2740m，其中采场周围1625m，排土场周围1115m；土方开挖量2411.2m3，沟底及两壁采用M7.5浆砌块石（厚度为0.3m），块石强度≥MU30，采用M7.5水泥砂浆勾缝，浆砌块石量为1726.2m3，抹面43.84m2。恢复治理修建排水沟1565m，其中北露采场1310m，南露采场255m。土方开挖量1214m3，沟底及两壁采用M7.5浆砌块石（厚度为0.3m），块石强度≥MU30，采用M7.5水泥砂浆勾缝，浆砌块石量为871.2m3，抹面2363.75m2，详见表10-1。

表10-1  截水沟修建工程量

| 分项名称 | 截、排水沟长度（m） | 截排水沟类型 | 机械挖土方量（100m3） | 浆砌块石（100m3） | 砂浆抹面面积（100m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北采场周围 | 1625 | 截排水沟1 | 14.30 | 10.24 | 26.00 | 基建期 |
| 排土场周围 | 1115 | 截排水沟1 | 9.81 | 7.02 | 17.84 | 基建期 |
| 小计 | 2740 |  | 24.112 | 17.262 | 43.84 |  |
| 北采场+250m标高 | 1310 | 截排水沟1 | 11.53 | 8.25 | 20.96 | 复垦期 |
| 南采场 | 255 | 截排水沟2 | 0.61 | 0.46 | 2.68 | 复垦期 |
| 小计 | 1565 |  | 12.14 | 8.712 | 23.6375 |  |

⑥截排水沟位置

基建期拟建截排水沟3条，2740m。露采场北侧修建一条截水沟，以西北端山脊为界，一段由东往西将北面山坡地表水引至露采场西侧沟谷溪流，长约235m；另一段由西往东将北面山坡地表水引至排土场处，长约1390m。围绕排土场北部及西部修建一条截水沟，以西侧山脊为界，一段由西向东将北面山坡地表水引至安联矿区老采坑沟谷处，长约330m；另一端由北向南，拦截排土场西侧山坡地表水，与露采场截水沟交汇后将水流引至下游溪流，长约600m。排土场南端修建一条截水沟，将南部山坡地表水引至东侧溪流，长约185m。

恢复治理期修建截排水沟2条，1565m。其中北露采坑+250m标高修建截水沟1条，将北部露采场汇水引至东侧沟谷溪流，长约1310m。南露采坑北侧+295m标高处修建截水沟1条，将露采坑北部汇水引至西侧沟谷，长约255m（详见总平面布置图）。

（2）挡土坝

为了规范排土场管理，使废土有序堆放，防止水土流失，避免废土成为泥石流物源，矿山基建期将在排土场的下游均布设3段拦土坝，见4.12基建工程一节。恢复治理期不建设挡土坝。

## 10.3永久基本农田保护性开发措施

本项目今后设计开采方式为露采开采，采矿场地及所配套建设的排土场及矿山公路等设施不占用基本农田。按照《自然资源部、农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规[2019]1号）文件精神的要求，矿产资源开发利用与生态保护修复方案应落实保护性开发措施。现将本项目落实涉及永久基本农田保护性开发措施叙述如下：

（1）地表场地对基本农田的影响及保护性措施

宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿为新矿山，今后开采方式为露天开采，矿山新建基建工程为露采场、排土场及矿山公路。其中排土场距离基本农田较近，平面最小距离约为25m，露采场及矿山公路均离农田较远，最小距离约410m。

（2）矿山在以后开采建设过程中，严格落实保护基本农田相关政策要求，主要措施为：

①矿山后期新增场地要与已经划定的永久基本农田控制线充分衔接，不得突破永久基本农田边界，严禁在基本农田范围内建设场地；

②严禁将废石、其他固废以及污水排放至农田，应当将废石及其他固废进行集中存放统一处理，污水应进行污水处理，处理达到《中华人民共和国污水综合排放标准》(GB8978--1996)及行业其他相关标准后再排放；

③矿山场地离基本农田较近（平面距离小于100m）的设施应构筑围墙或者绿化防护带，将场地设施与农田进行隔离。

## 10.4含水层破坏防治

1、浅层含水层破坏及污染的恢复治理工程

本方案拟在截排水沟尾端修建8个沉淀池（其中基建期修建6个，恢复治理期新增2个）。排水沟收集废水引入沉淀池，处理达标后排放，避免或减轻对浅层含水层的破坏及对土壤的污染。本次设计既考虑作为沉淀池的作用，也同步考虑作为土地复垦过程中蓄水灌溉作用。

2、主要工作量和技术方法

（1）沉淀池

沉淀池主要针对雨水对场地冲刷形成的淋滤水进行沉淀净化。以排土场为例，排土场周围设计了截水沟，最大汇水面积为堆矿场区域面积，约为0.068km2，根据《水土保持综合治理 技术规范 小型蓄排引水工程》（GB/T 16453.4-2008），规定的设计，结合合场地实际情况，沉淀池采用浆砌条料石。该沉淀池设计长4m，宽4m，高2.5m（可容纳水量约为40m3），池底厚0.3m，池壁厚0.2m，内壁及顶面2cm厚1:2水泥砂浆抹平，规格见图10-3。

本方案共设计沉淀池8个，其中基建期修建沉砂池6个（编号沉砂池1-沉砂池6）；恢复治理期修建沉砂池2个，其中北露采场1个（沉砂池7）、南露采场1个（沉砂池8）。总工程量表见表10-2）。

表10-2  沉淀池工作量

| 工程名称 | 数量（个） | 土方开挖（m3） | 浆砌条料石（m3） | 水泥砂浆抹面（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉淀池（基建期） | 6 | 325.5 | 165 | 356.25 |
| 沉淀池（治理期） | 2 | 108.5 | 55 | 118.75 |

图10-3  沉淀池设计图（单位cm）

沉淀池分别从4m宽的两头进水，进水口200mm×200mm，暴雨期间，汇流的雨水夹杂碎废石等颗粒进入沉淀池，若雨水中悬浮物过大可在进水口前加一道细格栅，雨水被收集到沉淀池后，悬浮物经过重力沉降进入污泥斗，上清液在暴雨过后或者液位到一定高度后，通过水泵排出，污泥留在污泥斗，多次暴雨后积累的污泥，可以通过穿孔排泥管经排泥泵排出。

## 10.5地形地貌景观修复与生态修复

### 10.5.1地形地貌的恢复治理工程

在边生产边治理期做好各采矿工业场地周边绿化。停采后恢复治理期对采场边坡先清理边坡危石、浮土，采场平台设置平台挡土墙，北露采坑+250m标高坑塘水面设置围栏及警示牌，对公路等进行地表构筑物拆除，对复垦区域内进行翻耕平整后植树种草。

1、用于农、林、牧时复垦工程标准

（1）覆土厚度为自然沉实土壤0.5m以上。

（2）覆土后场地平整，地面坡度不超过5°。用作水田时，坡度一般不超过2～3°，用作林业、牧业时，坡度一般不超过25°。

（3）覆土土壤pH范围，一般为5.5～8.5，含盐量不大于0.3%。

（4）排水设施满足场地要求，防洪满足当地标准。

（5）有控制水土流失措施，边坡宜植被保护。

（6）用于农业种植时选择适应性、抗逆性强的优良品种，灌溉水源水质符合《农田灌溉水质标准》。

（7）三年后复垦区单位经济产量，不低于当地中等产量水平。

2、草地复垦技术标准

（1）复垦为人工牧草地时地面坡度应小于25°。

（2）有效土层厚度大于20cm，土壤具有较好的肥力，土壤环境质量符合《土壤环境质量标准》（GB 15618-1995）规定的Ⅱ类土壤环境质量标准。

（3）配套设施（灌溉、道路）应满足《灌溉与排水工程设计规范》（GB 50288）、《人工草地建设技术规程》（NY/T 1342）等当地同行业工程建设标准要求。

（4）3-5年后复垦区单位面积产量，达到周边地区同土地利用类型中等产量水平，牧草有害成份含量符合《粮食卫生标准》（GB 2715）。

（5）本区域属于中部山地丘陵区，其他草地的土地复垦质量控制其他标准：有效土层厚度≥30cm，土壤容重≤1.45g/cm3；土壤质地为砂土至壤粘土；砾石含量≤20%；PH值6-8.5；有机质≥1 %；覆盖度≥40%。

3、水塘复垦技术标准

（1）用于渔业（含养殖业）时，塘（池）面积以0.5-1.0hm2为宜，深度以2.5-3m为宜，食用鱼放养面积占总养殖水面85%以上。用于人工水域与公园时面积宜大于2hm2，保持景观完整性与多样性。

（2）用于渔业（含养殖业）时，水质符合《渔业水质标准》（GB 11607）要求；用于人工水域与公园时，水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV、V类以上标准。

（3）排水、防洪等设施满足当地标准。

（4）用于渔业（含养殖业）第三年塘养鱼单位面积产量不低于当地平均水平，水产品质量满足食品卫生要求；

4. 预防控制措施

按照“统一规划、源头控制、防复结合”的原则，结合项目特点、施工方式及工艺等，制定本项目土地复垦项目的预防控制措施，具体如下：

1）源头控制，杜绝乱占滥用土地现象。矿山生产开采过程中，要严格按照开采设计进行，杜绝建设单位乱占滥用土地资源现象。

2）矿山生产开采过程中，要严格按照开采设计进行。矿区外需设置截水沟，收集矿区排出的水，缓解矿区地表水径流。

3) 场地上临时建筑物、构筑物拆除产生的建筑垃圾，对于砖瓦、木材等有利用价值的材料，可在当地进行二次利用，减少建筑垃圾的产生，减少运输成本。

4）矿区内各场区只要条件具备，应及时平整、绿化，降低表土裸露时间，减轻对森林植被的损毁程度。

5）矿区内应做好水土保持措施，防止因开采而造成水土流失。

### 10.5.2主要工作量和技术方法

一、土壤重构工程

（1）地表构筑物拆除清理

拆除清理工程主要包括矿山公路等建（构）筑物的拆除及清理。混凝土硬化的矿区道路，拆除工程量按0.30m3/m2计算，按0.30m3/m2计算清理工程量，拆除后使用人工装载重汽车运输的方式清运垃圾，运距在1-2km之间。工程量见表10-3。

表10-3  拆除清理工程工程量

| 项目 | 类型 | 面积（m2） | 拆除工程量(m3) | 清理工程量（m3） | 运距（km） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山公路 | 混凝土、渣 | 20200 | 6060 | 6060 | 1-2 | 混凝土、垫层 |
| 合计 | - | 20200 | 6060 | 6060 |  |  |

（2）覆土工程

矿山露采结束后需对露采场边坡及平台、排土场及矿山公路进行覆土复垦，其中林地覆土厚度为60cm，草地覆土厚度为30cm。本方案选用1m3挖掘机挖装自卸汽车运输方式，其中包含有推土机推平内容，覆土后可直接进行植被恢复。覆土工作量见表10-4，共需覆土量为74010m3。

表10-4   覆土工程量

| 编号 | 复垦区 | 面积（hm2） | 覆土厚（m） | 运距（km） | 覆土量（m3） | 土方来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 露采场平台 | 5.17 | 0.6 | 0.5-1 | 31020 | 排土场 |
|  | 露采场台阶坡面 | 10.29 | 0.3 | 0.5-1 | 30870 |  |
| P2 | 排土场 | 6.8 | 0 | 0.5-1 | 0 |  |
| P3 | 矿山公路 | 2.02 | 0.6 | 0.5-1 | 12120 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 74010 |  |

（3）翻耕平整

矿山终采后，需对排土场进行翻耕平整。翻耕平整总面积为6.80hm2。土地翻耕主要是针对场地表土翻松，翻耕深度为30cm，翻耕工作量20400m3（采用1m3挖掘机进行翻耕）。场地平整内容主要是针对翻松表土后的表土平整工程，表土平整采用推土机进行平整，推土距离为50m，工作量按照翻耕总面积计算，则翻耕后推土机平土工作量约为68000m2。具体工作量见表10-5。

表10-5  翻耕平整工程量

| 编号 | 翻耕平整 | 面积 | 工程标准 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hm2 | m3/m2 | m3 |
| 1 | 1m3挖掘机翻耕 | 6.80 | 0.3 | 20400 |
| 2 | 推土机推土（50m) | 6.80 |  | 68000m2 |

二、植被重建工程

方案设计对露采场进行边开采边治理，露采场北露采坑+250m标高以上、南露采坑+295m标高以上露采平台复垦为灌木林地，排土场复垦为乔木林地。采取穴垦方式种植适生性强、有固氮能力、根系发达、成活率高的乔、灌木和草种。并加强后期管护，有防治病虫害、退化措施。露采场北露采坑+250m标高以上、南露采坑+295m标高以上台阶坡面复垦为其他草地。

图10-4 乔木林地植树种草布置图（仅种植乔木：杉木）

①乔木林地植被恢复：方案采用乔草结合的坑穴方式植树，挖穴规格设计口径0.5m，坑深为0.4m，乔木株行距为2m×2m，乔木选择杉木，不种植灌木，同时撒播草籽（图10-4）。根据乔木林地及其他草地植被恢复工程设计，植被恢复的乔木选择杉木；草籽可选用芭茅、百喜草、白茅等混合草籽，播种量为45kg/hm2。

②灌木林地植被恢复：采用挖土坑客土回填的方案。挖穴规格设计口径0.5m，坑深为0.4m，切忌挖成锅底形或无规则形，使根系无法自然舒展。灌木株行距为1m×1m（图10-5）；面上撒播草籽。播种量为45kg/hm2，草种选择茅草、芭芽草。灌木选用杜鹃、矮蔷薇等。具体工程量见表10-6。

表 10-6    林草恢复工程量

| 序 号 | 项目名称 | 占地面积 | 栽植乔木 | 栽植灌木 | 栽植爬藤植物 | 草籽面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hm2 | 株 | 株 | 株 | hm2 |
| 1 | 露采场北露采坑+250m标高以上、南露采坑+295m标高以上 | 平台 | 5.17 | 0 | 51700 | 0 | 5.17 |
|  |  | 边坡 | 10.29 | 0 | 0 | 22140 | 10.82 |
| 2 | 排土场 | 6.80 | 17000 | 0 | 0 | 6.80 |
| 3 | 矿山公路 | 2.02 | 5300 | 0 | 0 | 2.02 |
| 总计 | 24.28 | 22300 | 51700 | 22140 | 24.28 |

图 10- 5 灌木林地植树种草布置图

③露采边坡植被恢复工程设计（图10-6）：矿山露采边坡大部分终了边坡坡角坡度较大，覆土较困难，因此选择抗逆性强，耐寒、耐旱、耐瘠薄的爬藤植物迎春藤、紫藤、爬山虎等，种植间距0.5m。并在边坡坡脚平台覆土并采用片石砌筑成槽，用于保存爬藤植物生长所需的土壤及水分。工程设计详见图10-6。露采场北露采坑+250m标高以上、南露采坑+295m标高以上露采台阶总长约11070m。

苗木要求参照表10-7 《矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案植被恢复林地苗木要求》（附录M）。土地复垦质量要求参照《土地复垦质量控制标准》（2013）。具体工程量见表10-6。

表 10-7   植被恢复林地苗木要求（带土团苗）

| 地类 | 苗高 (cm) | 径粗 (cm) | 分枝 (条) | 根系 | 土团大小 (直径/高度)(cm) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林地 | 乔木 | >100 | >3 | - | 完整、生长良好 | 15/25 | 径粗指从地面往 上 10cm处粗度 |
|  | 灌木 | >50 | >1 | 3 | 完整、生长良好 | 10/20 | 径粗指从地面往 上5cm处粗度 |

图 10-6 露采边坡植被恢复工程设计图

三、附属工程

（1）平台挡土墙

由于开采的平台为较光滑平面，覆土能力弱，为防止雨季形成的坡面径流对采场平台的覆土造成冲刷而形成水土流失，设计在平台外侧修建挡土墙，挡土墙高度同覆土厚度0.6m，挡土墙厚度为0.3m，底部为0.1m的砂浆垫层，墙顶用1:2水泥砂浆抹面护顶，厚度2cm，采用浆砌块石砌筑。挡土墙规格详见图10-7。挡土墙总长11070m，需浆砌块石1660m3，M10砂浆垫层332m3，砂浆抹面3320m2。

图10-7  挡土墙示意图

（2）围栏及警示牌

由于露采场北露采坑+250m标高以下、南露采坑+295m标高以下复垦为坑塘水面，深度较深，出于安全考虑，设计在坑塘水面岸边局部地段布置围栏（图10-8），同时做好警示牌，护栏高1.5m，总长约400m，共600m2。

图10-8  围栏示意图

## 10.6地质环境监测

### 10.6.1矿山地质环境监测

为掌握矿山地质环境的变化趋势，为矿山安全生产及矿山地质环境保护与综合治理提供依据，矿山地质环境监测及预警是一种长期的、持续的、跟踪式的、深层次的和各阶段相互联系的工作，而不是随每次灾害的发生而开始和结束的活动。实施对矿山地质环境问题的动态监测，是预测地质灾害的重要手段，制定矿山地质环境问题监测方案应以内部监测与外部监测，普通监测与专业技术监测，经常性监测与阶段性监测相结合。对矿山污水排放实行长期水质监测；运用实地巡查法，对矿区内滑坡、崩塌点进行监测，特别是露采场周边人工边坡稳定性，雨季应适当加密频率，大爆雨过后必须巡查。

1、监测内容

矿山的地质环境监测工程应贯穿于整个矿山服务年限，具体有以下几方面：

（1）各工业场地周边稳定性较差的自然边坡等可能形成的崩塌、滑坡等灾害隐患点。

（2）由于矿山建设及开采等对当地地形地貌景观的破坏区域。

（3）对露采场积水及排土场积水集中处理后排放的水质进行监测。

（4）对矿山周边耕地土壤环境进行监测。

2、监测方法

针对不同监测内容，采用不同的监测方法，本方案主要监测方法是采用定位观测和实地巡查相结合，发现安全隐患应及时通报处理。同时加强矿山监测管理工作，成立环境监测领导小组，把责任落实到人、到岗，完善矿山地质环境监测的各项规章制度。

（1）崩塌、滑坡隐患的位移监测

地表变形监测：主要为相对位移监测，采用边坡变形监测方法，在设定的监测点安装应变测量计、倾斜仪等设备，对边坡进行水平、垂直位移测量监测。每个月监测一次，汛期、雨季、防治工程施工期加强监测，发现位移明显异常，及时采取有效的应急措施。

滑坡、崩塌形成和变形相关因素监测：主要监测地表水位、流量、流速等，并进行相关分析，监测频率为每个月监测一次，汛期、雨季加强监测；监测降雨量、气温、风速等，并进行相关分析；同时结合矿山开挖、削坡、加载等人为活动进行相关分析。

滑坡、崩塌宏观变形地质监测：定时、定路线、定点调查滑坡、崩塌出现的宏观变形情况（裂缝的发生和发展、建筑物变形开裂等），以及与变形有关的异常现象（地下水地表水水位异常等），并详细记录。监测频率为每个月监测1次，汛期、雨季加强监测。监测年限为矿山服务年限14.5年。

主要监测仪器：混凝土等监测桩、倾斜仪、应变测量计、水压测量仪、GNSS。

（2）地形地貌景观破坏的监测

人工现场调查，采用简易现场量测来判断，或参考土地利用现状图、地形图、土壤质地、居民点信息及土地权属调查及不同时期照片进行对比。定时监测矿山建设及开采等对当地地形地貌景观的破坏面积及破坏程度，每年监测1次。监测年限为矿山服务年限14.5年。

主要监测仪器可采用：遥感解译、全站仪、测亩仪、面积测量仪等。

（3）对露采场废水及排土场废水进行水质监测

采用人工采样或现场测量的方式定期测量沉淀池下游沉淀中和处理后的水体水质。水质监测点布设在露采场及排土场沉淀池下游溪流及凹陷露采坑，共布设5个水质监测点。试验方法主要为简分析，水质监测项目为主要为pH、总硬度、矿化度、氯化物、硫酸盐、三氮及细菌学指标等。监测频率为1次/两月，汛期、雨季加强监测。每次监测结束后，应提交：观测成果表；观测点位分布图及各周期变形图；观测分析报告。监测年限为矿山服务年限14.5年。

主要监测仪器可采用：便携式水质检测仪、水质采样器、原子吸收光谱仪等。

3、监测点布设

（1）位移监测点：稳定性中等的自然边坡及人工切坡共设计有6个监测点，JC1～JC5分别布置于露采场边坡，监测人工切坡及自然斜坡的稳定性。排土场拦截坝布设监测点一个（JC6），监测排土场拦截坝稳定性。

（2）地形地貌景观破坏的监测点：布设有3个（JC1、JC2、JC6兼顾），主要包括露采场和排土场。每年测量一次矿山建设及开采等对当地地形地貌景观的破坏面积及程度。

（3）水质监测点：5个监测点，分别布设在凹陷露采坑以及沉砂池排水口与下游溪流交汇处（JS1-JS5）。

（4）土壤环境监测：4个监测点，分布布设在露采场和排土场地周边林地、耕地土壤（JT1-JT4）。

4、监测工作量

综上所述，矿山地质环境监测各分项工程量见表10-6。由于矿山开采服务年限为14.5年，位移、地面变形、水质及地形地貌景观破坏监测年限按照14.5年的总年限进行监测。

各监测点如有其他专业管理部门（如安全行政管理或环境保护部门等）有详细监测要求和方法时，应严格按其要求执行。

表10-8  矿山地质环境监测工程量

| 监测项目 | 监测内容 | 监测点数 | 监测频率 | 年监测次数 | 监测年限 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质灾害监测 | 地表变形监测 | 6 | 12次/年 | 12 | 14.5 | 1044 |
|  | 宏观变形地质监测 |  |  |  |  |  |
| 水质与环境监测 | 水质简分析 | 5 | 6次/年 | 6 | 14.5 | 435 |
| 地形地貌景观监测 | 人工测量 | 3 | 1次/年 | 2 | 14.5 | 87 |
| 土壤环境监测 | 土壤水溶性盐 | 4 | 1次/年 | 1 | 14.5 | 58 |
| 复垦效果监测 | 土壤植被质量监测 | 第一阶段 | - | 1次/年 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | 第二阶段 | - | 1次/年 | 1 | 1 | 1 |
|  | 配套设施监测 | - | 1次/年 | 1 | 3 | 3 |

### 10.6.2复垦效果监测

1、监测内容及方法

（1）土壤及植被质量监测

土壤植被质量监测的目的是为观察复垦后土地经过长期使用后的动态变化。是否有退化病、虫害及缺少营养成份等现象。是否具备植物正常生长的基本条件。

土壤植被质量监测主要分两个阶段进行。第一阶段在复垦工程完成后申请监测。第二阶段在初步恢复生态后进行监测，一般在复垦工程完成后第三年进行。监测方法采用随机抽样法，随机抽取一定量待检验的已复垦土地作为具有代表性的独立样本进行检验，样本一般为5%〜10%。第一阶段监测项目监测次数为2次，第二阶段监测项目监测次数为1次。

第一阶段监测项目：土壤质量监测。对于复垦为林地的区域，监测指标包括覆土厚度、土壤质地、土壤砾石含量、土壤容重、土壤pH值、有机质及氮磷钾含量、土壤侵蚀模数等。监测时间暂定为每年的6月份。

第二阶段监测项目：植被质量监测。对复垦为林地的区域，监测植被的生长势、高度、种植密度、成活率、生长量、郁闭度、土壤有机质、pH值、作物和果实等可食部分有毒有害物质含量、单位产量。监测时间暂定为每年的6月份。

（2）配套设施监测

配套设施监测主要内容是各项新建配套设施是否齐全、能否保证有效利用，以及已损毁的辅助设施是否修复，能否满足当地居民的生产生活需求等。配套设施监测为每年至少一次。本方案配套设施监测主要包括挡土墙、截水沟及围栏等设施。

2、监测工作量

本方案复垦效果监测主要通过对土地翻耕平整效果、土壤质量、栽植植被成活率、郁闭度、病虫害以及道路、截排水及地灾治理工程建造质量等复垦效果指标进行监测；主要分为土壤植被监测及复垦配套设施监测。监测分两个阶段进行。第一阶段监测频率为每年一次。监测次数为2次，监测年限为2年。第二阶段监测频率为每年一次。监测次数为1次，监测年限为1年（表10-9）。本方案复垦总面积为34.29hm2，因此，总监测面积为34.29hm2。

表10-9  复垦效果监测单价表（元/hm2）

| 监测项目 | 单位 | 单价 | 总监测次数 | 总监测费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤植被质量监测 | 第一阶段监测 | 元/次 | 1000 | 2 | 2000 |
|  | 第二阶段监测 | 元/次 | 1500 | 1 | 1500 |
| 配套设施监测 | 元/次 | 500 | 3 | 1500 |
| 合计 | 5000 |

## 10.7损毁土地耕地复垦

本方案未涉及水田、旱地及水浇地等耕地的复垦内容。因此本节无损毁土地耕地复垦的工程设计内容。

## 10.8管理维护

在恢复土地上的植被保护管理工作是复垦工程的最后程序，在本方案中各复垦单元的复垦方向为林地、草地和坑塘水面，管护内容主要是幼林管护和成林管理。

在本方案中生物复垦主要内容一般有选择合适的乔木、灌木和草种进行种植，以利水土保持、防风固土和美化环境。待其完全成长并达到一定的成活率或覆盖度后可任其自然生长，但要防止人为破坏。本方案管护时长为3年。具体实施时，复垦工作结束后即时管护。管护的对象主要是复垦后的林地和草地，1个专门的管护工人。

1、林地管护主要措施

（1）水分管理

主要是通过植树带内植树行间和行内的锄草松土，防止幼树的成长期干旱灾害，以促使幼林正常生长和及早郁闭。在有条件的地方可以适当地做一些灌溉，以保护林带苗木的成活率。

（2）养分管理

复垦地主要靠种植绿肥作物和固氮植物以及植物的枯枝落叶、动物的粪便等来增加土壤营养物质，少量的无机肥也可适当使用，如在采矿过程中使用硝酸铵做炸药，做炸药掉落的硝酸铵可用来对农作物和林草施肥。

（3）林木修枝与间伐

修枝是调节林木内部营养的重要手段，通过修剪促进主干生长，减少枝叶水分与养分的消耗。间伐可以增加通风透光、减少水分消耗。修枝间伐是木本植物生长过程中必不可少的抚育措施。

林带刚进入郁闭阶段时，由于灌木或辅佐树种生长茂密产生压迫主要树种的情况，要采用部分灌木（1/2左右）平茬或辅佐树种修枝，以解除主要树种的被压状态，促进主要树种生长并使其在林带中占优势地位。

通过修枝（包括主要树种和辅佐树种的修枝），在保证林木树冠有足够营养空间的条件下，可提高林木的干材质量和促进林木生长。关于修枝技术，群众有丰富的经验，如“宁低勿高，次多量少，先下后上，茬短口尖”以及修枝高度不超过林木全高的1/3～1/2等（即林冠枝下高，不超过全高的1/3或1/2）。

（4）林木密度调控

林带郁闭后，抚育工作的主要任务是通过人为干涉，调节树种间的关系，调节林带的结构，保证主要树种的健康生长。同时，通过这一阶段的抚育修枝间伐，为当地提供相当的经济效益。林带的树种组成与密度基本处于稳定状态，但是仍应隔一定时间（3年左右）对林带进行调节，及时伐掉枯梢木和病腐木等。

（5）林木更新

①更新方法：林带更新主要有植苗更新、埋干更新和萌芽更新3种方法。植苗更新、埋干更新与植苗造林和埋干造林的方法相同；萌芽更新是利用某些树种萌芽力强的特性，采取平茬或断根的措施进行更新的一种方法；这种方法在以杨柳树为主要树种的农田防护林中已见应用。

②更新方式：在一个地区进行林带更新时，应避免一次将林带全部伐光，导致农田失去防护林的防护，造成农作物减产。因此，需要按照一定的顺序，在时间和空间上合理安排，逐步更新。就一条或一段林带而言，可以有全部更新、半带更新、带内更新和带外更新4种方式。

（6）林木病虫害防治

对于林带中出现各类树木的病、虫、害等要及时地进行管护。对于病株要及时砍伐防治扩散，对于虫害要及时地施用药品等控制灾害的发生。

（7）林地胁迫效应调控技术

在林带遮荫胁地较重的一侧，尽量避免配置高大乔木树种，而以灌木或窄冠型树种为宜，如沟、渠、路为南北走向，林带宜配置在东侧；如为东西走向，宜配置在南侧。尽量使林冠阴影覆盖在沟、渠、路面上，从而减轻林带的遮荫胁地影响。在以林带侧根扩展与附近作物争水争肥为胁地主要因素的地区，在林带两侧距边行0.5～1m处挖断根沟。沟宽随树种不同而定，乔木为1m，灌木为0.5～1m。沟深随林带树种根系深度而定，一般为40～50cm，最深不超过70cm，沟宽30～50cm。林、路、排水渠配套的林带、林带两侧的排水沟渠也可以起到断根沟的作用。合理选种胁地范围内的作物种类，如豆类、蓖麻、牧草、薯类等，能在一定程度上减轻胁地影响。选择深根型树种（主要发育，侧根较少），并结合沙漠、道路、沟壕合理配置林带，可减少相对应的胁地距离。

（8）防护措施

有一定的防护措施和警示标志等，防止人为破坏或牲畜践踏。

（9）管护工作量

管护方法：栽植苗木的前两年每年至少实施抚育管理3次，并根据当地降水情况、病虫害情况，适当的增加浇水、灌溉和病虫害防治的次数。新造幼林或幼草要封育，严禁放牧，要除草松土，防止鼠害兔害，并对病虫害及缺肥症状进行观察记录，及时采取喷农药或施肥等相应措施；从第二年开始抚育管理措施次数根据气候情况、植被长势等进行适当调整，主要是对缺苗处或草籽萌发率低处进行补植或补撒。

2、草地管护主要措施

（1）破除土表板结

播放后出苗前，土壤表层时常形成板结层，妨碍种子顶土出苗，如不采取处理措施，严重时甚至可造成缺苗。

土块板结形成的情形大致有四种；一是播种后遇雨，特别是中到大雨，然后连续晴天，土表蒸发失水后形成板结；二是地势低洼地段，土表蒸发失水后形成板结；三是土壤潮湿，播种镇压，土表蒸发失水后形成板结；四是播种后灌溉，然后连续晴天，土表蒸发失水后形成板结。

土表板结的处理措施是用具有短齿的圆形镇压器轻度镇压，或用短齿钉齿耙轻度耙地。有灌溉条件的，也可采取灌溉措施破除板结。

（2）补苗

出苗后发现缺苗严重时，须采取补种或移栽的措施补苗。为加速出苗，补种宜进行浸种催芽。补苗保证土壤水分充足。

（3）灌溉与施肥

部分草种的苗期根系不够发达，遇旱则严重影响生长发育。有条件的地方，在出现旱象时应及时灌溉。草种在苗期对肥的需求量不多，一般不需要施肥。但当出现明显的缺素症状时，亦应及时追施。

（4）病虫害与杂草管理

病虫草害是草地建植与管理的大敌。对于采用多年生草种建植的草地来说，病虫草害控制更是建植初期管理的关键环节。原因是多年生草种苗期生长相对缓慢，极易遭受病虫草害的侵袭，控制不好很可能造成建植失败。因此，苗期须十分重视病虫害与杂草控制。

矿方应配备相关管理及绿化人员。本方案复垦为林地、草地总面积为24.28hm2，因此，管护面积为24.28hm2。依据林场管护经验，按1人管护30hm2林地考虑，本方案计划复垦后安排1人管护，管护面积24.28hm2，管护期为3年。

# 11矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程量与投资概算

## 11.1投资概算编制说明

### 11.1.1编制依据

（1）《江西省水利厅关于发布2022年版<江西省水利水电工程设计概（估）算编制规定>及相应配套系列定额和调整江西省水利水电工程人工预算单价的通知》（赣水规范文〔2022〕2号）；

（2）《江西省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（2022年）；

（3）《江西省水利水电建筑工程概算定额》（2022年）；

（4）《江西省水利水电设备安装工程概算定额》（2022年）；

（5）《江西省水利水电工程施工机械台时费定额》（2022年）；

（6）《中国地质调查局关于地质矿产调查评价项目预算编制和审查要求（试行）的通知》（中地调函[2010]88号）；

（7）《地质调查项目预算标准》（2020年试用）；

（8）《工程勘察与设计收费标准》（计价格[2002]10号）；

（9）《建设工程监理与相关服务收费标准》（发改价格[2007]670号）；

（10）财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额》（2012年）；

（11）国土资源部土地整理中心《土地复垦方案编制实务》（2011年）；

（12）《江西省市场价格信息》（江西建设工程造价管理局）月刊（2023年第3期）宜春市价格，部分价格出自宜丰县价格；

（13）《江西省造价信息》（江西建设工程造价管理局）月刊（2023年第3期）宜丰县价格，部分价格出自花桥乡价格及市场调查获得；

（14）项目工《江西省水利厅关于发布2022年版<江西省水利水电工程设计概（估）算编制规定>及相应配套系列定额和调整江西省水利水电工程人工预算单价的通知》（赣水规范文〔2022〕2号）：工长19.65元/工时；高级工18.18元/工时；中级工15.15元/工时；初级工10.45元/工时。主要材料预算价格参照当地最新《工程造价信息》公布的材料信息价格计算确定，主要材料基价执行《江西省水利水电工程造价信息》公布的基价。监测费用采用《关于调整江西省环境监测专业服务收费标准的通知》（赣发改收费字[2007]1762号）。复垦管护费用人工费执行《土地开发整理项目预算编制暂行规定》中六类地区标准，人工费按技术等级分甲类工和乙类工记取，甲类工日工资标准为104元，乙类工日工资标准为72元。

### 11.1.2编制原则

（1）依法依规的原则。在依法依规前提下，将恢复治理及土地复垦概算金额纳入项目工程总投资，矿山复垦及恢复治理与工程建设同步设计、同步建设。

（2）实事求是的原则。确保设计的地质环境保护、恢复治理及土地复垦工程符合矿山实际情况，材料价格符合市场价格，概算定额及费率符合相关文件。

（3）全面准确的原则。以地质环境保护、恢复治理及土地复垦工程设计方案的工程量为基础，指导价与市场价相结合，参照概算定额及相关文件准确计算。

（4）结果足额的原则。在科学合理的基础上，确保总投资概算金额能满足矿山服务年限内矿山地质环境保护与恢复治理、土地复垦工作的资金需求。

## 11.2费用构成

（1）建筑工程施工费：取费标准采用《江西省水利水电工程设计概（估）算编制规定》(2022年)中Ⅲ类工程标准。

工程施工费由直接费、间接费、企业利润、税金组成。

直接费：包括基本直接费、其他直接费及现场经费。

基本直接费包括人工费、材料费、施工机械使用费；其他直接费包括冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、安全文明生产措施费和其他；现场经费包括临时设施费和现场管理费。

间接费包括企业管理费、财务费用、城市维护建设税、教育费附加以及地方教育费附加等其他费用。

企业利润指按规定计入建筑和安装工程费中的利润。

税金是指按国家及我省有关规定应计入建筑安装工程费用内的增值税销项税额，根据《江西省水利厅关于调整我省水利工程计价依据有关税率及计价系数的通知》（赣水建管字〔2019〕27号）及《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）税率调整为9%。

（2）设备及安装工程费：取费标准采用《江西省水利水电工程设计概（估）算编制规定》中Ⅲ类工程标准。

（3）独立费用：包括建设单位管理费、勘查与设计费、工程监理费。

单位管理费：含工程招投标费、工程验收费、决算与审计费、业主管理费。投资额在150万元以下（含150万元）项目的建设单位管理费按建筑工程施工费的5.5%计算；投资额在150万元以上项目的建设单位管理费按建筑工程施工费的5%计算。

勘查费：采用《地质调查项目预算标准》（2020年试用），调整系数1.0。

设计费：采用《工程勘察与设计收费标准》（计价格[2002]10号），专业调整系数1.0。

工程监理费：采用《建设工程监理与相关服务收费标准》（发改价格[2007]670号），专业调整系数1.0。

（4）监测与管护费：包括矿山地质环境监测、复垦后效果监测和复垦后管护费用。

（5）基本预备费：按建筑工程施工费、设备安装工程费、独立费和的8%计。

（6）根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号），调整了部分材料进项税额适应的增值税适用税率或征收率：原木、苗木的增值税适用税率或征收率由10%调整为9%，钢筋、钢材等有色金属和其他材料的增值税适用税率或征收率由16%调整为13%。

## 11.3工程量测算结果

矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程主要涉及截排水沟、拦截坝、沉淀池、土壤重构、植被绿化工程。根据第10章内容，江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程的总工作量（不包含基建期工作量）见表11-1：

表11-1  矿山地质环境与恢复治理方案工程量汇总表

| 序号 | 工程名称 | 项 目 | 单 位 | 工作量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地质灾害治理工程 |  |  |  |  |
| 1 | 截排水沟 | 机械挖一般土方 | 100m3 | 12.14 |  |
|  |  | 浆砌块石 | 100m3 | 8.712 |  |
|  |  | 砂浆抹面 | 100m2 | 23.6375 |  |
| 二 | 含水层破坏治理工程 |  |  |  |  |
| 1 | 沉淀池 | 机械挖一般土方 | 100m3 | 1.085 |  |
|  |  | 浆砌条料石 | 100m3 | 0.55 |  |
|  |  | 砂浆抹面 | 100m2 | 1.19 |  |
| 三 | 损毁土地复垦工程 |  |  |  |  |
| 1 | 土壤重构工程 | 地表构筑物拆除 | 100m3 | 60.6 |  |
|  |  | 地表构筑物清理 | 100m3 | 60.6 |  |
|  |  | 覆土 | 100m3 | 740.1 |  |
|  |  | 翻耕平整 | 100m2 | 680 |  |
| 2 | 植被恢复 | 栽植杉树 | 100株 | 223.0 |  |
|  |  | 栽植杜鹃 | 100株 | 517 |  |
|  |  | 栽植爬山虎 | 100株 | 221.4 |  |
|  |  | 撒播草籽 | 100m2 | 2428 |  |
| 3 | 平台挡土墙 | 浆砌垫层 | 100m3 | 3.32 |  |
|  |  | 浆砌块石 | 100m3 | 16.60 |  |
|  |  | 砂浆抹面 | 100m2 | 33.20 |  |
| 4 | 坑塘水面安全工程 | 围栏 | m2 | 600 |  |
| 五 | 监测工程 |  |  |  |  |
| 1 | 地质灾害监测 | 地表变形 | 次 | 1044 |  |
| 2 | 水质与环境监测 | 水质简分析 | 次 | 435 |  |
| 3 | 地形地貌景观破坏监测 | 人工测量 | 次 | 87 |  |
| 4 | 土壤环境监测 | 土壤水溶性盐 | 次 | 58 |  |
| 4 | 复垦效果监测 | 土壤植被质量监测 | 次 | 3 |  |
|  |  | 配套设施监测 | 次 | 3 |  |
| 六 | 管护工程 | 林草管护 | hm2 | 24.28 |  |

## 11.4投资概算结果

宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程费用总投资概算为750.98万元，其中建筑工程施工费为585.61万元、独立费用为40.99万元、管护与监测费用74.25万元、基本预备费为50.13万元。详见表11-2及附表Ⅰ。

表11-2  矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程投资概算总表

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费（元） | 设备购置费（元） | 独立费用（元） | 合计（元） | 占总费用的百分率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分 建筑工程 | 5856067.515 |  |  | 5856067.515 | 77.98% |
| 二 | 第二部分 设备及安装工程 |  |  |  |  |  |
| 三 | 第三部分 独立费用 |  |  | 409924.726 | 409924.726 | 5.46% |
|  | 一至三部分合计 | 5856067.515 |  | 409924.726 | 6265992.241 | 83.44% |
| 四 | 管护与监测费用 | 742490.93 |  |  | 742490.93 | 9.89% |
| 五 | 基本预备费 | 前三项之和×8% | 501279.38 | 6.68% |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 7509762.55 |  |
|  | 建设期融资利息 |  |  |  |  |  |
|  | 总投资 |  |  |  | 7509762.55 |  |
|  | 静态总投资指标 |  |  |  | 7509762.55 |  |
|  | 总投资指标 |  |  |  | 7509762.55 |  |

12矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程总体部署

## 12.1总体工程部署

矿山地质环境保护与恢复治理工作包括地质环境保护、地质灾害防治及地质环境恢复。其中地质环境保护工作主要为露采场开采边坡稳定性、破碎工业场地、运输道路等对土地的压占和破坏，地质灾害防治工作主要为崩滑流的防治等，地质环境恢复工作主要为各场地植被恢复等。按近、中、远期具体部署。

1．做好矿区的运输道路；

2．在露天采场上方开挖截排水沟；

3．做好边坡防护工作，清理坡面松动的危岩块体；

4．定期对自然斜坡变形及露天采场边坡的监测；

5．在矿区周边设立警示标志。

6．矿山地质环境恢复治理工程应采取边生产、边保护治理，积极推进土地复垦。

7．加强矿山地质环境保护，禁止破坏采场外的山体地形地貌景观；严禁破坏矿区地表植被。此外定期对植被恢复效果进行监测。

8．复垦工作相对于采矿具有一定的滞后性，在复垦结束后，应对复垦土地进行监测管护，确保复垦后土地复垦效果良好。

根据矿山开发方案及矿山实际情况对矿山地质环境恢复治理与土地复垦进行分期部署，可分为三期：生产监测期、停采后治理恢复与治理与复垦后管护期。

生产监测期：2024年6月至2038年12月，对矿山进行边生产、边保护治理。做好矿山开发过程中的地质环境保护和地质灾害预防、防治工作；做好矿山附属设施建设竣工后的土地平整治理和绿化工作，减少水土流失。

停采后治理恢复与复垦期：2039年1月至2041年12月，做好停采后矿山环境恢复治理与土地复垦工作，矿山停采后，对因矿山开采所产生的地质灾害及环境问题，进行全部彻底治理，使整个矿区生态环境得到明显改善和重建。

治理与复垦后管护期：2042年1月至2042年12月，矿山治理与复垦后，为了保证林地的幼苗的成活率，主要有保墒措施，抗旱、保水措施，必要的定株、修枝、截干、松土、锄草、施肥、病虫鼠害防治等措施。

## 12.2分期、分区实施方案

为实现矿山地质环境恢复治理与土地复垦目标任务，根据宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿基建与生产进度及“三同时”制度，计划分期、分区完成工程措施和投资。

1、分期实施方案

本次矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案分为近期、中期、远期三期实施，于2024年6月初开始计划于2042年12月底结束。见表12-1所示。

近期工程：为本方案具体实施的前五年计划，自2024年6月至2029年5月，主要是矿山前期新建期间的保护及地质灾害治理。主要内容有：方案报审、工程设计、对工业场地进行剥土基建、表土储存（费用计入基建工程）；对各工业场地内不稳定自然边坡及人工边坡进行削坡、护坡、监测整治工作；矿山各项工业场地和辅助设施等不影响生产使用部位进行绿化，加强对暂不开采区域的环境保护，减少水土流失；对项目区实施地灾灾害、地形地貌、水质监测。工程进度计划详见表12-1所示。

表12-1  矿山服务年限内环境保护与恢复治理年度实施计划安排表

| 分期及时间 | 治理与复垦位置 | 主要工程措施 | 工作量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期生产治理期，2024年6月至2029年5月 | 露采场 | 覆土、植树种草、管护 | 14.46 | hm2 |
|  | 整个评估区 | 位移监测 | 360 | 次 |
|  |  | 地形地貌监测 | 15 | 次 |
|  |  | 土壤环境监测 | 20 | 次 |
|  |  | 水质监测 | 75 | 次 |
| 中期生产保护治理期，2029年6月至2038年12月 | 露采场 | 覆土、植树种草、管护 | 8.33 | hm2 |
|  | 整个评估区 | 位移监测 | 684 | 次 |
|  |  | 地形地貌监测 | 29 | 次 |
|  |  | 土壤环境监测 | 38 | 次 |
|  |  | 水质监测 | 143 | 次 |
| 远期保护治理期，2039年1月至2042年12月 | 露采场复垦为坑塘水面处 | 围栏及警示牌 | 400 | m |
|  | 露采场及场地周边 | 截排水沟 | 1565 | m |
|  |  | 沉淀池 | 2 | 个 |
|  | 排土场 | 植被恢复 | 6.80 | hm2 |
|  | 矿山公路 | 植被恢复 | 2.020 | hm2 |
|  | 整个评估区 | 第一阶段监测 | 2 | 次 |
|  |  | 第二阶段监测 | 1 | 次 |
|  |  | 配套设施监测 | 3 | 次 |
|  |  | 林草管护 | 24.28 | hm2 |

中期工程：自2029年6月-2038年12月，主要是边生产、边保护治理。主要内容有：开采完的台阶进行复绿，矿山采矿的各年内对稳定性较差的自然边坡及人工边坡等进行监测，对采矿废水水质进行监测，对矿山地形地貌进行监测，对矿山截水沟、拦截坝、沉淀池定期进行管护，对不稳定边坡及时进行处理；提交阶段性矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程竣工总结报告。具体见表12-1所示。

远期工程：为矿山停采后的全面恢复治理，自2039年1月-2042年12月。主要防治工程有：对各工业场地建筑物进行拆除清运、翻耕后植树种草，修建截排水沟等。做好隐蔽工程记录，并填图归档；对排土场进行绿化；对复垦效果进行监测及管理维护；提交矿山矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程整体竣工报告。具体见表12-1所示。

2、分区实施方案

分区主要根据矿山基建完成后形成的排土场、露采场等区域进行治理。

因此，本方案拟对基建后形成的排土场、露采场、矿山公路在矿山终采后一并复垦。同时尽量考虑边生产边复垦的原则，优先对露采场进行植被恢复。

## 12.3近期年度工作安排

1、近期年度治理工作安排

首期阶段矿山地质环境恢复治理与土地复垦实施计划是首期阶段环境恢复治理与土地复垦监督检查、验收的依据，以及首期阶段环境恢复治理与土地复垦费用监管协议签订的依据。矿山恢复治理与土地复垦资金监管协议签订的环境恢复治理与土地复垦目标、任务和环境恢复治理与土地复垦费用应与首期阶段环境恢复治理与土地复垦实施计划保持一致。

为合理安排各阶段的环境恢复治理与土地复垦目标及任务，根据矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案实施计划，制定第一个5年内的首期阶段环境恢复治理与土地复垦计划。前5年的土地复垦目标、任务、主要措施、分部工程量以及投资概算见表12-2。

表12-2  矿山地质环境保护和恢复治理五年实施计划安排表

| 年度 | 项目 | 主要措施和分部工程量 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 机械挖一般土方 | 浆砌块石 | 砂浆抹面 | 平台挡土墙 |  |
| 2024-2025 | 地质环境监测 |  |  |  |  | 4.44 |
| 2025-2026 | 露采场+475m平台 | 覆土180m3 | 种树600株 | 撒草籽0.04hm2 | 50m | 1.26 |
|  | 露采场+460m平台 | 覆土825m3 | 种树650株 | 撒草籽0.197hm2 | 130m | 3.57 |
|  | 露采场+445m平台 | 覆土1356m3 | 种树825株 | 撒草籽0.342hm2 | 275m | 6.20 |
|  | 露采场+430m平台 | 覆土1758m3 | 种树990株 | 撒草籽0.454hm2 | 330m | 7.83 |
|  | 露采场+415m平台 | 覆土2475m3 | 种树1750株 | 撒草籽0.615hm2 | 340m | 10.29 |
|  | 地质环境监测 |  |  |  |  | 4.44 |
| 2026-2027 | 露采场+400m平台 | 覆土1876.5m3 | 种树1155株 | 撒草籽0.472hm2 | 385m | 8.62 |
|  | 露采场+385m平台 | 覆土2331.6m3 | 种树1335株 | 撒草籽0.599hm2 | 445m | 10.44 |
|  | 露采场+370m平台 | 覆土3771m3 | 种树3200株 | 撒草籽0.873hm2 | 640m | 16.74 |
|  | 地质环境监测 |  |  |  |  | 4.44 |
| 2027-2028 | 露采场+355m平台 | 覆土4187.7m3 | 种树2445株 | 撒草籽0.910hm2 | 815m | 18.34 |
|  | 露采场+340m平台 | 覆土3947.4m3 | 种树2325株 | 撒草籽1.006hm2 | 775m | 17.85 |
|  | 地质环境监测 |  |  |  |  | 4.44 |
| 2028-2029 | 露采场+325m平台 | 覆土4897.7m3 | 种树2430株 | 撒草籽1.179hm2 | 810m | 20.48 |
|  | 地质环境监测 |  |  |  |  | 4.44 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 229.97 |

具体工作安排如下：

2024年6月～2025年5月：

安排矿山地质环境监测，地质灾害监测点6个，每个点监测次数12次；地形地貌监测3个，每个点监测次数1次；水质监测5个，每个点监测3次，；土壤环境监测点4个，每个点监测1次；总监测费用4.44万元。

2025年6月～2026年5月：

露采场+475m平台复绿，面积0.04hm2。总工作量为覆土180m3，种树600株，撒草籽0.04hm2，平台挡土墙50m，需投入资金12576.66元。

露采场+460m平台复绿，面积0.197hm2。总工作量为覆土825m3，种树650株，撒草籽0.197hm2，平台挡土墙130m，需投入资金35726.76元。

露采场+445m平台复绿，面积0.342hm2。总工作量为覆土1356m3，种树825株，撒草籽0.342hm2，平台挡土墙275m，需投入资金62024.15 元。

露采场+430m平台复绿，面积0.454hm2。总工作量为覆土1758m3，种树990株，撒草籽0.454hm2，平台挡土墙330m，需投入资金78271.20 元。

露采场+415m平台复绿，面积0.615hm2。总工作量为覆土2475m3，种树1750株，撒草籽0.615hm2，平台挡土墙340m，需投入资金102921.89 元。

安排矿山地质环境监测，地质灾害监测点6个，每个点监测次数12次；地形地貌监测3个，每个点监测次数1次；水质监测5个，每个点监测3次，；土壤环境监测点4个，每个点监测1次；总监测费用4.44万元。

2026年6月～2027年5月：

露采场+400m平台复绿，面积0.472hm2。总工作量为覆土1876.5m3，种树1155株，撒草籽0.472hm2，平台挡土墙385m，需投入资金86207.14元。

露采场+385m平台复绿，面积0.599hm2。总工作量为覆土2331.6m3，种树1335株，撒草籽0.599hm2，平台挡土墙445m，需投入资金104394.19元。

露采场+370m平台复绿，面积0.873hm2。总工作量为覆土3771m3，种树3200株，撒草籽0.873hm2，平台挡土墙640m，需投入资金167354.77元。

安排矿山地质环境监测，地质灾害监测点6个，每个点监测次数12次；地形地貌监测3个，每个点监测次数1次；水质监测5个，每个点监测3次，；土壤环境监测点4个，每个点监测1次；总监测费用4.44万元。

2027年6月～2028年5月：

露采场+355m平台复绿，面积0.910hm2。总工作量为覆土4187.7m3，种树2445株，撒草籽0.910hm2，平台挡土墙815m，需投入资金183382.15元。

露采场+340m平台复绿，面积1.006hm2。总工作量为覆土3947.4m3，种树2325株，撒草籽1.006hm2，平台挡土墙775m，需投入资金178501.78元。

安排矿山地质环境监测，地质灾害监测点6个，每个点监测次数12次；地形地貌监测3个，每个点监测次数1次；水质监测5个，每个点监测3次，；土壤环境监测点4个，每个点监测1次；总监测费用4.44万元。

2028年6月～2029年5月：

露采场+325m平台复绿，面积1.179hm2。总工作量为覆土4897.7m3，种树2430株，撒草籽1.179hm2，平台挡土墙810m，需投入资金204860.55元。

安排矿山地质环境监测，地质灾害监测点6个，每个点监测次数12次；地形地貌监测3个，每个点监测次数1次；水质监测5个，每个点监测3次，；土壤环境监测点4个，每个点监测1次；总监测费用4.44万元。

2、近期年度治理目标

近期目标（2024-2029），对工业场地修建截排水沟，沉淀池，减少场区内的水土流失。对已完成的开采台阶进行复绿，以迅速恢复损毁土地植被为目标，强调以木本植物为主体的植被（群落）与周边环境的协调、共生、和谐，通过一段时间的自然生长，坡面植被能够融入周边环境，达到协调一致。

# 13矿山地质环境恢复治理与土地复垦保障措施

## 13.1组织保障措施

宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程是自筹资金的工程，本项目应严格按照国家财政部审查、批准的项目设计和相关标准开展各项工作，不得随意变更和调整。

1、为保证矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案提出的各项措施顺利实施，矿山应把地质环境恢复治理与土地复垦方案实施工作列为矿山管理工作的重点。

2、矿方应建立有力的组织领导体系，健全由矿山企业主要负责人负责的制度。建议成立专门的矿山地质环境恢复治理与土地复垦领导小组。

3、设立主管矿山地质环境保护工作的职能部门，对矿山地质环境恢复治理与土地复垦工作进行宣传，对员工进行培训、教育，明确落实具体责任。

4、组织管理人员，特别是矿山的主要管理人员，认真学习矿山环境保护工作的相关法律、法规，行业行政主管部门的文件。协调民众、村委和踏勘等日常管理和组织实施工作；协调矿山与自然资源部门、农业部门等的工作；制定年度实施计划与工程验收；协调、保证、监督各项恢复治理与土地复垦措施按期保质实施与完成，并积极配合行政主管部门的监督、检查与验收工作。

5、坚持以人为本的管理理念，在管理工作中突出人的要素，通过对矿山企业人的管理来建设好绿色矿山，走出矿业开采与生态环境保护的新路子。

## 13.2技术保障措施

1、根据项目工作要求，选派基础知识扎实、有经验、受过相关专业专门训练的技术人员组成施工部，按照指挥部的统一部署和设计要求开展工作。

2、配备性能良好的交通运输工具、通讯工具、测量仪器及其他生产设备，分析测试任务由具有相关资质的实验室承担，图件制作采用先进的数字化处理系统及机助成图系统，确保工程质量。

3、建设等工作严格按照有关规定，按年度有序进行；严格按照建设工程招投标制度选择和确定施工队伍，要求施工队伍具有施工总承包三级以上资质。

4、加强施工过程监理，关键工序聘请相关专家到现场实地考察，结合专家的意见不断改进施工方法、提高地质环境恢复治理与土地复垦技术水平。

5、依据GB/T9001-2000《质量管理体系要求》标准的要求，贯彻执行质量管理体系和程序文件。生产过程中严格实施质量三检制度（自检、互检、抽检） ，确保工程质量，争创优质工程。

6、在项目实施过程中，严格按照技术规范、规程及设计书、施工方案要求操作，对项目全过程进行质量监控，不允许出现不合格的原材料、中间成果和单项工程，确保最终成果的高质量。

7、依据《质量责任制考核办法》 ，对各作业组、作业人员定期进行质量责任制考核，随时接受主管单位和有关部门的监督、检查和指导。确保质量。

8、管理人员除具有相关知识外，还须具有一定的组织能力和协调能力，在矿山地质环境恢复治理与土地复垦过程中能够充分发挥其领导作用，加强与方案编制技术人员的沟通，对施工过程中出现的问题及时发现并解决。

## 13.3资金保障措施

为贯彻落实《财政部、 国土资源部、环境保护部关于取消矿山环境治理恢复保证金建立矿山环境治理恢复基金的指导意见》（财建[2017]638号），督促矿山企业切实履行矿山生态修复义务，规范矿山生态修复基金的计提、使用和监管。江西省自然资源厅、江西省财政厅、江西省生态环境厅制定了《江西省矿山生态修复基金管理办法》（赣自然资规[2019]2号）。并通过编制矿山矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案，明确企业矿山环境治理恢复责任。

1、建立矿山环境治理恢复基金

矿山企业为依法履行矿山环境治理恢复和土地复垦等生态修复义务，将矿山生态修复费用按企业会计准则相关规定预计弃置费用，计入相关资产的入账成本。在预计开采年限内按照产量比例等方法摊销，并计入生产成本。在所得税前列支。同时，矿山企业需在其银行账户中设立基金账户，单独反映基金的提取情况。按照“保障生态安全，恢复生态功能”的要求，遵循“企业计提、专账管理、政府监管、专款专用”的原则，实现资源开发与生态保护协调统一。

2、基金计提

（1）矿山企业按规定在其银行账户中设立基金账户，反映基金的计提与使用情况，并将基金账户开设情况报送矿山所在地县级自然资源主管部门。

（2）矿山企业每季度应当按照原矿销售收入、矿种系数、开采系数综合计提基金。其计算公式如下：

表 13-1	 基金计提矿种系数一览表表

| 矿山 | 矿种 | 矿种系数 |
| --- | --- | --- |
| 能源矿产 | 煤、油页岩 | 1.80% |
|  | 其它矿种 | 0.60% |
| 金属矿产 | 稀土矿产 | 2.00% |
|  | 其他金属矿产 | 1.20% |
| 非金属矿产 | 建材非金属矿产 | 1.50% |
|  | 其他非金属矿产 | 1.00% |
| 水汽矿产 | 矿泉水、地热 | 0.20% |

表 13-2	  基金计提开采系数一览表

| 开采方式 | 开采系数 |
| --- | --- |
| 露天开采 | 1.5 |
| 地下开采 | 空场采矿法 | 充填采矿法 | 0.4 |
|  |  | 不允许地表塌落 | 0.4 |
|  |  | 允许地表塌落 | 1 |
|  | 崩落采矿法 | 1.2 |
|  | 其他采矿方法 | 1 |

矿种系数和开采系数由省自然资源厅和生态环境厅制定，实行动态调整机制，原则上3～5年调整一次。

按照同一矿山，露天开采、地下开采空间位置不重叠时，应当按照不同的开采系数分别提取基金，当空间位置发生重叠时采取“就高”原则。同时开采两种以上矿产资源且空间位置不重叠的，按照不同矿种系数分别计提基金。

本矿山开采矿种为陶瓷土矿（属于上述文件中的“建材非金属矿产”），开采方式为露天开采，故割石里矿区水南矿段陶瓷土矿基金计提计算的矿种系数取1.5%，开采系数取 1.5。本矿山计提基金额=原矿销售收入×矿种系数×开采系数。根据矿山生产期每年的原矿销售收入并经由该公式计算得到的矿山年度生态修复基金计提情况表见表 13-3。

表 13-3   矿山生态修复基金年度计提情况表	单位：万元

| 生产年度 | 年度含税销售收入（万元） | 年度不含税销售收入（万元） | 矿种系数 | 开采系数 | 计提基金金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 年 | 27000 | 23893.81 | 1.50% | 1.5 | 537.61 |  |
| 第 2 年 | 27000 | 23893.81 | 1.50% | 1.5 | 537.61 |  |
| 第 3 年 | 27000 | 23893.81 | 1.50% | 1.5 | 537.61 |  |
| 第 4 年 | 27000 | 23893.81 | 1.50% | 1.5 | 537.61 |  |
| 第 5 年 | 27000 | 23893.81 | 1.50% | 1.5 | 537.61 |  |
| 第 6 年 | 27000 | 23893.81 | 1.50% | 1.5 | 537.61 |  |
| 第 7 年 | 27000 | 23893.81 | 1.50% | 1.5 | 537.61 |  |
| 第 8 年 | 27000 | 23893.81 | 1.50% | 1.5 | 537.61 |  |
| 第 9 年 | 27000 | 23893.81 | 1.50% | 1.5 | 537.61 |  |
| 第 10 年 | 27000 | 23893.81 | 1.50% | 1.5 | 537.61 |  |
| 第 11 年 | 27000 | 23893.81 | 1.50% | 1.5 | 537.61 |  |
| 第 12 年 | 27000 | 23893.81 | 1.50% | 1.5 | 537.61 |  |
| 第 13 年 | 27000 | 23893.81 | 1.50% | 1.5 | 537.61 |  |
| 第 14 年 | 27000 | 23893.81 | 1.50% | 1.5 | 537.61 |  |
| 第 15 年 | 13500 | 11946.90 | 1.50% | 1.5 | 268.81 |  |
| 合计 | 391500 | 346460.18 | 1.50% | 1.5 | 7795.35 |  |

根据前述矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程在矿山服务年限内的总投资估算为750.98万元，按照矿山生产服务年限14.5年进行均摊，则分摊到每年的地质环境恢复治理与土地复垦费用为51.79万元。根据《江西省矿山生态修复基金管理办法》，当矿山生态修复基金不足以满足实际所需费用时，应当以年度实际所需费用进行补足。经计算，矿山生态修复基金能够满足矿山达产年的地质环境恢复治理费用。

（3）《矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》发生变化矿山企业应当按照新《方案》核定计提基金，并报送矿山所在地县级自然资源主管部门。重新复核尚需进行生态修复的经费，足额计提基金。

（4）矿山企业依法转让采矿权的，原采矿权人的矿山生态修复基金及矿山生态修复责任一并转让给受让人，受让人应当继续按照本办法计提基金。

3、资金使用

（1）按照“谁破坏、谁治理”的要求，矿山企业应当根据《矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》编制生态修复年度实施计划，并明确基金使用计划，严格落实矿山生态修复工作。本办法实施前，未履行矿山生态修复义务的，可以使用基金实施生态修复。

（2）基金使用范围包括：

①因矿产资源开发活动造成地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡、泥石流等矿山地质环境问题的预防与治理恢复支出；

②因矿产资源开发活动造成地表植被损毁和地形地貌景观破坏的预防与治理恢复支出；

③因矿产资源开发活动造成损毁土地的复垦支出；

④因矿产资源开发活动造成地下含水层破坏的预防与治理恢复支出；

⑤矿山环境与土地复垦监测和管护支出；

⑥矿山进行开发式治理的支出；

⑦与矿山生态修复相关的其他支出。

（3）矿山企业应当边生产边修复，并按照3年一阶段申请生态修复验收。阶段验收通过的，允许调出基金账户结余基金的30%；完成绿色矿山建设的矿山企业，阶段验收通过的，允许调出基金账户结余基金的50%。

（4）矿山企业在停办、关闭或者闭坑前，应当使用基金完成矿山生态修复工作并及时申请验收，不足部分由矿山企业补齐。 矿山生态修复义务履行完成并通过验收的，由矿山企业清算基金使用情况，结余基金可以调出基金账户。

5、资金审计

严格项目招标制度、提高资金使用的透明度。遏制项目资金的粗放利用行为。将事中监督与事后检查制度同步实施。杜绝改变项目资金用途现象。实施工程质量保障制度。审核招投标的真实性。审核项目资金流向、使用效益，审核预算、决算编制，资金的流程。实施责任追究制度。

## 13.4监管保障措施

1、严格执行《江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿矿产资源开发利用方案、地质环境保护与土地复垦方案》制定年度实施计划。

2、矿山提出并制定年度实施计划，自然资源部门对实施计划进行审批，企业必须委托有资质的单位进行矿山地质环境恢复治理与土地复垦设计，企业有施工资质且愿意治理与复垦的可自行治理与复垦，但监理必须由自然资源部门进行委托有资质的监理单位承担。

3、恢复治理与土地复垦工程实施严格的招投标与目标责任制度，施工中应进行工程监理，如果工程有重大变更，应进行变更报批，严格审核；实行严格的工程验收制度；严格按照“方案”的技术要求执行，制定严格的工程考核制度。

4、定期向自然资源主管部门报告工程的实施进展情况、存在的问题，结合工程进度提出具体的改进和补救措施，确保恢复治理与土地复垦工程的全面完成。

5、坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片。在工程建设中严格实行招标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择施工队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度。

6、自然资源管理部门建立企业信誉档案，全面记录矿山企业资金提取使用、施工单位工程施工情况等信息，为以后进行有效管理提供依据。

7、县级以上自然资源资源主管部门采取年度检查、专项核查、例行稽查、在线监管等形式，对本行政区域内的恢复治理与土地复垦活动进行监督检查。并通过在门户网站上及时向社会公开本行政区域内的恢复治理与土地复垦管理规定、技术标准、土地复垦规划、项目安排计划以及方案审查结果、工程验收结果等重大事项。通过自然资源主干网等按年度将本行政区域内的恢复治理与土地复垦工作开展情况等逐级上报。同时，对恢复治理与土地复垦档案实行专门管理，将方案及资金使用监管协议、方案验收有关材料和项目计划书、恢复治理与土地复垦工程实施情况报告等资料和电子数据进行档案存储与管理。

## 13.5公众参与

公众参与是地质环境恢复治理与土地复垦实施单位、项目建设单位和报告编制单位通过某种方式与当地的管理部门、财政部门、矿区周边区域公众等进行的一种双向交流。其特点主要体现在其全程性和全面性上。其目的是搜集各个部门及各类公众对地质环境恢复治理与土地复垦工作的方案编制期、实施期、工程竣工验收期等各个环节的意见和建议。使该建设项目可能引起的重大环境、生态等问题在矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案中得到辩析；使恢复治理与土地复垦工作更为完善；将公众的具体要求反馈到恢复治理与土地复垦工程设计和项目管理中，为恢复治理与土地复垦实施和主管部门决策提供参考意见；明确恢复治理与土地复垦的可行性、有效性；充分考虑公众的看法和意见，有利于恢复治理与土地复垦工作的进行，起到公众监督的作用；同时提高本地居民的环保、安全意识。

为了切实做好恢复治理与土地复垦方案的编制工作，确保本方案符合当地的实际情况，具有实用性和可操作性，在本方案的编制过程中，项目组进行了广泛的调研和咨询。本次调研在矿山领导及技术人员、当地政府相关部门的专家和领导及当地居民的积极支持与配合下，取得了良好的效果，获得了大量符合当地实际情况的意见和建议，为本方案的完成提供了很大的帮助。

1、调查方式

为保证全程全面参与能有效及时反馈意见，建立了相应公众参与机制，积极调动公众参与热情。本方案制定实行了多样化的参与形式，如张贴公告、调查走访、问卷调查等，确保公众参与人充分知晓并公开公正，问卷调查内容见附表。

2、调查范围

本方案公众参与于2022年7月采取了走访和发放《公众参与调查表》的形式，调查范围包括业主、项目区村民、村集体和政府相关职能部门。

3、调查内容

方案编制项目组根据已经掌握的情况和方案所涉及难点和重点，制定了本项目公众参与调研计划；并根据计划有序开展了调研工作。项目组在矿方技术人员的陪同和协助下，走访了项目影响区域的土地权利人。详细介绍了项目的性质、类型、规模及以国家相关政策，如实向公众阐明本项目可能产生的土地损毁及地质灾害；介绍项目投资、建成后的企业带来的经济效益以及对促进地方经济发展的情况；积极听取了公众对本项目的态度和意见。

4、公众意见统计

本次问卷调查共发放公众参与调查表18份，收回18份，回收率为 100.00%， 调查情况统计结果见表13-4。

表 13-4    公众参与调查统计结果表

| 序号 | 问题 | 选择项 | 选择人次 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 你是否了解该工程 | 了解 | 9 | 50.0% |
|  |  | 一般了解 | 8 | 44.4% |
|  |  | 不了解 | 1 | 5.6% |
| 2 | 该工程对您的居住环境会有什么影响 | 土地 | 17 | 94.4% |
|  |  | 建筑物 |  |  |
|  |  | 其他 | 1 | 5.6% |
| 3 | 破坏对您造成影响最大的地类是 | 耕地 | 15 | 83.3% |
|  |  | 园地 |  |  |
|  |  | 林地 | 18 | 100.0% |
|  |  | 草地 |  |  |
|  |  | 水塘 | 6 | 33.3% |
|  |  | 其他 |  |  |
| 4 | 您对该工程的态度是 | 非常支持 | 1 | 5.5% |
|  |  | 支持 | 12 | 66.7% |
|  |  | 不关心 | 5 | 27.8% |
|  |  | 反对 |  |  |
| 5 | 您对破坏的地类希望如何补偿 | 一次性补偿 | 14 | 77.8% |
|  |  | 复垦后再利用 | 4 | 22.2% |
| 6 | 您希望被破坏的地类复垦为 | 耕地 | 10 | 55.6% |
|  |  | 园地 |  |  |
|  |  | 林地 | 16 | 88.9% |
|  |  | 草地 |  |  |
|  |  | 水塘 | 2 | 11.1% |
|  |  | 其他 | 3 | 16.7% |
| 7 | 您希望复垦后土地会 | 跟以前一样 | 7 | 38.9% |
|  |  | 比以前更好 | 10 | 55.6% |
|  |  | 无所谓 | 1 | 5.6% |
| 8 | 您最期望的复垦措施为 | 平整土地 | 12 | 66.7% |
|  |  | 新修道路建设 | 7 | 38.9% |
|  |  | 灌溉设施 | 4 | 22.2% |
|  |  | 其他 | 2 | 11.1% |
| 9 | 您对该复垦项目的实施 | 赞同 | 18 | 100.0% |
|  |  | 不赞同 |  |  |
|  |  | 无所谓 |  |  |
| 10 | 您对复垦时间的要求为 | 边破坏边复垦 | 8 | 44.4% |
|  |  | 沉稳之后马上复垦 | 8 | 44.4% |
|  |  | 无所谓 | 2 | 11.2% |

5、公众意见分析

（1）对矿山工程的了解程度：矿山恢复治理与土地复垦项目在当地群众知悉度较高。

（2）该工程对居住环境的影响：该工程对大部分受调查者的影响为对土地的影响。

（3）破坏造成影响最大的地类：该工程影响最大的地类为林地。

（4）对该工程的态度：72.2%的受调查者对工程表示支持，27.8%的受调查者对工程表示不关心，大多数受调查者认为矿山建设将带动当地经济发展和人员就业。

（5）对破坏的地类希望如何补偿：77.8％的受调查者希望一次性补偿，22.2％的调查者希望复垦后再利用。

（6）希望被破坏的地类复垦为：绝大部分受调查者希望被破坏的地类复垦为林地，少量希望复垦为耕地、鱼塘与其他。

（7）希望复垦后土地：绝大部分受调查者希望被破坏的地类复垦后能恢复原生态环境甚至比原生态环境更好，同时希望能够有经济效益。

（8）最期望的复垦措施：绝大部分受调查者期望的复垦措施为平整土地，少数人期望复垦措施为新修道路建设等。同时希望土地复垦措施能切实落实。

（9）对该复垦项目的实施：100％受调查者表示赞同。

（10）对复垦时间的要求：44.4％受调查者希望沉稳之后马上复垦，44.4％受调查者希望能够边破坏边复垦。

（11）该项目征用土地是否存在争议：100%的公众认为征地不存在争议。说明多数公众对矿山的征地及运行比较支持。

总体看来，公众对割石里矿区水南矿段陶瓷土矿的开发认同度较高，具有良好的社会基础。在了解了矿山恢复治理与土地复垦方向和措施后，大多数公众认为割石里矿区水南矿段陶瓷土矿恢复治理与土地复垦能够有效地控制水土流失，恢复生态环境，促进当地农林牧业的发展。

6、公众对水南矿段陶瓷土矿恢复治理与土地复垦的建议

在调查过程中，村民和村集体、宜丰县自然资源局以及业主单位意见等多数受调查者希望矿山企业切实做好恢复治理与土地复垦工作， 重视实施和抓好日常管理。向调查者提出的建议如下：

（1）自然资源局的意见和建议

宜丰县自然资源局非常赞同水南矿段陶瓷土矿开展恢复治理与土地复垦工作。由于矿山开采会给周围的自然环境和社会环境带来影响，直接或间接地影响当地人民群众生活。希望矿山恢复治理与土地复垦方案要在充分了解当地人民群众意愿和观点的基础上，综合考虑项目区域的立地条件，选择乡土植物，确保土地复垦率和复垦效果达到验收要求，最大限度地保护地质环境，减少地质灾害的发生。同时，希望矿山加强地质灾害的监测及复垦后的管理和保育工作，巩固土地复垦成果。在发展经济的同时，更好地保护好矿区生态环境，改善当地居民生活条件。

（2）村民和村集体意见和建议

村民和村集体建议矿山企业在矿山开发建设过程中，遵循保护生态为主的原则，尽量保护耕地、林地、草地，减少土地损毁。在复垦时遵循因地制宜的原则， 尽量将占用的土地恢复其原有的使用功能。并加强对复垦后的抚育，尽可能地减轻水土流失，改善当地生态环境。水南矿段陶瓷土矿在进行土地复垦时，优先聘用当地居民从事复垦工作，解决他们的就业问题。

（3）业主单位意见

矿山了解到自然资源主管部门、村民和村集体对矿山恢复治理及土地复垦的意见和建议，希望在保证恢复治理与土地复垦目标完整、效果理想的前提下，兼顾企业生产成本，尽可能减轻企业负担。因此，水南矿段陶瓷土矿在方案编制和以后的复垦实施过程中，充分考虑有关部门和权利人的意见，并不断交换意见，根据项目区的具体情况，采取切实可行的恢复治理方案及土地复垦措施，扎实做好恢复治理与复垦工作，保护矿区生态环境，实现矿山开发建设和环境保护协调发展。

## 13.6土地权属调整方案

1、土地权属调整原则

（1）依法、公开、公正、公平、效率和自愿原则；

（2）有利于稳定农村土地家庭联产承包责任制的原则；

（3）有利于生产、方便于生活的原则；

（4）尽量保持村界的完整性；

（5）促进土地规模化、集约化经营。

2、土地权属调整程序

本矿为拟建矿山，预测矿山露采场、排土场等总占地面积34.29hm²，目前土地权属宜丰县花桥乡山田村所有，在矿山开采过程中采区租赁的方式，矿山闭坑后进行地质环境治理与土地复垦后，可根据实际情况对土地使用权归还村委会处理。

# 14 绿色矿山建设

绿色矿山建设是贯彻科学发展观，以可持续发展为理念，以合理统筹协调矿资源、环境、生态、经济、社会效益为目标，旨在实现资源开发的经济效益、生态效益和社会效益的协调统一。是新时期我国建设“资源节约型、环境友好型”社会的重要途径，对我国经济社会发展全局具有十分重要的现实意义和深远的战略意义。

本方案紧密围绕绿色矿山建设的基本条件和要求，本着因地制宜、突出优势、科学合理的规划原则，紧跟绿色矿山建设的发展形势，立足于矿区本身的发展条件，从矿山实际情况出发，在坚持资源开发与环境保护并举、矿山综合效益协调统一的前提下，对本矿的绿色矿山建设总体任务进行规划位。矿山应严格遵守国家相关法律、法规，符合矿产资源规划、产业政策和绿色矿山基本条件，依据《绿色矿山评估指标》和《绿色矿山遴选第三方评估工作要求》的函（自然资矿保函〔2020〕28号）《绿色矿山建设标准第 1 部分：非金属矿行业》（DB36/T 1275.1—2020）等绿色矿山要求，达到以下建设要求。

## 14.1 矿区环境建设

矿山在生产、建设和技改过程中，积极主动实施矿山环境保护与土地复垦工程，尽可能减少对周边环境的影响。程，尽可能减少对周边环境的影响。

一、各功能区分布及配套基础设施

生产区、管理区、生活区、生态区等分布合理、运行有序；地面道路、办公室、值班室、高位水池、空压机房、变电室、机修间等配套基础设施齐全、整洁。

二、工业场地及主要道路两侧绿化

对矿部及主要道路两侧进行植树、种草等绿化工作，使矿区绿化覆盖率应达到可绿化面积的 100%，提升工作环境，减少扬尘。

三、矿区标识、标牌

在生产区设置的操作提示牌、说明牌和线路示意图牌等标识牌等醒目、字迹清晰；在井口、矿坑、生产车间、道路交叉口、弯道、陡坡、变电站、配电室、

截排水沟、沉淀池、废石场等需要警示安全的区域设置安全标志等醒目、字迹清晰，安全标志制作规范。

四、主运输道路硬化

对外部至矿山办公室的主要运输道路进行水泥硬化路面，配备道路养护设备及人员，对运矿道路进行日常维护。

五、抑制粉尘

配置一台洒水车，定期对运输道路进行洒水；配置三台炮雾机定期喷雾，抑制粉尘。

## 14.2 资源开发方式

一、开采方式

矿山开采与环境保护、资源保护相协调，最大限度减少对自然环境的破坏，选择资源节约型、环境友好型开发方式，选择了对矿区生态破坏小的先进装备、技术和工艺。

二、“ 三率”指标

根据国土资源部办公厅关于矿产资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）执行

三、治理恢复

严格按照方案及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山压占和损毁土地。、对工业场地进行剥土基建、表土储存（费用计入基建工程）；对各工业场地内不稳定自然边坡及人工边坡进行削坡、护坡、监测整治工作；矿山各项工业场地和辅助设施等不影响生产使用部位进行绿化，减少水土流失；对拟建排土场修建拦截坝和沉淀池，对主要采矿工业场地及拟建排土场修建截水沟；对项目区实施地灾灾害、地形地貌、水质监测。

四、环境监测

建立环境监测机制，配备管理人员和监测人员；对人工边坡进行动态监测；对废水、废石场、粉尘、噪音等进行动态监测；对矿区影响范围地质环境影响稳

定性与土壤质量进行动态监测；监测结果在公共场所通过屏幕实时显示。

## 14.3 资源综合利用

按照减量化、资源化、再利用的原则，综合开发利用共伴生矿产资源，科学合理利用废土、废砂、尾矿等固体废弃物及选矿废水等。矿山在开采过程中产生的废土均设置有专门的堆放场地，废土设置了专门的堆放场地，建设挡墙等安全设施，符合安全、环保、监测等规定。固体废物妥善处置率应达到100%。开展废砂的资源化利用工作。按照《绿色矿山建设标准第 1 部分：非金属矿行业》（DB36/T 1275.1—2020）要求的“宜对废石等固体废弃物开展回填、筑路、制作建筑材料等资源综合利用工作”开展矿山废石、废土的资源化利用工作，对废石进行综合制砂，废土中的细砂进行回收成建筑用砂，对未利用的废土及时进行复绿。确保有效处置矿山固体废物。

## 14.4 节能减排

统计单位采矿综合能耗统计数据和报表，相关指标符合矿山设计、规范的要求。采用符合原国土资源部《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》的规定的设备。

## 14.5 科技创新和数字化矿山建设

一、专业技术人员

矿山地质、测量、采矿、电力、安全等专业技术人员配备齐全。

二、视频监控

矿山各功能区均建设有视频监控设施，并集中在中央控制室，实现视频监控全覆盖。

三、研发及技改

加强与高校科研单位、设计研究院的合作，矿山研发及技改投入不低于上年主营业务的 1.5%。

四、开采机械化及矿山资源开发模型

采矿作业全部实现机械化；建立矿山资源开发模型，实现对矿产资源的动态管理。

## 14.6 企业管理和企业形象建设

一、和谐社区沟通机制建设

建立企地和谐管理委员会，构建企业与群众的沟通平台，解决群众生活中实际困难。企业设置和谐管理委员会，由总经理担任委员会主席，副经理担任副主席，并设一名专员，负责日常事务。委员会的主要任务是：规范企地沟通机制，制定相应的规章制度，提高企业服务区域发展的能力：根据地方及矿山建设的发展规划，充分考虑双方的共同利益，适时启动企地共建工程，整合企地双方资源，发挥各自在资金、人员上的优势，争取为区域经济发展做出更大的贡献。在建设中要发挥委员会的作用，加大宣传力度，提高群众的参与度，加强和完善群众监督机制，提高和谐工程服务区域的能力。

二、设立和谐社区建设基金

设立和谐社区建设基金，由矿山和社区代表人员组成的基金专业委员会共同理。①资金来源：矿山向基金会投入专项资金，以后每年可根据实际情况合理投入一定数额，但应以满足基金专业委员会的正常运转和社区建设的实际需要为基本条件。②资金使用方式及目的：任何一方不得单方面确定资金的使用方向及用途；资金应用于改善社区机构和社区居民的生产生活条件，应投入到社区建设过程中既缺乏资金又急需解决的问题上，以达到促进地区发展、营造和谐氛围的目的。③资金的申请及审批流程：申请人向基金专业委员会递交申请表及申请书，在申请书中应明确申请事由及用途。基金专业委员会负责召集相关人员一起确定是否符合申请条件、可提供的具体金额等内容。④基金专业委员会会同企地和谐管理委员会每季度召开企地沟通大会，讨论地方近期发展重点，并根据需要给予合适的基金支持。⑤特殊情况下因社区某项建设导致基金账户中的金额不足，可临时由企地和谐管理委员会与基金专业委员会共同讨论紧急追加所需资金。

三、企地和谐

①进一步密切了企地见的良好协作关系，可以更加及时地解决地方需要；②有效整合了企地双方资源，充分发挥各自在资金、人力等方面的互补优势，为地方经济发展做出更大的贡献，为企业的长期可持续发展提供了坚实的基础；企业树立了良好的社会形象；③企业职工满意度不低于 70%；④及时妥善处理好各种利益纠纷，不发生重大群体性事件。

# 15矿山开发投资估算与经济效益分析

## 15.1投资估算

江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿为新建矿山，设计生产规模180万吨/年，矿山目前还未开始基建工作和采准工程。本次投资估算范围为：采矿工程、破碎工程、公用工程及工程建设其他费用等投资。

1、费用构成

（1）开拓工程：参照周边矿山实际单价计列。

（2）建筑工程：采用类似工程估算指标并结合《江西省建设工程定额》（2017年版）进行估算。

（3）设备价格：主要设备采用厂家报价，不足部分参考《2017机电产品报价手册》。

（4）费用定额：采用2010年版《冶金工业矿山建设工程预算定额》及其他相关行业规定计取。

（5）基本预备费：按建安工程费、工程建设其他费用之和的10%计取。

（6）《建设项目经济评价方法与参数》第三版（中国计划出版社2006年版）。

（7）建设投资按业主全部自筹估算，未估算建设期利息。

（8）委托方提供的其他基础资料和各专业提供的基础条件。

2、投资估算

本矿山为新建矿山，设计生产规模180万吨/年。估算本项目总投资为64091.80万元，其中：建设投资58291.80 万元，流动资金5800万元。

按投资构成划分的投资分析表见表15-1；

按项目构成划分的投资分析表见表15-2；

投资估算表见表15-3。

表15-1  新增投资按投资构成划分的投资分析表      单位：万元

| 费用名称 | 合计 | 开拓工程 | 建筑 工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额（万元） | 64091.80 | 370 | 4334 | 2829 | 79.05 | 56479.75 |
| 投资比例％ | 100.00 | 0.59% | 6.90% | 4.51% | 0.13% | 89.95% |

表15-2  按项目构成划分的建设投资分析表      单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资（万元） | 投资比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程费用 | 7612.05 | 12.1% |  |
| 1 | 采矿工程 | 1625.05 |  |  |
| 2 | 土建工程 | 3739 |  |  |
| 3 | 破碎工程 | 1654 |  |  |
| 4 | 公用及外部工程 | 269 |  |  |
| 5 | 行政及生活设施 | 160 |  |  |
| Ⅱ | 工程建设其他费用 | 50238.44 | 80.0% |  |
| Ⅲ | 工程预备费 | 441.305 | 0.7% |  |
| Ⅳ | 基建期贷款利息 | 0 | 0.0% |  |
| Ⅴ | 流动资金 | 5800 | 9.2% |  |
| Ⅰ—Ⅴ | 项目总投资 | 64091.80 | 100 |  |

表15-3 投资估算表               单位：万元

| 序号 | 项目 | 开拓 | 建筑 | 设备 | 安装 | 其它费用 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程费 | 工程费 | 购置费 | 工程费 |  |  |
| Ⅰ | 工程费用 | 370 | 4334 | 2829 | 79.05 | 0 | 7612.05 |
| 1 | 采矿工程 | 165 | 180 | 1279 | 1.05 | 0 | 1625.05 |
| 1.1 | 开拓工程（基建剥离） | 165 |  | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 1.2 | 采掘运输设备 |  |  | 1254 | 0 |  | 1254 |
| 1.3 | 采场运输道路 |  | 180 |  |  |  | 180 |
| 1.4 | 磅秤等其他设备 |  |  | 25 | 1.05 |  | 26.05 |
| 2 | 土建工程 | 20 | 3664 | 55 | 0 | 0 | 3739 |
| 2.1 | 截排水沟 |  | 74 |  |  |  | 74 |
| 2.2 | 沉淀池 |  | 10 |  |  |  | 10 |
| 2.3 | 排土场 | 20 | 3580 | 55 | 0 | 0 | 3655 |
| 2.3.1 | 挡土坝 | 20 | 3580 | 55 | 0 |  | 3655 |
| 3 | 破碎工程 |  | 310 | 1280 | 64 | 0 | 1654 |
| 3.1 | 矿石破碎系统 |  | 160 | 1050 | 52.5 |  | 1262.5 |
| 3.2 | 破碎控制系统 |  | 150 | 230 | 11.5 |  | 391.5 |
| 4 | 公用及外部工程 | 20 | 110 | 125 | 14 | 0 | 269 |
| 4.1 | 供水供电设施 | 0 | 30 | 110 | 14 |  | 154 |
| 4.2 | 绿化环保设施等 | 20 | 80 | 15 |  |  | 115 |
| 5 | 行政及生活设施 |  | 70 | 90 |  |  | 160 |
| Ⅱ | 工程建设其他费用 |  |  |  |  | 50238.44 | 50238.44 |
| 1 | 矿业权出让费 |  |  |  |  | 46000 | 46000 |
| 2 | 土地征用费 |  |  |  |  | 3500 | 3500 |
| 3 | 建设单位管理费 |  |  |  |  | 98.44 | 98.44 |
| 4 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  |  | 30 | 30 |
| 5 | 招标代理服务费 |  |  |  |  | 25 | 25 |
| 6 | 施工图审查费 |  |  |  |  | 15 | 15 |
| 7 | 人员培训及保险费 |  |  |  |  | 40 | 40 |
| 8 | 破碎站联合试运转费 |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 9 | 基建期办公室租赁费 |  |  |  |  | 5 | 5 |
| 10 | 工程建设监理费 |  |  |  |  | 85 | 85 |
| 11 | 工程勘察费 |  |  |  |  | 30 | 30 |
| 12 | 工程设计费 |  |  |  |  | 120 | 120 |
| 13 | 可行性研究编制费 |  |  |  |  | 35 | 35 |
| 14 | 劳动安全卫生评价费 |  |  |  |  | 25 | 25 |
| 15 | 地质灾害危险性评估费 |  |  |  |  | 25 | 25 |
| 16 | 压覆矿产资源评估费 |  |  |  |  | 20 | 20 |
| 17 | 水土保持方案编制费 |  |  |  |  | 30 | 30 |
| 18 | 节能评估报告编制费用 |  |  |  |  | 20 | 20 |
| 19 | 环境影响评价 |  |  |  |  | 45 | 45 |
| 20 | 绿色矿山等其他方案及图件编制费 |  |  |  |  | 80 | 80 |
| Ⅰ+Ⅱ |  | 370 | 4334 | 2829 | 79.05 | 50238.44 | 57850.49 |
| Ⅲ | 工程预备费 |  |  |  |  | 441.31 | 441.31 |
| Ⅰ-Ⅲ | 建设投资 | 370 | 4334 | 2829 | 79.05 | 50679.75 | 58291.80 |
| Ⅳ | 流动资金 |  |  |  |  | 5800 | 5800 |
| Ⅰ-Ⅳ | 项目总投资 | 370 | 4334 | 2829 | 79.05 | 56479.75 | 64091.80 |

表15-4 采掘运输设备投资表

| 序号 | 名称 | 设备规格 | 台数 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KY-250JD 型牙轮钻机 | 孔径 250mm | 2 | 8 | 16 |
| 2 | 卡特彼勒 374FL 型液压挖掘机 | 斗容 4.4m3 | 6 | 100 | 600 |
|  | 大运380挖掘机 | 斗容 1.5m3 | 2 | 53 | 106 |
| 3 | 装载机 | 柳州50 | 1 | 32 | 32 |
| 4 | 三一SYM3310ZZX1F 型自卸汽车 | 17.9t | 17 | 18 | 306 |
| 5 | 推土机 | SD32 推土机 | 2 | 31 | 62 |
| 6 | 洒水车 | 4吨洒水车 | 2 | 8 | 16 |
| 7 | 凿岩机 | YT-24 | 3 | 5 | 15 |
| 8 | 空压机 | W-3/5 | 4 | 3 | 12 |
| 9 | 破碎锤 | SGB140 | 2 | 5 | 10 |
| 10 | 江铃皮卡车 | 四驱 | 2 | 10 | 20 |
| 11 | 潜水泵 | D(P) | 7 | 7 | 49 |
| 12 | 东风福瑞油罐车 | 8.4m3 | 2 | 5 | 10 |
| 合计 |  |  |  | 1254 |

## 15.2资金筹措及使用

1、流动资金估算

流动资金采用扩大指标法估算，矿山流动资金为建设投资额的10%，计算得5800万元。

2、矿山建设总投资

矿山建设总投资=建设投资+流动资金，矿山总投资为64091.80万元，其中建设投资为58291.80万元，流动资金5800万元。

3、资金筹措及使用

本项目建设投资58291.80万元，流动资金5800万元。全部为企业自筹。

## 15.3企业组织及定员

1、组织机构及劳动定员

本矿山下设采场、破碎场、辅助生产部门等。设计矿山职工人数为95人，其中：生产工人79人，占总人数的83.16%，管理及技术人员16人，占总人数的16.84%。劳动综合定员表见表15-4。

表15-4 矿山劳动定员表

| 序号 | 工种名称 | 人数（人） | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产人员 | 79 | 83.16 |
| 1.1 | 采矿人员 | 46 | 48.42 |
| 1.2 | 破碎站工作人员 | 15 | 15.79 |
| 1.3 | 辅助人员 | 18 | 18.95 |
| 2 | 矿部管理及技术人员 | 16 | 16.84 |
| 3 | 合计 | 95 | 100 |

2、工作制度

生产岗位实行年工作300天，工作岗位每天工作1班，每班工作8小时。管理及服务岗位实行间断工作制。

3、工资及福利费

采矿工人工资及福利费（含保险）平均按150000元／人•年计，破碎站工人工资及福利费（含保险）平均按120000元／人•年计，辅助人员工资及福利费（含保险）平均按100000元／人•年计，管理及技术人员工资及福利费（含保险）平均按180000元／人计，企业全年工资及福利费总额为1338万元。

4、劳动生产率

按生产期平均矿石量计算的全员实物劳动生产率为1.895万吨/人•年；按生产期平均销售收入（含税）计算的全员货币劳动生产率为341.77万元/人·年。

## 15.4成本与费用

1、成本与费用估算说明

本项目对矿山的成本及费用估算参考类似矿山成本构成，结合相关的法律法规要求编制，具体说明如下：

（1）按制造成本法进行成本与费用编制。

（2）辅助材料价格按现行市场含税价格计。

（3）动力价格按当地市场含税价格计。

（4）折旧费：按固定资产原值用直线法计提，固定资产原值为新增及原值净值之和。

折旧年限：新开拓工程按本次经济评价的年限14.5年计算，不留残值；房屋及建筑构筑物按20年计算，残值率5%；采矿及破碎设备按14.5年计算折旧，残值率5%，其它固定资产按本次经济评价的年限14.5年计算，不留残值。固定资产折旧费计算表见附表5。

（5）安全生产费用：安全生产费用：根据财政部、应急部印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号非金属露天矿山安全费用提取标准为3.0元/吨原矿。

（6）摊销费：其他费用按服务年限摊销。

（7）其他管理费用：其他管理费用是指除管理人员工资、摊销费用等其他管理费用。参考同类矿山及相关资料，其他管理费用单位矿石按4元/吨估算。

（8）修理费用：按设备投资的5%计。

（9）矿山销售费用按销售收入的1%计。

（10）矿山生态修复基金：根据《江西省自然资源厅 江西省财政厅 江西省生态环境厅关于印发江西省矿山生态修复基金管理办法的通知》（赣自然资规[2019]2号）中的计算公式，本方案13.3章节已经计算出本矿山年计提基金额为348.1万元。

（11）其它费用根据当地实际并参考类似企业指标估算。

2、成本与费用估算

经估算，达产期平均总成本费用为10432.87万元／年，单位矿石总成本费用为57.96元／吨矿石，达产期平均总经营成本6515.81万元/年，单位矿石经营成本为36.20元/吨。

采矿单位成本费用表见附表6；总成本费用估算表见附表7。

## 15.5销售收入、税金及利润

1、销售收入

本项目产品瓷土（含锂）原矿，设计年产瓷土（含锂）原矿180万吨。产品销售价格确定（含税、不含运输费）为150元／吨。经估算，达产年平均含税销售收入为27000万元/a。

2、税金

增值税：根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(财政部令第50号)，以及《关于金属矿非金属矿采选产品增值税税率的通知》（财税[2008]171号）和《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号），从 2018年5月1日起，金属矿采选产品的增值税税率由17%调整为16%，机器设备（含更新资金投入）调整为按16%的税率估算进项增值税。根据财政部、税务总局、海关总署联合下发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自2019年4月1日起，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

城市维护建设：矿山所在地为乡村。根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行规定》，纳税人所在地位于乡镇，其城市维护建设税5%。

教育费附加费：根据《征收教育费附加的暂行规定》，矿山教育费附加为增值税的3%；2010年11月财政部《关于统一地方教育附加政策有关问题的通知》（财综[2010]98号），江西省地方教育附加为增值税的2%。故矿山教育附加为增值税的5%。

企业所得税：根据《中华人民共和国企业所得税法》，矿山企业所得税为25%。

资源税：根据《财政部 国家税务总局关于实施稀土、钨、钼资源税从价计征改革的通知》（财税〔2015〕52号），本项目为瓷土（含锂）矿山，产品为瓷土（含锂）原矿，根据2020年7月24日，《江西省资源税适用税率方案》，无瓷土（含锂）资源税税率，参照陶瓷土按不含增值税销售收入的6.5%计取。

根据财政部国家税务总局财税[2008]171号文，机器设备（含更新资金投入）按13%增值税税率估算进项增值税；矿山生产期开始，产品销项增值税抵扣当期材料动力进项增值税后的余额，抵扣机器设备进项增值税；当期未抵扣完的设备进项税额结转下期继续抵扣。并将生产期各期抵扣的机器设备进项增值税计入对应的抵扣期间的现金流入中，可以抵扣的进项税额=固定资产及不动产净值/（1+适用税率）×适用税率；销项税额按矿产品销售收入的13%。

达产期年平均应纳增值税额为3185.42万元；

达产期年平均销售税金及附加费等为1866.49万元，其中估算年应纳资源税额为1546.45万元，城市维护建设税159.27万元，教育费附加为159.27万元。

详见附表8。

3、利润

项目从税后利润中取盈余公积金，所余均为未分配利润。

经估算，项目达产年平均利润总额为11515.22万元/a。所得税税率按照25%征收，所得税2878.80万元。

项目交纳所得税后的余额为净利润，达产年平均净利润为8636.41万元/a。以净利润为基数提取10%的盈余公积金，提取公积金后的利润余额即为可分配利润，可分配利润7772.77万元。

详见附表9。

## 15.6财务评价

项目全部投资财务现金流量表见附表10所示，具体指标如下：

全部投资财务内部收益率(IRR)：

所得税前：23.07%；所得税后：18.02%。

全部投资财务净现值（NPV）：

所得税前（Ic=13%）119943.44万元；所得税后（Ic=10%）：86485.67万元。

全部投资回收期T：

所得税前：5.14（不含基建期）；所得税后：6.09年（不含基建期）。

## 15.7项目综合经济技术指标表

矿山设计生产能力为180万t/a，工作制度为300d/a，矿山产品为瓷土（含锂）矿原矿。计算可采储量服务年限为14.5年，本次经济评价按生产14.5年计算。项目综合技术经济指标见表15-6。

表15-6  项目综合经济技术指标表

| 序 号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质储量：（探明+控制+推断） | 万t | 2686.943 |  |
| 2 | 设计利用储量 | 万t | 2686.068 |  |
| 3 | 可采储量 | 万t | 2551.77 |  |
| 4 | 矿石体重 | t/m³ | 2.64 |  |
| 5 | 矿石贫化率 | % | 2 |  |
| 6 | 回采率 | % | 95 |  |
| 7 | 矿山设计规模 | 万吨 | 180 | 达产年 |
| 8 | 工作制度 | d/班/h | 300/1/8 |  |
| 9 | 开拓运输方式 |  | 汽车+公路 |  |
| 10 | 开采方式 |  | 露天开采 |  |
|  | 台阶高度 | m | 15 |  |
|  | 坡面角 | ° | 45、60 |  |
|  | 最终边坡角 | ° | 47 |  |
|  | 安全平台宽度 | m | 4 |  |
|  | 清扫平台宽度 | m | 8 |  |
| 11 | 建设期 | a | 1 |  |
| 12 | 矿山服务年限 | 年 | 14.50 |  |
| 13 | 矿区面积 | Km² | 0.2547 |  |
| 14 | 地质环境与土地损毁评估级别 |  | 一级 |  |
|  | 复垦责任范围面积 | hm2 | 34.29 |  |
|  | 土地复垦及环境恢复治理投资 | 万元 | 750.98 |  |
| 15 | 企业定员 | 人 | 95 |  |
| 16 | 全员劳动生产率 | 吨/人.a | 1895 | 以矿石量计 |
| 17 | 项目投资总额 | 万元 | 64091.80 |  |
|  | 其中：建设投资 | 万元 | 58291.80 |  |
|  | 建设期利息 | 万元 | 0 |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 5800 |  |
|  | 固定资产 | 万元 | 8791.8 |  |
| 18 | 单位矿石投资 | 元/吨.矿石 | 24.56 |  |
| 19 | 总成本费用 | 万元/a | 10432.87 | 达产年平均 |
| 20 | 单位总成本费用 | 元/t | 57.96 | 达产年平均 |
| 21 | 年经营成本 | 万元/a | 6515.81 |  |
| 22 | 单位经营成本 | 元/t | 36.20 |  |
| 23 | 销售收入（含税） | 万元/a | 27000 |  |
| 24 | 应纳增值税额 | 万元/a | 3185.42 | 达产年 |
| 25 | 销售税金及附加 | 万元/a | 1866.49 |  |
| 26 | 税前利润 | 万元/a | 11515.22 |  |
| 27 | 所得税 | 万元/a | 2878.80 | 税率25％ |
| 28 | 税后利润 | 万元/a | 8636.4 |  |
| 29 | 盈余公积金 |  | 863.64 |  |
| 30 | 未分配利润 | 万元/a | 7772.77 |  |
| 31 | 内部收益率（税后） | ％ | 18.02 |  |
| 32 | 投资回收期(税后) | a | 6.09 | 不含基建期 |

## 15.8综合评价

估算矿山总投资为64091.80万元，其中：建设投资58291.80 万元，流动资金5800万元。无基建期利息，投资全部由企业自筹。

本项目建成投产后，项目达产期年平均总销售收入27000万元（含税），年平均所得税前利润总额为11515.22万元，扣除所得税2878.80万元，税后利润为8636.41万元，提取盈余公积金863.64万元，达产年平均未分配利润为7772.77万元。全部投资财务内部收益率（税后）18.02%，全部投资回收期（税后）为6.09年（不含基建期）。

综上所述，该项目具有较大的利润空间，在服务年限内产品能全部售出且假定市场价格波动不大的条件下，具有一定的投资价值，投资风险总体在可控范围内，总的评价认为，该项目在经济上是可行的。

# 16结论与建议

## 16.1结论

1、本方案设计确定水南瓷土（含锂）矿的生产规模为180万吨/年，方案设计开采方式为露天开采。设计利用资源储量2686.068万吨，可采储量2551.77万吨，采矿回采率95%，矿石贫化率2%，废石计算服务年限为14.5年。评估区重要程度分级为重要区，矿山建设规模为大型，矿山地质环境复杂程度为中等，环境影响评估的级别为一级。

2、本方案设计采用露天开采方式，自上而下台阶水平法开采，采用汽车—公路开拓运输方式。

3、矿山产品为瓷土（含锂）原矿，不需进行选矿，产品简单加工破碎可直接销售。

4、矿山为拟建新矿山，根据开采设计，矿山将拟建露采场、排土场及矿山公路，总损毁土地面积为34.29hm2，以林地、草地及工矿仓储用地为主。根据现状评估、预测评估结果和防治难易程度，对矿山地质环境保护与恢复治理进行分区。将露采场、排土场、拟建矿山公路及老采坑等划分为重点防治区，总防治面积约为65.489hm2；矿区外其他工业场地及矿山公路等划分为次重点防治区，总防治面积约为3.580hm2；其余为一般防治区，总面积500.431hm2。

5、宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿矿山复垦区面积为34.29hm2，本项目复垦区面积多数为临时用地，因此复垦责任范围面积为34.29m2，确定复垦的土地面积34.29hm2，复垦方向为林地、草地及坑塘水面，复垦率为100%。

6、根据矿山开发方案及矿山实际，对矿山地质环境恢复治理与土地复垦工作分三阶段进行部署：生产监测期：2024年6月至2038年12月、停采后治理恢复与复垦期：2039年1月至2041年12月，治理与复垦后管护期：2042年1月至2042年12月。针对矿山具体问题，提出了修筑截排水沟、沉淀池、建（构）筑物拆除等工程措施及土壤重构、恢复植被等生物工程措施，方案的工程措施是可行的。同时，针对各地质灾害隐患点、地下水环境监测点、地形地貌破坏点及土壤环境点布置了相应的监测工作量，能及时掌握矿山地质环境问题的动态变化。

7、本方案提出的矿山开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案，符合国家产业政策、环保政策和有关规范及规划要求，采用的技术措施可行可靠。

8、本矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案总投资估算为750.98万元，方案的实施具有良好的社会效益和生态效益，同时也具有一定的经济效益。方案的实施，可使矿山开采对地质环境和生态环境破坏降到可接受的程度，将对构建生态和谐矿山、促进当地经济社会可持续发展起到重要作用。

9、本方案保障措施主要分为组织保障、技术保障、资金保障、监管保障， 矿山所占用的土地权属清楚，无土地权属纠纷，不涉及土地权属调整。

10、估算矿山总投资为64091.80万元，其中：建设投资58291.80 万元，流动资金5800万元。无基建期利息，投资全部由企业自筹。本项目建成投产后，项目达产期年平均总销售收入27000万元（含税），年平均所得税前利润总额为11515.22万元，扣除所得税2878.80万元，税后利润为8636.41万元，提取盈余公积金863.64万元，达产年平均未分配利润为7772.77万元。全部投资财务内部收益率（税后）18.02%，全部投资回收期（税后）为6.09年（不含基建期），显示该项目利润较好，该项目在经济上总体是可行的，具有较好的投资价值。

## 16.2建议

1、本方案不代替相关工程勘察、治理设计；亦不代表矿山专项地质环境治理工程、土地复垦工程设计，建议矿山企业在进行工程勘查和治理时委托相关有资质单位对矿山地质环境影响区进行专项工程勘察、设计。

2、本开发方案设计的劳动安全、环保、水土保持等方面的内容只提供参考意见，具体应以相应的主管部门的意见为准。

3、矿山开采过程中，采取切实有效的措施，最大限度地减少矿产资源开发对地质环境的影响和破坏，真正做到“在开发中保护，在保护中开发”，促进矿业活动健康发展。

4、长期进行地质环境监测，在施工中应注意可能出现的地质环境改变对环境、采矿的影响，尽量避免人为灾害的发生。

5、编制应急预案，发生重大事故时立即启动相应的应急预案，做到防患于未然。

6、必须规范矿山开采施工、必须健全安全规章制度、必须加强安全管理。矿山开采过程中，必须严格遵守国家相关法律法规，对生产过程中产生的废土、废弃物必须存放至安全的场所，严禁随处乱倒。

7、开采过程中，对矿山周围地形情况要勤观测，多测量。若发现滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害，要加强监测并应及时撤离人员至安全处，及时向当地主管部门汇报相关情况，得到确保安全的处理后，方能恢复生产。

8、矿山周边均为探矿权或采矿权，露天境界压占资源量较大，且不利于矿山环境治理，建议加快周边矿山的整合工作或者与周边矿权单位实行联合开发，以提高资源利用率。

9、矿山周边均设有采矿权或探矿权，矿山采用穿爆工艺开采，为确保安全生产，建议矿山与周边矿权人签订安全生产协议。

10、在规划期内，如采矿权人变更矿山开采方式、矿区范围和生产规模，应当重新编制或修编矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案。恢复治理与土地复垦方案适用年限随矿山服务年限做相应调整。

# Text boxes

1

矿物名称

含量（%）

序号

产品名称

元 素

产品名称

元 素

产品名称

元 素